ООО  «Институт Территориального Планирования  «Град»

Дегтяревское сельское поселение

СУРАЖСКОГО РАЙОНА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

дегтяревского сельского поселения

суражского РАЙОНА

брянской области

Положения о территориальном планировании

Омск   2014 г.

дегтяревское сельское поселение

СУРАЖСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

дегтяревского сельского поселения

суражского РАЙОНА

брянской области

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Омск 2011 г.

ДЕГТЯРЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

СУРАЖСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 27 декабря 2013 г. № 150

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

В целях создания условий для устойчивого развития Дегтяревского сельского  поселения, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законодательством Брянской области, Уставом Дегтяревского сельского поселения, учитывая протоколы публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана,  Дегтяревский сельский Совет народных депутатов Суражского района Брянской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Генеральный план Дегтяревского сельского поселения Суражского района Брянской области.

2. Главе Дегтяревского сельского поселения направить настоящее Решение и Генеральный план Дегтяревского сельского поселения Суражского района Брянской области Губернатору Брянской области.

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Дегтяревского сельского поселения                                                   И.П. Полозов

Приложение

к Решению Дегтяревского сельского

Совета народных депутатов

от 27 декабря 2013 г. №150

СОДЕРЖАНИЕ

общие положения	5

1 цели и задачи территориального планирования	7

1.1 Цели территориального планирования	7

1.2 Задачи территориального планирования	7

1.2.1 Пространственное развитие	7

1.2.1.1 Совершенствование пространственной структуры территории населенных пунктов, входящих в состав поселения	8

1.2.2 Регенерация и развитие жилых территорий	8

1.2.3 Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры	8

1.2.4 Регенерация и развитие производственных территорий	9

1.2.5 Развитие транспортной инфраструктуры	9

1.2.6 Развитие инженерной инфраструктуры	9

1.2.7 Улучшение экологической обстановки и охраны окружающей среды	9

1.2.8 Сохранение исторического и культурного наследия	9

1.2.9 Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	9

1.2.10 Нормативно-правовое обеспечение реализации генерального плана	10

2 Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения	11

2.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	11

2.2 Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства	12

2.2.1 Зоны жилого назначения	12

2.2.2 Зоны общественно-делового назначения	12

2.2.3 Зоны производственного и коммунально-складского назначения	13

2.2.4 Зоны специального назначения	13

2.2.5 Рекреационные зоны	14

2.2.6 Зоны транспортной инфраструктуры	14

2.2.7 Зоны объектов инженерной инфраструктуры	14

2.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	15

2.3.1 Размещение объектов жилищной сферы	15

2.3.2 Развитие и размещение объектов социальной сферы	15

2.3.3 Развитие и размещение объектов производственной сферы	16

2.3.4 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	16

2.3.4.1 Внешний транспорт	16

2.3.4.2 Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт	17

2.3.4.3 Обслуживание и хранение легкового индивидуального транспорта	17

2.3.5 Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	17

2.3.5.1 Водоснабжение	17

2.3.5.2 Водоотведение	18

2.3.5.3 Теплоснабжение	18

2.3.5.4 Электроснабжение	18

2.3.5.5 Газоснабжение	19

2.3.5.6 Связь и информатизация	19

2.4 Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории, использованию и охране лесов	20

2.4.1 Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха	20

2.4.2 Мероприятия по охране водных объектов	21

2.4.3 Мероприятия по охране и восстановлению почв	22

2.4.4 Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, поземных вод	22

2.4.5 Мероприятия по озеленению территорий	23

2.4.6 Мероприятия по санитарной очистке территории	23

2.5 Мероприятия предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	24

2.5.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	24

2.5.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера	26

2.6 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	29

# общие положения

Настоящее Положение о территориальном планировании (далее – Положение) Дегтяревского сельского поселения (далее – Дегтяревское сельское поселение, муниципальное образование, сельское поселение, поселение) подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве текстовой части «Генерального плана Дегтяревского сельского поселения Суражского района Брянской области», содержащей цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и  указание на  последовательность их выполнения.

Территориальное планирование сельского поселения осуществляется в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития поселения и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

При подготовке генерального плана сельского поселения учтены социально-экономические, демографические и иные показатели развития поселения.

Основные задачи генерального плана:

выявление проблем градостроительного развития территории поселения, обеспечение их решения;

определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории поселения на основе баланса интересов федеральных, областных и местных органов публичной власти;

создание электронного генерального плана на основе компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план устанавливает:

функциональное зонирование территории поселения;

характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров;

направления развития жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий;

характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.

Генеральный план разработан на расчетный срок до 2030 года. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления поселения исходя из социально-экономической обстановки в поселении, Брянской области (далее – область), финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и областных целевых программ в части, затрагивающей территорию поселения, приоритетных национальных проектов.

Реализация генерального плана осуществляется в границах муниципального образования путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными администрацией поселения и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами администрации поселения, или в установленном администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

# цели и задачи территориального планирования

## Цели территориального планирования

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

обеспечения устойчивого развития поселения;

формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

формирования комплексной инфраструктуры поселения, отвечающей современным требованиям, установленным действующим законодательством.

## Задачи территориального планирования

### Пространственное развитие

Первой и основной задачей пространственного развития является создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и условий для устойчивого развития поселения на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:

обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории, выполнения территорией средоохранных, экологовоспроизводящих функций;

увеличение инвестиционной привлекательности поселения, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения;

создание доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, в том числе возможность получения квалифицированных услуг в сфере образования и здравоохранения;

усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы, а также развитие улично-дорожной сети;

создание условий для разнообразных видов отдыха, занятий спортом.

Дегтяревское сельское поселение расположено в северо-восточной части Суражского района, в 25,6 км от районного центра и железнодорожной станции г. Сураж. На  территории сельского поселения находятся такие водные объекты, как р. Ипуть, р. Витава, р. Ясенова, руч. Отрожек, р. Долотенка, руч. Долотенка, р. Осинка, р. Минушка, р. Черная. Дегтяревское сельское поселение граничит с Дубровским, Нивнянским сельскими поселениями, Клетнянским муниципальным районом, Мглинским муниципальным районом, а так же с  Республикой Беларусь. Административным центром Дегтяревского сельского поселения является  с. Дегтяревка. На начало 2010 года численность населения с. Дегтяревка составляет 304 человека, д. Вьюково - 256 человек. Через поселение проходит автомобильная дорога Сураж - Вьюково, по которой осуществляются основные внешние транспортные связи. На территории поселения расположены объекты культурного наследия, представленные памятниками истории (братские могилы советских воинов, могила комиссара партизанского отряда В.Е. Цеклина), а так же памятниками археологии (курганные могильники). На территории Дегтяревского сельского поселения в Урочище Чагадай расположено памятное место Братская могила 200 партизан (1943 г).  Оно является привлекательным местом для посещения туристов, уже разрабатываются автобусные маршруты.

Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала поселения, генеральным планом определены основные пути решения задач пространственного развития поселения и населенных пунктов с. Дегтяревка, д. Вьюково, входящих в его состав:

совершенствование пространственной структуры территории;

регенерация и развитие жилых территорий;

развитие зон общественных центров и объектов социальной инфраструктуры;

реорганизация и развитие производственных территорий.

Генеральным планом определены способы решения обозначенных задач пространственного развития поселения и населенных пунктов, входящих в его состав.

#### Совершенствование пространственной структуры территории населенных пунктов, входящих в состав поселения

К задачам пространственного развития поселения относятся:

установление границ населенных пунктов с учетом перспективного градостроительного развития;

переход развития поселения к структурной, функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории;

сохранение, развитие, визуальное раскрытие и акцентирование природно-ландшафтного каркаса территории поселения;

структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры поселения.

### Регенерация и развитие жилых территорий

Основными задачами по реорганизации и развитию жилых территорий являются:

развитие жилых территорий за счет повышения эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктур;

развитие жилых территорий за счёт освоения территориальных резервов населенных пунктов путём формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

формирование многообразия жилой застройки, удовлетворяющей запросам различных групп населения.

### Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры

Основными задачами по развитию общественных центров и объектов социальной инфраструктуры являются:

упорядочение сложившихся общественных центров и наполнение их объектами общественно-деловой и социальной инфраструктур;

организация деловых зон, включающих объекты досуга, обслуживания и торговли;

формирование в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

### Регенерация и развитие производственных территорий

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:

упорядочение и благоустройство территорий существующих производственных и коммунально-складских объектов;

определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов.

### Развитие транспортной инфраструктуры

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:

создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры;

повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного каркаса и его отдельных элементов.

### Развитие инженерной инфраструктуры

Основными задачами по развитию инженерной инфраструктуры являются:

создание новых и модернизация существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;

развитие систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития.

### Улучшение экологической обстановки и охраны окружающей среды

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей муниципального образования, сохранение и воспроизводство природных ресурсов, переход к устойчивому развитию.

Охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов природной среды:

атмосферного воздуха;

поверхностных и подземных вод;

почв, растительности.

### Сохранение исторического и культурного наследия

Основными задачами по сохранению историко-культурного наследия являются:

обеспечение исторической преемственности в развитии планировочной, архитектурно-пространственной и ландшафтной организации территории поселения;

сохранение на территории поселения  целостного исторического характера застройки и типичных признаков исторического ландшафта, восстановление утраченных или нарушенных исторических признаков;

обеспечение требований режимов охраны объектов культурного наследия, при осуществлении градостроительной деятельности.

### Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основными задачами по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются:

предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;

снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, а также на окружающую среду, посредством разработки мероприятий.

### Нормативно-правовое обеспечение реализации генерального плана

Основными задачами по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана сельского поселения являются:

обеспечение контроля за реализацией генерального плана сельского поселения;

разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имущественных отношений;

внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной собственности на территории сельского поселения для целей строительства и целей, не связанных со строительством, процедуры торгов (конкурсов, аукционов).

# Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения

## Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

Генеральным планом установлено функциональное зонирование территории поселения.

В границах поселения за пределами границ населённых пунктов установлены следующие функциональные зоны:

сельскохозяйственного использования, в том числе:

- сельскохозяйственных угодий;

- объектов сельскохозяйственного назначения;

- для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества.

природных территорий, в том числе:

- природного ландшафта;

- лесной растительности.

специального назначения, в том числе:

- ритуального назначения;

- складирования и захоронения отходов.

акваторий;

объектов инженерной инфраструктуры;

транспортной инфраструктуры, в том числе:

- транспортных коридоров

- зона транспортировки газа и нефти.

производственного и коммунально-складского назначения, в том числе:

- промышленности;

В границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, установлены следующие функциональные зоны:

индивидуальной жилой застройки;

общественно-делового назначения;

производственного и коммунально-складского назначения, в том числе:

- промышленности;

- коммунально-складского назначения.

объектов инженерной инфраструктуры;

транспортной инфраструктуры;

природных территорий, в том числе:

- природного ландшафта;

- лесной растительности.

сельскохозяйственного использования, в том числе:

- сельскохозяйственных угодий;

- объектов сельскохозяйственного назначения.

рекреационная зона, в том числе:

- мест отдыха общего пользования.

специального назначения, в том числе:

- ритуального назначения.

акваторий.

Генеральным планом предлагается:

переход развития поселения к функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории в планируемых границах;

повышение интенсивности использования селитебных территорий за счет упорядочения транспортного каркаса застроенной территории, повышения плотности застройки, сноса ветхого фонда и строительства на его месте нового, с сохранением исторически сложившейся системы кварталов и их функционального назначения;

развитие и совершенствование сложившегося общественного центра, насыщение его объектами обслуживания;

структуризация жилых, производственных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры;

сохранение и развитие природно-ландшафтного каркаса, образующего природоохранную и рекреационную функциональную структуру территории поселения.

## Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства

### Зоны жилого назначения

Зона жилого назначения состоит из жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в границах сложившейся улично-дорожной сети.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой застройки с целью создания комфортной среды жизнедеятельности.

с. Дегтяревка

На территории с. Дегтяревка предусмотрено:

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся застройкой;

резервирование территории в северной части села по ул. Молодежная за расчетный срок под индивидуальную жилую застройку.

д. Вьюково

На территории д. Вьюково предусмотрено:

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся застройкой;

резервирование территории у въезда в населенный пункт, в южной его части за расчетный срок под индивидуальную жилую застройку.

### Зоны общественно-делового назначения

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию зон общественно-делового назначения с целью повышения уровня социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

с. Дегтяревка

На территории с. Дегтяревка предусмотрено:

развитие общественного центра, расположенного вдоль переулка Садовый посредством строительства школы с дошкольной группой, дома быта, фельдшерско-акушерского пункта, аптечного пункта с учетом сноса ветхих объектов, строительство кафе, часовни в северной части села вдоль ул. Молодежной;

реконструкция существующего клуба с библиотекой, магазина;

реконструкция здания существующей столовой под отделение банка.

д. Вьюково

На территории д. Вьюково предусмотрено:

развитие общественного центра, расположенного вдоль переулка Школьный, посредством реконструкции сельского дома культуры с библиотекой;

строительство магазина, кафе вдоль переулка Сентябрьский;

реконструкция пожарного поста;

резервирование территории в южной части села под зону общественно-делового назначения за расчетный срок.

### Зоны производственного и коммунально-складского назначения

Генеральным планом запланирована структурная и технологическая реорганизация существующих производственных, коммунально-складских территорий и территорий сельскохозяйственного назначения, обеспечивающая соблюдение нормативных размеров санитарно-защитных зон от расположенных на них объектов.

с. Дегтяревка

Генеральным планом установлена зона производственного и коммунально-складского назначения.

На территории с. Дегтяревка предусмотрено:

перенос территорий пилорамы и мастерской, ремонтно-механической мастерской и машинного двора, складов зерна в западной части населенного пункта, обеспечивая тем самым соблюдение нормативных размеров санитарно-защитных зон от расположенных на них объектов;

д. Вьюково

На территории д. Вьюково предусмотрено:

строительство предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции в южной части деревни;

строительство предприятия пищевкусовой промышленности и предприятия вкусовой промышленности в юго-восточной части населенного пункта;

сохранение ремонтно-механической мастерской в южной части деревни;

строительство фермы КРС на месте разрушенной фермы;

вынос овцефермы, зерносклада и двух пилорам в южную часть населенного пункта.

### Зоны специального назначения

На территории Дегтяревского сельского поселения существующие кладбища сохранены без расширения. Генеральным планом предусмотрена ликвидация скотомогильника и существующих площадок для временного хранения твердых бытовых отходов и мусора. Предложено размещение проектируемых площадок для временного хранения твердых бытовых отходов и мусора с соблюдением нормативных размеров санитарно-защитных зон.

### Рекреационные зоны

В д. Вьюково сохранен сквер вдоль улицы Центральная.

### Зоны транспортной инфраструктуры

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры муниципального образования Дегтяревское сельское поселение с целью повышению качества обслуживания транзитного транспорта и повышения уровня транспортной инфраструктуры населенных пунктов.

Дегтяревское сельского поселение:

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

автомобильных дорог IV категории;

автозаправочной станции.

с. Дегтяревка

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

улиц в жилой застройке второстепенных;

проездов.

д. Вьюково

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

улиц в жилой застройке второстепенных;

проездов.

### Зоны объектов инженерной инфраструктуры

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня обеспечения территории Дегтяревского сельского поселения по всем направлениям инженерного обеспечения. Мероприятия выполнены с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения.

На территории сельского поселения и входящих в него населенных пунктов с. Дегтяревка, д. Вьюково, запланирована реконструкция существующих и строительство новых сетей и объектов: водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и связи.

Территория Дегтяревского сельского поселения

На территории Дегтяревского сельского поселения запланировано формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры:

водозаборные сооружения (куст артезианских скважин,  ВОС);

канализационные очистные сооружения;

понизительная подстанция ПС 35/10 кВ.

с. Дегтяревка

На территории с. Дегтяревка запланировано формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры:

водозаборные сооружения (куст артезианских скважин и ВОС).

## Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

### Размещение объектов жилищной сферы

с. Дегтяревка

Площадь зон жилого назначения в с. Дегтяревка к расчетному сроку должна составить 55, 2 га.

Общий объем проектируемого жилищного фонда должен составить 11,8 тыс. кв. м, что на 4% больше по отношению к 2010 г.

Средняя жилищная обеспеченность должна быть на уровне 38  кв. м на человека.

д. Вьюково

Площадь зон жилого назначения в д. Вьюково  к расчетному сроку должна составить 55,1 га

Общий объем проектируемого жилищного фонда должен составить 10,4 тыс. кв. м.

Средняя жилищная обеспеченность должна быть на уровне 40  кв. м на человека (сохранение существующей жилищной обеспеченности к расчетному сроку).

### Развитие и размещение объектов социальной сферы

Генеральным планом сельского поселения предусмотрено размещение  новых объектов и реконструкция действующих в соответствии с необходимой расчетной мощностью:

с. Дегтяревка

Первоочередное освоение:

основной  школы на 40 учащихся при сносе существующей;

дошкольной группы на 15 мест при проектируемой школе;

отделения банка на 1 операционное место;

кафе на 15 мест.

Расчетный срок:

ФАПа с размещением аптечного пункта с учетом сноса.

д.Вьюково

Первоочередное освоение:

магазина на 30 кв. м торговой площади;

кафе на 10 мест.

Помимо размещения новых производственных объектов предусмотрена реконструкция существующих объектов:

с. Дегтяревка

МУК «Дегтяревский поселенческий центральный дом культуры» с уменьшением мощности до 160  мест;

недействующего дома быта на 5 рабочих мест;

недействующего магазина до 30 кв.м торговой площади;

д.Вьюково

МУК «Вьюковский сельский дом культуры» с уменьшением мощности до 130 мест;

пожарного поста с увеличением мощности до 2 автомобилей.

### Развитие и размещение объектов производственной сферы

Генеральным планом сельского поселения предусмотрено строительство новых производственных объектов:

с. Дегтяревка

Первоочередное освоение:

пилорама;

ремонтно-механическая мастерская;

Расчетный срок:

склад зерна

д. Вьюково

Первоочередное освоение:

пилорама (2 объекта);

зерносклад;

овцеферма;

предприятие по переработке сельскохозяйственной продукции;

предприятие пищевкусовой промышленности;

предприятие пищевой промышленности.

Расчетный срок:

ферма КРС;

Дегтяревское сельское поселение

строительство ремонтно-механической мастерской и машинного двора.

### Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

#### Внешний транспорт

В целях развития транспортной инфраструктуры Дегтяревского сельского поселения проектом «Схемы территориального планирования Брянской области» и действующей «Схемой территориального планирования Суражского района Брянской области» предлагается выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь до 2017 года:

строительство участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Черноручье  – Дегтяревка", IV категории, с капитальным типом дорожной одежды (асфальтобетонное), протяжённостью 4,3 км в границах поселения;

строительство автодорожного моста на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Черноручье  – Дегтяревка" через реку Ипуть;

реконструкция действующей автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Дегтяревка - Осинка", IV категории, с капитальным типом дорожной одежды (асфальтобетонное), протяженностью в границах сельского поселения 5,9 км.

На расчетный срок (2018-2030 гг.):

реконструкция участка действующей автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Сураж - Вьюково", IV категории, с капитальным типом дорожной одежды (асфальтобетонное), протяженностью в границах сельского поселения 7,0 км.

Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия на расчетный срок:

строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения для круглогодичного подъезда к населенным пунктам, с капитальным типом дорожной одежды (асфальтобетонное), IV категории, общей протяжённостью в границах поселения 12,3 км;

строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, с капитальным типом дорожной одежды (асфальтобетонное), IV категории, общей протяжённостью в границах поселения 3,1 км. Данные дороги предназначены для подъезда к объектам инженерной инфраструктуры, складированию и захоронению отходов, кладбищам, коммунально-складским зонам и к объектам сельскохозяйственного назначения.

#### Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения, внутри населенных пунктов предлагается строительство новых и реконструкция уже существующих улиц и дорог.

Ширина  улиц в жилой застройке второстепенных и проездов принята – 6 м. Дорожные одежды улиц предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0 м. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети приведены ниже (Таблица 1)

Таблица 1 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

| Населенный пункт | Показатели улично-дорожной сети | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Дегтяревка | Общая протяженность / общая площадь покрытия, | км / м2 | 7,0 (1,0) / 41900 |
|  | в том числе по категориям: улицы в жилой застройке второстепенные (1 очередь); проезды; | км / м2 км / м2 | 6,5(1,0) /38900 0,5 / 3000 |
| д. Вьюково | Общая протяженность / общая площадь покрытия, | км / м2 | 7,1 (2,5) / 42800 |
|  | в том числе по категориям: улицы в жилой застройке второстепенные (1 очередь); проезды (1 очередь); | км / м2 км / м2 | 4,7(0,6) / 28300 2,4(1,9) / 14500 |

Примечание - В таблице по каждой категории указана общая протяженность улиц и дорог. В скобках выделена часть улиц и дорог, предлагаемых к строительству и реконструкции на первую очередь. Оставшуюся часть улиц и дорог предлагается построить и реконструировать в течение расчетного срока.

Генеральным планом предусмотрено на расчетный срок:

строительство 2 автодорожных мостов в с. Дегтяревка;

реконструкция автодорожного моста в д. Вьюково.

#### Обслуживание и хранение легкового индивидуального транспорта

Генеральным планом в Дегтяревском сельском поселении на расчетный срок предусмотрено:

строительство станции технического обслуживания мощностью 2 поста, западнее с. Дегтяревка, рядом с существующей автозаправочной станцией.

### Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

#### Водоснабжение

Для развития системы водоснабжения генеральным планом предусмотрено.

д. Вьюково

- на первую очередь:

строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста скважин), общей производительностью 95 м3/сут;

устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудованием второго подъема, производительностью 90 м3/сут;

на расчетный срок:

строительство магистральной водопроводной сети из полиэтиленовых трубопроводов, диаметром 110 мм, общей протяженностью 8,3 км.

с. Дегтяревка

- на первую очередь:

строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста скважин), общей производительностью 110 м3/сут;

устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудованием второго подъема, производительностью 105 м3/сут;

на расчетный срок:

строительство магистральной водопроводной сети из полиэтиленовых трубопроводов, диаметром 110 мм, общей протяженностью 4,5 км.

#### Водоотведение

Для развития системы водоотведения Дегтяревского сельского поселения на расчетный срок генеральным планом предусмотрено:

строительство северо-западнее с. Дегтяревка канализационных очистных сооружений, производительностью 300 м3/сут для приема стоков от всех 15 населенных пунктов сельского поселения;

организация на территории населённых пунктов отвода хозяйственно-фекальных сточных вод в септики заводского изготовления с вывозом специализированными машинами на проектируемые канализационные очистные сооружения.

#### Теплоснабжение

Для развития системы теплоснабжения на первую очередь генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

д. Вьюково

реконструкция котельной МОУ "Вьюковская средняя общеобразовательная школа";

реконструкция котельной «Вьюковского сельского дома культуры».

с. Дегтяревка

реконструкция котельной МОУ "Дегтяревская основная общеобразовательная школа".

#### Электроснабжение

Для развития системы электроснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

Территория Дегтяревского сельского поселения

На расчетный срок:

реконструкция существующей понизительной подстанции ПС 35/10 кВ «Крутояр»;

реконструкция существующей высоковольтной линии электропередачи ЛЭП 35 кВ протяженностью 1,7 км;

строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ;

строительство воздушной линии электропередачи напряжением ЛЭП 10 кВ протяжённостью 2,1 км.

с. Дегтяревка

На первую очередь:

реконструкция существующей трансформаторной подстанции КТП №34 с увеличением мощности до 400 кВА;

строительство воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью 0,4 км.

На расчетный срок:

реконструкция существующих трансформаторных подстанций КТП №21 10/0,4 кВ и КТП №190 10/0,4 кВ с увеличением мощности до 250 кВА и 160 кВА соответственно;

строительство проектных воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяжённостью 1,5 км.

д. Вьюково

На первую очередь:

реконструкция существующей трансформаторной подстанции КТП №33 10/0,4 кВ с увеличением мощности до 160 кВА.

На расчетный срок:

строительство проектной трансформаторной подстанции класса напряжения 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА для электроснабжения новых потребителей;

строительство проектных воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяжённостью 1,8 км;

реконструкция существующей трансформаторной подстанции с переносом, попадающей на проектную жилую застройку;

реконструкция 3-х существующих трансформаторных подстанций класса напряжения 10/0,4 кВ с увеличением мощности, в связи с большим износом оборудования.

#### Газоснабжение

В целях развития инженерной инфраструктуры Дегтяревского сельского поселения предлагается выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

строительство газопровода высокого давления «с. Дегтяревка - д. Жастково – д. Придачь», «д. Вьюково – д. Садовая», «д. Дягтяревка – д. Долотня» диаметром 63 мм, общей протяженностью 11,9 км.

#### Связь и информатизация

Для развития системы связи на территории Дегтяревского сельского поселения генеральным планом на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия.

Территория Дегтяревского сельского поселения

прокладка межстанционной волоконно-оптической линии связи протяженностью 10,5 км.

с. Дегтяревка

реконструкция АТС с заменой оборудования на цифровое оборудование типа Si 3000, с увеличением номерной ёмкости до 124-х номеров;

прокладка межстанционной волоконно-оптической линии связи  протяженностью 0,4 км в границах населенного пункта.

д. Вьюково

реконструкция АТС с заменой оборудования на цифровое оборудование типа Si 3000, с увеличением номерной ёмкости до 104-х номеров;

прокладка межстанционной волоконно-оптической линии связи протяженностью 0,7 км в границах населенного пункта.

## Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории, использованию и охране лесов

### Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

Технологические мероприятия направлены на снижение или исключение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Разработка таких мероприятий производится профильными институтами или самими предприятиями. К технологическим мероприятиям относятся:

использование высококачественных видов топлива на предприятиях и автотранспорте, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

совершенствование и регулировка двигателей автомобилей с выбором оптимальных в санитарном отношении состава горючей смеси и режима зажигания;

внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве;

разработка и внедрение замкнутых технологических циклов;

оборудование автозаправочной станции системой закольцовки паров бензина.

Основными организационными мероприятиями по снижению загрязнения атмосферного воздуха и сокращению суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения генеральным планом рекомендуется:

внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории поселения;

разработка прогноза неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания загрязняющих веществ.

Планировочными мероприятиями, предусмотренными генеральным планом являются:

вынос территорий ремонтно-механические мастерских, расположенных в д. Жастково, вынос ремонтно-механические мастерские, расположенных южнее д. Жастково, вынос территории ремонтно-механической мастерской, машинного двора, расположенного северо-западнее с. Дегтярёвка,  вынос территории фермы ООО "Дельта", производственного предприятия по изготовлению угля на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

вынос территорий пилорамы и зерносклада, расположенного на территории д. Вьюково на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

благоустройство, озеленение улиц и рассматриваемой территории в целом, в целях защиты застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения  воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа.

упорядочение улично-дорожной сети, грузовых и обходных дорог;

вывод большегрузного транспорта за пределы населенных пунктов на объездные магистрали;

обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой;

организация зеленых полос вдоль магистралей и озеленение внутримикрорайонных пространств, в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Перечень объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории Дегтярёвского сельского поселения:

д. Вьюково

Зерносклад-50 м

Кладбище-50 м

Пилорама-100 м

Ремонтно-механический двор-100 м

Предприятие по переработке сельскохозяйственной продукции-50 м

Предприятие пищевой, пищевкусовой промышленности-50 м

Ферма-50 м

с. Дегтярёвка

Пилорама. Мастерская-100 м

Ремонтно-механическая мастерская. Машинный двор-100 м

Склады зерна-50 м

Автозаправочная станция-50 м

Станция технического обслуживания-50 м

Кладбище-50 м

Дегтярёвское сельское поселение

Площадка для временного хранения ТБО и мусора-1000 м

Производственное предприятие по изготовлению угля-1000 м

Скотомогильник закрытый-1000 м

Ферма ООО "Дельта"-300 м

Канализационные очистные сооружения-150 м

Ремонтно-механические мастерские-100 м

Склады-50 м

Кладбище -50 м

Ферма-50 м

### Мероприятия по охране водных объектов

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

разработка проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос ручья;

прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты;

организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

строительство канализационных очистных сооружений на территории сельского поселения;

мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;

разработка проекта установления границ поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения;

организация сбора и очистки поверхностного стока на территории населенных пунктов.

### Мероприятия по охране и восстановлению почв

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации.

Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

разработке месторождений полезных ископаемых;

строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

ликвидации последствий загрязнения земель.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова:

проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

рекультивация территорий ликвидируемых площадок для временного хранения ТБО;

выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных территориях и в зоне влияния предприятий;

усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности землепользований.

### Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, поземных вод

В целом генеральным планом предусматриваются и рекомендуются следующие мероприятия по охране водной среды:

реконструкция и строительство новых инженерных сетей;

организация и благоустройство зон санитарной охраны;

разработка проекта зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

строительство канализационных очистных сооружений на территории сельского поселения;

разработка планов мероприятий по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

усовершенствование системы сбора, отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

организация мониторинга подземных вод, в пределах максимально техногенно- нагруженной территории, включающей промышленные зоны, участки недропользования и др.

организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

### Мероприятия по озеленению территорий

Генеральным планом предусмотрены следующие общие мероприятия по озеленению территории:

Главные направления озеленения рассматриваемой территории:

создание системы зеленых насаждений;

сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;

целенаправленное формирование крупных массивов насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

проектирование примагистральных полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной дороги;

посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей.

Организация системы зеленых насаждений населенных пунктов включает:

участки озеленения общего пользования;

участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных, территорий вдоль дорог).

### Мероприятия по санитарной очистке территории

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории поселения:

сбор, транспортировка и обезвреживание всех видов отходов;

организация уборки территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий;

ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

организация сбора и удаление вторичного сырья;

поливка проезжих частей улиц, зеленных насаждений;

организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов;

организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигон;

рекультивация территорий ликвидируемых площадок для временного хранения ТБО и мусора, расположенных на территории сельского поселения;

проектирование площадок для временного хранения ТБО и мусора на территории муниципального образования;

закрытия скотомогильника на территории сельского поселения.

## Мероприятия предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

### Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Генеральным планом сельского поселения предложен комплекс мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарного разрыва от автозаправочной станции (АЗС);

оснащение территории АЗС современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных ситуаций;

контроль за состоянием емкостей на АЗС, замена поврежденного коррозией оборудования;

применение изоляционных покрытий на территории АЗС, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

обеспечение охранных зон от газопроводов высокого давления, газорегуляторных  пунктов, нефтепровода строгое соблюдение режима использования их территории.

На объектах повышенной опасности (в помещениях котельных, газорегуляторных пунктах) необходим автоматический контроль концентраций опасных веществ и установка систем автоматической сигнализации о превышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными режимами и параметрами, при нарушении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

применением герметичного производственного оборудования;

соблюдением норм технологического режима;

контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

установлением в помещениях котельных сигнализаторов взрывоопасных концентраций, срабатывание которых, происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в помещении операторной.

С целью предотвращения ЧС на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

планово-предупредительные ремонты оборудования и сетей;

замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

установка дополнительной запорной арматуры.

Надежность водоснабжения населенных пунктов обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

усиление охраны водоочистных сооружений, котельных населенных пунктов и других жизнеобеспечивающих объектов;

наличие резервного электроснабжения;

замена устаревшего оборудования на  новое, применение  новых технологий производства;

обучение и повышение квалификации работников предприятий;

создание аварийного запаса материалов.

Для обеспечения безопасности газопроводов предусматриваются следующие мероприятия:

трасса газопровода отмечается на территории опознавательными знаками, на ограждении отключающей задвижки размещается надпись «Огнеопасно - газ» с табличками-указателями охранной зоны, телефонами городской газовой службы, районного отдела по делам ГО и ЧС;

материалы и технические изделия для системы газоснабжения должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий, утверждённых в установленном порядке и прошедших государственную регистрацию в соответствии с ГОСТ 2.114-95 ЕСКД «Технические условия».

работа по локализации и ликвидации аварийных ситуаций производится без наряда-допуска до устранения прямой угрозы жизни людей и повреждения материальных ценностей. После устранения угрозы, работы по проведению газопровода и газооборудования в технически исправное состояние, должны производиться по наряду-допуску.

На автомобильных дорогах предлагается провести следующие мероприятия:

улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, в период гололеда;

устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применение первичных средств пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

### Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Потенциальную угрозу для населенных пунктов представляют лесные и торфяные  пожары.

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин, и определение на его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

В соответствии с Приказом Минсельхоза России от 16.12.2008 N 532 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а также требований к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды», в целях пожарной безопасности в лесах, осуществляются следующие мероприятия:

противопожарное обустройство лесов (строительство, реконструкцию и содержание дорог противопожарного назначения, устройство посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов,  устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам воды);

создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

мониторинг пожарной опасности в лесах;

разработка планов тушения лесных пожаров;

создание пожарных формирований для тушения лесных пожаров;

организация противопожарной пропаганды;

организация наземного и авиационного патрулирования лесов в целях своевременного обнаружения лесных пожаров;

регулирование посещаемости лесов населением в зависимости от их класса природной пожарной опасности и пожарной опасности по условиям погоды с созданием системы контрольно-пропускных пунктов.

Меры по созданию и содержанию систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров заключаются в:

устройстве противопожарных минерализованных полос;

приобретение и поддержание в исправном состоянии пожарной техники, оборудования, снаряжения и инвентаря;

организации системы связи и оповещения;

строительстве и содержании пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, пожарных химических станций;

снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования своевременного проведения санитарных рубок, очистки лесов от захламленности и очистки лесосек от порубочных остатков;

проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов;

создание резерва горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности в лесах;

выполнение других мероприятий.

Основными мероприятиями, связанными с опасными гидрологическими явлениями являются:

прогнозирование возможной обстановки при ожидаемом наводнении и оповещение о результатах прогноза КЧС, учреждений, организаций, предприятий и населения;

искусственное повышение поверхности затапливаемых территорий;

регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

устройство дренажных систем и отдельных дренажей;

обследование гидротехнических сооружений и средств к их восстановлению;

подсыпка и укрепление берегозащитных сооружений (ограждение дамб);

осуществление мер по укреплению и защите систем тепло-, электроснабжения и связи, дорог и других транспортных коммуникаций;

предварительное ослабление ледяного покрова для предотвращения образования заторов

подготовка к проведению мероприятий по эвакуации населения и материальных ценностей из зон возможного затопления (уточнение расчета сил и средств);

подготовительные работы по организации медицинской помощи пострадавшим людям, по первоочередному жизнеобеспечению, а также по защите сельскохозяйственных животных.

Инженерно-технические мероприятия по защите территории от затоплений, подтоплений и обвальных процессов должны предусматриваться в соответствии со СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования».

С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений, молнии, снежных заносов.

Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют дорожные организации (предприятия), занимающиеся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования.

В соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным Распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р, для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят следующие мероприятия:

профилактическую обработку дорожных покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Профилактический способ позволяет снизить затраты дорожной службы на борьбу с зимней скользкостью, обеспечить допустимые сцепные качества покрытий и безопасность движения в зимний период, уменьшить вредное воздействие ПГМ на окружающую среду за счет применения рациональной технологии и минимально-допустимых норм распределения ПГМ.

Противогололедные материалы, используемые для борьбы с зимней скользкостью на дорогах общего пользования, должны отвечать требованиям, изложенным в ОДН 218.2.027-2003 «Требования к противогололедным материалам», утвержденным распоряжением Минтранса России от 16.06.03 №ОС-548-р.

Мероприятия по охране окружающей природной среды необходимо предусматривать по каждому виду работ, выполняемых при борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах: при транспортировке, распределении и хранении противогололедных материалов в соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах».

Согласно "Методическим рекомендациям по защите и очистке автомобильных дорог от снега" (рекомендовано Распоряжением Росавтодора от 01.02.2008 N 44-р) защита дорог от снежных заносов должна осуществляться с помощью снегозащитных насаждений или искусственных устройств. Снегозащитные насаждения экономичнее и защищают дорогу надежнее, чем искусственные снегозащитные устройства. Поэтому насаждения должны быть основным видом защиты дорог от заносов.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молнии применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций», утвержденной приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 №280, которая распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленных коммуникаций независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования нового объекта, чтобы иметь возможность максимально использовать проводящие элементы последнего. Это облегчит разработку и исполнение устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический вид, повысить эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты.

Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.

## Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития поселения:

подготовка и утверждение правил землепользования и застройки поселения;

подготовка и утверждение проектов планировки и межевания территории поселения.