ООО «Институт Территориального Планирования  «Град»

дубровское сельское поселение

СУРАЖСКОГО РАЙОНА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

дубровского сельского поселения

суражского РАЙОНА

брянской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Омск   2011 г.

дубровское сельское поселение

СУРАЖСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

дубровского сельского поселения

суражского РАЙОНА

брянской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Заказчик: 	Администрация Суражского района Брянской области

Муниципальный

контракт: 	№ 09-06-10 от 22.06.2010

Исполнитель:	ООО «ИТП «Град»

Шифр:	ГП 1379– 10

Генеральный директор	__________________	А.Н. Береговских

Первый заместитель

Генерального директора	___________________	М.Н. Дузенко

Заместитель Генерального директора

по правовым вопросам	___________________	Д.В. Шинкевич

Главный архитектор института	___________________	И.Г. Стуканева

Главный инженер института	___________________	С.В. Фигуренко

Омск 2011 г.

Авторский коллектив

Руководитель проекта	М.М.Ахметгареев

Начальник архитектурного отдела 	Т. Б. Смирнова

Руководитель управления градостроительной подготовки	О. В. Миллер

И.о. начальника отдела инженерного обеспечения 	О.И. Кутькина

Начальник отдела градостроительной экономики	Е. А. Самородская

Начальник отдела нормативно-правового обеспечения	Д. В. Шинкевич

Начальника отдела градостроительной экологии	О. К. Коровайская

Начальник транспортного отдела	В. А. Самородский

Ведущий юрист	Н.В. Трубкин

Главный архитектор проекта	Н.М.Чулкова

Ведущий инженер отдела градостроительной подготовки	В.А. Микрюкова

Экономист 	З.М. Садирова

Ведущий инженер отдела градостроительной подготовки	А.А. Ламбина

Старший  инженер по газоснабжению и связи	А.Ю.Попов

Ведущий инженер по электроснабжению	Д.А. Павельев

Старший инженер по водоснабжению и водоотведению	А.Н. Сергеев

Старший  инженер по теплоснабжению	Р.Е. Мисюрев

Инженер по транспорту	О.В. Дубс

Ведущий эколог 	Е.Ю. Гилева

СОДЕРЖАНИЕ

Введение. Цель и задачи проекта ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	7

1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ территории, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ее КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	9

1.1 Анализ муниципальной правовой базы сельского поселения в области землепользования и застройки	9

1.2 Общие сведения	11

1.3 Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика территории поселения	11

1.3.1 Оценка метеоклиматических условий территории	11

1.3.2 Геологическое строение и рельеф	12

1.3.1 Рельеф	14

1.3.2 Гидрогеологические условия	16

1.3.3 Гидрографическая характеристика	16

1.3.4 Почвы, растительный и животный мир	16

1.3.5 Минерально-сырьевые ресурсы	17

1.4 Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения	19

1.5 Жилищная сфера	26

1.6 Социальная сфера	27

1.7 Производственная сфера	33

1.8 Транспортная инфраструктура	35

1.8.1 Внешний транспорт	37

1.8.2 Улично-дорожная сеть	37

1.8.3 Объекты транспортной инфраструктуры	38

1.9 Коммунальное обслуживание	39

1.9.1 Водоснабжение	39

1.9.2 Водоотведение	40

1.9.3 Теплоснабжение	41

1.9.4 Электроснабжение	42

1.9.5 Газоснабжение	43

1.9.6 Связь и информатизация	44

1.10 Экологическое состояние территории	44

1.10.1 Атмосферный воздух	44

1.10.2 Поверхностные воды и подземные воды	46

1.10.3 Почвенный покров	46

1.10.4 Санитарная очистка территории	47

1.11 Охрана историко-культурного наследия	47

1.11.1 Объекты культурного наследия	47

1.11.2 Зоны охраны	50

1.11.3 Особо охраняемые природные территории	50

1.12 Анализ наличия земель различных категорий, обоснование перевода земель различных категорий в земли населенных пунктов. Предложения по изменению границ	50

2 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию	53

2.1 Архитектурно-планировочная организация территории	53

2.1.1 Архитектурно-пространственное решение	53

2.1.2 Планировочная организация территории	54

2.2 Жилищная сфера	58

2.3 Социальная сфера	59

2.4 Производственная сфера	64

2.5 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	65

2.5.1 Внешний транспорт	66

2.5.2 Улично-дорожная сеть	66

2.5.3 Объекты транспортного обслуживания	68

2.6 Инженерно-технические мероприятия по подготовке территорий	69

2.7 Инженерное оборудование территории	69

2.7.1 Водоснабжение	69

2.7.2 Водоотведение	74

2.7.3 Теплоснабжение	75

2.7.4 Электроснабжение	79

2.7.5 Газоснабжение	80

2.7.6 Связь и информатизация	82

2.8 Охрана окружающей среды	84

2.8.1 Зоны с особыми условиями использования	84

2.8.2 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов	84

2.8.3 Водоохранные зоны водных объектов	86

2.8.4 Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры	87

2.8.5 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	87

2.8.6 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	88

2.8.7 Мероприятия по охране водной среды	89

2.8.8 Мероприятия по охране почвенного покрова	90

2.8.9 Мероприятия по санитарной очистке территории	91

2.8.10 Мероприятия по благоустройству и озеленению территории	93

2.9 Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	94

2.9.1 Чрезвычайные ситуации природного характера	94

2.9.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера	97

2.9.3 Противопожарная безопасность	100

2.9.4 Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера	101

3 СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	102

4 Основные технико-экономические показатели генерального плана	105

Состав графической части проекта

| № листа | Наименование листа |
| --- | --- |
| Утверждаемая часть |
|  | Генеральный план Дубровского сельского поселения. Карта (схема) генерального плана в границах муниципального образования Дубровское сельское поселение |
|  | Генеральный план Дубровского сельского поселения. Карта 2. Функциональное зонирование с нанесением границы зон с особыми условиями использования территорий с. Дубровка |
|  | Генеральный план Дубровского сельского поселения. Карта 2. Функциональное зонирование с нанесением границы зон с особыми условиями использования территорий с. Далисичи |
|  | Генеральный план Дубровского сельского поселения. Карта 2. Функциональное зонирование с нанесением границы зон с особыми условиями использования территорий д. Слище |
|  | Генеральный план Дубровского сельского поселения. Карта 3. Проектный план (основной чертеж) с. Дубровка |
|  | Генеральный план Дубровского сельского поселения. Карта 3. Проектный план (основной чертеж) с. Далисичи |
|  | Генеральный план Дубровского сельского поселения. Карта 3. Проектный план (основной чертеж) д. Слище |
|  | Генеральный план Дубровского сельского поселения. Карта 4. Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с. Дубровка |
|  | Генеральный план Дубровского сельского поселения. Карта 4. Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с. Далисичи |
|  | Генеральный план Дубровского сельского поселения. Карта 4. Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера д. Слище |
| Материалы по обоснованию |
|  | Генеральный план Дубровского сельского поселения. Опорный план муниципального образование Дубровское сельское поселение |
|  | Генеральный план Дубровского сельского поселения. Карта 1. Опорный план с. Дубровка |
|  | Генеральный план Дубровского сельского поселения. Карта 1. Опорный план с. Далисичи |
|  | Генеральный план Дубровского сельского поселения. Карта 1. Опорный план д. Слище |

# Введение. Цель и задачи проекта ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Проект генерального плана Дубровского сельского поселения Суражского района Брянской области (далее также – поселение, сельское поселение, Дубровское сельское поселение, муниципальное образование) выполнен в соответствии с муниципальным контрактом от 22.06.2010 г. № 09-06-10 и техническим заданием на выполнение научно-исследовательских проектных работ по разработке проектов Генеральных планов и Правил землепользования и застройки Дегтяревского, Дубровского, Кулажского, Лопазненского, Нивнянского, Овчинского сельских поселений, проекта Генерального плана Влазовичского сельского поселения Суражского района Брянской области.

Генеральный план Дубровского сельского поселения выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах";

СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";

СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

Закон Брянской области от 05.06.1997 № 13-З "Об административно-территориальном устройстве Брянской области";

Закон Брянской области от 09.03.2005 № 3-З "О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области";

Закон Брянской области от 15.03.2007 № 28-З " О градостроительной деятельности в Брянской области";

Закон Брянской области от 08.02.2006 № 11-З "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Брянской области";

Закон Брянской области от 30.12.2005 № 121-З "Об особо охраняемых природных территориях в Брянской области";

Решение Дубровского сельского Совета народных депутатов от 27.11.2009 № 28 "О местных нормативах градостроительного проектирования Дубровского сельского поселения Суражского района".

Цель работы – разработка проекта генерального плана Дубровского сельского поселения в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Основные задачи работы:

выявление проблем градостроительного развития территории поселения, обеспечение их решения;

определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории поселения на основе баланса интересов федеральных, областных и местных органов публичной власти;

создание электронного генерального плана на основе компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

# АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ территории, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ее КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

## Анализ муниципальной правовой базы сельского поселения в области землепользования и застройки

Законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-З "О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области" образовано в составе Суражского муниципального района Брянской области и наделено статусом сельского поселения муниципальное образование Дубровское сельское поселение.

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов землепользования и застройки, градостроительной деятельности.

В поселении практически отсутствуют муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

На территории поселения действует Решение Дубровского сельского Совета народных депутатов от 27.11.2009 № 28 "О местных нормативах градостроительного проектирования Дубровского сельского поселения Суражского района" (далее - местные нормативы градостроительного проектирования, местные нормативы, нормативы), в котором Дубровский сельский Совет народных депутатов утверждает местные нормативы градостроительного проектирования. Местные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека. Нормативы применяются при разработке, согласовании и реализации документов территориального планирования поселения, документов планировки территории поселения, при проектировании, строительстве, проведении капитального ремонта и реконструкции, а также используются для принятия решений органами государственной власти и местного самоуправления.

Иные правовые акты, регулирующие вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, отсутствуют.

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться главным богатством, приносящим основную часть дохода бюджета поселения - землей.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, с целью непрерывного поступательного развития поселения и создания благоприятных инвестиционных условий для привлечения в градообразующие сферы деятельности частного капитала, роста благосостояния жителей поселения являются:

подготовка и утверждение правил землепользования и застройки поселения;

подготовка и утверждение проектов планировки и межевания территории поселения.

Необходимо организовать работу по разработке муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности, землепользования и застройки с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в области градостроительной деятельности.

Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

## Общие сведения

Территория Дубровского сельского поселения расположена в северо-западной части Суражского района Брянской области. Дубровское сельское поселение граничит с Дегтярёвским, Овчинским, Нивнянским сельскими поселениями и с Республикой Беларусь. Численность населения на начало 2010 года составила 2110 человек. В состав сельского поселения входит двадцать четыре населенных пункта. Самыми крупными из них являются село Далисичи, деревня Слище, село Дубровка и деревня Струженка. Село Дубровка является административным центром сельского поселения.

Сельское поселение расположено на слабоволнистой равнине, занятой сельскохозяйственными угодьями, лугами, участками леса мелколиственных, хвойно-мелколиственных пород деревьев. Крупный лесной массив расположен в северной части поселения в районе д. Барсуки и п. Красная Знаменка. По территории поселения протекает несколько малых рек и ручьёв, таких как р. Лужек, р. Вир, р. Иржач, р. Струга, р. Слищанка, руч. Безнечка.

Внешние транспортные связи Дубровского сельского поселения с районным центром г. Сураж и соседними поселениями осуществляются по автомобильной дороге "Сураж-Иржач"-Струженка-Дедовск.

Основным видом деятельности населения является сельскохозяйственное производство. Из числа сельскохозяйственных предприятий наиболее крупными являются Колхоз «Путь Ильича» и Колхоз «Маяк».

## Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика территории поселения

### Оценка метеоклиматических условий территории

По строительно-климатическому районированию в соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» Дубровское сельское поселение относится ко II климатическому району, подрайону – IIВ.

Климат умеренно континентальный с достаточным увлажнением, теплым летом и умеренно холодной зимой. Среднегодовое количество осадков составляет около 550 мм. Относительно малые размеры территории при общей равнинности рельефа не вносят заметных изменений в макроклиматические особенности ее отдельных частей.

Солнечное сияние имеет хорошо выраженный годовой ход. Наибольшая продолжительность солнечного сияния наблюдается с апреля по сентябрь, достигая максимального значения в июне-июле – 270-290 ч, или 60-65% от возможной продолжительности. Май, июнь и июль дают 45% годового прихода суммарной радиации, а зимние месяцы (ноябрь, декабрь, январь) дают вместе лишь около 5%.

По температурному режиму территория поселения относится к зоне с умеренно-мягкой зимой и теплым летом. Разница по отдельным годам средних годовых температур обычно незначительная.

Среднегодовая температура воздуха +5,4(С, температура самого теплого месяца – июля +18,1(С. Средняя температура января меняется от -7,5(С на юго-западе до -8(С на северо-востоке. Максимальная температура воздуха +37(С, минимальная температура -37С(. Число дней с устойчивым снеговым покровом составляет от 120 до 130 дней, на открытых пространствах его высота достигает 10-25 см, в лесу – 40 см.

По количеству осадков территория относится к зоне умеренного увлажнения. Среднее количество осадков в год 554 мм, из них большая часть (285 мм) приходится на летний период.

В течение года на территории поселения преобладают западные, северо-западные и юго-западные ветры.

Таким образом, климатические условия территории благоприятны для жизнедеятельности человека, трудовой деятельности, отдыха и туризма.

### Геологическое строение и рельеф

Территория Дубровского сельского поселения расположена в пределах Русской равнины c платформенным типом морфоструктур, в строении выделяются два структурных комплекса (нижний – кристаллический фундамент – сложен метаморфическими образованиями архея и нижнего протерозоя, верхний – осадочный чехол).

Территория расположена в пределах отложений меловой системы. В основании системы залегает сатонский ярус верхнего отдела, сложенным мергелями, глинистым мелом, общей мощностью 100 м. Его перекрывает кампанский и маастриховские ярусы. Разрез кампанского яруса в верхней части сложен мелом, ниже – это глауконитовые известняковые пески с фосфоритами и прослоями глауконитового мела. Общая мощность пород 20 м. Маастрихский ярус, мощностью 10-15 м представлен толщей белого писчего мела, в нижней части галькой и фосфоритами.

Далее залегают отложения эоцена. Сумская свита сложена опоками, глинами, трепелами, алевритами и алевролитами, имеет мощность от 2 до 35 м. Каневская, бучанская, киевская свиты состоят из кварцевых песков, мощностью 15-17 м.

Четвертичные отложения преимущественно представлены ледниковыми отложениями основной морены и сложены суглинками с галькой, гравийно-галечными отложениями мощностью 5-15 м.

Кроме того, в долинах крупных рек наблюдаются аллювиальные отложения, состоящие из песков, мощностью 5-7 м.

Физико-геологические процессы

На территории наблюдаются неблагоприятные физико-геологические процессы:

суффозионные процессы;

заболачивание на водно-ледниковых формах рельефа и в поймах рек;

подтопление (вдоль крупных рек).

Таким образом, по инженерно-геологическому районированию территория сельского поселения разделена на территории благоприятные и ограниченно благоприятные для градостроительного освоения (Рисунок 1).

Рисунок 1 Инженерно-строительные условия Дубровского сельского поселения

### Рельеф

Рельеф территории представляет собой волнистые слабонаклонные равнины междуречий со средними высотами 180–190 м, сложенные песками и супесями средней мощности. Берега рек преимущественно низменные.

Сельское поселение расположено в пределах Приднепровской низменности, его территория формировалась под влиянием эрозионно-денудационных процессов послеледникового времени. Рельеф здесь плоскоравнинный со значительными следами эрозии. Небольшие моренные холмы и возвышенности сменяются плоскими равнинами, слабовогнутыми низинами.

Характеристика ландшафтов Дубровского сельского поселения представлена ниже ( Рисунок 2).

Рисунок 2 Ландшафты Дубровского сельского поселения

### Гидрогеологические условия

По условиям формирования и распределения подземных вод на территории области выделено два гидрогеологических района, отличающихся по наличию и интенсивности эксплуатации различных водоносных горизонтов.

Первый гидрогеологический район выделен в северо-восточной и восточной части области. Этот гидрогеологический район является краевой юго-западной частью Московского артезианского бассейна.

Сельское поселение расположено во втором гидрогеологическом районе, представляющей обширную область северо-восточной краевой части Днепровско-Донецкого артезианского бассейна. Основным источником водоснабжения здесь являются воды турон-сантонского и кампан-маастрихтского водоносных комплексов. Глубина залегания кровли горизонта увеличивается с северо-востока на юго-запад. Рекомендуемая глубина эксплуатационных скважин для этого подрайона составляет в основном 60-80 м, и только на отдельных участках – 120-140 м.

Суражский район обладает значительными запасами подземных вод. Потребность района в пресной воде удовлетворяется.

### Гидрографическая характеристика

Климатические условия и рельеф благоприятствовали образованию на территории поселения довольно густой речной сети, отличительной особенностью которой является значительная разветвленность и пространственное размещение водных объектов.

Дубровское сельское поселение располагается в бассейне р. Сож (бассейн Днепра). Гидрографическая сеть хорошо развита, основными реками поселения являются - р. Иржач, р. Вир, р. Слищанка, р. Струга.

Гидрологический режим рек характеризуется высоким весенним половодьем, относительно низкой летней меженью, периодическими летними и осенними паводками. В осенний период обычно наблюдается несколько повышенная водность рек, вызванная меньшим испарением при большем, по отношению к летнему периоду, количестве осадков. Питаются реки, главным образом, талыми снеговыми водами и лишь на 15-20 % - дождевыми и грунтовыми.

Весенний подъем уровней начинается за несколько дней до вскрытия. Средние сроки начала весеннего подъема уровней приходятся на конец марта. Заканчивается половодье в первой половине мая. Продолжительность его колеблется от 25-44 дней. Интенсивность подъема уровней в годы с высоким половодьем составляет 10-50 см, при низком – 5-20 см/сутки. Затопление наблюдается на всех реках территории почти ежегодно в марте-апреле.

Дождевые паводки в летне-осенний период наблюдаются не каждый год. Их наибольшая высота и продолжительность отмечается в конце лета и осенью. Превышения уровней составляют в среднем 1-3 м.

Начало осеннего ледохода начинается во второй половине ноября. Ледостав устанавливается в среднем в первой декаде декабря и длится 100-120 дней. Максимальная толщина льда достигает 60-80 см. Средняя величина 20-30 см. Вскрытие обычно наступает в конце марта – начале апреля.

### Почвы, растительный и животный мир

Почвы на территории поселения представлены следующими видами: подзолистые, дерново-подзолистые и серые лесные. Самыми ценными почвами являются средне- и тяжелосуглинистые пылеватые серые лесные почвы Трубчевского и Присудостьского ополий, развивающиеся на лессовидных суглинках, однако они нуждаются в противоэрозионных мероприятиях.

Коренные подтаежные леса с участием широколиственных пород (дуба, клена, липы, вяза, ясеня) сохранились локально, занимают преимущественно избыточно-увлажненные поверхности слабоволнистых песчаных равнин, не пригодные для сельскохозяйственного использования. На большей части лесопокрытой территории господствуют сосновые, сосново-мелколиственные и мелколиственные (береза, осина, ольха серая) леса, реже встречаются черноольшанники на заболоченных почвах и елово-сосново-широколиственные сообщества.

В соответствии с данными, предоставленными Управлением по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области (письмо № 911 от 23.07.2010 г) на территории Дубровского сельского поселения из представителей животного мира обитают: белка, волк, горностай, заяц-беляк, заяц-русак, кабан, косуля, куница, лисица, лось, хорь, тетерев, рябчик, куропатка серая. Кроме того, на территории поселения в разное время отмечались встречи речной выдры, медведя, большой белой цапли, белого аиста, лугового луня, дупеля, большого веретенника, обыкновенного осоеда, белоспинного дятла (внесены в Красную Книгу Брянской области), а также виды, внесенные в Красную Книгу РФ - черный аист и средний дятел.

На территории сельского поселения располагаются следующие водные объекты, имеющие ценное рыбохозяйственное значение: русловый пруд на ручье Быковка у н.п. Путилин площадью 4,0 га, р. Иржач, русловый пруд на р. Иржач у н.п. Далисичи площадью 10 га, река Слищанка, р. Струга.

Промысел водных биологических ресурсов на территории сельского поселения не осуществляется.

Виды рыб, занесенные в Красную книгу Брянской области: стерлядь, вырезуб, днепровский усач, обыкновенный подкаменщик, русская быстрянка (занесена также в Красную книгу Российской Федерации), подуст, язь, синец, чехонь, ерш-носарь.

### Минерально-сырьевые ресурсы

В соответствии с данными, предоставленными Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области (письмо №1012 ОИ-КП от 23.07.2010 г) на территории Дубровского сельского поселения расположены месторождения торфа (Таблица 1).

| Таблица 1 Реестр месторождений твердых полезных ископаемых Дубровского сельского поселения (месторождения торфа) |
| --- |
| Наименование месторождения | Местоположение | Наименование недропользователя, номер лицензии, срок действия | Состояние месторождения | Утвержденные балансовые запасы | Состояние запасов на 01.01.2005 г. | Примечание |
|  |  |  |  | по категориям | дата утверждения, номер протокола, кем утверждены | по категориям | забалансованные |  |
|  |  |  |  | А+В | А+В+С1 | С2 |  | А | В | С1 | А+В+С1 | С2 |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Торф, тыс. тонн |
| Синево и Низ | От г. и жд. ст. Сураж на С В 13,5 км, н.п. Новые Далисичи на СЗ 2,2 км | - | Прочие. Мелкозалежное | - | - | - | 28.06.83 г., №77, ТКЗ | - | - | - | - | - | 177 |  |

## Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

Чтобы оценить тенденции экономического развития территории, необходимо провести анализ демографической ситуации. Прогнозирование численности населения должно выполняться не только на основе экстраполяции динамики предыдущих лет, но и с учетом перспектив развития территории. Такой подход позволяет проанализировать существующее положение и скорректировать показатели в соответствии с ожидаемыми результатами.

Оценка текущей демографической ситуации в населенных пунктах производилась на основе данных:

динамики численности населения в разрезе населенных пунктов за период 2003-2009 гг.;

о половозрастной структуре населения в 2009 г. в разрезе населенных пунктов;

о численности населения в разрезе населенных пунктов на 01.01.2010 г.;

о числе родившихся и умерших за период 2003-2009 гг. в разрезе населенных пунктов;

о миграции населения за период 2003-2009 гг. в разрезе населенных пунктов.

В состав Дубровского сельского поселения (далее по тексту – сельское поселение) входят 24 населенных пункта, в том числе: с.Дубровка, д.Большая Ловча. п.Васенков, д.Малая Ловча, п.Ольговка, п.Путилин, с.Далисичи, д.Иржачь, д.Кокот. д.Красновка, п.Майский, п.Новые Далисичи, п.Первомаевка, д.Федоровка, д.Слище, д.Барсуки, д.Дедовск, п.Красная Знаменка, д.Нарость, п.Новая Николаевка, п.Новопокровский, п.Передовик, д.Рословка, д.Струженка. Административным центром является с.Дубровка.

Численность населения в Дубровском сельском поселении на начало 2010 года составила 2110 человек. Структура численности населения сельского поселения в разрезе населенных пунктов представлена ниже (Таблица 2).

Таблица 2 Структура численности населения сельского поселения на начало 2010 г.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Доля численности населения, % | Площадь территории, кв.км | Плотность населения, чел./кв.км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Далисичи | 477 | 22,5 | 0,84 | 568 |
| 2 | д. Слище | 390 | 18,4 | 0,72 | 542 |
| 3 | с. Дубровка | 345 | 16,3 | 0,62 | 556 |
| 4 | д. Струженка | 275 | 13,0 | 0,85 | 324 |
| 5 | д. Большая Ловча | 124 | 5,9 | 0,53 | 234 |
| 6 | д. Барсуки | 89 | 4,2 | 0,44 | 202 |
| 7 | д. Нарость | 80 | 3,8 | 0,36 | 222 |
| 8 | д. Рословка | 76 | 3,6 | 0,30 | 253 |
| 9 | п. Майский | 54 | 2,6 | 0,12 | 450 |
| 10 | д. Кокот | 44 | 2,1 | 0,23 | 191 |
| 11 | д. Федоровка | 41 | 1,9 | 0,28 | 146 |
| 12 | п. Васенков | 25 | 1,2 | 0,17 | 147 |
| 13 | д. Дедовск | 25 | 1,2 | 0,18 | 139 |
| 14 | п. Ольговка | 16 | 0,8 | 0,15 | 107 |
| 15 | п. Новые Далисичи | 14 | 0,7 | 0,12 | 117 |
| 16 | п. Красная Знаменка | 10 | 0,5 | 0,19 | 53 |
| 17 | д. Красновка | 7 | 0,3 | 0,11 | 64 |
| 18 | д. Иржачь | 6 | 0,3 | 0,55 | 11 |
| 19 | д. Малая Ловча | 5 | 0,3 | 0,12 | 42 |
| 20 | п. Первомаевка | 4 | 0,2 | 0,18 | 22 |
| 21 | п.Передовик | 2 | 0,1 | 0,06 | 33 |
| 22 | п.Путилин | 1 | 0,1 | 0,09 | 11 |
| 23 | п.Новая Николаевка | 0 | 0,0 | 0,05 | 0 |
| 24 | п.Новопокровский | 0 | 0,0 | 0,04 | 0 |
|  | ИТОГО | 2110 | 100,0 | 189,4 | 11 |

Из таблицы видно, что наибольшая численность населения приходится на с.Далисичи (477 человек или 22,5%), д.Слище (390 человек или 18,4) и с.Дубровку (345 человек или 16,3%). В 9 населенных пунктах численность населения менее 1% численности поселения, в том числе в п.Путилин, п.Передовик, п. Первомаевка, д. Малая Ловча, д. Иржачь, д. Красновка, п. Красная Знаменка, п. Новые Далисичи, п.Ольговка. Незаселенными являются п.Новая Николаевка и п.Новопокровский.

Плотность населения по сельскому поселению на начало 2010 года составила 11 человек на квадратный километр, что в 1,3 раза больше аналогичного показателя по России в целом. Наибольшее значение плотности населения в с.Далисичи (568 человек на квадратный километр),с .Дубровка (556) и в д.Слище (542).

В соответствии с техническим заданием генеральный план разрабатывается на территорию Дубровского сельского поселения и на три самых многочисленных населенных пункта сельского поселения: с.Дубровка, с.Далисичи, д.Слище.

Основными характеристиками демографического потенциала территории являются: динамика численности населения и  его половозрастная структура.

Динамика численности населения в населенных пунктах за последние 6 лет представлена в таблице.

Таблица 3 Динамика численности населения за 2003-2009 гг., на конец года

| Наименование населенного пункта | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Дубровка | человек | 351 | 362 | 358 | 365 | 338 | 338 | 345 |
|  | темп роста/падения к 2003 году, % | 100 | 103,1 | 102,0 | 104,0 | 96,3 | 96,3 | 98,3 |
| с.Далисичи | человек | 592 | 589 | 544 | 487 | 496 | 480 | 477 |
|  | темп роста/падения 2003 году, % | 100 | 99,5 | 91,9 | 82,3 | 83,8 | 81,1 | 80,6 |
| д.Слище | человек | 435 | 417 | 433 | 435 | 402 | 401 | 390 |
|  | темп роста/падения 2003 году, % | 100 | 95,9 | 99,5 | 100,0 | 92,4 | 92,2 | 89,7 |

Источник: отдел статистики Суражского района.

В населенных пунктах за рассматриваемый период наблюдается спад численности населения. Так, численность населения в с.Дубровка с 2003 год по конец 2009 года снизилась на 1,7%, в с.Далисичи – на 19,4%,в д.Слище – на 10,3% .

Доля мужчин и женщин в общей численности населения с.Дубровка  в соотношении 49% и 51% соответственно, в с. Далисичи – 48% и 52% соответственно, в д. Слище - 47% и 53%: соответственно. Таким образом, во всех населенных пунктах доля женщин преобладает над долей мужчин.

Анализ сложившейся демографической ситуации в рассматриваемых населенных пунктах произведен также в разрезе возрастных групп в соответствии со статьей 63 Трудового кодекса РФ и статьей 7 Федерального закона от 17.12. 2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ»:

население младше трудоспособного возраста - до 16 лет;

население трудоспособного возраста - от 16 до 59 лет для мужчин, от 16 до 54 лет для женщин;

население старше трудоспособного возраста -  старше 60 лет для мужчин и старше 55 лет для женщин.

Возрастная структура населения населенных пунктов в соответствии с выше названными группами представлена  на рисунке (на начало 2010 года).

Рисунок 3 Возрастная структура населения в 2009 г., % от общей численности населения населенного пункта

Возрастная структура населения благоприятная для естественного воспроизведения выглядит следующим образом: 30% населения моложе трудоспособного возраста– 50% населения трудоспособного возраста – 20% населения старше трудоспособного возраста.

Во всех населенных пунктах доля лиц пенсионного возраста в общей численности населения преобладает над долей молодежи, в с.Дубровка на 7%, в с.Далисичи – на 5%, в д.Слище – на 31%. При этом доля молодежи в с.Дубровка в 1,6 раз меньше рекомендуемого показателя, в с.Далисичи – в 1,8 раз, в д.Слище – в три раза. Из-за недостаточного количества населения моложе трудоспособного возраста район не сможет в будущем эффективно пополнять свои трудовые ресурсы, поэтому необходимо создавать условия для увеличения рождаемости населения. Ключевым показателем трудового потенциала является удельный вес в структуре населения лиц в трудоспособном возрасте. Трудовые ресурсы формируются за счет работающих лиц трудоспособного возраста, работающих пенсионеров, обучающихся трудоспособного возраста. В с.Далисичи удельный вес данной возрастной группы достаточно высок (61%), что в ближайшей перспективе, при существующей тенденции сокращения численности населения, может привести к «старению» населения, в связи с переходом лиц трудоспособного возраста в группу лиц старше трудоспособного возраста. Таким образом, существующую структуру населения в населенных пунктах нельзя назвать благоприятной.

Основными характеристиками демографической ситуации в муниципальном образовании являются показатели естественного и механического движения населения (абсолютные и относительные). Абсолютными показателями являются: число родившихся за определенный период, число умерших, естественный прирост (убыль) населения, механический прирост (убыль) населения. Среди относительных показателей естественного и механического движения основными являются:

общий коэффициент рождаемости (число рождений за год к средней численности населения), родившихся на 1 тыс. человек;

общий коэффициент смертности (число смертей за год к средней численности населения), умерших на 1 тыс. человек;

коэффициент естественного прироста населения (естественный прирост (убыль) к средней численности населения), на 1 тыс. человек;

коэффициент механического прироста, (механический  прирост (убыль) к средней численности населения), на 1 тыс. человек.

Значения показателей естественного и механического движения населения по населенным пунктам представлены ниже в таблицах и в графической форме (с. Дубровка -Таблица 4, Рисунок 4; с.Далисичи - Таблица 5, Рисунок 5; д. Слище - Таблица 6, Рисунок 6).

Таблица 4 Показатели естественного и механического движения населения в с.Дубровка,

за 2003-2009 гг.

| Наименование показателя | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | Среднее значение показателя за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся, чел. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Число умерших, чел. | 6 | 6 | 6 | 5 | 10 | 4 | 4 | 6 |
| Общий коэффициент рождаемости, на 1 тыс.чел. | - | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4 |
| Общий коэффициент смертности, на 1 тыс. чел. | - | 16,8 | 16,7 | 13,8 | 28,4 | 11,8 | 11,7 | 16,7 |
| Естественный прирост (убыль), чел. | -3 | -3 | -6 | -5 | -10 | -4 | -4 | -5 |
| Коэффициент естественного прироста, на 1 тыс. чел. | - | -8,4 | -16,7 | -13,8 | -28,4 | -11,8 | -11,7 | -14,3 |
| Прибыло, чел. | 0 | 0 | 7 | 6 | 9 | 10 | 12 | 6 |
| Выбыло, чел. | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | 5 |
| Механический прирост (убыль), чел. | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Коэффициент механического прироста, на 1 тыс.чел. | - | 0 | 5,6 | -2,8 | 5,7 | 3,0 | 11,7 | 3,7 |

Источник: Администрация Суражского района

Рисунок 4 Соотношение естественного и механического движения населения в с.Дубровка

за 2003-2009 гг., человек

За рассматриваемый период траектория естественного движения населения в с.Дубровка охарактеризована отрицательными значениями. Среднее значение числа родившихся за период составило 1 человек, числа умерших – 6 человек, среднее значение показателя естественной убыли населения составило минус 5 человек. Механическое движение населения в основном характеризуется положительными значениями, при этом, наблюдается увеличение значения механического прироста с 0 до 4 человек в 2009 году по отношению к 2003 году. Среднее число прибывших за период – 6  человека, выбывших - 5 человек, среднее значение механического прироста населения составило 1 человек.

Таблица 5 Показатели естественного и механического движения населения в с.Далисичи,

за 2003-2009 гг.

| Наименование показателя | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | Среднее значение показателя за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся, чел. | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Число умерших, чел. | 15 | 16 | 15 | 17 | 12 | 24 | 16 | 16 |
| Общий коэффициент рождаемости, на 1 тыс. чел. | - | 11,9 | 10,6 | 7,8 | 14,2 | 12,3 | 12,5 | 11,2 |
| Общий коэффициент смертности, на 1 тыс. чел. | - | 27,1 | 26,5 | 33,0 | 24,4 | 49,2 | 33,4 | 31,4 |
| Естественный прирост (убыль), чел. | -10 | -9 | -9 | -13 | -5 | -18 | -10 | -10 |
| Коэффициент естественного прироста, на 1 тыс. чел. | - | -15,2 | -15,9 | -25,2 | -10,2 | -36,9 | -20,9 | 20,2 |
| Прибыло, чел. | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 | 4 |
| Выбыло, чел. | 7 | 9 | 11 | 20 | 19 | 3 | 10 | 11 |
| Механический прирост (убыль), чел. | -7 | -9 | -9 | -19 | -17 | 0 | 9 | -7 |
| Коэффициент механического прироста, на 1 тыс.чел. | - | -15,2 | -15,9 | -36,9 | -34,6 | 0,0 | 18,8 | -14,2 |

Источник: Администрация Суражского района

Рисунок 5 Соотношение естественного и механического движения населения в с. Далисичи

за 2003-2009 гг., человек

За рассматриваемый период траектория естественного движения населения в с.Далисичи охарактеризована отрицательными значениями. Среднее значение числа родившихся за период составило 6 человек, числа умерших – 16 человек. Среднее значение показателя естественной убыли населения за последние шесть лет, с 2003 по 2009 года, составило минус 10 человек.

Механическое движение населения в основном характеризуется отрицательными значениями, за исключением 2008 и 2009 гг. (механический прирост равен 0 и 9 человекам соответственно). Среднее число прибывших за период – 4 человека, выбывших - 11 человек. Среднее значение механической убыли населения за 6 лет составило минус 7 человек.

Таблица 6 Показатели естественного и механического движения населения в д.Слище,

за 2003-2009 гг.

| Наименование показателя | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | Среднее значение показателя за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся, чел. | 2 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 5 |
| Число умерших, чел. | 7 | 4 | 11 | 10 | 9 | 13 | 12 | 9 |
| Общий коэффициент рождаемости, на 1 тыс. чел. | - | 16,4 | 9,4 | 16,1 | 9,6 | 19,9 | 5,1 | 11,7 |
| Общий коэффициент смертности, на 1 тыс. чел. | - | 9,4 | 25,9 | 23,0 | 21,5 | 32,4 | 30,3 | 22,7 |
| Естественный прирост (убыль), чел. | -5 | 3 | -7 | -3 | -5 | -5 | -10 | -4 |
| Коэффициент естественного прироста, на 1 тыс. чел. | - | 7,0 | -16,5 | -6,9 | -11,9 | -12,5 | -25,3 | -9,6 |
| Прибыло, чел. | 14 | 14 | 8 | 9 | 13 | 14 | 8 | 11 |
| Выбыло, чел. | 14 | 10 | 12 | 9 | 13 | 9 | 13 | 11 |
| Механический прирост (убыль), чел. | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Коэффициент механического прироста, на 1 тыс. чел. | - | 9,4 | -9,4 | 0 | 0 | 12,5 | -12,6 | 0 |

Источник: Администрация Суражского района

Рисунок 6 Соотношение естественного и механического движения населения в д.Слище

за 2003-2009 гг., человек

Естественное движение населения в д. Слище охарактеризовано преимущественно отрицательными значениями, за исключением 2004 г. (естественный прирост населения равен 3 чел.). Среднее значение числа родившихся за период составило 5 человек, числа умерших – 9 человек. Среднее значение показателя естественной убыли населения за последние шесть лет составило минус 4 человека.

Механическое движение населения в основном представлено нулевыми значениями (количество прибывших равно количеству выбывших), механическая убыль населения имеет место в 2005 г. (минус 4 человека) и в 2009 г. (минус 5 человек). Среднее число прибывших за период – 11 человек, выбывших - 11 человек. Среднее значение механического прироста (убыли) населения за 6 лет равно нулю.

Таким образом, во всех населенных пунктах в 2009 году смертность превышает рождаемость, в с.Дубровка и в с.Далисичи более чем в два раза, в д.Слище почти в два раза.

В результате анализа сложившейся демографической ситуации в населенных пунктах можно сделать следующие выводы:

населенные пункты занимают наибольшую долю численности населения муниципального образования;

во всех населенных пунктах за рассматриваемый период наблюдается спад численности населения;

в с.Дубровка на протяжении периода механическое движение населения характеризуется в основном положительными значениями, в с.Далисичи - в основном отрицательными, в д.Слище – нулевыми значениями. Естественное движение населения во всех населенных пунктах охарактеризовано отрицательными значениями.

существующая структура населения во всех населенных пунктах не соответствует благоприятной: высока доля населения старше трудоспособного возраста, и при этом очень мала доля населения младше трудоспособного возраста.

Прогноз численности населения в населенных пунктах выполнен на 20 лет (с 2010 года по 2030 год). В соответствии с прогнозом численности Суражского района по поселениям, выполненного в рамках схемы территориального планирования, численность населения по Дубровскому сельскому поселению к 2030 году составит 1680 человек, что на 20% меньше численности населения на начало 2010 года.

Исходя из сложившейся фактической численности населенных пунктов (малые – все менее 1 тыс. чел.), генеральным планом корректируется прогноз, предложенный схемой территориального планирования Суражского района, в котором предусмотрена стабилизация численности населения Дубровского сельского поселения.

Поэтому прогнозная численность населения Дубровского сельского поселения в рамках генерального плана на конец расчетного периода (2030 год) была определена в соответствии с оптимистическим вариантом социально-экономического развития поселения и населенных пунктов, путем сохранения существующей численности. Численность населения на конец 2030 года в Дубровском сельском поселении составит 2150 человек, в том числе по населенным пунктам: с.Дубровка – 350 человек, в с.Далисичи – 480 человек, в д.Слище – 400 человек. Изменение численности населения населенных пунктов к 2030 году по отношению к 2010 году в соответствии с прогнозом представлено на рисунке (Рисунок 7). Данный вариант прогноза численности населения населенных пунктов согласован с Администрацией Суражского района Брянской области письмом № 2750 от 26.10.2010 г.

Рисунок 7 Изменение численности населения населенных пунктов к 2030 г. по сравнению с 2010г., человек

## Жилищная сфера

с. Дубровка

Площадь жилых территорий в с. Дубровка составляет 43,4 га. Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Общий объем жилищного фонда составляет 5,7 тыс. кв. м. Численность проживающих составляет 345 человек. Средняя жилищная обеспеченность составляет 16,5 кв. м на человека.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилищного фонда в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается.

На севере населенного пункта жилую застройку покрывают СЗЗ свалки (размер СЗЗ -1000 м), фермы КФХ «Погуляев», на западе – СЗЗ ремонтно-механической мастерской и склада ГСМ, комплексного зерносклада, пилорамы. Необходимы мероприятия по выносу жилищного фонда из СЗЗ, либо выносу объектов, оказывающих негативное воздействие.

с. Далисичи

Площадь жилых территорий в с. Далисичи составляет 61,3 га. Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Общий объем жилищного фонда составляет 6,9 тыс. кв. м. Численность проживающих составляет 477 человек. Средняя жилищная обеспеченность составляет 14,5 кв. м на человека.

д. Слище

Площадь жилых территорий в с. Далисичи составляет 51,3 га. Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Общий объем жилищного фонда составляет 6,2 тыс. кв. м. Численность проживающих составляет 390 человек. Средняя жилищная обеспеченность составляет 15,8 кв. м на человека.

На севере населенного пункта жилую застройку покрывают СЗЗ фермы «Колхоз Маяк», бригадного двора, столярного цеха и пилорамы. Необходимы мероприятия по выносу жилищного фонда из СЗЗ, либо выносу объектов, оказывающих негативное воздействие.

## Социальная сфера

Задачами оценки социальной сферы муниципального образования являются выявление перечня существующих объектов и их состояния, определение потребности в объектах социальной сферы на существующую численность населения, а также определение дефицита (излишка) в объектах социальной сферы. Анализ социальной сферы в с. Дубровка, с.Далисичи, д.Слище Дубровского сельского поселения представлен ниже.

Социальный комплекс с. Дубровки представлен следующими объектами:

1.Учреждения народного образования

МОУ «Дубровская средняя общеобразовательная школа» на 190 учащихся (фактическая мощность - 51 учащийся);

МДОУ «Дубровский детский сад» на 50 мест (недействующий).

2.Учреждения здравоохранения и  социального обеспечения

Дубровский ФАП;

аптека (при ФАПе).

3.Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

спортивный зал на 162 кв. м площади пола;

спортивная площадка на 1250 кв. м;

4.Учреждения культуры

Дубровский поселенческий центральный дом культуры на 200 мест (степень износа 100%, в здании администрации);

Дубровская сельская библиотека ан 4 тыс.ед. хранения (степень износа 100%, в здании администрации)

5.Предприятия торговли, общественного питания

столовая на 15 мест (мощность определена экспертно);

2 магазина (35 кв.м. торговой площади и 20).

6. Организации и учреждения управления

административное здание;

Администрация сельского поселения.

7. Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

отделение связи (а административном здании).

На территории с. Дубровка находится Церковь Иоанна Богослова.

Социальный комплекс с. Далисичи представлен следующими объектами:

1.Учреждения народного образования

Школа (разрушенная);

МОУ «Далисичская средняя общеобразовательная школа» на 320 учащихся (фактическая мощность - 102 учащихся);

МДОУ «Далисичский детский сад» на 50 мест (фактическая мощность - 30 мест).

2.Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Далисичский ФАП(степень износа 100%, в здании детского сада).

3.Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

спортивный зал на 162 кв. м площади пола.

4.Учреждения культуры

Далисичский сельский дом культуры на 200 мест (степень износа 100%);

Далисичская сельская библиотека на 10,2 тыс.ед. хранения (степень износа 100%, в здании дома культуры).

5.Предприятия торговли, общественного питания

2 магазина (30 кв.м. торговой площади; 20 кв. м площади пола - в недействующем административном здании).

6. Организации и учреждения управления

участковый пункт милиции;

филиал администрации;

2 административных здания (недействующие).

7. Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

отделение связи.

Также действуют два объекта ритуального назначения: Введенская церковь, церковь. На западе от границы расположены недействующая коррекционная школа и баня-прачечная.

Социальный комплекс д. Слище представлен следующими объектами:

1.Учреждения народного образования

МОУ «Слищенская основная общеобразовательная школа» на 192 учащихся (фактическая мощность - 54 учащихся);

МДОУ «Слищенский детский сад» на 50 мест (фактическая мощность - 24 места).

2.Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Слищенский ФАП (степень износа 78%).

3.Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

волейбольная площадка на 162 кв. м;

футбольное поле на 1800 кв.м;

спортивный зал на 162 кв.м площади пола (при школе).

4.Учреждения культуры

Слищенский сельский дом культуры на 300 мест (степень износа 100%, в административном здании);

Слищанская сельская библиотека на 5,5 тыс.ед. хранения (степень износа 100%, в административном здании).

5.Предприятия торговли, общественного питания

3 магазина (30 кв.м. торговой площади, 20 и 30).

6. Организации и учреждения управления

административное здание;

отделение банка на 1 операционное место (мощность определена экспертно, в административном здании)

На территории д. Слище расположен памятник советским воинам.

Таким образом, ветхими являются: здания домов культуры с библиотеками во всех населенных пунктах, Далисичский ФАП, Слищенский ФАП. Недействующими являются: 2 административных здания в с. Далисичи. Один объект разрушенный – школа в с. Далисичи.

Нормативные размеры параметров объектов обслуживания устанавливаются в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования.

Нормативная потребность в учреждениях здравоохранения устанавливается согласно нормативам объема медицинской помощи, установленным Постановлением Администрации  Брянской области № 1505 от  29.12.2009 г. «О территориальной программе государственных гарантий оказания населению Брянской области бесплатной медицинской помощи». Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны установлена в соответствии НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», а так же с Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Существующий уровень обеспеченности населения учреждениями социально-бытового назначения в с. Дубровка, с.Далисичи, в д.Слище представлен в таблице (Таблица 7).

Таблица 7 Расчет обеспеченности населения в объектах социально-бытового назначения

(численность населения на начало 2010 г.: с.Дубровка – 345 человек; с.Далисичи-477; д.Слище – 390)

| № п/п | Наименование, единица измерения | Норматив (СНиП 2.07.01-89*) | с. Дубровка | с. Далисичи | д. Слище |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мд | Норма | Оценка | Мд | Норма | Оценка | Мд | Норма | Оценка |
| Учреждения народного образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, место | 85% детей дошкольного возраста (от 1 до 6 лет) | 0 | 17 | -17 | 50 | 30 | 20 | 50 | 24 | 26 |
| 2 | Общеобразовательные школы, учащийся | 100% детей школьного возраста (от 7 до 16 лет) | 190 | 50 | 140 | 320 | 107 | 213 | 192 | 25 | 167 |
| 3 | Внешкольные учреждения, место | 10% детей школьного возраста (от 7 до 16 лет) | 0 | 5 | -5 | 0 | 8 | -8 | 0 | 3 | -3 |
| Учреждения здравоохранения |
| 4** | Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара, посещение в смену | 18,24 на 1тыс. человек | 0 | 38 | -38 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 5** | Стационары всех типов для взрослых с вспомогательными зданиями и сооружениями, койка | 11,08 на 1 тыс. человек | 0 | 23 | -23 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 6 | Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, объект | по заданию | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7** | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи, автомобиль | 1на 5 тыс. человек | 0 | 1 | -1 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 8* | Аптеки, объект | 1 на 6,2 тыс. человек | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 9 | Территория плоскостных спортивных сооружений, га | 0,7-0,9 на 1 тыс. человек | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,3 | -0,3 | 0,2 | 0,3 | -0,1 |
| 10 | Спортивные залы общего пользования, кв.м площади пола | на поселение 540 | 162 | 540 | -378 | 162 | - | - | 162 | - | - |
| 11* | Бассейны крытые и открытые общего пользования, кв.м зеркала воды | 20-25 на 1 тыс. человек | 0 | 42 | -42 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Учреждения культуры и искусства |
| 12 | Клубы, посетительское место | 500-300 на 1 тыс. человек | 200 | 173 | 28 | 200 | 239 | -39 | 300 | 195 | 105 |
| 13* | Сельские массовые библиотеки, тыс.ед. хранения | 5-6 на 1 тыс. человек | 4,0 | 1,7 | 2,3 | 10,2 | 2,4 | 7,8 | 5,5 | 2,0 | 3,5 |
| Предприятия торговли |
| 14 | Магазины, кв. м торговой площади | 300 на 1 тыс. человек | 55 | 104 | -49 | 50 | 143 | -93 | 80 | 117 | -37 |
| Предприятия общественного питания |
| 15 | Предприятия общественного питания, место | 40 на 1 тыс. человек | 15 | 14 | 1 | 0 | 19 | -19 | 0 | 16 | -16 |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 16 | Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 7 на 1 тыс. человек | 0 | 15 | -15 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 17* | Прачечные, кг белья в смену | 60 на 1 тыс. человек | 0 | - | - | 130 | 127 | 3 | 0 | - | - |
| 18* | Химчистки, кг белья в смену | 3,5 на 1 тыс. человек | 0 | - | - | 0 | 7 | -7 | 0 | - | - |
| 19 | Бани, место | 7 на 1 тыс. человек | 0 | 2 | -2 | 10 | 3 | 7 | 0 | 3 | -3 |
| Кредитно-финансовые учреждения |
| 20* | Отделения и филиалы сберегательного банка, операционное место | 0,5-1 на 1 тыс. человек | 0 | 2 | -1 | 0 | - | - | 1 | - | - |
| 21* | Отделения связи, объект | по нормам и правилам Министерства связи | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 22* | Пожарное депо, автомобиль | 2 на населенный пункт с численностью менее 5 тыс. человек | 1 | 2 | -1 | 0 | - | - | 2 | - | - |
| Организации и учреждения управления |
| 23* | Администрация муниципального образования, объект | 1 на поселение | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - |

Примечание: Мд – проектная мощность действующих объектов

| ** | мощность рассчитана на поселение, но потребность за счет ЦРБ |
| --- | --- |
| * | мощность рассчитана на поселение |
|  | с учетом данных о подвозе (Б. Ловча, Федоровка, Кокот, Первомаевка) |
|  | филиал администрации |
|  | футбольное и волейбольное поля |
|  | учтены учащиеся 1-9 классов |
|  | объекты расположены в сельском поселении, близ населенных пунктов |
|  | объект расположен при клубе |
|  | мощность определена экспертно |
|  | объект ветхий |

Таким образом, проанализировав современное состояние социальной сферы в населенных пунктах Дубровского сельского поселения, можно сделать следующие выводы:

с. Дубровка

1.Дефицит объектов:

спортивных площадок на 0,1 га;

спортивного зала общего пользования на 378 кв. м площади пола;

магазинов на 49 кв. м торговой площади;

пожарного депо на 1 автомобиль.

2. Отсутствие объектов:

детских дошкольных учреждений на 17 учащихся;

внешкольных учреждений на 5 мест;

предприятия бытового обслуживания на 15 рабочих места (на поселение);

отделения банка на 1 операционное место (на поселение);

прачечной на 127 кг белья в смену (на поселение);

химчистки на 7 кг белья в смену (на поселение).

с. Далисичи

1.Дефицит объектов:

клуба на 39 посетительских мест;

библиотеки на 0,4 тыс.ед. хранения;

магазинов на 93 кв.м торговой площади;

2. Отсутствие объектов:

внешкольных учреждений на 8 мест;

спортивных площадок на 0,3 га;

предприятия общественного питания на 19 мест;

д. Слище

1.Дефицит объектов:

спортивных площадок на 0,1 га;

магазинов на 37 кв.м торговой площади;

2. Отсутствие объектов:

внешкольных учреждений на 3 места;

предприятия общественного питания на 16 мест;

## Производственная сфера

Одной из основных задач территориального планирования является развитие производственной сферы, создание высокооплачиваемых рабочих мест, повышение уровня жизни населения. Решение этих задач позволит говорить о возможности перспективного развития муниципального образования  во всех отраслях хозяйствования.

Создание условий для развития производственной сферы, малого и среднего бизнеса позволит привлечь на территорию поселения инвестиционные средства, создать рабочие места и тем самым увеличить доходную часть районного и муниципального бюджетов, а рост доходов позволит увеличить расходную часть бюджетов и реализовывать программы в области жилищной и социальной сфер. Результат – повышение уровня жизни населения поселения.

с. Дубровка

Производственная сфера представлена сельскохозяйственными объектами КФХ «Погуляев», специализирующегося на производстве молока, мяса, зерна.

На северо-западе от границы расположены две ремонтно-механические мастерские, на востоке – картофелехранилище, комплексный зерносклад, ферма КФХ «Погуляев» на 500 голов, пилорама.

Площадь, зоны сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта составляет 2,3 га, в том числе зоны сельскохозяйственных угодий – 2,3 га, зоны производственного и коммунально-складского назначения в границах населенного пункта нет.

с. Далисичи

Действующих сельскохозяйственных и производственных предприятий в с. Далисичи нет.

На территории населенного пункта действует ветеринарный пункт.

На северо-западе от границы – недействующие склад, зерноток, 2 недействующие фермы, недействующая пилорама

В границах населенного пункта площадь зоны сельскохозяйственного использования составляет 10,6 га.

д. Слище

Производственная сфера представлена сельскохозяйственными объектами колхоза «Маяк», специализирующегося на производстве молока, мяса, зерна.

В границах населенного пункта расположены:

картофелехранилище;

химсклады (недействующие);

сушилка (недействующая).

На севере от границы расположен машинно-тракторный двор, недействующий склад, склад ГСМ, объект деревообрабатывающей промышленности - столярный цех (пилорама); на востоке от границы – недействующая заготовительная контора, склад сена, комплексный зерносклад, бригадный двор; на северо-востоке от границы - ферма «Колхоз Маяк» на 436 голов, недействующая свинотоварная ферма, недействующий кирпичный завод, объект добычи полезных ископаемых - карьер (глина).

Показатели деятельности фермы «Колхоз Маяк» за 2006-2009 гг. представлены ниже.

Таблица 8 Таблица Информация о деятельности колхоза «Маяк» за 2006 -2009 гг.

| Наименование показателя | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем производимой продукции в натуральном выражении, тонн (молоко) | 394 | 401 | 335 | 386 |
| темп прироста/убыли, % | - | 2 | -16 | 15 |
| Объем производимой продукции в натуральном выражении, тонн (мясо) | 24,3 | 28,4 | 30,8 | 18,5 |
| темп прироста/убыли, % | - | 17 | 8 | -40 |
| Объем производимой продукции в натуральном выражении, тонн (зерно) | 609 | 494 | 469 | 567 |
| темп прироста/убыли, % | - | -19 | -5 | 21 |
| Объем производимой продукции, млн. руб. | 3,984 | 3,611 | 4,535 | 4,104 |
| темп прироста/убыли, % | - | -9 | 25 | -10 |
| Численность работающих (среднегодовая), человек | 86 | 73 | 53 | 37 |
| темп прироста/убыли, % | - | -15 | -27 | -30 |

В 2009 г. наблюдается рост объемов производства зерна и молока в натуральном выражении по отношению к 2008 г. (прирост 15 и 21% соответственно). При этом имеет место значительный спад объемов производства мяса в натуральном выражении (уменьшение на 40% по отношению к 2008 г.). Объем производимой продукции в 2009 г. составил более 4 млн.руб., что на 10% меньше по отношению к 2008 г. Среднегодовая численность предприятия в 2009 г. составила 37 человек ( в 2008 г.- 53 человека, уменьшение на 30%).

Численность поголовья скота колхоза «Маяк» за 2006 -2009 гг. представлена ниже.

Таблица 9 Численность поголовья скота колхоза «Маяк» за 2006 -2009 гг., голов

| Наименование показателя | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КРС, всего | 519 | 503 | 385 | 436 |
| Коровы | 250 | 251 | 251 | 251 |
| Свиньи | 93 | 57 | 22 | 0 |
| Лошади | 8 | 6 | 5 | 5 |

Поголовье КРС увеличилось в 2009 г. на 13% по отношению к предыдущему году и составило 436 голов, в том числе коров – 251 голов. Если свиней в 2006 г. было 93 голов, в 2009 г. поголовье равно нулю. Количество лошадей в 2009 г. – 5, по отношению к 2008 г. не изменилось, по отношению  к 2006 г. уменьшилось на 38%.

Площадь зоны производственного и коммунально-складского назначения– 2,1 га, зоны сельскохозяйственного использования 5,5 га, в том числе зоны сельскохозяйственных угодий – 3 га.

Вне границ населенных пунктов, на территории поселения также функционируют объекты:

ферма «Колхоз Путь Ильича»;

зерносклад;

недействующая ферма;

недействующие склады;

пилорама;

2 молочные фермы;

карьер глины;

недействующее месторождение торфа;

кирпичный завод.

## Транспортная инфраструктура

Территория Дубровского сельского поселения расположена в северо-западной части Суражского муниципального района Брянской области. Поселение включает в себя 24 населенных пунктов. В настоящее время на его территории присутствует только автомобильный транспорт.

На сегодняшний день в Брянской области отсутствует утвержденный перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, установлены только критерии отнесения автомобильных дорог к дорогам регионального и межмуниципального значения (в соответствии с Постановлением администрации Брянской области № 555 от 8.09.2006г. "О классификации автомобильных дорог в Брянской области"). В проекте генерального плана использованы материалы схемы территориального планирования Брянской области (находится на стадии утверждения), разработанной НПИПИ "ЭНКО", а также перечень автомобильных регионального значения, утвержденный 15.01.2009 года ГУ "Управление дорожного хозяйства Брянской области".

По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога регионального значения общего пользования "Сураж-Иржач" - Струженка - Дедовск. Данная дорога относится к IV категории. На участке в северном направлении от с. Дубровка до д. Дедовск автомобильная дорога имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, в южном направлении от с. Дубровка автомобильная дорога имеет низший тип покрытия. Протяженность в границах сельского поселения составляет 16,6 км, в том числе с капитальным типом дорожной одежды 15,5 км, с низшим 1,1 км.

По территории Дубровского сельского поселения проходят следующие автомобильные дороги местного значения общего пользования (в соответствии с Постановлением администрации Суражского района Брянской области № 522-а от 26.12.2006г. "О передаче на баланс районной администрации автомобильных дорог, принятых из областной собственности ГУ "Управление дорожного хозяйства Брянской области" в муниципальную собственность"):

"Сураж - Иржач"- Кокот. Данная дорога относится к IV категории и на всем протяжении имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Протяженность в границах сельского поселения составляет 0,4 км.

Большая Ловча-Дубровка. Данная дорога относится к IV категории и на всем протяжении имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Протяженность в границах сельского поселения составляет 4,0 км.

Далисичи - Федеровка. Данная дорога относится к IV категории на протяжении 2,229 км и V категории на протяжении 0,177 км. Автомобильная дорога имеет дорожную одежду переходного типа. Протяженность в границах сельского поселения составляет 2,406 км.

Подъезд к деревне Барсуки. Данная дорога относится к IV категории и на всем протяжении имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Протяженность в границах сельского поселения составляет 1,43 км.

Слище - Рословка. Данная дорога относится к IV категории и на всем протяжении имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Протяженность в границах сельского поселения составляет 3,25 км.

Сураж - Иржач. Данная дорога относится к IV категории и на всем протяжении имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Протяженность в границах сельского поселения составляет 10,8 км.

Остальные автомобильные дороги поселения имеют местное значение и относятся к дорогам общего пользования, их общая протяженность составляет 204,4 км, в том числе с капитальным типом дорожной одежды 3,4 км, с переходным - 1,0 км и с низшим - 201,0 км.

Они обеспечивают подъезды к населенным пунктам, а так же обеспечивают связь населенных пунктов поселения с кладбищами, полигонами ТБО, полями, озерами и т.п.

Автобусное сообщение на территории поселения представлено следующими маршрутами:

Сураж - Далисичи;

Сураж - Федоровка;

Сураж - Струженка;

Сураж - Струженка - Дедовск;

Сураж - Слище;

Сураж - Ольговка;

Сураж - Б. Ловча;

Сураж - М. Ловча;

Сураж - Кокот;

Сураж - Дубровка;

Сураж - Барсуки;

Сураж - Нарость;

Сураж - Рословка.

Обслуживание пригородных маршрутов осуществляет ОАО "Суражское АТП".

### Внешний транспорт

Анализ состояния существующего внешнего транспорта

В настоящее время основной проблемой в сфере внешнего транспорта Дубровского сельского поселения является отсутствие подъезда по автомобильным дорогам с капитальным типом дорожной одежды к населенным пунктам, кладбищам, свалкам, объектам сельскохозяйственного назначения и т.п. На сегодняшний день 7 населенных пунктов не обеспечены связью с г. Сураж и административным центром поселения - с. Дубровка. Населению, проживающему в данных населенных пунктах, приходится добираться до ближайших остановочных пунктов пешком либо на попутном транспорте.

### Улично-дорожная сеть

При рассмотрении существующей улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения были выявлены недостатки, для устранения которых, с учетом проектируемой планировочной структуры, генеральным планом предлагаются нижеприведенные мероприятия.

В соответствии с требованиями п. 3.4.1 МНГП введена четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям. С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдельных участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

главные улицы;

улицы в жилой застройке основные;

улицы в жилой застройке второстепенные;

проезды.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри населенных пунктов предлагается реконструкция и строительство улиц. В соответствии с требованиями табл. 12 МНГП ширина проезжей части главных улиц принята равной 7 м, улиц в жилой застройке основных и второстепенных, а так же проездов принята равной 6 м. Дорожные одежды улиц предусмотрены капитального типа с покрытием из асфальтобетона. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0 м. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже (Таблица 10).

Таблица 10 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

| Населенный пункт | Показатели улично-дорожной сети | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Дубровка | Общая протяженность (1 очередь) / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - главные улицы (1 очередь) - улицы в жилой застройке основные (1 очередь) - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды - перспективная улично-дорожная сеть | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 8,0(1,9) / 49000 0,7 (0,7) / 4950 1,2 (1,2) / 7150 5,1 / 30700 0,6 / 3900 0,4 / 2300 |
| с. Далисичи | Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные (1 очередь) - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 7,8 (2,2)/ 46750 2,2 (2,2) / 13350 3,2 / 19100 2,4 / 14300 |
| д. Слище | Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные (1 очередь) - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды - перспективная улично-дорожная сеть | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 9,7 (2,1) / 58720 2,1(2,1) / 12500 3,9 / 23670 2,7 / 16400 1,0 / 6150 |

Примечание - Строительство и реконструкция улиц, для которых в таблице не указана 1 очередь, предлагается на расчетный срок. В общую протяженность не включена перспективная улично-дорожная сеть.

При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе устройство:

пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

пешеходных ограждений  в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками;

пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных сходах;

звуковых устройств на светофорных объектах для слабовидящих;

дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.

### Объекты транспортной инфраструктуры

На территории Дубровского сельского поселения объекты транспортного обслуживания отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортного обслуживания

По состоянию на начало 2010 г. общая численность жителей в Дубровском сельском поселении составляла 2110 чел. Обеспеченность населения легковыми автомобилями равнялась 192 ед. на 1000 жителей. В соответствии с этими данными легковых автомобилей было 405 ед.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, станциями технического обслуживания (далее по тексту - СТО) и местами постоянного хранения обозначены в СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений":

согласно п. 6.41 потребность в АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

согласно п. 6.40 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей;

согласно п. 6.33 общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, требований СНиП 2.07.01-89, наличия объектов дорожного сервиса видно, что в настоящее время поселение не обеспечено СТО и АЗС, потребность составляет 3 поста и 1 колонка соответственно.

Так как жилая застройка населенных пунктов носит индивидуальный характер, и дома имеют приусадебные участки, на сегодняшний день потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта удовлетворена, и размещение гаражей не требуется.

## Коммунальное обслуживание

### Водоснабжение

Территория Дубровского сельского поселения

На территории сельского поселения размещено несколько водозаборных узлов, представленных водонапорными башнями и артезианскими скважинами.

По территории д. Струженка проходит хозяйственно-питьевой водопровод протяженностью 1,8 км для водоснабжения населенного пункта.

Качество воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

На территории д. Слище, с. Далисичи, с. Дубровка действует централизованная система водоснабжения Источником водоснабжения являются подземные воды.

д. Слище

Система водоснабжения д. Слище включает:

водозабор, состоящий из артезианской скважины и водонапорной башни емкостью 15 м3,

хозяйственно-питьевой водопровод общей протяженностью 8 км.

с. Далисичи

Система водоснабжения с. Далисичи включает:

два водозабора:

водозабор, состоящий из артезианской скважины производительностью 25 м3/сут, расположенный севернее населенного пункта;

водозабор, состоящий из артезианской скважины производительностью 25 м3/сут и водонапорной башни емкостью 25 м3, расположенный в южной части села.

хозяйственно-питьевой водопровод общей протяженностью 10 км.

Первый водозабор попадает в санитарно-защитную зону от свалки. Второй водозабор размещен с нарушением зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

с. Дубровка

Система водоснабжения с. Дубровка включает:

три водозабора:

- водозабор, состоящий из артезианской скважины производительностью 15 м3/сут и водонапорной башни емкостью 15 м3, расположенный севернее населенного пункта;

водозабор, состоящий из артезианской скважины и водонапорной башни емкостью 15 м3, расположенный в северо-восточной части с. Дубровка;

водозабор, состоящий из артезианской скважины и водонапорной башни емкостью 15 м3, расположенный в юго-восточнее села.

хозяйственно-питьевой водопровод из асбестоцементных трубопроводов диаметром 100 мм общей протяженностью 6 км.

Первый водозабор попадает в санитарно-защитную зону от фермы КФК «Погуляев», второй - от свалки. Также второй водозабор размещен с нарушением зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в д. Слище, с. Далисичи, с. Дубровка, установлено наличие следующих особенностей:

источником водоснабжения являются подземные артезианские воды, имеющие, как правило, состав, свободный от микробов, в отличие от поверхностных вод, и являющийся более предпочтительным для целей питьевого водоснабжения;

качество воды, подаваемой потребителю на питьевые цели, не соответствует установленным нормативам;

в населенных пунктах отсутствует система обеззараживания воды, что способствует её вторичному загрязнению;

наличие в с. Дубровка, с. Далисичи нескольких водозаборных узлов увеличивает эксплуатационные затраты.

Для обеспечения потребителей водой питьевого качества требуется выполнить установку блочных водопроводных очистных сооружений, а также произвести прокладку новых сетей водоснабжения с применением трубопроводов из полиэтилена, существенно уменьшающих аварийность и опасность загрязнения питьевой воды.

### Водоотведение

На территории Дубровского сельского поселения действует децентрализованная система водоотведения. Сброс стоков осуществляется в выгребные ямы и на рельеф.

д. Слище

Отвод сточных вод с территории МДОУ "Слищенский детский сад" производится самотечным коллектором протяженностью 0,5 км на локальные очистные сооружения, расположенные в южной части населенного пункта.

Анализируя современное состояние систем водоотведения в д. Слище, с. Далисичи, с. Дубровка, установлено наличие следующих особенностей:

наличие локальных очистных сооружений в д. Слище;

отсутствие элементарной системы выгребов;

негативное влияние на состоянии окружающей природной среды сброса сточных вод на рельеф.

Для повышения комфортности проживания населения, а также для улучшения экологической обстановки, необходимо провести:

установку герметичных выгребов и септиков полной заводской готовности;

строительство блочных канализационных очистных сооружений.

### Теплоснабжение

д. Слище

Теплоснабжение д. Слище представляет собой сочетание централизованной и децентрализованной систем. Централизованным теплоснабжением обеспечиваются административные и общественные здания в центральной части деревни. Источниками централизованного теплоснабжения являются:

индивидуальная котельная МДОУ "Слищенский детский сад", расположенная по ул. Советская. Температурный график отпуска тепла с котельной 95/70ºС. Топливом является природный газ;

индивидуальная котельная МОУ "Слищенская основная общеобразовательная школа", расположенная по ул. Молодежная. Температурный график отпуска тепла с котельной 95/70ºС. Топливом является природный газ;

котельная, расположенная по ул. Новая. Температурный график отпуска тепла с котельной 95/70ºС. Топливом является природный газ. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении от котельной составляет 0,2 км. Способ прокладки тепловых сетей – подземный.

Административные и общественные здания, не подключенные к источникам централизованного теплоснабжения, а также индивидуальная жилая застройка отапливаются от индивидуальных котлов и печек. Топливом являются природный газ, уголь, дрова.

с. Далисичи

Теплоснабжение с. Далисичи представляет собой сочетание централизованной и децентрализованной систем. Централизованным теплоснабжением обеспечиваются административные и общественные здания в центральной части села. Источниками централизованного теплоснабжения являются:

котельная МОУ "Далисичской средней общеобразовательной школы", расположенная по ул. Октябрьская. Температурный график отпуска тепла с котельной 95/70ºС. Топливом является природный газ;

котельная МОУ коррекционной школы. Температурный график отпуска тепла с котельной 95/70 ºС. Топливом является природный газ.

Кроме того, на территории действует индивидуальная котельная бани-прачечной. Отопление Далисичского сельского дома культуры обеспечивается от индивидуального отопительного котла. Топливом является природный газ.

Административные и общественные здания, не подключенные к источникам централизованного теплоснабжения, а также индивидуальная жилая застройка отапливаются от индивидуальных котлов и печек. Топливом являются природный газ, уголь, дрова.

с. Дубровка

На территории с. Дубровка действует децентрализованная система теплоснабжения. Административные и общественные здания, а также индивидуальная жилая застройка отапливаются от индивидуальных котлов и печек. Топливом являются природный газ, уголь, дрова.

В районе дома культуры имеется не действующая, разрушенная котельная. В непосредственной близости смонтирована новая котельная на газовом топливе. Строительно-монтажные работы выполнены, но в эксплуатацию котельная не введена.

Анализ системы теплоснабжения показывает, что сочетание централизованного и децентрализованного теплоснабжения является оптимальным вариантом для данных населённых пунктов.

Для обеспечения надёжности и качества теплоснабжения необходимо проведение мероприятий, направленных на обновление оборудования и сетей.

### Электроснабжение

Территория Дубровского сельского поселения

Электроснабжение потребителей Дубровского сельского поселения и входящих в его состав населенных пунктов осуществляется от энергосистемы ОАО "Брянскэнерго". В настоящее время источниками централизованного электроснабжения территории являются две понизительные подстанции (далее – ПС) 35/10 кВ "Крутояр" и  "Новодроково", расположенные в границах Дегтяревского и Нивнянского сельских поселений. Передача электрической энергии потребителям Дубровского поселения осуществляется по воздушным линиям электропередачи (далее – ЛЭП) напряжением 10 кВ.

В границах сельского поселения проходят коммунальные электрические сети напряжением 10 кВ и 0,4 кВ, по которым осуществляется передача электрической энергии потребителям.

На территории Дубровского сельского поселения располагаются трансформаторные подстанции (далее – ТП) 10/0,4 кВ различных мощностей.

Сети электроснабжения напряжением 10 кВ выполнены воздушными линиями из голого провода на металлических и железобетонных опорах. Общая протяжённость ЛЭП 10 кВ, проходящих по территории, составляет 55,7 км.

д. Слище

Система электроснабжения деревни Слище централизованная.

От понизительных подстанций ПС 35/10 кВ «Крутояр» и ПС 35/10 «Новодроково» передача мощности осуществляется по воздушным ЛЭП 10 кВ на 3 трансформаторные подстанции класса 10/0,4 кВ. Мощность трансформаторных подстанций варьируется в пределах 160 – 400 кВА. От ТП электрический ток поступает непосредственно к потребителям электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ.

Общая протяжённость воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ в границах населённого пункта по трассе составляет 0,6 км.

с. Далисичи

Система электроснабжения села Далисичи централизованная.

От понизительной подстанции ПС 35/10 кВ «Крутояр» и ПС 35/10 «Новодроково» передача мощности осуществляется по воздушным ЛЭП 10 кВ на 4 трансформаторные подстанции класса 10/0,4 кВ. Мощность трансформаторных подстанций варьируется в пределах 60 – 250 кВА. От ТП электрический ток поступает непосредственно к потребителям электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ.

Воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ, проходящие в границах населённого пункта, отсутствуют.

с. Дубровка

Система электроснабжения села Дубровка централизованная.

От понизительной подстанции ПС 35/10 кВ «Крутояр» и ПС 35/10 «Новодроково» передача мощности осуществляется по воздушным ЛЭП 10 кВ на 4 трансформаторные подстанции класса 10/0,4 кВ. Мощность трансформаторных подстанций варьируется в пределах 160 – 250 кВА. От ТП электрический ток поступает непосредственно к потребителям электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ.

Общая протяжённость воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ в границах населённого пункта по трассе составляет 0,2 км.

Анализируя существующее состояние системы энергоснабжения Дубровского сельского поселения и входящих в его состав населенных пунктов, установлено:

сети электроснабжения напряжением 10 кВ выполнены воздушными ЛЭП на железобетонных опорах. Материал – голый провод. Состояние линий электропередачи 10 кВ и трансформаторных подстанций удовлетворительное;

при существующей общей мощности трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ максимальные нагрузки к расчётному сроку превысят максимально допустимые;

электрооборудование трансформаторных подстанций имеет высокую степень износа, степень загрузки и требует замены с увеличением мощности трансформаторов;

эксплуатация опор линий электропередачи напряжением 10 кВ приближается к нормативному сроку службы. Необходимо предусмотреть реконструкцию ЛЭП 10 кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод с изоляцией из сшитого полиэтилена марки СИП-3.

С учётом выявленных недостатков электроснабжения Дубровского сельского поселения необходимо на перспективу предусмотреть мероприятия по реконструкции и перевооружению электрооборудования, которые позволят обеспечить большую надёжность системы.

### Газоснабжение

Снабжение природным газом потребителей Дубровского сельского поселения осуществляется газопроводами высокого давления диаметром 110-114 мм от газораспределительной станции (ГРС) «Сураж», питающейся от магистрального газопровода (МГВД) "Дашава - Киев - Брянск - Москва" диаметром 500 мм. ГРС «Сураж» расположена на территории Овчинского сельского поселения.

В Дубровском сельском поселении обеспечиваются централизованным газоснабжением д. Струженка, д. Барсуки, д. Рословка, д. Слище, п. Новые Далисичи, с. Далисичи, п. Васенков, с. Дубровка.

По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения 2-х ступенчатая:

от ГРС запитываются газопроводы высокого давления II категории (0,6 МПа), подводящие газ к котельным и газорегуляторным пунктам (ГРП);

от ГРП запитываются сети низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к потребителям жилой застройки.

Материал газопроводов – сталь, полиэтилен. Прокладка выполнена преимущественно подземно. По принципу построения сети газоснабжения выполнены по тупиковой схеме.

Природный газ используется для:

приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения потребителей индивидуальной жилой застройки;

отопления и нужд коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

Основной проблемой в области газоснабжения является низкий уровень газификации населенных пунктов сельского поселения.

Схемой территориального планирования Суражского муниципального района Брянской области предусмотрена дальнейшая газификация населенных пунктов Дубровского сельского поселения. Использование природного газа в качестве единого энергоносителя для теплогазоснабжения позволит разрешить проблемы обеспеченности теплом и топливом, а также существенно снизить нагрузку на электросети.

### Связь и информатизация

Услуги местной телефонной связи общего пользования на территории Дубровского сельского поселения оказывает Брянский филиал ОАО «Ростелеком-Центр» Унечский ЭТУС, предоставляющий потребителям поселения весь спектр услуг связи и передачи данных.

На территории сельского поселения установлено четыре автоматических телефонных станции (АТС): в д. Слище емкостью 100 номеров, с. Далисичи емкостью 200 номера, с. Дубровка емкостью 50 номеров, д. Струженка емкостью 200 номеров. Межстанционная связь осуществляется посредством кабельных линий связи. Связь абонентов с АТС осуществляется по подземным линиям связи.

В услуги местной телефонной связи так же входит использование таксофонов и средств коллективного доступа, переговорных пунктов. Коллективный доступ в интернет на территории сельского поселения предоставляет ФГУП «Почта России».

В населенных пунктах нет проводного радиовещания. Жители принимают телевизионный сигнал от телевизионного ретранслятора, расположенного на территории г. Унеча. Эфирное радиовещание осуществляется с того же ретранслятора радиостанциями «Радио России», «Маяк», «Европа+» и «Юность».

Услуги мобильной связи на территории сельского поселения предоставляют операторы мобильной связи стандарт GSM 900/1800:

ОАО «Вымпел-Коммуникации» (торговая марка «Билайн GSM»);

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (торговая марка МТС);

ОАО "Мегафон" (торговая марка "Мегафон").

Перечень услуг связи, оказываемых населению Дубровского сельского поселения, соответствует требованиям "Концепции развития рынка телекоммуникационных услуг Российской Федерации на 2001-2010 годы" и в перспективе до 2015 года. Услуги предоставляются как с помощью средств фиксированной связи, так и на основе средств подвижной сотовой связи и абонентского радиодоступа. Уровень обеспечения услугами связи населения оценивается как высокий.

Анализ перечня услуг связи, предоставляемых населению, показывает, что в целом системы телекоммуникаций Дубровского сельского поселения обеспечивают необходимый уровень обслуживания. Однако по отдельным направлениям существуют потенциальные возможности увеличения объема и улучшения качества предоставления услуг связи.

В перспективе необходима модернизация существуюших АТС и замена оборудования с увеличением номерной емкости, а также строительство межстанционной волоконно-оптической линии связи до г. Сураж.

## Экологическое состояние территории

### Атмосферный воздух

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения являются передвижные источники загрязнения. В составе выбросов от автомобильного транспорта преобладают оксиды углерода и азота, а также углеводороды.

Главной причиной неблагоприятного воздействия автотранспорта на окружающую среду остается низкий технический уровень эксплуатации подвижного состава, отсутствие системы нейтрализации отработанных газов, неудовлетворительное состояние автомобильных дорог.

Строительные и транспортные предприятия характеризуются незначительными максимально-разовыми выбросами загрязняющих веществ, в основном предельных углеводородов, продуктов сгорания топлива и пылевыми неорганизованными выбросами.

Контроль состояния атмосферного воздуха осуществляет Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Брянской области в Суражском районе. Исследования проводились по следующим показателям: пыль, сернистый газ, окись углерода, окислы азота, углеводороды, свинец. В 2007 г. проведены исследования в зоне влияния промышленных предприятий, на автомагистралях и в зоне жилой застройки по 5 ингредиентам. В результате проведенных исследований превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено.

На территории муниципального образования располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и МНГП Дубровского сельского поселения для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов на территории Дубровского сельского поселения представлены ниже  (Таблица 11).

Таблица 11 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов, расположенных  на территории Дубровского сельского поселения

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| д. Слище |
| 1 | Канализационные очистные сооружения* | 200 |
| 2 | Картофелехранилище* | 50 |
| с. Дубровка |
| 3 | Кладбище | 50 |
| д. Большая Ловча |
| 1 | Кладбище | 50 |
| д. Струженка |
| 1 | Кладбище* | 50 |
| Дубровское сельское поселение |
| 1 | Временная площадка для хранения ТБО* | 1000 |
| 2 | Скотомогильник | 1000 |
| 3 | Ферма КФХ "Погуляев"* | 300 |
| 4 | Ферма "Колхоз Маяк"* | 300 |
| 5 | Кирпичный завод | 300 |
| 8 | Ферма "Колхоз Путь Ильича"* | 100 |
| 9 | Столярный цех. Пилорама* | 100 |
| 10 | Склад ГСМ | 100 |
| 11 | РММ. Склад ГСМ* | 100 |
| 12 | Машино-тракторная мастерская | 100 |
| 13 | Машино-тракторный двор | 100 |
| 14 | Бригадный двор | 100 |
| 15 | Карьер глины | 100 |
| 16 | Зерносклад* | 50 |
| 17 | Молочная ферма | 50 |
| 18 | Склад сена | 50 |
| 19 | Картофелехранилище | 50 |
| 20 | Кладбище | 50 |

* Объекты, в санитарно-защитной зоне от которых  расположена жилая застройка.

Размещение объектов для проживания людей в СЗЗ не допускается в соответствии с требованием п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03.

### Поверхностные воды и подземные воды

Качество поверхностных вод рек, несмотря на постоянный спад производства за последние годы и уменьшение объема сброса сточных вод, по-прежнему не отвечает нормативным требованиям.

Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов являются неочищенные (недостаточно очищенные) сточные воды, ливневые стоки с промышленных и жилых территорий и талые воды с сельскохозяйственных угодий, дорог. Химическая специфика загрязняющих веществ характерна для названных источников загрязнения – это нефтепродукты, аммонийный и нитратный азот, анионоактивные поверхностно-активные вещества (АПАВ). Повышенные содержания меди, железа, марганца и фенола носят природный характер. Сброс сточных поверхностных вод (дождевых и талых), бытовых и производственных с территории населенных пунктов происходит на рельеф и далее в водные объекты.

Увеличение концентрации загрязняющих веществ в водах рек района произошло из-за засухи 2010 года (из-за резкого снижения уровня воды в реках).

Подземные воды, как наиболее динамичный компонент литосферы, активно реагируют на антропогенное воздействие. Это проявляется в изменении гидрогеохимической обстановки, гидродинамических условий, уровней грунтовых и напорных вод, их загрязнении, образованию заболачивания, подтоплении территории.

Таким образом, качество питьевой воды подаваемой населению не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Особенно высока доля неудовлетворительных проб в источниках нецентрализованного водоснабжения.

### Почвенный покров

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы нарушаются в результате разработки карьерных выемок, траншей для трасс трубопроводов, организации промплощадок, строительстве транспортных коммуникаций и др.

В последние годы произошло существенное снижение применения минеральных и органических удобрений, известкования и фосфоритования, что вызвало падение плодородия почв на территории поселения. Вынос питательных веществ из почвы с фактически убираемым урожаем сельскохозяйственных культур и сорняками в 5-7 раз превышает их поступление с минеральными и органическими удобрениями. Спад химизации земледелия негативно отразился на плодородии и продуктивности почв.

Объемы выпадения тяжелых металлов на поверхность почвы незначительны и не ведут к ухудшению природной цепи и качества продукции.

Исследования, проведенные в 2007 г. Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Брянской области свидетельствуют о том, что по санитарно-химическим показателям пробы почв соответствуют гигиеническим нормативам, однако, отмечается превышение соответствующих требований в пробах почв по микробиологическим и паразитологическим показателям.

На экологическое состояние почвенного покрова в поселении существенное влияние оказывает наличие несанкционированных свалок твёрдых бытовых отходов (ТБО) и скотомогильники. Скотомогильники не отвечают природоохранным и санитарно-гигиеническим требованиям.

В свалочном грунте характерно присутствие накоплений микроэлементов (серебро, вольфрам, молибден, никель, медь, свинец и другие элементы). Техногенные грунты свалок имеют аномальные геофизические и инженерно-геологические характеристики, неоднородные фильтрационные свойства и водоотдачу.

Атмосферные осадки, выпадающие на территорию площадок для временного хранения ТБО, насыщаются токсикантами и беспрепятственно попадают в почву, способствуя ее загрязнению. Также несанкционированные свалки вызывают загрязнение грунтовых вод, атмосферного воздуха, способствуют распространению неприятного запаха, создают опасность распространения инфекций.

Скотомогильники, расположенные на территории поселения является потенциально опасными для экологического благополучия окружающей среды. Они создают бактериологическую опасность загрязнения почв. Также существует опасность распространения инфекционных заболеваний, негативного влияния на эпидемиологическую обстановку в близлежащих населенных пунктах и на объектах сельскохозяйственного назначения.

Дальнейшая эксплуатация скотомогильников в существующем режиме недопустима.

### Санитарная очистка территории

Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления, в первую очередь их хранения и захоронения, на сегодняшний день остается одной из важнейших экологических проблем в поселении.

На территории Дубровского сельского поселения расположены четыре площадки для временного хранения ТБО общей площадью 1,9 га. В соответствии с данными, полученными от Управления Роспотребнадзора по Брянской области годовой объем образования ТБО в Дубровском сельском поселении составляет 123,0 тонны, образующиеся отходы относятся к 5 классу опасности. Источников промышленных отходов на территории поселения нет.

Требуют решения проблемы утилизации отходов лечебно-профилактических учреждений, лекарственных препаратов, сбор, обезвреживание и утилизация которых должны осуществляться в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

На территории поселения расположено 2 скотомогильника для захоронения биологических отходов. Скотомогильники не отвечают требованиям природоохранного законодательства и проектом генерального плана рекомендуются к закрытию.

## Охрана историко-культурного наследия

### Объекты культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

На территории муниципального образования расположены объекты историко-культурного наследия, такие как памятники археологии и памятники истории местного значения и памятники градостроительства и архитектуры.

Памятники истории - здания, сооружения и памятные места, связанные со значительными событиями в жизни общества, с развитием культуры, науки и техники, с жизнью выдающихся людей.

Памятники археологии - городища, курганы, остатки древних поселений и сооружения, участки культурного слоя древних поселений, древние места захоронений.

Памятники градостроительства и архитектуры - особо ценные архитектурные сооружения (гражданские, культовые, военные, производственные и пр.), их ансамбли и комплексы, связанные с ними произведения искусства и природные ландшафты, остатки планировки исторических поселений.

Перечень объектов культурного значения представлен ниже.

Таблица 12 Перечень объектов культурного значения, расположенных на территории Дубровского сельского поселения

| № п/э | Наименование памятника | Местоположение | Датировка | Документ о принятии на гос.охрану, гос.номер | Современное использование | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники истории |
|  | Братская могила 17советских воинов | с. Далисичи | 1943 | Решение Брянского облисполкома от 10.07.79 г. № 406 1501480000 | - | удовл. |
|  | Братская могила 12 советских воинов | д. Слище | 1943 | Решение Брянского облисполкома от 10.07.79 г. № 406 1501497000 | - | удовл. |
| Памятники археологии |
|  | Городище "Путилин" | 0,5 км к СВ от п. Путилин, на Ю берегу балки | I тыс. н.э. | Решение Брянского облисполкома от 10.07.79 г. № 406 1501470000 | не использ. | неудовл. |
| Памятники градостроительства и архитектуры |
|  | Усадьба Искрицких дом флигель флигель парк сад | с. Далисичи | 2-я половина ХIХ в. | Решение Брянского облисполкома от 10.07.79 г. № 406 | школа | удовл. |
|  | Введенская церковь | с. Далисичи | 2-я половина ХIХ в. | Решение Брянского облисполкома от 10.07.79 г. № 406 1501502000 | склад | удовл. |
|  | Церковь Иоанна Богослова | с. Дубровка | 1711 | вновь выявленный объект историко-культурного наследия | не использов. | удовл. |

### Зоны охраны

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с Законом Брянской области от 08.02.2006  N 11-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Брянской области» границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах зон охраны объектов культурного наследия утверждаются на основании проектов зон охраны объекта культурного наследия администрацией Брянской области и органом охраны объектов культурного наследия Брянской области.

Проектирование и проведение работ по сохранению памятника, а также проектирование и проведение работ на их территории и в их зонах охраны осуществляются по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Брянской области.

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается.

### Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемых природных территорий в границах Дубровского сельского поселения не установлено.

## Анализ наличия земель различных категорий, обоснование перевода земель различных категорий в земли населенных пунктов. Предложения по изменению границ

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Границы поселения установлены Законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-З «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области». В результате установления границ поселения в состав его территории вошли земли следующих категорий: земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности и иного специального назначения, земли водного фонда, земли запаса, земли населенных пунктов.

Границы земель вышеуказанных категорий отображены на схеме, входящей с состав проекта генерального плана поселения, а состав и порядок их использования определен Земельным кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенного пункта, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Землями промышленности и иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Порядок использования отдельных видов земель промышленности и иного специального назначения, а также установления зон с особыми условиями использования земель данной категории определяется, если иное не установлено Земельным кодексом, Правительством Российской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в федеральной собственности; органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; органами местного самоуправления в отношении указанных земель, находящихся в муниципальной собственности.

К землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, а также земли, занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

На территории поселения есть также земли запаса, к которым относятся земли, находящиеся в государственной собственности и не предоставленные гражданами или юридическим лицам. Использование земель запаса допускается после перевода их, в порядке предусмотренным действующим законодательством, в другую категорию.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы населенных пунктов с. Дубровка, д. Барсуки, д. Большая Ловча, п. Васенков, с. Далисичи, д. Дедовск, д. Иржач, д. Кокот, п. Красная Знаменка, д. Красновка, п. Майский, д. Малая Ловча, д. Нарость, п. Новая Николаевка, п. Новопокровский, п.Новые Далисичи, п. Ольговка, п. Первомаевка, п. Передовик, п. Путилин, д. Рословка, д. Слище, д. Струженка, д. Федоровка отделяют земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и иного специального назначения, земель водного фонда, земель запаса. Таким образом, в соответствии с земельным законодательством, в составе земель населенных пунктов не могут находиться земли других категорий.

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития поселения в целом и входящих в его состав населенных пунктов, возникла необходимость изменения границ земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности.

В результате изменения границ земель населенных пунктов площадь населенных пунктов увеличивается:

1) с. Дубровка:

- земли с/х назначения – 57,41 га;

- земли промышленности – 1,84 га;

2) с. Далисичи:

- земли с/х назначения – 86,0 га;

- земли промышленности – 1,0 га;

3) д. Слище:

- земли с/х назначения – 69,2 га;

- земли промышленности – 1,8 га;

Итого:

- земли с/х назначения – 212,61 га;

- земли промышленности – 4,64 га.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов. Таким образом, установление или изменение границ населенных пунктов является переводом земель или земельных участков иных категорий в земли населенных пунктов.

Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах поселения.

Соответственно, в результате утверждения генерального плана, в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, утверждаются границы населенных пунктов (с. Дубровка, с. Далисичи, д. Слище), входящих в состав поселения, и происходит перевод земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности в земли населенных пунктов.

До утверждения генерального плана, он подлежит согласованию в порядке, предусмотренном статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации (См. раздел 4 настоящей пояснительной записки). После согласования проекта генерального плана и его утверждения, Дубровский сельский Совет народных депутатов, утвердивший генеральный план направляет копию генерального плана в течение пяти дней со дня его принятия в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости (далее – орган кадастрового учета). О внесенных изменениях орган кадастрового учета уведомляет заинтересованных правообладателей земельных участков с указанием акта о переводе земель или земельных участков, а также органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в течение семи дней изменений в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

# Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию

## Архитектурно-планировочная организация территории

### Архитектурно-пространственное решение

Генеральный план Дубровского сельского поселения устанавливает функциональное зонирование территории сельского поселения и населённых пунктов, входящих в его состав, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.

В результате анализа современного использования территории поселения, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, учитывая основные направления развития, выявлены основные факторы, которые учитывались в данной работе:

сложившаяся планировочная структура населённых пунктов;

существующие транспортные связи;

наличие производственных территорий, создающих экономическую базу  сельского поселения;

инженерное обеспечение поселения;

природные структурные элементы, ограничивающие градостроительное развитие территории.

Архитектурно-пространственное решение определяется следующими положениями:

упорядочение планировочной структуры селитебной территории за счёт устройства межквартальных проездов, сноса ветхого жилищного фонда;

размещение объектов общественно-делового центра;

формирование улично-дорожной сети;

размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания;

благоустройство территорий населенных пунктов, формирование зон отдыха населения с учетом природного каркаса территории;

обеспечение экологической безопасности и защита территории от чрезвычайных ситуаций.

Генеральным планом на территории сельского поселения вне границ населенных пунктов установлены следующие функциональные зоны:

общественно-делового назначения;

сельскохозяйственного использования, в том числе:

объектов сельскохозяйственного назначения;

сельскохозяйственных угодий;

природных территорий, в том числе:

природного ландшафта;

лесной растительности;

объектов инженерной инфраструктуры;

транспортной инфраструктуры, в том числе:

транспортных коридоров;

производственного и коммунально-складского назначения

акваторий;

специального назначения, в том числе:

ритуального назначения;

складирования и захоронения отходов.

### Планировочная организация территории

Дубровское сельское поселение расположено в северо-западной части Суражского муниципального района Брянской области. В состав поселения входит двадцать четыре населенных пункта: село Дубровка, село Далисичи, посёлки Путилин, Васенков, Новая Николаевка, Передовик, Новые Далисичи, Новопокровский, Красная Знаменка, Майский, Первомаевка, Ольговка; деревни Большая Ловча, Струженка, Барсуки, Малая Ловча, Рословка, Нарость, Иржач, Красновка, Кокот, Фёдоровка, Дедовск, Слище. Административным центром муниципального образования является село Дубровка. Внешние транспортные связи осуществляются с помощью автомобильного транспорта. По территории поселения проходят автомобильные дороги регионального значения «Сураж – Иржач»-Струженка-Дедовск с подъездами к населённым пунктам д. Струженка, д. Дедовск, с. Дубровка, с. Красная Знаменка, д. Слище, д. Нарость и д. Рословка.

Проектными решениями на территории Дубровского сельского поселения запланировано развитие и упорядочение зон объектов сельскохозяйственного производства, производственных и коммунально-складских зон за счёт структурной и технологической реорганизации существующих объектов и размещения новых. Планируется упорядочение коммунально-складских территорий вблизи с. Дубровка, с. Далисичи и д. Слище и включение их в границы населённых пунктов. В районе д. Дедовск проектом предусмотрен перенос фермы в западном направлении с учётом санитарного разрыва до жилой застройки. Остальные фермы проектными решениями сохраняются. В целях увеличения занятости населения проектом предложено размещение тепличного хозяйства между поселком Новые Далисичи и деревней Слище.

С целью обеспечения жителей Дубровского сельского поселения объектами обслуживания автомобильного транспорта с юго-западной стороны от с. Далисичи на автомобильной дороге Сураж-Иржач и с южной стороны д. Слище предусмотрены зоны для размещения автозаправочной станции и двух станций технического обслуживания автомобилей.

Генеральным планом Дубровского сельского поселения предложено упорядочение и развитие территорий инженерной инфраструктуры. На территории муниципального образования предлагается разместить площадку под канализационные очистные сооружения между с. Далисичи и д. Слище.

Проектными решениями предложено увеличение территорий существующих кладбищ в районе с. Далисичи, и д. Слище.

Существующие площадки для временного хранения твёрдых бытовых отходов и мусора, оказывающие негативное воздействие на жилую застройку близлежащих населённых пунктов в районе д. Нарость, с. Дубровка и севернее с. Далисичи, планируется перенести с учётом нормативной санитарно-защитной зоны. Также генеральным планом планируется закрыть скотомогильник между с. Дубровка и д. Большая Ловча и разместить рядом новый скотомогильник с биотермическими ямами.

Для организации отдыха населения предусмотрено размещение рекреационной зоны на берегу пруда в районе д. Слище.

В составе генерального плана Дубровского сельского поселения разработаны генеральные планы села Дубровка, села Далисичи, деревни Слище, выполнено функциональное зонирование территорий населённых пунктов в проектируемых границах и установлены следующие функциональные зоны:

зона жилого назначения, в том числе:

индивидуальной жилой застройки;

общественно-делового назначения;

объектов инженерной инфраструктуры;

сельскохозяйственного использования, в том числе:

сельскохозяйственных угодий;

объектов сельскохозяйственного назначения;

природных территорий, в том числе:

природного ландшафта;

защитных озеленений;

специального назначения, в том числе:

ритуального назначения;

рекреационная;

производственного и коммунально-складского назначения.

Решениями генерального плана предложено поэтапное пространственное развитие населённых пунктов при условии сохранения целостности селитебного образования в разных временных периодах его развития, с учётом расчётной численности населения, природных композиционных элементов, а также ранее разработанных градостроительных решений: генерального плана с. Дубровка, 1981 г.; генерального плана с. Далисичи, 1976 г.; генерального плана д. Слище, 1976 г.

с. Дубровка

Село Дубровка расположено в южной части поселения вдоль автомобильной дороги регионального значения "Сураж-Иржач"- Струженка-Дедовск. По территории села протекает река Важеребка.

Главной улицей населённого пункта является улица Центральная, на которой формируется общественный центр села, представленный следующими объектами: дом культуры, администрация, библиотека, почта, магазин, административное здание. Жилые кварталы застроены индивидуальными жилыми домами, составляющими основной тип застройки села. Объекты сельскохозяйственного, производственного и коммунально-складского назначения располагаются за границами населённого пункта в западном направлении.

Основными решениями генерального плана предусмотрено: упорядочение сложившейся планировочной структуры, определение территорий для размещения перспективной застройки на расчетный срок (2030 г.) и за расчетный период, совершенствование транспортного каркаса.

Зона жилого назначения включает преимущественно участки существующей сохраняемой и новой проектируемой жилой застройки. Развитие зон жилого назначения в районе сложившихся участков жилой застройки, а также на близлежащих к ним территориях, предусмотрено за счёт регенерации существующего жилого фонда – реконструкции либо сноса ветхого жилья и строительства новых благоустроенных жилых домов. Для нового жилищного строительства предлагается индивидуальная жилая застройка. Планируется вынос огородов из прибрежных зон р. Важеребка. Развитие территорий индивидуальной жилой застройки за расчётный срок предусмотрено в западной части села в направлении д. Большая Ловча, в южной части – в направлении п. Васенков и напротив кладбища вдоль дороги на Сураж, а также в северо-восточной части села.

Развитие общественных зон с. Дубровка планируется за счёт наполнения их объектами общественно-деловой, социальной инфраструктуры. Предусмотрено развитие общественного центра за счет реконструкции сельского дома культуры в комплексе с библиотекой и администрацией. Предлагается к размещению предприятие бытового обслуживания в комплексе с магазином и отделением банка, спортивная площадка по ул. Пролетарской, магазин по ул. Молодежной и магазин на пересечении улиц Садовая и Луговая. Планируется реконструкция здания недействующего детского сада с сохранением функции, а также размещение детской школы искусств при средней общеобразовательной школе.

Проектом запланирована структурная реорганизация производственных и коммунально-складских зон села. Животноводческую ферму предложено разместить в северном направлении по дороге на д. Нарость с учётом санитарных разрывов до жилой застройки. Также в северном направлении планируется перенос комплексного зерносклада, РММ и склада ГСМ по дороге на д. Большая Ловча. Помимо этого планируется реконструкция территории столярного цеха. В западной части села предложена к размещению площадка под водопроводные очистные сооружения.

В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению территорий с использованием сложившегося природного каркаса населённого пункта. Проектом предлагается благоустройство и озеленение общественного центра села, обустройство территории вдоль берега р. Важеребка по ул. Колхозной с комплексом берегоукрепительных мероприятий. Помимо рекреационных зон генеральным планом предусмотрено обустройство охранных и санитарно-защитных зон, буферных зон зеленых насаждений вдоль основных автомобильных дорог.

Проектным решением даны предложения по установлению границы села Дубровка с учетом планируемого развития территории населенного пункта за счёт земель сельскохозяйственного назначения и земель транспорта. В западной и северной части села предложено включить в границы населенного пункта территории объектов сельскохозяйственного назначения, а также площадку под водопроводные очистные сооружения. Предложено включить в границы населенного пункта территории под перспективную жилую застройку в северо-восточном, южном и западном направлениях. Также предлагается включить в границы села кладбище и территорию картофелехранилища в юго-восточной части населённого пункта и кладбище на юго-западе села.

с. Далисичи

Село Далисичи расположено в западной части сельского поселения и формируется вдоль автомобильной дороги регионального значения Сураж-Иржач. Территории жилой и общественной застройки организованы регулярной сетью улиц. Основными композиционными осями являются ул. Советская и ул. Октябрьская, вдоль которых и формируется центр села. Дороги в основном грунтовые. Территория с. Далисичи имеет сложившееся зонирование по видам использования. Объекты производственного и коммунально-складского назначения, которые в настоящее время являются недействующими, располагаются за границами населённого пункта в северо-западном направлении. Общественный центр примыкает к прибрежным территориям реки Вир. Жилые кварталы застроены индивидуальными жилыми домами, которые являются основным типом застройки населённого пункта.

Развитие зон жилого назначения предусмотрено за счёт регенерации существующего жилого фонда – реконструкции либо сноса ветхого жилья и строительства новых благоустроенных жилых домов. Для нового жилищного строительства предлагается индивидуальная жилая застройка. Планируется вынос огородов из прибрежных зон реки Вир. На продолжении улицы Октябрьская планируется развитие индивидуальной жилой застройки на расчётный срок. В восточной части населённого пункта, на продолжении улицы Мира и улицы Молодёжная, предложена индивидуальная жилая застройка за расчётный период.

Решениями генерального плана предусмотрено развитие сложившегося общественного центра. Предложена реконструкция здания бывшей школы по улице Советская с размещением фельдшерско-акушерского пункта. По улице Красноармейская запланировано строительство кафе и магазина. Там же планируется реконструкция недействующего административного здания с размещением в нём филиала администрации, участкового пункта милиции и почты. Предлагается создание музея-усадьбы Искрицких с включением объекта в туристический маршрут Суражского района. Помимо музея проектом предусмотрено размещение на территории усадьбы Искрицких парка-отеля для организации оздоровительного и культурного отдыха граждан. Проектными решениями запланирована реконструкция памятника градостроительства и архитектуры 2-й половины ХIХ в – Введенской церкви с переводом в реконструируемое здание действующей церкви. По переулку Советский предусмотрено строительство спортивной площадки. К реконструкции предлагается здание Далисичского сельского дома культуры с библиотекой. При Далисичской средней общеобразовательной школе планируется размещение внешкольного учреждения. В северной части села определена территория под общественно-деловую застройку за расчётный срок.

Для развития производственного потенциала на территории села, в северной части, предлагается разместить пилораму и животноводческую ферму на 50 голов. Восточнее перечисленных объектов размещена территория под водопроводные очистные сооружения.

В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению территорий с использованием сложившегося природного каркаса населённого пункта. Проектом предлагается благоустройство и озеленение общественного центра села с обустройством территории вдоль берега реки Вир. Помимо рекреационных зон генеральным планом предусмотрено обустройство охранных и санитарно-защитных зон, буферных зон зеленых насаждений вдоль основных автодорог.

Проектным решением даны предложения по установлению границы села Далисичи с учетом планируемого развития территории населенного пункта за счёт земель сельскохозяйственного назначения и земель транспорта. В северном и северо-восточном направлениях в проектируемую границу населенного пункта включены территории под развитие населённого пункта на расчётный срок и за расчётный период, определенные генеральным планом. Предлагается включение в границу населённого пункта в северной части территории водопроводных очистных сооружений, проектируемой пилорамы и фермы, территории общественно-деловой застройки за расчётный срок. В западной части в границу включена территория общественно-деловой застройки с проектируемыми, сохраняемыми и реконструируемыми объектами соцобеспечения, а также памятник градостроительства и архитектуры усадьба Искрицких.

д. Слище

Деревня Слище расположена в центральной части Дубровского сельского поселения. Внешние связи осуществляются по автомобильным дорогам регионального значения "Сураж -Иржач"-Струженка-Дедовск и Слище-Рословка. Существующая селитебная территория деревни сформирована линейной структурой улиц с юга на север. Главной улицей населённого пункта является улица Советская. Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами. Общественный центр населённого пункта формируют следующие объекты: клуб, школа, библиотека, административное здание, магазин. Производственные и коммунально-складские территории расположены за пределами населенного пункта в северной и северо-восточной части.

Развитие зон жилого назначения планируется в районе сложившихся участков жилой застройки, а также на близлежащих к ним территориях за счет упорядочения и реконструкции жилых кварталов. На расчетный срок предусматривается освоение свободных территорий в северной и южной части деревни под индивидуальное жилое строительство. По улице Новая предложена территория под развитие индивидуальной жилой застройки за расчётный срок в восточном направлении.

Проектом предусмотрено развитие общественного центра д. Слище за счет строительства магазина, кафе, нового здания фельдшерско-акушерского пункта по ул. Новая. В южной части населённого пункта предлагается строительство спортивной площадки. Здание действующего фельдшерско-акушерского пункта подлежит реконструкции под размещение магазина. Планируется реконструкция сельского дома культуры в комплексе с библиотекой, размещение при Слищенской основной общеобразовательной школе внешкольного учреждения.

Генеральным планом предлагается перенос комплексного зерносклада, животноводческой фермы, бригадного двора в северо-восточном направлении. Здесь же предусмотрены территории под перспективное развитие зоны объектов сельскохозяйственного производства.

Проектом предлагается благоустройство и озеленение общественного центра деревни, обустройство охранных и санитарно-защитных зон, буферных зон зеленых насаждений вдоль основных автодорог.

Проектными решениями даны предложения по установлению границы деревни Слище с учетом планируемого развития населенного пункта за счёт земель сельскохозяйственного назначения и земель транспорта. В северной части населённого пункта в границу включены: проектируемый столярный цех с пилорамой, сохраняемый склад ГСМ и машинно-тракторный двор. В восточной части населённого пункта в границу включены: проектируемый бригадный двор; комплексный зерносклад, ферма; сохраняемые карьер глины и склад сена. В южном направлении увеличение границы предусмотрено за счёт включения территории общественно-деловой застройки. Территория под водопроводные очистные сооружения в юго-восточной части деревни также включена в границу населённого пункта.

## Жилищная сфера

с. Дубровка

Проектируемая зона жилого назначения с. Дубровка представлена индивидуальной жилой застройкой и к расчетному сроку (2030 год) должна составить 43,4 га. Общий объем проектируемого жилищного фонда должен составить 9,1 тыс. кв. м, что на 60% больше по отношению к 2010 г. Прогнозная численность жителей села – 350 человек. Средняя жилищная обеспеченность определяется на конец 2030 г. из условия обеспечения каждой семье индивидуального дома, но не менее 26 кв. м на человека, что на 58% больше по отношению к существующей жилищной обеспеченности.

На северо-востоке, юго-востоке, западе и юго-западе населенного пункта предусмотрены территории для перспективной жилой застройки общей площадью 7,9 га.

Генеральным планом предусмотрено закрытие с последующей рекультивацией территории площадки для хранения ТБО, перенос фермы КФХ «Погуляев», снос ремонтно-механической мастерской и склада ГСМ, комплексного зерносклада, в СЗЗ которых находится жилая застройка на севере населенного пункта.

с. Далисичи

Проектируемая зона жилого назначения с. Далисичи представлена индивидуальной жилой застройкой и к расчетному сроку должна составить 63,5 га (что на 4% больше по отношению к существующему положению). Общий объем проектируемого жилищного фонда должен составить 12,5 тыс. кв. м, что почти в два раза больше существующего жилищного фонда. Прогнозная численность жителей села – 480 человек. Средняя жилищная обеспеченность определяется на конец 2030 г. из условия обеспечения каждой семье индивидуального дома, но не менее 26 кв. м на человека (что на 80% больше по отношению к существующей жилищной обеспеченности)

В северо-восточной и восточной частях населенного пункта предусмотрены территории для перспективной жилой застройки общей площадью 7,5 га.

д. Слище

Проектируемая зона жилого назначения д. Слище представлена индивидуальной жилой застройкой и к расчетному сроку должна составить 55,4 га (что на 8% больше по отношению к существующему положению). Общий объем проектируемого жилищного фонда должен составить 10,5 тыс. кв. м, что на 70% больше по отношению к 2010 г. Прогнозная численность жителей села – 400 человек. Средняя жилищная обеспеченность определяется на конец 2030 г. из условия обеспечения каждой семье индивидуального дома, но не менее 26 кв. м на человека, что на 65 больше по отношению к существующей жилищной обеспеченности.

В восточной части населенного пункта предусмотрены территории для перспективной жилой застройки общей площадью 10,7 га.

Генеральным планом поселения предусмотрен снос фермы «Колхоз Маяк» и бригадного двора, в СЗЗ которых находится жилая застройка на севере населенного пункта.

## Социальная сфера

С целью повышения уровня обслуживания населения объектами соцкультбыта, проектом предусмотрены следующие мероприятия:

Снос объектов со степенью износа более 60 %:

с. Далисичи

участкового пункта милиции;

отделения связи;

филиала администрации;

административного здания (недействующее);

церкви;

магазина;

Далисичского ФАПа (ветхий);

административного здания.

д.Слище

Слищанского ФАПа (ветхий).

Расчет обеспеченности населения в объектах социально-бытового назначения на расчетный период (до 2030 г.) представлен ниже (Таблица 13).

Таблица 13 Расчет объектов социально-бытового назначения на расчетный период

(прогнозная численность населения на 2030 г.: с.Дубровка – 350 человек; с.Далисичи-480; д.Слище – 400)

| № п/п | Наименование, единица измерения | Норматив (СНиП 2.07.01-89*) | с.Дубровка | с.Далисичи | д.Слище |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мс | Норма | Оценка | Мс | Норма | Оценка | Мс | Норма | Оценка |
| Учреждения народного образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, место | 85% детей дошкольного возраста (от 1 до 6 лет) | 0 | 17 | -17 | 50 | 30 | 20 | 50 | 24 | 26 |
| 2 | Общеобразовательные школы, учащийся | 100% детей школьного возраста (от 7 до 16 лет) | 190 | 50 | 140 | 320 | 107 | 213 | 192 | 25 | 167 |
| 3 | Внешкольные учреждения, место | 10% детей школьного возраста (от 7 до 16 лет) | 0 | 5 | -5 | 0 | 8 | -8 | 0 | 3 | -3 |
| Учреждения здравоохранения |
| 4** | Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара, посещение в смену | 18,24 на 1тыс. человек | 0 | 39 | -39 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 5** | Стационары всех типов для взрослых с вспомогательными зданиями и сооружениями, койка | 11,08 на 1 тыс. человек | 0 | 24 | -24 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 6 | Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, объект | по заданию | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| 7** | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи, автомобиль | 1на 5 тыс. человек | 0 | 1 | -1 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 8* | Аптеки, объект | 1 на 6,2 тыс. человек | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 9 | Территория плоскостных спортивных сооружений, га | 0,7-0,9 на 1 тыс. человек | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 0 | 0,3 | -0,3 | 0,2 | 0,3 | -0,1 |
| 10 | Спортивные залы общего пользования, кв.м площади пола | на поселение 540 | 162 | 540 | -378 | 162 | - | - | 162 | - | - |
| 11* | Бассейны крытые и открытые общего пользования, кв.м зеркала воды | 20-25 на 1 тыс. человек | 0 | 43 | -43 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Учреждения культуры и искусства |
| 12 | Клубы, посетительское место | 500-300 на 1 тыс. человек | 200 | 175 | 25 | 200 | 240 | -40 | 300 | 200 | 100 |
| 13* | Сельские массовые библиотеки, тыс.ед. хранения | 5-6 на 1 тыс. человек | 4,0 | - | - | 10,2 | 10,8 | -0,4 | 5,5 | - | - |
| Предприятия торговли |
| 14 | Магазины, кв. м торговой площади | 300 на 1 тыс. человек | 55 | 105 | -50 | 50 | 144 | -94 | 80 | 120 | -40 |
| Предприятия общественного питания |
| 15 | Предприятия общественного питания, место | 40 на 1 тыс. человек | 15 | 14 | 1 | 0 | 19 | -19 | 0 | 16 | -16 |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 16* | Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 7 на 1 тыс. человек | 0 | 15 | -15 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 17* | Прачечные, кг белья в смену | 60 на 1 тыс. человек | 0 | - | - | 130 | 129 | 1 | 0 | - | - |
| 18* | Химчистки, кг белья в смену | 3,5 на 1 тыс. человек | 0 | 8 | -8 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 19 | Бани, место | 7 на 1 тыс. человек | 0 | 2 | -2 | 10 | 3 | 7 | 0 | 3 | -3 |
| Кредитно-финансовые учреждения |
| 20* | Отделения и филиалы сберегательного банка, операционное место | 0,5-1 на 1 тыс. человек | 0 | 2 | -2 | 0 | - | - | 1 | - | - |
| 21* | Отделения связи, объект | по нормам и правилам Министерства связи | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 22* | Пожарное депо, автомобиль | 2 на населенный пункт с численностью менее 5 тыс. человек | 1 | 2 | -1 | 0 | - | - | 2 | - | - |
| Организации и учреждения управления |
| 23* | Администрация муниципального образования, объект | 1 на поселение | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - |

Примечание: Мс - проектная мощность сохраняемых объектов

| ** | мощность рассчитана на поселение, но потребность за счет ЦРБ |
| --- | --- |
| * | мощность рассчитана на поселение |  |
|  | с учетом данных о подвозе (Б. Ловча, Федоровка, Кокот, Первомаевка) |
|  | филиал администрации |  |
|  | футбольное и волейбольное поля |  |
|  | учтены учащиеся 1-9 классов |  |
|  | объекты расположены в сельском поселении, близ населенных пунктов |

Генеральным планом предусматривается реконструкция и размещение новых объектов соцкультбыта с целью достижения нормативного уровня обеспеченности населения в таких объектах и улучшения качества предоставляемых услуг в социальной сфере.

Реконструкция существующих объектов:

с. Дубровка

МДОУ «Дубровский детский сад» до 20 мест (недействующий);

Дубровского поселенческого центрального дома культуры с уменьшением проектной мощности до 175 мест;

с.Далисичи

Далисичского сельского дома культуры с увеличением проектной мощности до 240 мест;

школы (разрушенной);

музея-усадьбы Искрицких;

административного здания (недействующего);

Реставрация Введенской церкви.

д.Слище

Слищенского сельского дома культуры с уменьшением проектной мощности до 200 мест;

Размещение новых объектов в соответствии с расчетной мощностью:

с. Дубровка

внешкольных учреждений на 5 мест при школе;

спортивной площадки площадью 0,1 га;

трех магазинов (по 20 кв. м торговой площади);

отделения банка на 2 операционных места.

предприятия бытового обслуживания на 15 рабочих мест.

с. Далисичи

внешкольных учреждений на 10 мест при школе;

фельдшерско-акушерского пункта (с учетом сноса действующего);

спортивной площадки площадью 0,3 га;

размещение магазина на 100 кв. м торговой площади;

кафе на 20  мест;

отделения связи;

участкового пункта милиции;

филиала администрации.

д. Слище

внешкольных учреждений на 5 мест при школе;

спортивной площадки площадью 0,1 га;

2 магазина по 20 кв. м торговой площади;

кафе на 20 мест;

ФАПа (с учетом сноса существующего).

## Производственная сфера

К концу расчетного срока зона сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта с. Дубровка составит 31,9 га, что в 14 раз больше по отношению к существующему положению, в том числе, зона сельскохозяйственных угодий – 11,8 га. В с. Далисичи зона сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта должна составить 25,9 га, в том числе, зона сельскохозяйственных угодий – 16,6 га. Зона производственного и коммунально-складского назначения в границах с. Далисичи должна составить 7,5 га. В д. Слище зона сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта должна составить 37,2 га, что почти в 7 раз больше по отношению к существующему положению, в том числе, зона сельскохозяйственных угодий – 9,88 га. Зона производственного и коммунально-складского назначения в границах д. Слище должна составить 9,8 га.

Генеральным планом к сносу предложены следующие объекты:

с. Дубровка

комплексный зерносклад;

ремонтно-механическая мастерская;

склад ГСМ.

с. Далисичи

недействующие:

ферма;

склад;

пилорама;

зерноток;

ферма (на севере от границы населенного пункта).

д. Слище

бригадный двор;

комплексный зерносклад.

недействующие:

химсклады;

сушилка;

склад;

свинотоварная ферма;

кирпичный завод;

ферма «Колхоз Маяк»;

бригадный двор;

заготовительная контора.

К сносу также подлежат следующие объекты, находящиеся на территории поселения, вне границ населенных пунктов:

склады недействующие;

ферма недействующая;

недействующее месторождение торфа;

Генеральным планом предусмотрена реконструкция следующих объектов:

с. Дубровка

ферма КФХ «Погуляев».

д. Слище

столярный цех. Пилорама.

Предусмотрена реконструкция молочной фермы, находящейся близ границ д. Дедовск.

Генеральным планом запланировано строительство следующих объектов:

с. Дубровка

комплексный зерносклад;

ремонтно-механическая мастерская;

склад ГСМ.

с. Далисичи

пилорама;

ферма.

д. Слище

бригадный двор;

ферма;

комплексный зерносклад.

На территории поселения вне границ населенных пунктов к строительству предлагается тепличное хозяйство.

## Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Анализ ранее разработанной градостроительной документации

На населенные пункты д. Слище и с. Далисичи разработаны генеральные планы Брянским филиалом проектного института "Росгипрониисельстрой" в 1977 г.. Генеральный план с. Дубровка разработан проектным институтом "Брянскколхозпроект" в 1977г.

Ранее разработанной градостроительной документацией мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры предложены в следующих населенных пунктах:

с. Далисичи

благоустройство подъездных дорог к производственным комплексам и внутрипоселковых улиц, проездов и дорог, связывающих населенный пункт с производственными секторами;

классификация улично-дорожной сети с установлением параметров улиц и дорог;

устройство дорожной одежды с капитальным типом покрытия на главной жилой улице;

планировка улиц и проездов, организация водоотвода открытым способом.

На сегодняшний день, из всех вышеперечисленных мероприятий реализовано устройство дорожной одежды с капитальным типом покрытия на главной жилой улице. Планы по обеспечению промышленных и сельскохозяйственных объектов подъездами по автомобильным дорогам не реализованы.

д. Слище

благоустройство подъездных дорог к производственным комплексам и внутрипоселковых улиц, проездов и дорог, связывающих населенный пункт с производственными секторами;

классификация улично-дорожной сети с установлением параметров улиц и дорог;

устройство дорожной одежды с капитальным типом покрытия на главной жилой улице;

планировка улиц и проездов, организация водоотвода открытым способом.

На сегодняшний день, из всех вышеперечисленных мероприятий, реализованы мероприятия по устройству дорожной одежды с капитальным типом покрытия на главной жилой улице, устройству подъездных дорог к объектам производственного и сельскохозяйственного назначения: кирпичному заводу, столярному цеху, пилораме, свинотоварной ферме и др.

### Внешний транспорт

В целях развития транспортной инфраструктуры Дубровского сельского поселения Схемой территориального планирования Брянской области и Схемой территориального планирования Суражского района Брянской области предлагается выполнить следующие мероприятия:

строительство автомобильной дороги местного значения общего пользования Кромово – Струженка (1 очередь). Протяженность данной автомобильной дороги в границах сельского поселения составляет 1,6 км;

строительство автомобильной дороги местного значения общего пользования Косичи – Душатин – Иржач – Далисичи – Слище – Нивное (1 очередь). Протяженность данной автомобильной дороги в границах сельского поселения составляет 5,0 км;

строительство автомобильной дороги местного значения общего пользования Дубровка – Новый Дроков (1 очередь). Протяженность данной автомобильной дороги в границах сельского поселения составляет 1,6 км;

строительство автомобильной дороги местного значения общего пользования Грабовка – Кокот (1 очередь). Протяженность данной автомобильной дороги в границах сельского поселения состаляет 1,2 км.

В целях развития транспортной инфраструктуры поселения генеральным планом предлагается строительство автомобильных дорог местного значения общего пользования, предназначенных для обеспечения подъезда к кладбищам, скотомогильникам, полигонам складирования твердых бытовых отходов, объектам производственного и сельскохозяйственного назначения, а так же к объектам инженерной инфраструктуры (1 очередь). Эти дороги относятся к IV категории, имеют капитальный тип дорожной одежды и асфальтобетонное покрытие, их общая протяженность составляет 24,2 км.

В связи с перспективным развитием д. Слище, предлагается строительство подъезда к полигону ТБО за расчетный срок, протяженностью 0,25 км.

Остальные автомобильные дороги, проходящие по территории сельского поселения, сохраняются.

### Улично-дорожная сеть

При рассмотрении существующей улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав Дубровского сельского поселения были выявлены недостатки, для устранения которых, с учетом проектируемой планировочной структуры, генеральным планом предлагаются нижеприведенные мероприятия.

В соответствии с требованиями п. 3.4.1 МНГП введена четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям. С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдельных участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

главные улицы;

улицы в жилой застройке основные;

улицы в жилой застройке второстепенные;

проезды.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри населенных пунктов предлагается реконструкция и строительство улиц. В соответствии с требованиями табл. 12 МНГП ширина проезжей части главных улиц принята равной 7 м, улиц в жилой застройке основных  и второстепенных, а так же проездов принята равной 6 м. Дорожные одежды улиц предусмотрены капитального типа с покрытием из асфальтобетона. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0 м. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже (Таблица 14).

Таблица 14 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

| Населенный пункт | Показатели улично-дорожной сети | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Дубровка | Общая протяженность (1 очередь) / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - главные улицы (1 очередь) - улицы в жилой застройке основные (1 очередь) - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды - перспективная улично-дорожная сеть | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 8,9(1,9) / 54400 0,7 (0,7) / 4950 1,2 (1,2) / 7150 5,1 / 30700 1,5 / 9300 0,4 / 2300 |
| с. Далисичи | Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные (1 очередь) - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 7,8 (2,2)/ 46750 2,2 (2,2) / 13350 3,2 / 19100 2,4 / 14300 |
| д. Слище | Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные (1 очередь) - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды - перспективная улично-дорожная сеть | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 9,7 (2,1) / 58720 2,1(2,1) / 12500 3,9 / 23670 2,7 / 16400 1,0 / 6150 |

Примечание - Строительство и реконструкция улиц, для которых в таблице не указана 1 очередь, предлагается на расчетный срок. В общую протяженность не включена перспективная улично-дорожная сеть.

При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе устройство:

пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

пешеходных ограждений  в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками;

пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных сходах;

звуковых устройств на светофорных объектах для слабовидящих;

дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.

### Объекты транспортного обслуживания

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в Дубровском сельском поселении определена исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок - 200 ед. / 1000 чел. и проектной численности жителей - 2150 чел. Расчетное количество автомобилей составляет 430 ед.

Требования к обеспеченности легкового транспорта автозаправочными станциями (АЗС) и станциями технического обслуживания (СТО) обозначены в СНиП 2.07.01-89*:

согласно п. 6.41 потребность в АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

согласно п. 6.40 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей.

Для обеспечения легкового автотранспорта объектами дорожного сервиса, с учетом транзитных потоков, генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

строительство АЗС, мощностью 4 топливо-раздаточные колонки, на въезде в д. Слище с южной стороны (расчетный срок);

строительство СТО, мощностью 2 поста, на въезде в д. Слище с южной стороны рядом с проектируемой АЗС (расчетный срок);

строительство СТО, мощностью 2 поста, на въезде с юго-западной стороны в с. Далисичи (расчетный срок).

Так как жилая застройка населенных пунктов носит индивидуальный характер, хранение личного автотранспорта жителей предусматривается на территории приусадебных участков, и размещение гаражных кооперативов не требуется.

При планировании развития внешнего транспорта, улично-дорожной сети и объектов транспортного обслуживания определился следующий перечень объектов транспортной инфраструктуры местного значения, предложенных генеральным планом к строительству на территории муниципального образования:

Объекты местного значения уровня муниципального района:

Объекты транспортного обслуживания:

1 АЗС, мощностью 4 поста;

1 СТО, мощностью 2 поста;

1 СТО, мощностью 2 поста.

Автомобильные дороги:

автомобильная дорога местного значения общего пользования Кромово – Струженка. Протяженность данной автомобильной дороги в границах сельского поселения составляет 1,6 км;

автомобильная дорога местного значения общего пользования Косичи – Душатин – Иржач – Далисичи – Слище – Нивное. Протяженность данной автомобильной дороги в границах сельского поселения составляет 5,0 км;

автомобильная дорога местного значения общего пользования Дубровка – Новый Дроков. Протяженность данной автомобильной дороги в границах сельского поселения составляет 1,6 км;

автомобильная дорога местного значения общего пользования Грабовка – Кокот. Протяженность данной автомобильной дороги в границах сельского поселения составляет 1,2 км.

Объекты местного значения уровня сельского поселения:

Автомобильные дороги:

автомобильные дороги общего пользования, предназначенные для обеспечения подъезда к кладбищам, объектам промышленного и сельскохозяйственного назначения, объектам инженерной инфраструктуры и т.п. Эти дороги относятся к VI - V категории, имеют капитальный тип дорожной одежды и асфальтобетонное покрытие, их общая протяженность в границах поселения составляет 24,2 км;

подъезд к полигону ТБО за расчетный срок, протяженностью 0,25 км.

Улично-дорожная сеть:

главные улицы, общей протяженностью 0,7 км;

улицы в жилой застройке основные, общей протяженностью 5,5 км;

улицы в жилой застройке второстепенные, общей протяженностью 12,2 км;

проезды, общей протяженностью 6,6 км;

перспективная улично-дорожная сеть, протяженностью 1,4 км.

## Инженерно-технические мероприятия по подготовке территорий

Отвод поверхностного стока с территории населенных пунктов Дубровского сельского поселения предлагается осуществлять посредством дождевой канализации открытого типа. Для сбора и отведения сточных вод предлагается использовать систему открытых лотков, укладываемых вдоль проезжих частей улиц. Дождевые воды предлагается сбрасывать в реки Слищанка, Иржач, Вир, Лужех и ручьи, так как общий уклон территории населенных пунктов направлен в их сторону. Перед выпусками необходимо предусмотреть устройство очистных сооружений. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение определяются на стадии подготовки рабочей документации.

## Инженерное оборудование территории

### Водоснабжение

При разработке проектных решений учтены требования МНГП Дубровского сельского поселения.

Генеральным планом предусмотрена организация централизованной системы водоснабжения с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом.

В качестве источника водоснабжения необходимо использовать ресурсы подземных вод. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества" и СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения относится к III (третьей) категории, в соответствии с п.4.4 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В соответствии с п.2.1 СНиП 2.04.02-84* удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения на одного жителя принимается:

При расчете общего водопотребления, в связи с отсутствием данных и стадией проектирования, в соответствии с примечанием к таблице 1 п.4 СНиП 2.04.02-84* - количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно, в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято в объёме 50 л/сут, с учетом климатических условий и степени благоустройства населенного пункта, в соответствии с примечанием 1 к таблице 3, пункт 1 «СНиП 2.04.02-84*. Количество поливок принято 1 (одна) в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода, в зависимости от степени его износа и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов. Магистральные сети предлагается выполнить из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, с прокладкой их самостоятельно, вдоль дорог. Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры, согласно п.8.42 СНиП 2.04.02-84*.

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Предусмотреть мероприятия по пожаротушению, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*. На водопроводной сети установить пожарные гидранты  вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2 м и не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий и сооружений.

д. Слище

Генеральным планом решено выполнить строительство водозаборного узла в восточной части д. Слище для обеспечения водой питьевого качества жителей деревни. На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, станции водоподготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.

Проектом предусматривается сохранение для технических нужд водозаборного узла, расположенного в центральной части населенного пункта, состоящего из водонапорной башни емкостью 15 м3 и артезианской скважины.

Расчет водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды д. Слище представлен ниже (Таблица 15).

Таблица 15 Водопотребление д. Слище

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел | Норма водопот-ребления, л/сут*чел | Количество потребляемой воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| д. Слище |
|  | Жилые дома квартирного типа оборудованные внутренним водопроводом, канализацией и ванными с местными водонагревателями | 390 | 400 | 200 | 80 | 96 |
|  | Расход воды на полив территории | 390 | 400 | 50 | 20 | 24 |
|  | Местное производство и неучтенные расходы 15% | - | - | - | 12 | 14,4 |
| Итого: | 112 | 134,4 |

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования промывной воды и составляет 145 м3/сут. Производительность ВОС – 135 м3/сут. Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий, предприятий.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая, из полиэтиленовых трубопроводов диаметром 110 мм, общей протяженностью 8,8 км.

Таким образом, для обеспечения д. Слище централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- на расчетный срок:

строительство водозаборного узла с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста скважин), общей производительностью 145 м3/сут;

устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудованием второго подъема, производительностью 135 м3/сут;

строительство магистральной водопроводной сети из полиэтиленовых трубопроводов, диаметром 110 мм, общей протяженностью 8,8 км.

с. Далисичи

Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла в северной части населенного пункта для обеспечения водой питьевого качества жителей с. Далисичи. На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, станции водоподготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.

Проектом предусматривается:

- сохранение для технических нужд водозаборного узла, расположенного севернее населенного пункта, состоящего из водонапорной башни емкостью 25 м3 и артезианской скважины;

ликвидация водозабора, расположенного в южной части населенного пункта, с обязательным тампонированием скважины, по причине нарушения зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- ликвидация скважины с обязательным тампонированием по причине морального и физического износа.

Расчет водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды с. Далисичи представлен ниже (Таблица 16).

Таблица 16 Водопотребление с. Далисичи

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел | Норма водопот-ребления, л/сут*чел | Количество потребляемой воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| с. Далисичи |
|  | Жилые дома квартирного типа оборудованные внутренним водопроводом, канализацией и ванными с местными водонагревателями | 477 | 480 | 200 | 96 | 115,2 |
|  | Расход воды на полив территории | 477 | 480 | 50 | 24 | 28,8 |
|  | Местное производство и неучтенные расходы 10% | - | - | - | 9,6 | 11,52 |
| Итого: | 129,6 | 155,52 |

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования промывной воды и составляет 170 м3/сут. Производительность ВОС – 160 м3/сут. Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий, предприятий.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая, из полиэтиленовых трубопроводов диаметром 110 мм, общей протяженностью 9,4 км.

Таким образом, для обеспечения с. Далисичи централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- на расчетный срок:

строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста скважин), общей производительностью 170 м3/сут;

устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудованием второго подъема, производительностью 160 м3/сут;

строительство магистральной водопроводной сети из полиэтиленовых трубопроводов, диаметром 110 мм, общей протяженностью 9,4 км.

с. Дубровка

Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла в северо-западной части населенного пункта для обеспечения водой питьевого качества жителей с. Дубровка. На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, станции водоподготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.

Проектом предусматривается:

- сохранение для технических нужд водозаборного узла, расположенного севернее населенного пункта, состоящего из водонапорной башни емкостью 15 м3 и артезианской скважины производительностью 15 м3/сут;

ликвидация водозаборного узла, расположенного в северо-восточной части села, по причине нарушения зоны санитарной охраны источников водоснабжения, с обязательным тампонированием скважины;

- сохранение водозаборного узла, расположенного юго-восточнее села, состоящего из водонапорной башни емкостью 15 м3 и артезианской скважины, для питьевых нужд населенного пункта, расположенного южнее с. Дубровка.

Расчет водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды с. Дубровка представлен ниже (Таблица 17)

Таблица 17 Водопотребление с. Дубровка

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел | Норма водопот-ребления, л/сут*чел | Количество потребляемой воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| с. Дубровка |
|  | Жилые дома квартирного типа оборудованные внутренним водопроводом, канализацией и ванными с местными водонагревателями | 345 | 350 | 200 | 70 | 84 |
|  | Расход воды на полив территории | 345 | 350 | 50 | 17,5 | 21 |
|  | Местное производство и неучтенные расходы 10% | - | - | - | 7 | 8,4 |
| Итого: | 94,5 | 113,4 |

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования промывной воды и составляет 120 м3/сут. Производительность ВОС – 115 м3/сут. Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий, предприятий.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая, из полиэтиленовых трубопроводов диаметром 110 мм, общей протяженностью 8,9 км.

Таким образом, для обеспечения с. Дубровка централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- на расчетный срок

строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста скважин), общей производительностью 120 м3/сут;

устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудованием второго подъема, производительностью 115 м3/сут;

строительство магистральной водопроводной сети из полиэтиленовых трубопроводов, диаметром 110 мм, общей протяженностью 8,9 км.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

проектируемые водозаборные сооружения (куст артезианских скважин) – 3 объекта;

проектируемые водопроводные очистные сооружения – 3 объекта;

проектируемые магистральные водопроводные сети – 27,1 км.

### Водоотведение

При разработке проектных решений учтены требования МНГП Дубровского сельского поселения.

В населенных пунктах сельского поселения с учетом их развития на расчетный срок проектом решено сохранить децентрализованную систему водоотведения.

Отвод хозяйственно-фекальных сточных вод с территории осуществить в септики заводского изготовления и выгребы. Емкость септических камер должна обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее одного раза в год. Вывоз стоков от септиков выполнить специализированными машинами на проектируемые канализационные очистные сооружения. Максимальная дальность транспортировки сточных вод составит 6 км.

Самотечный коллектор, действующий на территории д. Слище, собирающий стоки от МДОУ "Слищенский детский сад", предлагается сохранить. Локальные очистные сооружения (ЛОС) решено ликвидировать по причине морального и физического износа, а также нарушения санитарно-защитной зоны (индивидуальная жилая застройка попадает в зону их негативного воздействия). На месте очистных сооружений предусмотреть септик с высокой степенью очистки.

Для приёма сточных вод всех населенных пунктов Дубровского сельского поселения восточнее с. Далисичи предусматривается строительство канализационных очистных сооружения (КОС). Производительность КОС определена с учетом жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, при суточной норме водоотведения, равной норме водопотребления, без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений в соответствии с п. 2.1 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Расчетные объемы сточных вод населенных пунктов представлены ниже (Таблица 18).

Таблица 18 Расчетные объемы сточных вод д. Слище, с. Далисичи, с. Дубровка

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Объём стоков, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Слище | 110,4 |
| 2 | с. Далисичи | 126,7 |
| 3 | с. Дубровка | 92,4 |
|  | Итого: | 329,5 |

Объем хозяйственно-бытовых стоков, отводимый с территории д. Слище, с. Далисичи, с. Дубровка составляет 329,5 м3/сут. Производительность КОС составляет 570 м3/сут, (с учетом отвода сточных вод с территории всех населенных пунктов Дубровского сельского поселения).

Для обеспечения надежности работы комплекса канализационных очистных сооружений рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоочистки;

при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий, деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

Таким образом, для обеспечения Дубровского сельского поселения децентрализованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 570 м3/сут, с учетом приема стоков от всех населенных пунктов сельского поселения;

установку септиков заводского изготовления.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен объект местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению – проектируемые канализационные очистные сооружения – 1 объект.

### Теплоснабжение

При разработке проектных решений учтены требования МНГП Дубровского сельского поселения. Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений.

Климатические данные для расчета тепловых нагрузок приняты в соответствии с ТСН 23-327-2001 Брянской области:

расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 26°С;

средняя температура за отопительный период – минус 2,3 °С;

продолжительность отопительного периода – 199 суток.

д. Слище

Проектом предусматривается сохранение централизованной системы теплоснабжения административных и общественных зданий в центральной части деревни от существующих котельных. На расчетный срок проектом предусмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение эффективности теплоснабжения:

Реконструкция индивидуальной котельной МДОУ "Слищенский детский сад", расположенной по ул. Советская. Расчетная тепловая нагрузка котельной составит 0,141 Гкал/ч (289 Гкал/год), в том числе:

на отопление и вентиляцию – 0,137 Гкал/ч (260,7 Гкал/год);

на горячее водоснабжение – 0,004 Гкал/ч (28,3 Гкал/год).

Расход тепла с учетом собственных нужд котельной, утечек и потерь в тепловых сетях составит 0,151 Гкал/ч (310 Гкал/год).

Реконструкция индивидуальной котельной МОУ "Слищенская основная общеобразовательная школа", расположенной по ул. Молодежная. Расчетная тепловая нагрузка котельной составит 0,247 Гкал/ч (506 Гкал/год), в том числе:

на отопление и вентиляцию – 0,240 Гкал/ч (456 Гкал/год);

на горячее водоснабжение – 0,007 Гкал/ч (50 Гкал/год).

Расход тепла с учетом собственных нужд котельной, утечек и потерь в тепловых сетях составит 0,265 Гкал/ч (543 Гкал/год).

Реконструкция котельной, расположенной по ул. Новая. Расчетная тепловая нагрузка котельной составит 0,110 Гкал/ч (244 Гкал/год), в том числе:

на отопление и вентиляцию – 0,103 Гкал/ч (194 Гкал/год);

на горячее водоснабжение – 0,007 Гкал/ч (50 Гкал/год).

Расход тепла с учетом собственных нужд котельной, утечек и потерь в тепловых сетях составит 0,118 Гкал/ч (261 Гкал/год).

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Схема подключения потребителей к системе теплоснабжения – зависимая. Расчетный температурный график от котельных - 95/70 °С.

Расчетные тепловые нагрузки потребителей д. Слище приведены ниже (Таблица 19).

Таблица 19 Расчетные тепловые нагрузки д. Слище

| № п/п | Наименование | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Централизованное теплоснабжение |
| 1 | Котельная МДОУ "Слищенский детский сад" | 0,081 | 0,056 | 0,004 | 0,141 |
| 2 | Котельная МОУ "Слищенская основная общеобразовательная школа" | 0,142 | 0,098 | 0,007 | 0,247 |
| 3 | Котельная по ул. Новая | 0,058 | 0,045 | 0,007 | 0,11 |
|  | Итого: | 0,281 | 0,199 | 0,018 | 0,498 |
| Автономное теплоснабжение |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 0,831 | - | 0,187 | 1,018 |
| 2 | Административно-деловые здания | 0,006 | 0,009 | 0,001 | 0,016 |
|  | Итого: | 0,837 | 0,009 | 0,188 | 1,034 |
|  | Итого по населенному пункту: | 1,118 | 0,208 | 0,206 | 1,532 |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд котельных, утечек и тепловых потерь в сетях.

Общее теплопотребление населённого пункта составит 1,532 Гкал/ч (4231 Гкал/год).

Таким образом, для обеспечения д. Слище теплоснабжением на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

реконструкцию котельной МДОУ МДОУ "Слищенский детский сад";

реконструкцию котельной МОУ "Слищенская основная общеобразовательная школа";

реконструкцию котельной по ул. Новая;

реконструкцию теплотрассы протяженностью 0,2 км (в двухтрубном исполнении) диаметром 57-133 мм.

с. Далиcичи

Проектом предусматривается сохранение централизованной системы теплоснабжения административных и общественных зданий в центральной части села от существующих котельных. На расчетный срок, проектом предусмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение эффективности теплоснабжения:

Реконструкция котельной МОУ "Далисичская средняя общеобразовательная школа", расположенной по ул. Октябрьская. Расчетная тепловая нагрузка котельной составит 0,461 Гкал/ч (978 Гкал/год), в том числе:

на отопление и вентиляцию – 0,441 Гкал/ч (836 Гкал/год);

на горячее водоснабжение – 0,02 Гкал/ч (142 Гкал/год).

Расход тепла с учетом собственных нужд котельной, утечек и потерь в тепловых сетях составит 0,494 Гкал/ч (1049 Гкал/год).

Реконструкция котельной коррекционной школы. Расчетная тепловая нагрузка котельной составит 0,045 Гкал/ч (91,0 Гкал/год), в том числе:

на отопление и вентиляцию – 0,044 Гкал/ч (84 Гкал/год);

на горячее водоснабжение – 0,001 Гкал/ч (7 Гкал/год).

Расход тепла с учетом собственных нужд котельной, утечек и потерь в тепловых сетях составит 0,048 Гкал/ч (97 Гкал/год).

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Схема подключения потребителей к системе теплоснабжения – зависимая. Расчетный температурный график от котельной - 95/70°С.

Расчетные тепловые нагрузки потребителей с. Далисичи приведены ниже (Таблица 20).

Таблица 20 Расчетные тепловые нагрузки с. Далисичи

| № | Наименование | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Централизованное теплоснабжение |
| 1 | Котельная МОУ "Далисичская средняя общеобразовательная школа" | 0,256 | 0,185 | 0,02 | 0,461 |
| 2 | Котельная МОУ коррекционной школы | 0,026 | 0,018 | 0,001 | 0,045 |
|  | Итого: | 0,282 | 0,203 | 0,021 | 0,506 |
| Автономное теплоснабжение |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 1,01 | - | 0,227 | 1,237 |
| 2 | Административно-деловые здания | 0,103 | 0,088 | 0,011 | 0,202 |
|  | Итого: | 1,113 | 0,088 | 0,238 | 1,439 |
|  | Итого по населенному пункту: | 1,395 | 0,291 | 0,259 | 1,945 |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд котельных, утечек и тепловых потерь в сетях.

Общее теплопотребление населённого пункта составит 1,945 Гкал/ч (5340 Гкал/год).

Таким образом, для обеспечения с. Далисичи теплоснабжением на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

реконструкция котельной МОУ Далисичской средней общеобразовательной школы;

реконструкция котельной МОУ коррекционной школы.

с. Дубровка

Проектом предусматривается строительство индивидуальной котельной для теплоснабжения реконструируемого здания МДОУ "Дубровский детский сад".

Расчетная тепловая нагрузка котельной составит 0,141 Гкал/ч (289 Гкал/год), в том числе:

на отопление и вентиляцию – 0,137 Гкал/ч (261Гкал/год);

на горячее водоснабжение – 0,006 Гкал/ч (28 Гкал/год).

Расход тепла с учетом собственных нужд котельной, утечек и потерь в тепловых сетях составит 0,151 Гкал/ч (310 Гкал/год). Расчетный температурный график котельной - 95/70 °С.

Расчетные тепловые нагрузки потребителей с. Дубровка приведены ниже (Таблица 21).

Таблица 21 Расчетные тепловые нагрузки с. Дубровка

| № | Наименование | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Централизованное теплоснабжение |
| 1 | Индивидуальная котельная МДОУ "Дубровский детский сад" | 0,081 | 0,056 | 0,004 | 0,141 |
| 1 | Котельная "Центрального дома культуры" | 0,026 | 0,019 | 0,002 | 0,047 |
|  | Итого: | 0,107 | 0,075 | 0,006 | 0,188 |
| Автономное теплоснабжение |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 0,912 | - | 0,205 | 1,117 |
| 2 | Административно-деловые здания | 0,05 | 0,044 | 0,006 | 0,1 |
|  | Итого: | 0,962 | 0,044 | 0,211 | 1,217 |
|  | Итого по населенному пункту: | 1,069 | 0,119 | 0,217 | 1,405 |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд котельной, утечек и тепловых потерь в сетях.

Общее теплопотребление населённого пункта составит 1,405 Гкал/ч (4070 Гкал/год).

Таким образом, для обеспечения с. Дубровка теплоснабжением на расчетный срок необходимо строительство индивидуальной котельной МДОУ "Дубровский детский сад".

Проектом предусмотрено внедрение энергосберегающих технологий на всех этапах производства, транспортировки и потребления тепла. В качестве энергосберегающих технологий предлагается применение трубопроводов в современной тепловой изоляции (ППУ), установка частотно-регулируемых приводов (ЧРП) на насосы, установка приборов учета тепловой энергии.

Необходимо отметить, что цены на нефть и газ продолжают увеличиваться, и будут увеличиваться в дальнейшем. Получение тепловой энергии посредством сжигания газа и нефти не является единственно возможным. Существует альтернатива – так называемые возобновляемые источники энергии. Поэтому, наряду с проведением мероприятий, направленных на обновление и реконструкцию существующих источников теплоснабжения, необходимо внедрение на территории Дубровского сельского поселения альтернативных источников теплоснабжения. Обеспечение теплоснабжением возможно за счёт использования энергии биотоплива, энергии солнца (солнечные коллекторы), энергии ветра (ветрогенераторы), энергии термальных вод (тепловые насосы) и геотермальной энергии (грунтовые тепловые насосы,  геотермальные тепловые насосы).

Исходя из приведенных расчётов, а так же учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

реконструируемые котельные - 5 объекта;

проектируемая котельная - 1 объект;

реконструируемая теплотрасса протяженностью 0,2 км.

### Электроснабжение

Раздел выполнен в соответствии с СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», с учетом требований МНГП Дубровского сельского поселения.

Территория Дубровского сельского поселения

На расчетный срок сохраняется централизованная система электроснабжения Дубровского сельского поселения. Электроснабжение осуществляет ОАО "Брянскэнерго". Передача мощности выполнена по линиям напряжением 10 кВ от понизительных подстанций ПС 35/10 кВ "Крутояр" и ПС 35/10 кВ "Новодроково", находящихся за границами поселения.

Для электроснабжения проектируемых объектов транспортной инфраструктуры (АЗС, СТО) требуется строительство 2-х проектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ мощностью 100 и 160 кВА и воздушных линий электропередачи общей протяженностью 0,6 км.

Проектируемые водопроводные очистные сооружения, расположенные на территории поселения, необходимо подключить от ближайших трансформаторных подстанций. Проектируемые канализационные очистные сооружения подключить посредством строительства ТП 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА и воздушной ЛЭП 10 кВ протяженностью 0,1 км.

Общая протяженность ЛЭП 10 кВ в границах поселения составит 59,3 км.

Система энергоснабжения населенных пунктов д. Слище, с. Далисичи, с. Дубровка генеральным планом сохраняется. Электроснабжение потребителей осуществляется от понизительных подстанций ПС 35/10 кВ "Крутояр" и "Новодроково" по воздушным ЛЭП 10 кВ.

В связи с корректировкой планировочной структуры, улично-дорожной сети и увеличением потребляемой мощности, предусмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение надёжности системы энергообеспечения:

д. Слище

строительство 3-х проектных трансформаторных подстанций класса напряжения 10/0,4 кВ для электроснабжения новых потребителей, мощностью 100 – 160 кВА;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью 3,2 км;

реконструкция 1-й существующей трансформаторной подстанции класса напряжения 10/0,4 кВ №174 с доведением электрической мощности до 2x160 кВА для электроснабжения новых потребителей.

с. Далисичи

строительство 2-х трансформаторных подстанций класса напряжения 10/0,4 кВ для электроснабжения новых потребителей, мощностью 1x100 кВА каждая;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью 1,8 км;

реконструкция 3-х существующих трансформаторных подстанций класса напряжения 10/0,4 кВ с сохранением мощности, в связи с большим износом оборудования.

с. Дубровка

строительство 3-х трансформаторных подстанций класса напряжения 10/0,4 кВ для электроснабжения новых потребителей, мощностью 100 – 160 кВА;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью 1,4 км.

Для определения расчетных электрических нагрузок выполнен расчет по укрепленным показателям в соответствии с СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». Результат расчёта приведен ниже (Таблица 22).

Таблица 22 Результат расчета электрических нагрузок

| Населенный пункт | Нагрузка Pр на шинах 0,4 кВ ТП, кВт | Нагрузка Pр на шинах 0,4 кВ ТП с учетом потерь, кВт |
| --- | --- | --- |
| д. Слище | 281,0 | 310,0 |
| с. Далисичи | 196,4 | 216 |
| с. Дубровка | 370 | 407 |

Передача электрической мощности потребителям населенных пунктов осуществляется непосредственно от проектных и существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ по линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ. Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить на железобетонных опорах, с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-2). Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ из самонесущего изолированного провода использовать для одновременного подключения к магистрали системы уличного освещения.

Марку трансформаторных подстанций, мощность, тип проводов и сечения, марку опор определить на стадии рабочего проектирования.

По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии населенных пунктов относятся к III категории, за исключением таких как:

котельные, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76*"Котельные установки";

детские сады и школы, здания лечебно-профилактических учреждений, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

объекты водоснабжения и водоотведения, такие как ВОС, КОС, в соответствии с требованием СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых, взаимно-резервирующих источников питания.

В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания проектом предусмотрены двухтрансформаторные подстанции или две ближайшие однотрансформаторные подстанции, подключенные с разных секций шин ПС 35/10 кВ «Крутояр» или ПС 35/10 кВ «Новодроково».

Исходя из приведенных расчётов, а так же учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определён следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению.

трансформаторные подстанции класса напряжения ТП-10/0,4 кВ - 15 объектов;

воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ - 7,1 км.

### Газоснабжение

Раздел выполнен с учетом требованиями МНГП Дубровского сельского поселения, с учетом мероприятий, предусмотренных схемой территориального планирования Суражского муниципального района Брянской области.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня газификации, обеспечение бесперебойного функционирования газораспределительной системы и надежного газоснабжения потребителей Дубровского сельского поселения.

Газоснабжение потребителей д. Струженка, д. Барсуки, д. Рословка, д. Слище, п. Новые Далисичи, с. Далисичи, п. Васенков, с. Дубровка сохраняется от существующей газораспределительной станции (ГРС) "Сураж".

В целях развития инженерной инфраструктуры Дубровского сельского поселения с учетом мероприятий действующей «Схемы территориального планирования Суражского района Брянской области» генеральным планом на первую очередь предлагается выполнить следующие мероприятия:

строительство газопровода высокого давления диаметром 110 мм «д. Струженка – д.Дедовск» протяженностью 3,4 км;

строительство газопровода высокого давления диаметром 110 мм «д. Слище – д.Нарость» протяженностью 2,6 км;

строительство газопровода высокого давления диаметром 110 мм «д. Дубровка – д.Большая Ловча» протяженностью 4,1 км;

строительство газопровода высокого давления диаметром 110 мм «с. Далисичи – д.Красновка» протяженностью 2,4 км;

строительство газопровода высокого давления диаметром 110 мм «с. Далисичи – д. Федоровка» протяженностью 2,5 км.

Газораспределительная система сельского поселения сохраняется смешанная, включающая кольцевые и тупиковые газопроводы. По числу ступеней регулирования давления газа, газораспределительная система сохраняется 2-х ступенчатая.

Использование природного газа предусматривается для следующих нужд:

приготовление пищи, отопление и горячее водоснабжение в индивидуальной жилой застройке;

отопление и нужды коммунально-бытовых потребителей (котельных).

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа.

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Укрупненные показатели потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения и теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³) приняты 120 м³/год на 1 чел.

Расходы газа определены исходя из расчетов теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение» и численности населения. Расчет потребления газа с. Дубровка, с. Далисичи, д. Слище приведен ниже (Таблица 23).

Таблица 23 Расчет потребления газа

| N п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Дубровка |
| 1 | Пищеприготовление (жилая застройка) | 350 | 24 | 42000 |
| 2 | Отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов (жилая и общественно-деловая застройка) | - | 152 | 454920 |
| 3 | Индивидуальные газовые котельные | - | 17 | 34644 |
|  | Итого: |  | 193 | 531564 |
| с. Далисичи |
| 1 | Пищеприготовление (жилая застройка) | 480 | 32 | 57600 |
| 2 | Отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов (жилая и общественно-деловая застройка) | - | 159 | 483120 |
| 3 | Индивидуальные газовые котельные | - | 69 | 145440 |
|  | Итого: |  | 260 | 686160 |
| д. Слище |
| 1 | Пищеприготовление (жилая застройка) | 400 | 27 | 48000 |
| 2 | Отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов (жилая и общественно-деловая застройка) | - | 124 | 382716 |
| 3 | Индивидуальные газовые котельные | - | 47 | 95280 |
| 4 | Котельная | - | 13 | 29520 |
|  | Итого: |  | 211 | 555516 |

Для улучшения качества жизни сельского населения на расчетный срок необходимо довести уровень газификации жилой застройки до 100%, а также обеспечить перевод отопления объектов социально-культурной сферы на природный газ.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен объект местного значения уровня муниципального района – газопровод высокого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 15 км.

### Связь и информатизация

Раздел выполнен в соответствии с требованиями МНГП Дубровского сельского поселения, с учетом мероприятий, предусмотренных схемой территориального планирования Суражского муниципального района Брянской области.

Согласно «Стратегии развития информационного общества Российской Федерации» (Утвержденной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 07.02.2008 г., № Пр- 212), уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий должен составлять 100 % в любом населенном пункте, независимо от его экономического веса, количества населения.

Генеральным планом предлагаются следующие решения:

по развитию телекоммуникационного комплекса Дубровского сельского поселения;

по реконструкции и развитию систем связи, связанные с изменением планировочной структуры населенных пунктов поселения.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса Дубровского сельского поселения являются:

улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных;

расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая "Интернет";

развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций;

развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории поселения сотовой связью различных операторов и применения новейших технологий;

развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания за счет увеличения количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

Согласно Концепции федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» (Утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1349-р), территория Дубровского сельского поселения будет покрыта цифровым телевизионным вещанием. Развитие сети радиовещания будет реализовано различными тематическими радиовещательными станциями.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция существующих автоматических телефонных станции (АТС). Емкость сети телефонной связи общего пользования в проекте определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято равным 20 % от общего числа абонентов. Таким образом, емкость сети телефонной связи должна будет составлять к расчетному сроку порядка 400 абоненстких номеров на 1000 жителей.

Требуемая номерная емкость АТС составит: при численности населения с. Дубровка – 350 человек - 140 абонентских номеров, при численности населения с. Далисичи – 480 человек - 192 абонентских номера, при численности населения д. Слище – 400 человек - 160 абонентских номеров.

Развитие телефонной сети предлагается на базе технологии NGN, что позволит предоставлять качественные услуги телефонной связи, передачи данных и Интернет.

Для телефонизации по территории Дубровского сельского поселения планируется прокладка волоконно-оптических линий связи протяженностью 18,6 км.

Для развития системы связи в селе Дубровка на расчетный срок генеральным планом предусматривается:

прокладка волоконного оптического кабеля, протяженностью 0,9 км для организации межстанционной связи;

реконструкция существующей АТС.

Для развития системы связи в селе Далисичи на расчетный срок генеральным планом предусматривается:

прокладка волоконного оптического кабеля, протяженностью 0,6 км для организации межстанционной связи;

реконструкция существующей АТС.

Для развития системы связи в деревне Слище на расчетный срок генеральным планом предусматривается:

прокладка волоконного оптического кабеля, протяженностью 0,1 км для организации межстанционной связи;

реконструкция существующей АТС.

На территории сельского поселения строительство новых антенно-мачтовых сооружений (АМС) для размещения оборудования операторов мобильной связи не предусматривается.

Предлагается дальнейшее развитие и увеличение зоны покрытия сотовыми сетями мобильной связи стандарта GSM на основе технологий 3G.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

волоконно-оптические линии связи протяженностью 18,6 км;

автоматические телефонные станции - 3 объекта.

## Охрана окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение качества окружающей среды и рационального использования природных ресурсов для устойчивого развития Дубровского сельского поселения, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

### Зоны с особыми условиями использования

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования территории определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

На территории муниципального образования зоны с особыми условиями использования территории представлены:

санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

водоохранными зонами;

зонами санитарной охраны источников питьевого хозяйственно-бытового водоснабжения;

санитарно-защитными и охранными зонами транспортной и инженерной инфраструктуры.

### Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, для предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов атмосферу, предусматривается установление санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, генеральным планом предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

Таблица 24 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов Дубровского сельского поселения

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер, м |
| --- | --- | --- |
|  | д. Слище |  |
| 1 | Ферма | 300 |
| 2 | Бригадный двор | 100 |
| 3 | Машино-тракторный двор | 100 |
| 4 | Склад ГСМ | 100 |
| 5 | Столярный цех. Пилорама | 100 |
| 6 | Комплексный зерносклад | 50 |
| 7 | Склад сена | 50 |
| 8 | Карьер (глина) | 50 |
| 9 | Картофелехранилище | 50 |
| 10 | Бригадный двор | 50 |
|  | с. Дубровка |  |
| 1 | Ферма КФХ "Погуляев" | 50, 300 |
| 2 | Пилорама | 100 |
| 3 | МТМ | 100 |
| 4 | РММ. Склад ГСМ | 100 |
| 5 | Комплексный зерносклад | 50 |
| 6 | Кладбище | 50 |
| 7 | Картофехранилище | 50 |
|  | с. Далисичи |  |
| 1 | Пилорама | 100 |
| 2 | Ферма | 50 |
|  | Дубровское сельское поселение |  |
| 1 | Скотомогильник (закрываемый) | 1000 |
| 2 | Временная площадка для хранения ТБО | 1000 |
| 3 | Скотомогильник с биотермическими камерами | 500 |
| 4 | Кирпичный завод | 300 |
| 5 | Канализационные очистные сооружения | 150 |
| 6 | Молочная ферма | 100, 50 |
| 7 | Автозаправочная станция | 100 |
| 8 | Пилорама | 100 |
| 9 | Карьер глины | 100 |
| 10 | Зерносклад | 50 |
| 11 | Кладбище | 50 |
| 12 | Ферма "Колхоз Путь Ильича" | 50 |
| 13 | Станция технического обслуживания | 50 |

В соответствии с п. 3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеры и границы санитарно-защитных зон определяются проектом санитарно-защитных зон. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I-III класса опасности является обязательной.

При отсутствии возможности организации санитарно-защитных зон для предприятий и объектов необходимо предусматривать следующие мероприятия в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

уменьшение мощности, изменение состава, перепрофилирование промышленных объектов и производств, и связанное с этим изменение класса опасности, при условии снижения всех видов воздействия на среду обитания до предельно допустимых концентраций (ПДК) и предельно допустимых уровней;

внедрение передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания.

### Водоохранные зоны водных объектов

Помимо санитарно-защитных зон, градостроительные ограничения на использование территории муниципального образования накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса РФ, вступившего в силу с 01 января 2007 года. В настоящее время нет разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных на территории сельского поселения. Для отображения водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. В дальнейшем рекомендуется уточнить выделенные границы на местности и разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Ширина водоохранных зон: р. Безнечка - 50 м, р. Быковка - 50 м, р. Вир - 50 м, р. Иржач - 50 м, р. Лужех - 50 м, р. Слищанка - 100 м, р. Струга - 100 м.

Ширина прибрежных защитных полос установлена в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий, и составляют 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

использование сточных вод для удобрения почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещается:

распашка земель;

размещение отвалов размываемых грунтов;

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, согласно "Правилам установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. N 17.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

### Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Зоны с особыми условиями использования территории муниципального образования представлены также санитарно-защитными и охранными зонами объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Из объектов инженерной инфраструктуры, имеющих градостроительные ограничения, на территории района проходят линии электропередачи напряжением 10 (6) кВ, 35 кВ.

Охранные зоны для линий электропередачи напряжением 10 (6) кВ, 35 кВ устанавливается в размере 10, 15 метров соответственно, согласно «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02. 2009г. №160.

Расстояние по горизонтали (в свету) от газопровода высокого давления 0,6 МПа до фундаментов зданий и сооружений, устанавливается в размере 7 метров в соответствии с п. 7.23* СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и МНГП Дубровского сельского поселения.

Охранная зона газорегуляторного пункта устанавливается в размере 10 м в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г №878.

Санитарно-защитные зоны от канализационных очистных сооружений с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях мощностью 570 м3/сут. устанавливается в размере 150 м в соответствии с п.7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для котельных, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

### Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

На водопроводах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в 30 м, в соответствии с п.2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПиН 2.1.4.1110-02.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия по снижению загрязнения подземных источников водоснабжения на территории ЗСО включают:

Мероприятия по первому поясу:

территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, организационного и планировочного характера.

Технологические мероприятия направлены на снижение или исключение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Разработка таких мероприятий производится профильными институтами или самими предприятиями. К технологическим мероприятиям относятся:

использование высококачественных видов топлива на предприятиях и автотранспорте, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

совершенствование и регулировка двигателей автомобилей с выбором оптимальных в санитарном отношении состава горючей смеси и режима зажигания;

внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве;

разработка и внедрение замкнутых технологических циклов;

оборудование автозаправочной станции системой закольцовки паров бензина.

Генеральным планом сельского поселения предложены основные организационные мероприятия  по снижению загрязнения атмосферного воздуха и сокращению суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения:

внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории поселения;

разработка прогноза неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания загрязняющих веществ.

Планировочными мероприятиями, предусмотренными генеральным планом являются:

вынос территорий бригадного двора, фермы "Колхоз Маяк", расположенных северо-восточнее границ д. Слище на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

вынос территории комплексного зерносклада, расположенного восточнее границ д. Слище на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

вынос территории комплексного зерносклада, РММ, склада ГСМ, расположенных севернее границ д. Дубровка на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения  воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа.

упорядочение улично-дорожной сети, грузовых и обходных дорог;

вывод большегрузного транспорта за пределы населенных пунктов на объездные магистрали;

обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой;

организация зеленых полос вдоль улиц и дорог и озеленение жилых территорий в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

### Мероприятия по охране водной среды

Для улучшения и сохранения качества поверхностных вод на территории муниципального образования необходимо решение следующих основных задач:

полное прекращение сбросов загрязнённых промышленных, сельскохозяйственных и поверхностных сточных вод на рельеф;

сокращение объёмов водопотребления на производственные нужды за счёт внедрения маловодных технологий, а также увеличение доли оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод.

С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов сельского поселения генеральным планом рекомендуются следующие мероприятия:

установление водоохраных зон и прибрежных защитных полос рек и ручьёв;

расчистка русла рек и ручьёв, проведение берегоукрепительных работ;

организация сбора и очистки поверхностного стока на территории населенных пунктов;

усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

инженерная подготовка территории, планируемой к застройке;

организация сети ливневой канализации с устройством очистных сооружений в местах выпуска поверхностных вод;

строительство блочно-модульных комплексов по очистке поверхностного стока закрытого типа перед сбросом стоков в открытые водоёмы;

строительство канализационных очистных сооружений, расположенных на территории сельского поселения;

мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;

разработка проекта установления границ поясов ЗСО источников водоснабжения;

Для промышленных предприятий, сбрасывающих очищенные сточные воды несоответствующего качества по какому-либо виду загрязнений, необходимо организовать местную очистку сточных вод с доведением остаточного содержания загрязнения до величины, обеспечивающей необходимое его содержание в очищенной воде.

Для предотвращения загрязнения водных объектов стоками с производственных и коммунально-складских территорий необходимо проведение следующих мероприятий:

строительство ливневой канализации на территории промышленных и коммунально-складских зон;

строительство новых и реконструкция существующих локальных очистных сооружений на предприятиях;

применение системы оборотного и повторно-последовательного водоснабжения  на существующих и вновь организуемых предприятиях с водоёмкими технологическими процессами.

До установления водоохранных зон и прибрежных защитных полос рекомендуется разработать проект организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, с учетом гидрологических, геоморфологических и ландшафтных особенностей территории.

К основным организационным мероприятиям по охране поверхностных и подземных вод на территории поселения относятся:

создание системы мониторинга водных объектов;

эколого-токсикологическое исследование состояния водных объектов;

организация мониторинга за состоянием водопроводящих сетей и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода и канализации;

организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

### Мероприятия по охране почвенного покрова

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова в границах проектируемой территории рекомендуются следующие мероприятия:

инженерная подготовка территории, планируемой к застройке, устройство сети ливневой канализации с очистными сооружениями;

сброс дождевых вод в сеть ливневой канализации;

устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

устройство отмосток вдоль стен зданий;

расчистка, благоустройство и озеленение прибрежных территорий рек и ручьёв;

защита от береговой эрозии путем проведения берегоукрепительных работ, строительство набережных;

для уменьшения пыли – благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение;

биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений всех категорий;

устройство зеленых лесных полос вдоль магистральных транспортных коммуникаций;

В зависимости от характера загрязнения почв, необходимо проведение комплекса мероприятий по восстановлению и рекультивации почв. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

ликвидации последствий загрязнения земель.

Для восстановления нарушенного в результате хозяйственной деятельности и эрозионных процессов почвенного покрова, генеральным планом предусматривается ряд мероприятий на проектируемой территории:

рекультивация территорий ликвидируемых площадок для временного хранения ТБО;

выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

рекультивация территорий недействующего кирпичного завода и недействующей свинотоварной фермы, расположенных восточнее д. Слище;

рекультивация территории недействующего зернотока, расположенного севернее с. Далисичи;

рекультивация территории недействующей пилорамы, расположенной севернее с. Далисичи;

рекультивация территории складов, расположенных на территории сельского поселения;

рекультивация территории недействующих ферм, расположенных на территории сельского поселения.

На территориях с наибольшими техногенными нагрузками и загрязнением почв, необходимо обеспечение контроля за состоянием почвенного покрова и для его восстановления вывоз (в зависимости от глубины загрязнения) на специальные места переработки.

Организационными мероприятиями, направленными на охрану почв от загрязнений являются:

охрана и рекреационное использование природных ландшафтов повышенной экологической значимости;

контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

### Мероприятия по санитарной очистке территории

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является организация санитарной очистки территории поселения, хранение отходов в специально отведенных местах с последующим размещением на полигоне ТБО.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории поселения:

сбор, транспортировка и обезвреживание всех видов отходов;

организация уборки территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий;

ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

организация сбора и удаление вторичного сырья;

поливка проезжих частей улиц, зеленных насаждений;

организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов;

организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигон;

рекультивация территорий ликвидируемых площадок для временного хранения ТБО и мусора, расположенных на территории сельского поселения;

проектирование площадок для временного хранения ТБО и мусора на территории муниципального образования;

закрытия скотомогильников на территории сельского поселения;

проектирование скотомогильника на территории сельского поселения.

Вывоз отходов с территории жилой застройки будет производиться спецтранспортом на места временного хранения твердых бытовых отходов, с последующим их вывозом на полигон ТБО, расположенный в Овчинском сельском поселении. Вывоз смета с территории необходимо производить по мере его образования совместно с бытовыми отходами.

Нормы накопления отходов принимаются в размере 120 кг/чел. в год в соответствии с письмом от Федеральной службы в сфере по защите прав потребителей и благополучия человека территориальный отдел управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области в Унечском, Мглинском, Стародубском и Суражском районах от 23 июля 2010 г.

Объем образующихся отходов в сельском поселении, с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения (2150 человек), на конец расчетного срока составит около 5,2 тыс. тонн при норме накопления бытовых отходов 120 кг на 1 человека в год. Размер земельного участка устанавливается из расчета 0,04 га на 1 тыс. тонн твердых бытовых отходов в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Для захоронения указанного объема ТБО, необходим участок полигона площадью 0,2 га. Частично отходы рекомендуется сортировать и отправлять на вторсырье потребителю, а оставшаяся часть отходов должна проходить процесс прессования, брикетирования с использованием современных технологий и захоронения.

На полигоны ТБО принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов III—IV класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.

Производственные отходы I-III классов опасности должны храниться в специально отведенных местах и подлежать утилизации по отдельной схеме. Информация о накоплении такого рода отходов на территории муниципального образования отсутствует.

В составе промышленных отходов содержатся нетоксичные отходы, которые можно обезвреживать совместно с ТБО и отходы, требующие специальных мероприятий для их эффективной технологической переработки или обезвреживания. Отходы должны размещаться в соответствии с нормативами отраслевых ведомств, часть отходов временно хранится на предприятиях в соответствии с действующими нормативными документами.

Регламентация деятельности при сборе, вывозе, переработке, утилизации и захоронении отходов производства и потребления, образующихся в процессе жизнедеятельности населения, производственной (хозяйственной) деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования необходимо осуществлять в соответствии с Модельными правилами обращения с отходами производства и потребления на территории муниципальных образований Брянской области, утверждённых Постановлением администрации Брянской области от 18 августа 2008 г. N 777.

Сбор отходов из лечебно-профилактических учреждений осуществляется в соответствии с правилами Роспотребнадзора – СанПиН 2.1.7.728–99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений». Запрещается вывозить такие отходы на полигоны (свалки). Их следует уничтожать на месте в специальных установках по согласованию с Роспотребнадзором. В случае невозможности установить оборудование по сжиганию отходов лечебно-профилактических учреждений, по согласованию с Роспотребнадзором данные отходы вывозятся для сжигания в специальной печи на территории полигона ТБО. Расположение специальных установок, сжигательных печей на территории ЛПУ и полигона ТБО регламентируется соответствующими санитарными и строительными нормативами и согласовывается с Роспотребнадзором.

Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов на территории поселения должна осуществляться в соответствии с "Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов", утвержденными Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов являются обязательными для исполнения владельцами животных независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями (в дальнейшем организациями) всех форм собственности, занимающимися производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения.

### Мероприятия по благоустройству и озеленению территории

Генеральным планом Дубровского сельского поселения предусмотрены следующие общие мероприятия по озеленению территории:

Главные направления озеленения на рассматриваемой территории:

создание системы зеленых насаждений;

сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;

целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

На расчетный срок:

восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

проектирование примагистральных полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной дороги;

посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей.

Организация системы зеленых насаждений населенных пунктов включает:

участки озеленения общего пользования;

участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных, территорий вдоль дорог).

## Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий",  чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные).

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для разработки данного раздела использовалась информация, предоставленная в письме от 02.08.2010 № 7695-3-2-4 Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Брянской области (Главное управление МЧС России по Брянской области), а также Паспорт безопасности территории Суражского района, утвержденный Главой Суражского района в 2008 году.

### Чрезвычайные ситуации природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 20 июня 1995 г. N 308, на рассматриваемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации, представлены ниже (Таблица 25).

Таблица 25 Источники природных чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Источник ЧС природного характера | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника ЧС природного характера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные геологические процессы |
| Не характерны |
| 2 | Опасные гидрологические явления и процессы |
| 2.1 | Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  |  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |
| 3 | Опасные метеорологические явления и процессы |
| 3.1 | Сильный ветер (шторм, шквал, ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  |  | Аэродинамическое давление Вибрация |
| 3.2 | Сильные осадки |
| 3.2.1 | Продолжительный дождь (ливень) |  | Поток (течение) воды |
|  |  |  | Затопление территории |
| 3.2.2 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  |  | Снежные заносы |
| 3.2.3 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  |  | Снежные заносы |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |
| 3.3 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 3.3.1. | Град | Динамический | Удар |
| 3.3.2. | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 3.3.3 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 3.3.4 | Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| 3.3.5 | Суховей | Аэродинамический | Иссушение почвы |
|  |  | Тепловой |  |
| 3.3.6 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| 4 | Природные пожары |
| 4.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя |
|  |  |  | Нагрев теплым потоком |
|  |  |  | Тепловой удар |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха |
|  |  |  | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |
|  |  |  | Опасные дымы |

В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий. Природные условия на территории Дубровского сельского поселения оцениваются как простой категории сложности.

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений.

Опасные метеорологические явления

Метеорологические  опасные явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Сильный ветер (со скоростью 25 м/с и более) производит опустошительные действия, разрушает различные здания и сооружения. Последствиями сильного ветра часто бывают пожары,  перебои в электроснабжении, остановка производства из-за разрушения электросетей и других жизненно важных коммуникаций, гибель людей и травмы различной степени тяжести.

При грозе выпадает большое количество осадков, однако наибольшую опасность представляют электрические разряды – молнии. Разряды молнии могут достигать 80 кулонов и иметь силу тока от нескольких единиц до 200 кА. При этом может пострадать электротехническое оборудование. От молнии могут быть расщеплены стволы деревьев, возникнуть пожары в лесах и зданиях, перебои в электроснабжении, могут быть поражены люди и животные.

Поражающим фактором града является ударное действие. Основной ущерб град наносит сельскохозяйственным угодьям. Возможный ущерб связан с разрушением остекления, повреждением кровли зданий и сооружений, автотранспорта.

Сильные (продолжительные) дожди приводят к увеличению уровня воды и, как следствие, подтоплению территорий, размыву автодорог.

Интенсивные снегопады парализуют транспорт, вызывают повреждения деревьев, линий электропередачи, зданий (из-за груза снега). При выпадении снега в теплое время года наносится значительный ущерб также сельскому хозяйству.

Гололёд, представляющий собой слой плотного льда, иногда достигающий нескольких сантиметров, может вызывать обламывание ветвей, падение деревьев, обрывы проводов, гибель посевов, дорожно-транспортные происшествия.

Сильные морозы парализуют жизнь населенных пунктов, губительно воздействуют на посевы (особенно в малоснежные зимы), увеличивают вероятность технических аварий. При температурах ниже -30°С существенно снижается прочность металлических и пластмассовых деталей и конструкций.

Метели создают снегозаносы, парализующие хозяйственную деятельность, а также могут снести снежный покров с полей, тем самым, обрекая их на иссушение и гибель озимых посевов.

Природные пожары (лесные и торфяные)

Природные пожары – неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной территории.

Наличие в лесном фонде больших площадей хвойных пород деревьев, неудовлетворительная работа по очистке лесов от сухостоя, посещение лесов населением увеличивают вероятность возникновения пожаров.

Продолжительность пожароопасного периода в лесах и на торфяниках обуславливается умеренно-континентальными природными условиями и составляет в среднем 160 дней в году.

Наибольшее количество пожаров прогнозируется в период с конца апреля до сентября, которое связано с неконтролируемым сельхозпалом, посещением лесов населением (особенно во время сбора ягод и грибов).

Причинами возникновения торфяных пожаров являются неосторожное обращение с огнем, разряд молнии или самовозгорание, которое может происходить при температуре выше 50°С. Летом поверхность почвы может нагреваться до 52-54°С. Кроме того, достаточно часто почвенные торфяные пожары являются развитием низового лесного пожара.

Торфяные пожары характерны для второй половины лета, когда в результате длительной засухи верхний слой торфа просыхает до относительной влажности 25-100 %. При таком содержании влаги он может загораться и поддерживать горение в нижних, менее сухих слоях. Глубина прогорания торфяной залежи определяется уровнем залегания грунтовых вод.

Торфяные пожары наносят огромный вред лесу, они уничтожают органику почвы, в огне сгорают корни деревьев, лес полностью погибает.

### Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта  (сооружения, комплекса, системы, агрегата и т.д.), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала, нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта  России от 2 ноября 1995 г. N 561.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

прямого действия или первичные;

побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

физического действия;

химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

воздушную ударную волну;

волну сжатия в грунте;

сейсмовзрывную волну;

волну прорыва гидротехнических сооружений;

обломки или осколки;

экстремальный нагрев среды;

тепловое излучение;

ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

На территории Дубровского сельского поселения возможны следующие чрезвычайные ситуации техногенного характера:

аварии на взрыво- и пожароопасных объектах;

аварии на электроэнергетических системах;

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

аварии на автомагистралях.

Аварии на взрыво- и пожароопасных объектах

К взрыво- и пожароопасным объектам (ВПО) на территории Дубровского сельского поселения относятся объекты использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливозаправочные станции, а также газо- и нефтепроводы.

Аварии на нефте- и  газопроводах представляют большую опасность для человека и окружающей среды, поскольку сопровождаются выбросом в атмосферу, на грунт и в водоемы пожароопасных и токсических продуктов. Вторичными негативными факторами аварий являются пожар, взрыв.

Опасными (поражающими) факторами аварии (врыв, пожар) по линейной части магистральных нефтепродуктопроводах являются:

растекание нефтепродукта и загрязнение им территории, почвы, подземных и открытых водных источников;

образование опасных концентраций паров нефтепродуктов в приземистом слое атмосферы;

опасное воздействие негорящего нефтепродукта на людей, здания и сооружения, животный и растительный мир;

тепловое излучение пожара;

ударная волна взрыва.

Основные поражающие факторы при авариях на газопроводе:

большие утечки газа, нередко сопровождаемые его воспламенением;

поражение воздушной ударной волной при взрыве газопаровоздушной смеси;

токсическое отравление продуктами горения:

образование и перенос опасных концентраций паров ГГ в приземистом слое атмосферы.

Аварии на газопроводе возможны в результате стихийных бедствий, неконтролируемой деятельности человека, террористических актов, использовании при ремонте некачественных стройматериалов, отсутствия контроля за эксплуатацией газового оборудования.

При эксплуатации автозаправочных станций требуется соблюдение противопожарных требований и разработка комплекса инженерно- технических мероприятий направленных на предотвращение и ликвидацию последствий возможных аварий.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом опасной объекте рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Аварии на автомобильных дорогах

Особую опасность на территории поселения представляет автомобильный транспорт, которым транспортируются опасные сжиженные углеводородные газы при повышенном давлении. Аварии на автомобильном транспорте сопровождаются повреждением автотранспортных средств и, как следствие, разливом на грунт и в водоемы опасных веществ (химических, пожароопасных).

Аварии на электроэнергетических системах

Аварии на электросистемах приводят к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов и производственных объектов.

Для энергосистемы и объектов энергетики опасными стихийными бедствиями являются:

сильный порывистый ветер (ветер со скоростью 25 м/сек и более приводит к обрыву проводов и разрушению опор линий электропередачи напряжением 10 и 35 кВ, а со скоростью 33 м/сек и более - линий электропередач напряжением 110 кВ, 220 кВ и 500 кВ);

сильный гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за "пляски" и обрыва проводов ЛЭП);

продолжительные ливневые дожди, продолжительное затопление талыми (снеговыми) водами (приводят к снижению плотности грунта на глубину 0,5 м и более и разрушениям ЛЭП, разрыву труб теплотрасс из-за размыва земли, нарушается электроснабжение и обеспечение населения и предприятий горячей водой);

лесные пожары (могут привести к нарушению в электроснабжении из-за перегорания опор ЛЭП);

При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных подстанций.

Все аварии на предприятиях энергосистемы опасности для окружающей территории не представляют. Возможны ограничения в подаче электроэнергии и тепла в соответствии с разработанными графиками.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Объекты, на которых возможно возникновение ЧС (аварий): котельные, тепловые сети, водопроводные и канализационные сети, водопроводные и канализационные очистные сооружения, жилые дома, газгольдеры, подающие газ в жилые дома.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60 %;

ветхости тепловых, водопроводных и канализационных сетей  (износ от 60 до 90 %);

халатности персонала, обслуживающего теплоисточники и другие объекты ЖКХ;

недофинансирования ремонтных работ;

образования конденсата после слива газа в газгольдеры.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям: прекращению подачи тепла потребителям и размораживанию тепловых сетей, прекращению подачи холодной воды, порывам тепловых сетей, выходу из строя основного оборудования теплоисточников; отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов, кратковременному прекращению подачи газа в жилые дома.

### Противопожарная безопасность

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

пламя и искры;

тепловой поток;

повышенная температура окружающей среды;

повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

пониженная концентрация кислорода;

снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

воздействие огнетушащих веществ.

В соответствии с Федеральным законом от 22. 07. 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом. Состав и функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов должны входить в проектную документацию в виде раздела «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности».

Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проводится в соответствии с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», а так же с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ.

В настоящее время на территории сельского поселения расположено 2 пожарных депо. Проектными решениями предусматривается сохранение пожарных депо с суммарной мощностью 3 автомобиля.

### Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера

Предпосылками к возникновению биолого-социальных ЧС на территории сельского поселения являются эпизоотии, паразитарные и зоонозные заболевания животных, эпифитотии и вспышки массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений и леса.

В 2004 году были зафиксированы случаи эпифитопии: фитофтороз картофеля, колорадский жук. Эпидемии и эпизоотии на территории поселения не наблюдались.

Скотомогильники, расположенные на территории Дубровского сельского поселения несут опасность распространения возбудителей инфекционных болезней в случае их частичного или полного разрушения (подтопления). Генеральным планом сельского поселения скотомогильники подлежат закрытию, так как не отвечают санитарным нормам и требованиям.

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающий надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

наращивание усилий по профилактике инфекционных болезней, в том числе путем расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержки групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

# СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Процедура согласования проекта генерального плана поселения регламентируется положениями статьи 25 Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении Положения о порядке согласования проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований».

В соответствии с частью 1 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в случае, если предложения, содержащиеся в таком проекте, предполагают изменение существующих или в соответствии со схемами территориального планирования Российской Федерации планируемых:

границ земель лесного фонда, границ земель особо охраняемых природных территорий федерального значения, границ земель обороны и безопасности;

границ земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации;

границ территорий объектов культурного наследия;

границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального значения.

Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках.

В силу того, что проект генерального плана поселения не предполагает изменение вышеуказанных границ и размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках, его согласование с федеральными органами государственной власти не требуется.

В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого находятся поселение, городской округ, в случае, если предложения, содержащиеся в указанном проекте, предполагают изменение существующих или в соответствии со схемой территориального планирования субъекта Российской Федерации планируемых:

границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель особо охраняемых природных территорий регионального значения;

границ земельных участков, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации;

границ территорий объектов культурного наследия;

границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения.

Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории субъекта Российской Федерации.

Таблица 26 Вопросы, подлежащие согласованию

| № | Наименование предложения, подлежащего согласованию | Вопросы, подлежащие согласованию |
| --- | --- | --- |
|  |  | Границы категорий земель | Границы земельных участков, находящихся в собственности Брянской области | Границы территорий объектов культурного наследия | Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения | Размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории Брянской области |
|  |  | Сельскохозяйственного назначения | Особо охраняемых природных территорий регионального значения |  |  |  |  |
|  | Перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов (с.Дубровка, с.Далисичи, д.Слище) | + |  |  |  |  |  |

В соответствии с частью 3 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, подготовившими проект генерального плана, в целях соблюдения интересов населения муниципальных образований при установлении зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях таких муниципальных образований.

Принимая во внимание, что проект генерального плана поселения не содержит предложений, предполагающих установление зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, его согласование с соответствующими органами местного самоуправления не требуется.

В соответствии с частью 4 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана поселения подлежит согласованию с органами местного самоуправления Суражского района Брянской области, в границах которого находится поселение, в части учета содержащихся в схеме территориального планирования Суражского района Брянской области положений о территориальном планировании.

Общий вывод: с учетом изложенного, проект генерального плана поселения подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти Брянской области (в части перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов).

Проект генерального плана поселения также подлежит согласованию с органами местного самоуправления Суражского района Брянской области в части учета содержащихся в схеме территориального планирования Суражского района Брянской области положений о территориальном планировании.

Процедура согласования проекта генерального плана поселения должна быть завершена до назначения публичных слушаний по проекту генерального плана.

Срок согласования проекта генерального плана поселения не может превышать три месяца со дня направления уполномоченным органом местного самоуправления поселения на согласование данного проекта соответствующим органам местного самоуправления. В случае непоступления от указанных органов в установленный срок в орган местного самоуправления поселения заключений на проект генерального плана поселения такой проект считается согласованным с указанными органами.

# Основные технико-экономические показатели генерального плана

Муниципальное образование

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь территории сельского поселения в установленных границах | га | 18937 | 18937 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | Общая площадь территории населенных пунктов, всего | га | 740 | 955,8 |
|  |  | % | 3,9 | 5,05 |
|  | c.Дубровка | га | 62 | 121 |
|  | с.Далисичи | га | 84 | 171 |
|  | д.Слище |  | 72 | 143 |
|  | в том числе территории вне границ населенных пунктов: |  | 18197 | 17981,2 |
|  | Зона жилого назначения | га | 0,7 | - |
|  |  | % | 0,004 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) | га | 0,7 | - |
|  |  | % | 0,004 | - |
|  | Зона общественно-делового назначения | га | 6,5 | 0,1 |
|  |  | (…) | 0,03 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Административно-делового назначения | га | 0,8 | - |
|  |  | % | 0,004 | - |
|  | Социального и коммунально-бытовогоназначения | га | 0,4 | - |
|  |  | % | 0,002 | - |
|  | Торгового назначения и общественного питания | га | 0,3 | - |
|  |  | % | 0,002 | - |
|  | Учебно-образовательного назначения | га | 4,1 | - |
|  |  | % | 0,02 | - |
|  | Культурно-досугового назначения | га | 0,4 | - |
|  |  | % | 0,002 | - |
|  | Спортивного назначения | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,001 | - |
|  | Культового назначения | га | 0,4 | - |
|  |  | % | 0,002 | - |
|  | Зона производственного и коммунально-складского назначения | га | 16,4 | 3,6 |
|  |  | (…) | 0,09 | 0,02 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Промышленности | Га | 8,8 | - |
|  |  | % | 0,05 | - |
|  | Коммунально - складского назначения | га | 5,6 | - |
|  |  | % | 0,03 | - |
|  | Добычи полезных ископаемых | га | 2 | - |
|  |  | % | 0,01 | - |
|  | Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 1,3 | 1,3 |
|  |  | (…) | 0,01 | 0,01 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Водоснабжения | га | 1,3 | - |
|  |  | % | 0,01 | - |
|  | Теплоснабжения | га | 0,02 | - |
|  |  | % | 0 | - |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 1,3 | 2,6 |
|  |  | (…) | 0,01 | 0,01 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Автомобильного транспорта | га | 1,3 | - |
|  |  | % | 0,01 | - |
|  | Воздушного транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.8 | Зона транспортных коридоров | га | 89,6 | 144,7 |
|  |  | % | 0,47 | 0,76 |
| 1.9 | Рекреационная зона | га | 7,9 | 3,9 |
|  |  | (…) | 0,04 | 0,02 |
| 1.10 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 5998,5 | 5792 |
|  |  | (…) | 31,68 | 30,59 |
| 1.10.1 | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 5930,6 | 5760 |
|  |  | % | 31,32 | 30,42 |
| 1.10.2 | Объектов сельскохозяйственного назначения | га | 67,9 | 32 |
|  |  | % | 0,36 | 0,17 |
| 1.11 | Зона специального назначения | га | 12,6 | 12,5 |
|  |  | (…) | 0,07 | 0,06 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.11.1 | Ритуального назначения | га | 9,9 | 10,4 |
|  |  | % | 0,05 | 0,05 |
| 1.11.2 | Складирования и захоронения отходов | га | 2,7 | 2,1 |
|  |  | % | 0,02 | 0,01 |
| 1.12 | Зона природного ландшафта | га | 12039,3 | 11998,4 |
|  |  | (…) | 63,58 | 63,36 |
| 1.13 | Зона заболоченных территорий | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.14 | Зона защитного озеленения | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.15 | Зона акваторий | га | 22,9 | 22,1 |
|  |  | (…) | 0,12 | 0,12 |
|  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
|  | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | чел. | 2110 | 2150 |
|  | в том числе в населенных пунктах: |  |  |  |
|  | c. Дубровка | чел. | 345 | 350 |
|  | с. Далисичи | чел. | 477 | 480 |
|  | д. Слище | чел. | 390 | 400 |
|  | Возрастная структура населения |  |  |  |
|  | - младше трудоспособного возраста | % | 15 | 15 |
|  | - трудоспособного возраста | % | 55 | 55 |
|  | - старше трудоспособного возраста | % | 30 | 30 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/ чел. | 15,5 | 26 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда в т. ч. в общем объеме жилищного фонда | тыс. кв. м | 18,8 | 32,1 |
| 3.2.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 18,8 | 32,1 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.2.2 | Малоэтажная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 0 | 0 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м | - | 13,3 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жил. фонда | - | 71 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м | - | 18,8 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жил. фонда | - | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 4.1.1 | Детский сад | объект | 2 | 3 |
|  |  | мест | 100 | 120 |
|  |  | мест на 1000 человек | 83 | 98 |
| 4.1.2 | Средняя (основная) школа | объект | 3 | 3 |
|  |  | учащихся | 702 | 702 |
|  |  | учащихся на 1000 человек | 579 | 571 |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | объект | 0 | 3 |
|  |  | мест | 0 | 20 |
|  |  | мест на 1000 человек | 0 | 16 |
| 4.2 | Учреждения здравоохранения и соцобеспечения |  |  |  |
| 4.2.1 | ФАП | объект | 3 | 3 |
| 4.2.2 | Аптечный пункт | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |
| 4.3.1 | Спортивный зал | объект | 3 | 3 |
|  |  | кв. м площади пола | 486 | 486 |
|  |  | кв. м площади пола на 1000 человек | 401 | 395 |
| 4.3.3 | Плоскостные спортивные сооружения | объект | 3 | 6 |
|  |  | га | 0,3 | 0,8 |
|  |  | га на 1000 человек | 0,2 | 0,7 |
| 4.4 | Учреждения торговли, общественного питания |  |  |  |
| 4.4.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 7 | 12 |
|  |  | кв. м торговой площади | 185 | 375 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | 153 | 305 |
| 4.4.2* | Кафе | объект | 1 | 3 |
|  |  | мест | 15 | 55 |
|  |  | мест на 1000 человек | 12 | 45 |
| 4.5 | Учреждения бытового и жилищно-коммунального обслуживания |  |  |  |
| 4.5.1 | Пункт бытового обслуживания | объект | 0 | 1 |
|  |  | рабочих мест | 0 | 15 |
|  |  | рабочих мест на 1000 человек | 0 | 12 |
| 4.5.2 | Пожарное депо | объект | 2 | 2 |
|  |  | автомобиль | 3 | 3 |
|  |  | автомобиль на 1000 человек | 2 | 2 |
| 4.6 | Учреждения культуры |  |  |  |
| 4.6.1 | Сельский дом культуры | объект | 3 | 3 |
|  |  | мест | 700 | 615 |
|  |  | мест на 1000 человек | 578 | 500 |
| 4.6.2 | Библиотека | объект | 3 | 3 |
|  |  | тыс.ед. хранения | 19,7 | 19,7 |
|  |  | тыс.ед. хранения на 1000 человек | 16,3 | 16,0 |
| 4.7* | Кредитно-финансовые учреждения | объект | 1 | 2 |
|  |  | операционное место | 1 | 3 |
| 4.8 | Учреждения управления |  |  |  |
| 4.8.1 | Администрация сельского поселения | объект | 2 | 2 |
| 4.8.2 | Административное здание | объект | 2 | 3 |
| 4.9 | Религиозные учреждения |  |  |  |
| 4.9.1 | Церковь | объект | 3 | 2 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог |  |  |  |
|  | -всего | км | 198,9 | 167,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - регионального или межмуниципального значения | км | 15,2 | 18,2 |
|  | - местного значения | км | 183,7 | 149,1 |
| 5.2 | Протяженность автомобильных дорог с капитальным типом покрытия | км | 30,5 | 49,4 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
| 6.1.2 | - всего по муниципальному образованию. | м3/сут | 161 | 403,32 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.1.3 | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 295,2 |
| 6.1.4 | - на производственные нужды | м3/сут | - | 34,32 |
| 6.1.5 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.6 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | - | 145;170;120 |
| 6.1.7 | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | - | 145;170;120 |
| 6.1.8 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут | - | 200 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 6.1.9 | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | - | 200 |
| 6.1.10 | Протяженность сетей | км | 25,8 | 27,1 |
| 6.2 | КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего по муниципальному образованию. | м3/сут | - | 329,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.2.2 | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 295,2 |
| 6.2.3 | - производственные сточные воды | м3/сут | - | 34,32 |
| 6.2.4 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 570 |
| 6.2.5 | Протяженность сетей | км | 0,6 | 0,6 |
| 6.3 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего по муниципальному образованию. | млн. кВт. ч./в год |  |  |
|  | в том числе: |  | 1,17 | 1,4 |
| 6.3.2 | - на производственные нужды | - - | - | - |
| 6.3.3 | - на коммунально-бытовые нужды | - - | 1,17 | 1,4 |
| 6.3.4 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. |  |  |
| 6.3.5 | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 950 | 1150 |
| 6.3.6 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | - | - |
| 6.3.7 | Протяженность сетей | км | 57,8 | 61,4 |
| 6.4 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/год | - | 13641 |
| 6.4.2 | -всего по муниципальному образованию. |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.4.3 | -на коммунально-бытовые нужды | - - | - | 13641 |
| 6.4.4 | -на производственные нужды | - - | - | - |
| 6.4.5 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.4.6 | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | - - | - | - |
| 6.4.7 | - районные котельные | - - | - | - |
| 6.4.8 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 1,192 |
| 6.4.9 | Протяженность сетей | км | 0,2 | 0,2 |
| 6.5 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселка | % | - | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 1,78 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.5.3 | - на коммунально-бытовые нужды | - - | - | 1,78 |
| 6.5.4 | - на производственные нужды | - - | - | - |
| 6.5.5 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.6 | Протяженность сетей | км | 17,6 | 32,6 |
| 6.6 | СВЯЗЬ |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 1000 человек | 150 | 400 |
| 7 | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 7.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,2 | 0,2 |
| 7.2 | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - |
| 7.3 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс. т год | - | - |
| 7.4 | Мусоросжигательные заводы | - - | - | - |
| 7.5 | Мусороперегрузочные станции | - - | - | - |
| 7.6 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц /га | - | - |
| 7.7 | Общая площадь свалок | га | - | - |
|  | в том числе стихийных | - - | - | - |
| 7.8 | Иные виды инженерного оборудования территории | соответствующие единицы | - | - |
| 7.9 | Временная площадка для хранения ТБО | единиц /га | 4/1,9 | 4/2,0 |
| 7.10 | Скотомогильники | единиц | 1 | 1 |
| 7.11 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.12 | Общее количество кладбищ | га | 20/12,4 | 18/10,4 |
| 7.13 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 7.14 | Охрана природы и рациональное природопользование |  | - | - |
| 7.15 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 76,5 |
| 8 | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО I ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ | млн. руб. |  |  |
| 8.1 | в том числе |  |  |  |
| 8.2 | жилищная сфера | - | - | 54,6 |
| 8.3 | социальная сфера | - | - | - |
| 8.4 | производственная сфера | - | - | по заданию на проектирование |
| 8.5 | транспортная инфраструктура | - | - | 147,65 |
| 8.6 | инженерное обеспечение | - | - | 114,13 |

Примечание: * - мощность объектов определена экспертно.

д.Слище

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта в установленных границах | га | 72 | 143 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | Зона жилого назначения | га | 51,3 | 55,4 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах поселка (…) | 71,25 | 38,87 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  | индивидуальной жилой застройкой | га | 51,3 | 55,4 |
|  |  | (…) | 71,25 | 38,87 |
| 1.1.2 | Зона общественно-делового назначения | га | 1 | 9,1 |
|  |  | (…) | 1,39 | 6,41 |
| 1.1.2.1 | административно - делового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.2 | социального и коммунально-бытового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.3 | торгового назначения и общественного питания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.4 | учебно - образовательного назначения | га | 0,9 | - |
|  |  | % | 1,25 | - |
| 1.1.2.5 | культурно - досугового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.6 | спортивного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.7 | здравоохранения | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,14 | - |
| 1.1.3 | Зона производственного и коммунально-складского назначения | га | 2,1 | 9,8 |
|  |  | (…) | 2,92 | 6,86 |
| 1.1.3.1 | промышленности | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.3.2 | коммунально - складского назначения | га | 2,1 | - |
|  |  | % | 2,92 | - |
| 1.1.4 | Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,1 | 0,4 |
|  |  | (…) | 0,14 | 0,27 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.4.1 | водоотведения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.5.1 | объектов автомобильного транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.6 | Зона улично-дорожной сети | га | 8,6 | 18,6 |
|  |  | (…) | 11,94 | 12,7 |
| 1.1.7 | Рекреационная зона | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.8 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 5,5 | 37,2 |
|  |  | (…) | 7,64 | 26,1 |
| 1.1.8.1 | сельскохозяйственных угодий | га | 3 | 14,1 |
|  |  | % | 4,17 | 9,88 |
| 1.1.8.2 | объектов сельскохозяйственного назначения | га | 2,5 | 23,1 |
|  |  | (…) | 3,47 | 16,22 |
| 1.1.9 | Зона природного ландшафта | га | 3,4 | 12,5 |
|  |  | (…) | 4,72 | 8,79 |
| 1.1.10 | Зона защитного озеленения | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 390 | 400 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 3 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.2.1 | - младше трудоспособного возраста | % | 10 | 10 |
| 2.2.2 | - трудоспособного возраста | - - | 49 | 49 |
| 2.2.3 | - старше трудоспособного возраста | - - | 41 | 51 |
| 2.3 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 629 | 385 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/ чел. | 15,8 | 26 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда в т. ч. в общем объеме жилищного фонда | тыс. кв. м | 6,2 | 10,5 |
| 3.2.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 6,2 | 10,5 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.2.2 | Малоэтажная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 0 | 0 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м | - | 4,3 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жил. фонда | - | 68 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м | - | 6,2 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жил. фонда | - | 100 |
| 3.5 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| 3.5.1 | - электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.5.2 | - централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | - | - |
| 3.5.3 | - централизованным водоснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.5.4 | - централизованным водоотведением | % от общего жилищного фонда | 10 | 10 |
| 3.5.5 | - газоснабжением | % от общего жилищного фонда | - | 80 |
| 3.5.6 | - связью | % от общего жилищного фонда | 80 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 4.1.1 | Детский сад | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 50 | 50 |
|  |  | мест на 1000 человек | 128 | 125 |
| 4.1.2 | Основная школа | объект | 1 | 1 |
|  |  | учащихся | 192 | 192 |
|  |  | учащихся на 1000 человек | 492 | 480 |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | 0 | 5 |
|  |  | мест на 1000 человек | 0 | 13 |
| 4.2 | Учреждения здравоохранения и соцобеспечения |  |  |  |
| 4.2.1 | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |
| 4.3.1 | Спортивный зал | объект | 1 | 1 |
|  |  | кв. м площади пола | 162 | 162 |
|  |  | кв. м площади пола на 1000 человек | 415 | 405 |
| 4.3.2 | Детско-юношеская спортивная школа | объект | 0 | 0 |
|  |  | кв. м площади пола зала | 0 | 0 |
|  |  | кв. м площади пола зала на 1000 человек | 0 | 0 |
| 4.3.3 | Плоскостные сооружения | объект | 2 | 3 |
|  |  | га | 0,2 | 0,3 |
|  |  | га на 1000 человек | 0,5 | 0,8 |
| 4.4 | Учреждения торговли, общественного питания |  |  |  |
| 4.4.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 3 | 5 |
|  |  | кв. м торговой площади | 80 | 120 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | 205 | 300 |
| 4.4.2 | Ресторан, кафе, столовая | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | 0 | 20 |
|  |  | мест на 1000 человек | 0 | 50 |
| 4.5 | Учреждения бытового и жилищно-коммунального обслуживания |  |  |  |
| 4.5.1 | Пожарное депо | объект | 1 | 1 |
|  |  | автомобиль | 2 | 2 |
|  |  | автомобиль на 1000 человек | 5 | 5 |
| 4.6 | Учреждения культуры |  |  |  |
| 4.6.1 | Сельский дом культуры | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 300 | 200 |
|  |  | мест на 1000 человек | 769 | 500 |
| 4.6.2 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
|  |  | тыс.ед.хранения | 5,5 | 5,5 |
|  |  | тыс.ед. хранения на 1000 человек | 14,1 | 13,8 |
| 4.7 | Учреждения управления |  |  |  |
| 4.7.1 | Администрация сельского поселения | объект | 0 | 0 |
| 4.7.2 | Административное здание | объект | 1 | 1 |
| 4.8 | Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |
| 4.8.1* | Отделения банков | объект | 1 | 1 |
|  |  | операционных мест | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км | 7,6 | 8,7 |
|  | - улиц в жилой застройке основных | км | - | 2,1 |
|  | - улиц в жилой застройке второстепенных | км | - | 3,9 |
|  | - проездов | км | - | 2,7 |
| 5.2 | Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием | км | 4,2 | 8,7 |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог, улицы и дороги не удовлетворяющие пропускной способности | км | - | 0 |
| 5.4 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | 3-5 |
| 5.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей на 1000 жителей | 192 | 200 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | м3/сут | 52,8 | 134,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 52,8 | 96 |
|  | - на производственные нужды | м3/сут | - | 14,4 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | - | 145 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | - | 145 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут | - | 200 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | - | 200 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 8 | 8,8 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | м3/сут | - | 110,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 96 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут | - | 14,4 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 0,5 | 0,5 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | кВт. ч. | 0,19 | 0,24 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды |  | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 0,19 | 0,24 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды |  | 950 | 1150 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 0,6 | 3,3 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/год | - | 4231 |
|  | -всего |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 4231 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - |  |  |  |
|  | всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 0,498 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0,2 | 0,2 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | - | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа |  |  |  |
|  | - всего | млн. куб. м./год | - | 0,56 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | 0,56 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 0,1 | 0,1 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 1000 человек | 150 | 400 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,05 | 0,05 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - |
| 6.7.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.3 | Мусоросжигательные заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.4 | Мусороперегрузочные станции | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | - |
| 6.7.6 | Общая площадь свалок | га | - | - |
|  | в том числе стихийных | га | - | - |
| 6.7.7 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | - | - |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 34,7 |
| 9 | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО I ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ (В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2011Г.) | млн. руб. |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 9.1 | - жилищная сфера | - | - | 17,7 |
| 9.2 | - социальная сфера | - | - | - |
| 9.3 | - производственная сфера | - | - | по заданию на проектирование |
| 9.4 | -транспортная инфраструктура | - | - | 21,00 |
| 9.5 | - инженерное обеспечение | - | - | 36,86 |

Примечание: * - мощность объектов определена экспертно.

с.Далисичи

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта в установленных границах | га | 84 | 171 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | Зона жилого назначения | га | 61,3 | 63,5 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах поселка (…) | 72,97 | 37,17 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  | индивидуальной жилой застройкой | га | 61,3 | 63,5 |
|  |  | (…) | 72,97 | 37,17 |
| 1.1.2 | Зона общественно-делового назначения | га | 2,5 | 8,5 |
|  |  | (…) | 2,98 | 4,97 |
| 1.1.2.1 | административно - делового назначения | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,12 | - |
| 1.1.2.2 | социального и коммунально-бытового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.3 | торгового назначения и общественного питания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.4 | учебно - образовательного назначения | га | 2,4 | - |
|  |  | % | 2,86 | - |
| 1.1.3 | Зона производственного и коммунально-складского назначения | га | - | 7,5 |
|  |  | (…) | - | 4,39 |
| 1.1.3.1 | промышленности | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.3.2 | коммунально - складского назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.4 | Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,02 | 0,4 |
|  |  | (…) | 0 | 0,21 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.4.1 | водоснабжения | га | 0,02 | - |
|  |  | % | 0 | - |
| 1.1.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.5.1 | объектов автомобильного транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.6 | Зона улично-дорожной сети | га | 7,7 | 15,5 |
|  |  | (…) | 9,17 | 9,01 |
| 1.1.7 | Рекреационная зона | га | - | 13,4 |
|  |  | (…) | - | 7,82 |
| 1.1.8 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 10,6 | 25,9 |
|  |  | (…) | 12,62 | 15,18 |
| 1.1.8.1 | сельскохозяйственных угодий | га | 10,6 | 16,6 |
|  |  | % | 12,62 | 9,73 |
| 1.1.8.2 | объектов сельскохозяйственного назначения | га | - | 4,9 |
|  |  | (…) | - | 2,88 |
| 1.1.9 | Зона природного ландшафта | га | 1,9 | 33,3 |
|  |  | (…) | 2,26 | 19,48 |
| 1.1.10 | Зона защитного озеленения | га | - | 3 |
|  |  | (…) | - | 1,77 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 477 | 480 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 6 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.2.1 | - младше трудоспособного возраста | % | 19 | 19 |
| 2.2.2 | - трудоспособного возраста | - - | 55 | 55 |
| 2.2.3 | - старше трудоспособного возраста | - - | 26 | 26 |
| 2.3 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 691 | 384 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/ чел. | 14,5 | 26 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда в т. ч. в общем объеме жилищного фонда | тыс. кв. м | 6,9 | 12,5 |
| 3.2.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 6,9 | 12,5 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.2.2 | Малоэтажная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 0 | 0 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м | - | 5,6 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жил. фонда | - | 81 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м | - | 6,9 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жил. фонда | - | 100 |
| 3.5 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| 3.5.1 | - электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.5.2 | - централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | - | - |
| 3.5.3 | - централизованным водоснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.5.4 | - централизованным водоотведением | % от общего жилищного фонда | - | - |
| 3.5.5 | - газоснабжением | % от общего жилищного фонда | - | 100 |
| 3.5.6 | - связью | % от общего жилищного фонда | 80 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 4.1.1 | Детский сад | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 50 | 50 |
|  |  | мест на 1000 человек | 105 | 104 |
| 4.1.2 | Средняя школа | объект | 1 | 1 |
|  |  | учащихся | 320 | 320 |
|  |  | учащихся на 1000 человек | 671 | 667 |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | 0 | 10 |
|  |  | мест на 1000 человек | 0 | 21 |
| 4.2 | Учреждения здравоохранения и соцобеспечения |  |  |  |
| 4.2.1 | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |
| 4.3.1 | Спортивный зал | объект | 1 | 1 |
|  |  | кв. м площади пола | 162 | 162 |
|  |  | кв. м площади пола на 1000 человек | 340 | 338 |
| 4.3.2 | Плоскостные сооружения | объект | 0 | 1 |
|  |  | га | 0 | 0,3 |
|  |  | га на 1000 человек | 0 | 0,6 |
| 4.4 | Учреждения торговли, общественного питания |  |  |  |
| 4.4.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 2 | 3 |
|  |  | кв. м торговой площади | 50 | 150 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | 105 | 313 |
| 4.4.2 | Ресторан, кафе, столовая | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | 0 | 20 |
|  |  | мест на 1000 человек | 0 | 42 |
| 4.5 | Учреждения культуры |  |  |  |
| 4.5.1 | Сельский дом культуры | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 200 | 240 |
|  |  | мест на 1000 человек | 419 | 500 |
| 4.5.2 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
|  |  | тыс.ед.хранения | 10,2 | 10,2 |
|  |  | тыс.ед. хранения на 1000 человек | 21,4 | 21,3 |
| 4.7 | Учреждения управления |  |  |  |
| 4.7.1 | Администрация сельского поселения | объект | 1 | 1 |
| 4.7.2 | Административное здание | объект | 0 | 1 |
| 4.8 | Прочие учреждения |  |  |  |
| 4.8.1 | Участковый пункт милиции | объект | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км | 13,6 | 7,8 |
|  | - улиц в жилой застройке основных | км | - | 2,2 |
|  | - улиц в жилой застройке второстепенных | км | - | 3,2 |
|  | - проездов | км | - | 2,4 |
| 5.2 | Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием | км | 2,1 | 7,8 |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог, улицы и дороги не удовлетворяющие пропускной способности | км | - | 0 |
| 5.4 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | 3-5 |
| 5.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей на 1000 жителей | 192 | 200 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | м3/сут | 67,8 | 155,52 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 67,8 | 115,2 |
|  | - на производственные нужды | м3/сут | - | 11,52 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | - | 170 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | - | 170 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут |  | 200 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | - | 200 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 10 | 9,4 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | м3/сут | - | 126,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 115,2 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут | - | 11,52 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | МВт | 0,23 | 0,29 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды |  | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | МВт | 0,23 | 0,29 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 950 | 1150 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | - | 1,8 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/год | - | 5340 |
|  | -всего |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 5340 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - |  |  |  |
|  | всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 0,506 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | - | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа |  |  |  |
|  | - всего | млн. куб. м./год | - | 0,67 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | 0,67 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 0,1 | 0,1 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 1000 человек | 150 | 400 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,06 | 0,06 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - |
| 6.7.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.3 | Мусоросжигательные заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.4 | Мусороперегрузочные станции | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | - |
| 6.7.6 | Общая площадь свалок | га | - | - |
|  | в том числе стихийных | га | - | - |
| 6.7.7 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | - | - |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 19,7 |
| 9 | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО I ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ (В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2011Г.) | млн. руб. |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 9.1 | - жилищная сфера | - | - | 23,0 |
| 9.2 | - социальная сфера | - | - | - |
| 9.3 | - производственная сфера | - | - | по заданию на проектирование |
| 9.4 | -транспортная инфраструктура | - | - | 22,00 |
| 9.5 | - инженерное обеспечение | - | - | 34,44 |

Примечание: * - мощность объектов определена экспертно.

с.Дубровка

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта в установленных границах | га | 62 | 121 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | Зона жилого назначения | га | 43,4 | 43,7 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах поселка (…) | 70,00 | 36,12 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  | индивидуальной жилой застройкой | га | 43,4 | 43,7 |
|  |  | (…) | 70,00 | 36,12 |
| 1.1.2 | Зона общественно-делового назначения | га | 0,9 | 3 |
|  |  | (…) | 1,45 | 2,48 |
| 1.1.2.1 | административно - делового назначения | га | 0,2 | - |
|  |  | % | 0,33 | - |
| 1.1.2.2 | социального и коммунально-бытового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.3 | торгового назначения и общественного питания | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,16 | - |
| 1.1.2.4 | учебно - образовательного назначения | га | 0,2 | - |
|  |  | % | 0,32 | - |
| 1.1.2.5 | культурно - досугового назначения | га | 0,2 | - |
|  |  | % | 0,32 | - |
| 1.1.2.6 | спортивного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.7 | здравоохранения | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,16 | - |
| 1.1.2.8 | культового назначения | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,16 | - |
| 1.1.3 | Зона производственного и коммунально-складского назначения | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.3.1 | промышленности | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.3.2 | коммунально - складского назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.4 | Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,3 | 0,2 |
|  |  | (…) | 0,48 | 0,16 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.4.1 | водоснабжения | га | 0,01 | - |
|  |  | % | 0 | - |
| 1.1.4.2 | теплоснабжения | га | 0,3 | - |
|  |  | % | 0,48 | - |
| 1.1.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.5.1 | объектов автомобильного транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.6 | Зона улично-дорожной сети | га | 8,2 | 12 |
|  |  | (…) | 13,23 | 9,92 |
| 1.1.7 | Рекреационная зона | га | - | 2 |
|  |  | (…) | - | 1,66 |
| 1.1.8 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 2,3 | 39,9 |
|  |  | (…) | 3,71 | 32,97 |
| 1.1.8.1 | сельскохозяйственных угодий | га | 2,3 | 17,8 |
|  |  | % | 3,71 | 14,71 |
| 1.1.8.2 | объектов сельскохозяйственного назначения | га | - | 22,1 |
|  |  | (…) | - | 18,26 |
| 1.1.9 | Зона специального назначения | га | 0,7 | 1,3 |
|  |  | (…) | 1,13 | 1,07 |
| 1.1.9.1 | Ритуального назначения | га | 0,7 | 1,3 |
|  |  | (…) | 1,13 | 1,07 |
| 1.1.10 | Зона природного ландшафта | га | 6,2 | 18,9 |
|  |  | (…) | 10,00 | 15,62 |
| 1.1.11 | Зона защитного озеленения | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 345 | 350 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 1 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.2.1 | - младше трудоспособного возраста | % | 19 | 19 |
| 2.2.2 | - трудоспособного возраста | - - | 55 | 55 |
| 2.2.3 | - старше трудоспособного возраста | - - | 26 | 26 |
| 2.3 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 605 | 385 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/ чел. | 16,5 | 26,0 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда в т. ч. в общем объеме жилищного фонда | тыс. кв. м | 5,7 | 9,1 |
| 3.2.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 5,7 | 9,1 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.2.2 | Малоэтажная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 0 | 0 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м | 0 | 3,4 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жил. фонда | 0 | 60 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м | 0 | 5,7 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жил. фонда | 0 | 100 |
| 3.5 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| 3.5.1 | - электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.5.2 | - централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | - | - |
| 3.5.3 | - централизованным водоснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.5.4 | - централизованным водоотведением | % от общего жилищного фонда | - | - |
| 3.5.5 | - газоснабжением | % от общего жилищного фонда | - | 80 |
| 3.5.6 | - связью | % от общего жилищного фонда | 80 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 4.1.1 | Детский сад | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | 0 | 20 |
|  |  | мест на 1000 человек | 0 | 57 |
| 4.1.2 | Средняя школа | объект | 1 | 1 |
|  |  | учащихся | 190 | 190 |
|  |  | учащихся на 1000 человек | 551 | 542 |
| 4.1.3. | Внешкольные учреждения | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | 0 | 5 |
|  |  | мест на 1000 человек | 0 | 14 |
| 4.2 | Учреждения здравоохранения и соцобеспечения |  |  |  |
| 4.2.4 | Аптечный пункт | объект | 1 | 1 |
| 4.2.5 | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |
| 4.3.1 | Спортивный зал | объект | 1 | 1 |
|  |  | кв. м площади пола | 162 | 162 |
|  |  | кв. м площади пола на 1000 человек | 470 | 462 |
| 4.3.2 | Плоскостные сооружения | объект | 1 | 2 |
|  |  | га | 0,1 | 0,2 |
|  |  | га на 1000 человек | 0,4 | 0,6 |
| 4.4 | Учреждения торговли, общественного питания |  |  |  |
| 4.4.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 2 | 4 |
|  |  | кв. м торговой площади | 55 | 115 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | 159 | 329 |
| 4.4.2* | Ресторан, кафе, столовая | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 15 | 15 |
|  |  | мест на 1000 человек | 43 | 43 |
| 4.5 | Учреждения бытового и жилищно-коммунального обслуживания |  |  |  |
| 4.5.1 | Пункт бытового обслуживания | объект | 0 | 1 |
|  |  | рабочих мест | 0 | 15 |
|  |  | рабочих мест на 1000 человек | 0 | 43 |
| 4.5.2 | Пожарное депо | объект | 1 | 1 |
|  |  | автомобиль | 1 | 1 |
|  |  | автомобиль на 1000 человек | 3 | 3 |
| 4.6 | Учреждения культуры |  |  |  |
| 4.6.1 | Сельский дом культуры | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 200 | 175 |
|  |  | мест на 1000 человек | 580 | 500 |
| 4.6.2 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
|  |  | тыс.ед.хранения | 4,0 | 4,0 |
|  |  | тыс.ед. хранения на 1000 человек | 11,6 | 11,4 |
| 4.7 | Учреждения управления |  |  |  |
| 4.7.1 | Администрация сельского поселения | объект | 1 | 1 |
| 4.7.2 | Административное здание | объект | 1 | 1 |
| 4.8 | Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |
| 4.8.1 | Отделение банка | объект | 0 | 1 |
|  |  | операционное место | 0 | 2 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км | 7,3 | 8,5 |
|  | - главных улиц | км | - | 0,7 |
|  | - улиц в жилой застройке основных | км | - | 1,2 |
|  | - улиц в жилой застройке второстепенных | км | - | 5,1 |
|  | - проездов | км | - | 1,5 |
| 5.2 | Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием | км | 1,9 | 8,5 |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог, улицы и дороги не удовлетворяющие пропускной способности | км | - | 0 |
| 5.4 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | 3-5 |
| 5.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей на 1000 жителей | 192 | 200 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
| 6.1.2 | - всего | м3/сут | - | 113,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 84 |
|  | - на производственные нужды | м3/сут | - | 8,4 |
|  | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | - | 120 |
| 6.1.4 | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | - | 120 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут | - | 200 |
| 6.1.5 | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | - | 200 |
|  | Протяженность сетей | км | 6 | 8,9 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
| 6.2.2 | - всего | м3/сут | - | 92,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 84 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут | - | 8,4 |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
| 6.3.2 | - всего |  | 0,17 | 0,20 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды |  | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды |  | 0,17 | 0,20 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год |  |  |  |
| 6.3.3 | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды |  | 950 | 1150 |
|  | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 0,2 | 1,4 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/год | - | 4070 |
| 6.4.2 | -всего |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 4070 |
|  | Производительность централизованных источников теплоснабжения - |  |  |  |
| 6.4.3 | всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/час | - | - |
|  | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 0,188 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | - | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа |  |  |  |
| 6.5.3 | - всего | млн. куб. м./год | - | 0,53 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | 0,53 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
|  | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 0,1 | 0,1 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 1000 человек | 150 | 400 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,04 | 0,04 |
| 6.8.2 | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - |
|  | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.3 | Мусоросжигательные заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.4 | Мусороперегрузочные станции | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | - |
| 6.7.6 | Общая площадь свалок | га | - | - |
| 6.7.7 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц/га | 1/0,7 | 2/1,3 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 58,6 |
| 9 | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО I ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ (В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2011Г.) | млн. руб. |  |  |
| 9.1 | в том числе |  |  |  |
|  | - жилищная сфера | - | - | 13,9 |
| 9.2 | - социальная сфера | - | - | - |
| 9.3 | - производственная сфера | - | - | по заданию на проектирование |
| 9.4 | -транспортная инфраструктура | - | - | 22,50 |
| 9.5 | - инженерное обеспечение | - | - | 28,88 |

Примечание: * - мощность объектов определена экспертно.

# Footnotes

Анализ муниципальной правовой базы поселения проводился на основании официально предоставленных исходных данных и справочно-правовой системы «Консультант Плюс» (региональное законодательство).

# Text boxes

4.СВОДНЫЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ