ООО  «Институт Территориального Планирования  «Град»

кулажское сельское поселение

СУРАЖСКОГО РАЙОНА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

кулажского сельского поселения

суражского РАЙОНА

брянской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Омск   2012 г.

кулажское сельское поселение

СУРАЖСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

кулажского сельского поселения

суражского РАЙОНА

брянской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Заказчик: 	Администрация Суражского района Брянской области

Муниципальный

контракт: 	№ 09-06-10 от 22.06.2010

Исполнитель:	ООО  «ИТП  «Град»

Шифр:	ГП 1379– 10

Генеральный директор	__________________	А.Н. Береговских

Первый заместитель

Генерального директора	___________________	М.Н. Дузенко

Заместитель Генерального директора

по правовым вопросам	___________________	Д.В. Шинкевич

Главный архитектор института	___________________	И.Г. Стуканева

Главный инженер института	___________________	С.В. Фигуренко

Омск 2011 г.

Авторский коллектив

Руководитель проекта	М.М.Ахметгареев

Начальник архитектурного отдела 	Т. Б. Смирнова

Руководитель управления градостроительной подготовки	О. В. Миллер

И.о. начальника отдела инженерного обеспечения 	О.И. Кутькина

Начальник отдела градостроительной экономики	Е. А. Самородская

Начальник отдела нормативно-правового обеспечения	Д. В. Шинкевич

Начальника отдела градостроительной экологии	О. К. Коровайская

Начальник транспортного отдела	В. А. Самородский

Ведущий юрист	Н.В. Трубкин

Главный архитектор проекта	Е.П. Посохова

Ведущий инженер отдела градостроительной подготовки	В.А. Микрюкова

Старший экономист 	А.М. Скряго

Старший инженер отдела градостроительной подготовки	М.Ю. Голубятникова

Руководитель группы инженерного обеспечения	А.С. Плотников

Ведущий  инженер по газоснабжению	А.С.Дмитриев

Старший инженер по электроснабжению	С.В. Кондин

Старший инженер по водоснабжению и водоотведению	Т.В. Цвирко

Старший  инженер по теплоснабжению	Е.Н. Таратухин

Старший инженер по транспорту	В.А. Кудинов

Ведущий  эколог 	Е.Ю.Гилева

СОДЕРЖАНИЕ

Введение. Цель и задачи ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	7

1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ территории, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ее КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	9

1.1 Анализ муниципальной правовой базы сельского поселения в области землепользования и застройки	9

1.2 Общие сведения	10

1.3 Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика территории	10

1.3.1 Оценка метеоклиматических условий территории	10

1.3.2 Геологическое строение	11

1.3.3 Рельеф	13

1.3.4 Гидрогеологические условия	15

1.3.5 Гидрографическая характеристика	15

1.3.6 Почвы, растительный и животный мир	16

1.3.7 Минерально-сырьевые ресурсы	16

1.4 Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения	20

1.5 Жилищная сфера	26

1.6 Социальная сфера	26

1.7 Производственная сфера	34

1.8 Транспортная инфраструктура	35

1.8.1 Внешний транспорт	35

1.8.2 Улично-дорожная сеть	36

1.8.3 Объекты транспортной инфраструктуры	37

1.9 Коммунальное обслуживание	38

1.9.1 Водоснабжение	38

1.9.2 Водоотведение	40

1.9.3 Теплоснабжение	40

1.9.4 Электроснабжение	41

1.9.5 Газоснабжение	42

1.9.6 Связь и информатизация	43

1.10 Охрана историко-культурного наследия	44

1.10.1 Объекты культурного наследия	44

1.10.2 Зоны охраны	46

1.10.3 Особо охраняемые природные территории	46

1.11 Экологическое состояние территории	46

1.11.1 Атмосферный воздух	46

1.11.2 Поверхностные воды и подземные воды	47

1.11.3 Почвенный покров	48

1.11.4 Санитарная очистка территории	49

1.12 Анализ наличия земель различных категорий, обоснование перевода земель различных категорий в земли населенных пунктов. Предложения по изменению границ	49

2 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию	53

2.1 Архитектурно-планировочная организация территории	53

2.1.1 Архитектурно-пространственное решение	54

2.2 Жилищная сфера	60

2.3 Социальная сфера	60

2.4 Производственная сфера	66

2.5 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	67

2.5.1 Внешний транспорт	67

2.5.2 Улично-дорожная сеть	68

2.5.3 Объекты транспортного обслуживания	69

2.6 Инженерно-технические мероприятия по подготовке территорий	70

2.7 Инженерное оборудование территории	71

2.7.1 Водоснабжение	71

2.7.2 Водоотведение	75

2.7.3 Теплоснабжение	76

2.7.4 Электроснабжение	80

2.7.5 Газоснабжение	84

2.7.6 Связь и информатизация	86

2.8 Охрана окружающей среды	88

2.8.1 Зоны с особыми условиями использования	88

2.8.2 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов	88

2.8.3 Водоохранные зоны водных объектов	89

2.8.4 Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры	90

2.8.5 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового  водоснабжения	92

2.8.6 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	93

2.8.7 Мероприятия по охране водной среды	94

2.8.8 Мероприятия по охране почвенного покрова	95

2.8.9 Мероприятия по санитарной очистке территории	96

2.8.10 Мероприятия по благоустройству и озеленению территории	97

2.9 Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	98

2.9.1 Чрезвычайные ситуации природного характера	98

2.9.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера	102

2.9.3 Противопожарная безопасность	105

2.9.4 Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера	106

3 СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	108

4 Основные технико-экономические показатели генерального плана	111

Состав графической части проекта

| № | Наименование схемы |
| --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |
|  | Генеральный план Кулажского сельского поселения. Карта (схема) генерального плана в границах муниципального образования Кулажское сельское поселение |
|  | Генеральный план Кулажского сельского поселения. Карта 2. Функциональное зонирование с нанесением границы зон с особыми условиями использования территорий п. Лесное |
|  | Генеральный план Кулажского сельского поселения. Карта 2. Функциональное зонирование с нанесением границы зон с особыми условиями использования территорий с. Кулаги |
|  | Генеральный план Кулажского сельского поселения. Карта 2. Функциональное зонирование с нанесением границы зон с особыми условиями использования территорий д. Каменск |
|  | Генеральный план Кулажского сельского поселения. Карта 2. Функциональное зонирование с нанесением границы зон с особыми условиями использования территорий п. Красный Завод |
|  | Генеральный план Кулажского сельского поселения. Карта 3. Проектный план (основной чертеж) п. Красный Завод |
|  | Генеральный план Кулажского сельского поселения. Карта 3. Проектный план (основной чертеж) п. Лесное |
|  | Генеральный план Кулажского сельского поселения. Карта 3. Проектный план (основной чертеж) с. Кулаги |
|  | Генеральный план Кулажского сельского поселения. Карта 3. Проектный план (основной чертеж) д. Каменск, |
|  | Генеральный план Кулажского сельского поселения. Карта 4. Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера п. Лесное |
|  | Генеральный план Кулажского сельского поселения. Карта 4. Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с. Кулаги |
|  | Генеральный план Кулажского сельского поселения. Карта 4. Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера д. Каменск |
|  | Генеральный план Кулажского сельского поселения. Карта 4. Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера п. Красный Завод |
|  | Материалы по обоснованию |
|  | Генеральный план Кулажского сельского поселения. Опорный план муниципального образования Кулажское сельское поселение |
|  | Генеральный план Кулажского сельского поселения. Карта 1. Опорный план п. Лесное |
|  | Генеральный план Кулажского сельского поселения. Карта 1. Опорный план с. Кулаги |
|  | Генеральный план Кулажского сельского поселения. Карта 1. Опорный план д. Каменск |
|  | Генеральный план Кулажского сельского поселения. Карта 1. Опорный план п. Красный Завод |

# Введение. Цель и задачи ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Проект генерального плана Кулажского сельского поселения Суражского района Брянской области (далее также – поселение, сельское поселение, Кулажское сельское поселение, муниципальное образование) выполнен в соответствии с муниципальным контрактом № 09-06-10 от 22.06.2010 и техническим заданием на выполнение научно-исследовательских проектных работ по разработке проектов Генеральных планов и Правил землепользования и застройки Дегтяревского, Дубровского, Кулажского, Лопазненского, Нивнянского, Овчинского сельских поселений, проекта Генерального плана Влазовичского сельского поселения Суражского района Брянской области.

Генеральный план Кулажского сельского поселения выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах";

СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";

СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

Закон Брянской области от 05.06.1997 № 13-З "Об административно-территориальном устройстве Брянской области";

Закон Брянской области от 09.03.2005 № 3-З "О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области";

Закон Брянской области от 15.03.2007 № 28-З " О градостроительной деятельности в Брянской области";

Закон Брянской области от 08.02.2006 № 11-З "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Брянской области";

Закон Брянской области от 30.12.2005 № 121-З "Об особо охраняемых природных территориях в Брянской области";

Решение Кулажского сельского Совета народных депутатов от 27.11.2009 № 28 "О нормативах градостроительного проектирования".

Цель работы – разработка проекта генерального плана Кулажского сельского поселения в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Основные задачи работы:

выявление проблем градостроительного развития территории поселения, обеспечение их решения;

определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории поселения на основе баланса интересов федеральных, областных и местных органов публичной власти;

создание электронного генерального плана на основе компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

# АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ территории, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ее КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

## Анализ муниципальной правовой базы сельского поселения в области землепользования и застройки

Законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-З "О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области" образовано в составе Суражского муниципального района Брянской области и наделено статусом сельского поселения муниципальное образование Кулажское сельское поселение.

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов землепользования и застройки, градостроительной деятельности.

В поселении практически отсутствуют муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

На территории поселения действует Решение Кулажского сельского Совета народных депутатов от 27.11.2009 № 28 "О нормативах градостроительного проектирования" (далее - местные нормативы градостроительного проектирования, местные нормативы, нормативы, МНГП), в котором Кулажский сельский Совет народных депутатов утверждает проект нормативов градостроительного проектирования на территории Кулажского сельского поселения. Местные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека. Нормативы применяются при разработке, согласовании и реализации документов территориального планирования поселения, документов планировки территории поселения, при проектировании, строительстве, проведении капитального ремонта и реконструкции, а также используются для принятия решений органами государственной власти и местного самоуправления.

Иные правовые акты, регулирующие вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, отсутствуют.

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться главным богатством, приносящим основную часть дохода бюджета поселения - землей.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, с целью непрерывного поступательного развития поселения и создания благоприятных инвестиционных условий для привлечения в градообразующие сферы деятельности частного капитала, роста благосостояния жителей поселения являются:

подготовка и утверждение правил землепользования и застройки поселения;

подготовка и утверждение проектов планировки и межевания территории поселения.

Необходимо организовать работу по разработке муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности, землепользования и застройки с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в области градостроительной деятельности.

Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

## Общие сведения

Кулажское сельское поселение расположено в южной части Суражского района Брянской области. Сельское поселение граничит на севере с Овчинским сельским поселением и Суражским городским поселением; на северо-западе – с Влазовичским сельским поселением, на северо-востоке – с Лопанзенским сельским поселением и Мглинским муниципальным районом, на юго-западе – с Клинцовским районом, на юго-востоке – с Унечским районом.

Площадь сельского поселения 21407,0 га. В состав поселения входит 29 населенных пунктов. Административным центром муниципального образования - является село Лесное. В соответствии с техническим заданием разработан генеральный план Кулажского сельского поселения и генеральные планы населенных пунктов: посёлка Лесное, села Кулаги, деревни Каменск, посёлка Красный Завод. Численность населения на начало 2010 г. составляет 2237 человек, из них 332 человека проживает в посёлке Лесное, 657 - в селе Кулаги, 361 – в деревне Каменск и 182 – в посёлке Красный Завод.

Внешние транспортные связи осуществляются с помощью автомобильного и железнодорожного транспорта. По территории поселения проходят автомобильные дороги регионального значения «Унеча - Сураж» и «Клинцы - Сураж» регионального значения. В меридиональном направлении через территорию Кулажского сельского поселения проходит Московская железная дорога федерального значения.

Основным видом экономической деятельности в сельском поселении является сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции.

## Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика территории

### Оценка метеоклиматических условий территории

По строительно-климатическому районированию в соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» Кулажское сельское поселение относится ко II климатическому району, подрайону – IIВ.

Климат умеренно континентальный с достаточным увлажнением, теплым летом и умеренно холодной зимой. Среднегодовое количество осадков составляет около 550 мм. Относительно малые размеры территории при общей равнинности поверхности не вносят заметных изменений в макроклиматические особенности ее отдельных частей.

Солнечное сияние имеет хорошо выраженный годовой ход. Наибольшая продолжительность солнечного сияния наблюдается с апреля по сентябрь, достигая максимального значения в июне-июле – 270-290 ч, или 60-65% от возможной продолжительности. Май, июнь и июль дают 45% годового прихода суммарной радиации, а зимние месяцы (ноябрь, декабрь, январь) дают вместе лишь около 5%.

По температурному режиму территория сельского поселения относится к зоне с умеренно-мягкой зимой и теплым летом. Разница по отдельным годам средних годовых температур обычно незначительная.

Среднегодовая температура воздуха +5,4(С, температура самого теплого месяца – июля +18,1(С. Средняя температура января меняется от -7,5(С на юго-западе до -8(С на северо-востоке. Максимальная температура воздуха +37(С, минимальная температура -37С(. Число дней с устойчивым снеговым покровом составляет от 120 до 130 дней, на открытых пространствах его высота достигает 10-25 см, в лесу – 40 см.

По количеству осадков территория относится к зоне умеренного увлажнения. Среднее количество осадков в год 554 мм, из них большая часть (285 мм) приходится на летний период.

В течение года на территории поселения преобладают западные, северо-западные и юго-западные ветры.

Таким образом, климатические условия территории благоприятны для жизнедеятельности человека, трудовой деятельности, отдыха и туризма.

### Геологическое строение

Территория сельского поселения расположена в пределах Русской равнины c платформенным типом морфоструктур, в строении выделяются два структурных комплекса (нижний – кристаллический фундамент – сложен метаморфическими образованиями архея и нижнего протерозоя, верхний – осадочный чехол).

Территория расположена в пределах отложений меловой системы. В основании системы залегает сатонский ярус верхнего отдела, сложенным мергелями, глинистым мелом, общей мощностью 100 м. Его перекрывает кампанский и маастриховские ярусы. Разрез кампанского яруса в верхней части сложен мелом, ниже – это глауконитовые известняковые пески с фосфоритами и прослоями глауконитового мела. Общая мощность пород 20 м. Маастрихский ярус, мощностью 10-15 м представлен толщей белого писчего мела, в нижней части галькой и фосфоритами.

Далее залегают отложения эоцена. Сумская свита сложена опоками, глинами, трепелами, алевритами и алевролитами, имеет мощность от 2 до 35 м. Каневская, бучанская, киевская свиты состоят из кварцевых песков, мощностью 15-17 м.

Четвертичные отложения преимущественно представлены ледниковыми отложениями основной морены и сложены суглинками с галькой, гравийно-галечными отложениями мощностью 5-15 м.

Кроме того, в долинах крупных рек наблюдаются аллювиальные отложения, состоящие из песков, мощностью 5-7 м. На первой надпойменной террасе р. Ипуть распространены делювиальные и аллювиально-делювиальные суглинки, мощностью 7-10 м.

Физико-геологические процессы

На территории наблюдаются неблагоприятные физико-геологические процессы:

суффозионные процессы;

эрозия (левый берег р. Ипуть);

заболачивание на водно-ледниковых формах рельефа и в поймах рек;

подтопление (вдоль крупных рек).

Таким образом, по инженерно-геологическому районированию территория сельского поселения разделена на территории благоприятные, ограниченно благоприятные и неблагоприятные для градостроительного освоения (Рисунок 1).

Рисунок 1 Инженерно-строительные условия

### Рельеф

Рельеф территории представляет собой волнистые слабонаклонные равнины междуречий со средними высотами 180–190 м, сложенные песками и супесями средней мощности. Берега рек преимущественно низменные. Долина реки Ипуть заболочена.

Сельское поселение расположено в пределах Приднепровской низменности, его территория формировалась под влиянием эрозионно-денудационных процессов послеледникового времени. Рельеф здесь плоскоравнинный со значительными следами эрозии. Небольшие моренные холмы и возвышенности сменяются плоскими равнинами, слабовогнутыми низинами.

Речная пойма р. Ипуть с нижними террасами с пологогривистым или плоским рельефом сложена слоистым песчано-супесчаным и супесчано-глинистым аллювием, которые местами перекрыты торфом и заболочены. Эти территории неблагоприятны для строительства.

Характеристика ландшафтов Кулажского сельского поселения представлена ниже  (Рисунок 2).

Рисунок 2 Ландшафты Кулажского сельского поселения

### Гидрогеологические условия

По условиям формирования и распределения подземных вод на территории области выделено два гидрогеологических района, отличающихся по наличию и интенсивности эксплуатации различных водоносных горизонтов.

Первый гидрогеологический район выделен в северо-восточной и восточной части области. Этот гидрогеологический район является краевой юго-западной частью Московского артезианского бассейна.

Территория сельского поселения расположена во втором гидрогеологическом районе, представляющей обширную область северо-восточной краевой части Днепровско-Донецкого артезианского бассейна. Основным источником водоснабжения здесь являются воды турон-сантонского и кампан-маастрихтского водоносных комплексов. Глубина залегания кровли горизонта увеличивается с северо-востока на юго-запад. Рекомендуемая глубина эксплуатационных скважин для этого подрайона составляет в основном 60-80 м, и только на отдельных участках – 120-140 м.

Суражский район обладает значительными запасами подземных вод. Потребность района в пресной воде удовлетворяется.

### Гидрографическая характеристика

Климатические условия и рельеф благоприятствовали образованию на территории поселения довольно густой речной сети, отличительной особенностью которой является значительная разветвленность и пространственное размещение водных объектов.

Кулажское сельское поселение располагается в бассейне р. Сож (бассейн Днепра). Гидрографическая сеть хорошо развита, основными реками поселения являются - р. Ипуть, р. Еленка, р. Ельня, р. Козка.

Река Ипуть (левый наиболее крупный приток р. Сож) является самой длинной и самой водной рекой, протекающей по территории поселения. Долина реки хорошо выражена, преобладающая ширина 4-6 км. Склоны пологие высотой 10-25 м, в районе г. Сураж – крутые, высотой 35-50 м, рассечены оврагами. Пойма преимущественно двухсторонняя шириной 1,5-2 км.

Русло реки извилистое, разветвленное, на участке от г. Суража до с. Катичи (Новозыбковский район) имеет значительное количество заливов, староречий, большая часть которых соединяется с рекой при низких уровнях. Преобладающая ширина реки 20-25 м. Глубина 0,5-0,8 м на перекатах, на плесах – до 5 м. Скорость течения изменяется в пределах 0,3-0,4 м/сек: в местах мелководных и суженных достигает 0,5-0,7 м/сек, на расширенных и глубоководных плесовых участках не превышает 0,2 м/сек.

Гидрологический режим рек характеризуется высоким весенним половодьем, относительно низкой летней меженью, периодическими летними и осенними паводками. В осенний период обычно наблюдается несколько повышенная водность рек, вызванная меньшим испарением при большем, по отношению к летнему периоду, количестве осадков. Питаются реки, главным образом, талыми снеговыми водами и лишь на 15-20 % - дождевыми и грунтовыми.

Весенний подъем уровня воды начинается за несколько дней до вскрытия. Средние сроки начала весеннего подъема уровня приходятся на конец марта. Заканчивается половодье в первой половине мая. Продолжительность его колеблется от 25-44 дней на малых притоках, до 72 дней на р. Ипуть. Интенсивность подъема уровня воды в годы с высоким половодьем составляет 10-50 см, при низком – 5-20 см/сутки. Затопление территории наблюдается на всех реках района почти ежегодно в марте-апреле.

Летняя межень на р. Ипуть наступает обычно в конце мая – начале июня. При отсутствии мелких паводков, межень может продолжаться до начала ледовых образований – середины ноября-начала декабря. Ее средняя продолжительность составляет 150-175 дней. Низкие уровни отмечаются в июле-сентябре.

Дождевые паводки в летне-осенний период наблюдаются не каждый год. Их наибольшая высота и продолжительность отмечается в конце лета и осенью. Превышения уровней составляют в среднем 1-3 м.

Начало осеннего ледохода начинается во второй половине ноября. Ледостав устанавливается в среднем в первой декаде декабря и длится 100-120 дней. Максимальная толщина льда достигает 60-80 см. Средняя величина 20-30 см. Вскрытие обычно наступает в конце марта – начале апреля.

### Почвы, растительный и животный мир

Почвы на территории сельского поселения представлены следующими видами: подзолистые, дерново-подзолистые и серые лесные. Самыми ценными почвами являются средне- и тяжелосуглинистые пылеватые серые лесные почвы Трубчевского и Присудостьского ополий, развивающиеся на лессовидных суглинках, однако они нуждаются в противоэрозионных мероприятиях.

Коренные подтаежные леса с участием широколиственных пород (дуба, клена, липы, вяза, ясеня) сохранились локально (занимают преимущественно избыточно-увлажненные поверхности слабоволнистых песчаных равнин, не пригодные для сельскохозяйственного использования), на большей части лесопокрытой территории господствуют сосновые, сосново-мелколиственные и мелколиственные (береза, осина, ольха серая) леса, реже встречаются черноольшанники на заболоченных почвах и елово-сосново-широколиственные сообщества. Луга занимают значительные площади в пределах поймы реки Ипуть, по днищам балок и лощин и по водораздельным западинам.

В соответствии с данными, предоставленными Управлением по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области (письмо № 911 от 23.07.2010 г) на территории Кулажского сельского поселения из представителей животного мира обитают: белка, волк, горностай, заяц-беляк, заяц-русак, кабан, косуля, куница, лисица, лось, хорь, тетерев, рябчик, куропатка серая. Кроме того, на территории поселения в разное время отмечались встречи речной выдры, медведя, большой белой цапли, белого аиста, лугового луня, дупеля, большого веретенника, обыкновенного осоеда, белоспинного дятла (внесены в Красную Книгу Брянской области), а также виды, внесенные в Красную Книгу РФ - черный аист и средний дятел.

На территории муниципального образования протекают реки, имеющие ценное рыбохозяйственное значение: р. Ипуть, р. Козка, русловый пруд на ручье б/н у н.п. Жемердеевка площадью 1,0 га, русловый пруд на ручье б/н у н.п. Селище площадью 22 га, русловый пруд на ручье Слищанка у н.п. Селище площадью 14 га, русловый пруд у н.п. Кулаги площадью 2.5 га. Промысел водных биологических ресурсов на территории поселения не осуществляется.

Виды рыб, занесенные в Красную книгу Брянской области: стерлядь, вырезуб, днепровский усач, обыкновенный подкаменщик, русская быстрянка (занесена также в Красную книгу Российской Федерации), подуст, язь, синец, чехонь, ерш-носарь.

### Минерально-сырьевые ресурсы

В соответствии с данными, предоставленными Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области (письмо №1012 ОИ-КП от 23.07.2010 г) на территории Кулажского сельского поселения расположены месторождения торфа, мела, песков (Таблица 1).

| Таблица 1 Реестр месторождений твердых полезных ископаемых Кулажского сельского поселения |
| --- |
| Наименование месторождения | Местоположение | Наименование недропользователя, номер лицензии, срок действия | Состояние месторождения | Утвержденные балансовые запасы | Состояние запасов на 01.01.2005 г. | Примечание |
|  |  |  |  | по категориям | дата утверждения, номер протокола, кем утверждены | по категориям | забалансованные |  |
|  |  |  |  | А+В | А+В+С1 | С2 |  | А | В | С1 | А+В+С1 | С2 |  |  |
| Мел для известкования кислых почв, тыс. м.3 |
| Княжское Восточно- Княжская залежь | 8 км ЮЗ г. Сураж, 10 км 10 жд. ст. Сураж, 0,4 км Ю н.п. Княж | ООО "Сураж- сельхозхимия" БРН НЕ 07618 ТЭ от 28.06.05 г. до 01.01.07 г. | Эксплуатируемое | 1135 | 2237 | - | 14.08.86 г., №10, ТКЗ | - | 1116 | 1099,8 | 2215,8 | - | - | 1. Мел для производства известняковой муки |
| Княжское Закотская залежь | 8 км ЮЗ г. Сураж, 10 км Ю жд. ст. Сураж, 0,3 км 3 н.п. Княж | - | Резервное | - | 521 | - | 14.08.86 г., №10, ТКЗ | - | - | 521 | 521 | - | - | 1. Мел для производства известняковой муки 2. Обследовано в 2005 г., разрабатывается без оформления лицензии |
| Пески для строительных работ, тыс. м3 |
| Карьер Беловодский | 7 км ЮЗ от г. Сураж, 9 км ЮЗ жд. ст. Сураж, 0,5 км 3 н.п. Беловодка | ГУ "Управление дорожного хозяйства Брянской области." | Эксплуатируемое | - | - | - | Не рассматривались | - | - | - | - | - | - | Пески для строительных работ |
| Карьер Закот | 7 км ЮЗ г. Сураж, 9 км Юз жд. ст. Сураж, 1 км СЗ н.п. Закот | ОАО "Брянск- агропромдорстрой", ГУП "ДСУ - №2" | Неэксплуати- руемое | - | - | - | Не рассматривались | - | - | - | - | - | - | Пески для дорожного строительства и приготовления асфальто-бетонных смесей |
| Карьер Кисловка | 8 км ЮВ г. Сураж, 7 км ЮВ жд. ст. Сураж, 0,5 км С н.п. Старая Кисловка | МУП ЖКХ, БРН НЕ 07593 ТЭ от 10.06.05 г. до 01.01.08 г. | Эксплуатируемое | - | - | - | Не рассматривались | - | - | - | - | - | - | Пески для строительных работ |
| Торф, тыс. тонн |
| Большой Лог | От г. и жд. ст. Сураж на Ю 8 км, от н.п. Рымаки на СЗ 1 км | - | Прочие. Перспективное | - | 82 | - | 1978 г., №514 | - | - | 82 | 82 | - | - |  |
| Гальное | От г. и жд. ст. Сураж на ЮЗ 6,5 км, н.п. Кулаги на С 3 км | - | Прочие. Мелкозалежное | - | - | - | 29.09.75 г., №192, ТКЗ |  | - | - | - | - | 21 |  |
| Золотуха | От г. Сураж на ЮВ 7,5 км, жд. ст. Добрик на СЗ 5 км, н.п. Старая Кисловка на ЮВ 1,5 км | - | Прочие. Перспективное | 56 | 56 | - | 25.03.75 г., №60, ТКЗ; 1989 г. №4 | - | - | - | 56 | - | 6 |  |
| Казарщина | От г. и жд. ст. Сураж на ЮВ 10 км, н.п. Рымани на Ю 0,5 км | - | Резервное | 145 | 145 | - | 25.03.75 г., №66, ТКЗ | 145 | - | - | 145 | - | - |  |
| Матрунка Луговая | От г. Сураж на ЮВ 3 км, жд. ст. Сураж на ЮВ 3 км, н.п. Красный Завод на З 1 км | - | Прочие. Перспективное | - | 26 | - | 1980 г., №2 | - | - | 26 | 26 | - | - |  |
| Озерище | От г. и ж д. ст. Сураж на Ю в 7 км, при н.п. Беловодка на В | - | Резервное | 101 | 101 | - | 16.01.78 г., №4, ТКЗ | 101 | - | - | 101 |  |  |  |
| Пожарище | От г. Сураж на ЮВ 5 км, жд. ст. Сураж на ЮВ 7,5 км, н.п. Заполье на С В 1,5 км | - | Прочие. Перспективное | - | 30 | - | 1978 г., №513 | - | - | 30 | 30 | - | - |  |
| Рыкта | От г. Сураж на ЮВ в 7 км, от жд.ст. Разъезд 231 км на ЮВ в 2 км при н.п. Рымаки на 3 | - | Резервное | 45 | 45 | - | 1989 г., №4 | - | 45 | - | 45 | - | - |  |
| Синево | От г. и жд. ст. Сураж на Ю 9 км, при н.п. Селище на. В | - | Прочие. Перспективное | - | - | 63 | 1989 г, №4 | - | - | - | - | 63 | - |  |

## Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал той или иной территории. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

В состав Кулажского сельского поселения входят 29 населенных пунктов: п. Лесное, п. Алексеевский, п. Александровский, п. Алешкин, д. Беловодка, д. Глуховка, п. Гришанов, п. Городец, п. Добровольский, п. Долгое, п. Евсеевский, д. Жемердеевка, п. Заполье, д. Каменск, п. Колесников, д. Княж, п. Красный Завод, с. Кулаги, д. Лагутовка, п. Лебедин, п. Ленинский, п. Машина, п. Никольский, д. Новая Кисловка, п. Острица, д. Поповка, п. Речное, д. Селище, д. Старая Кисловка. Административным центром является п. Лесное.

Оценка текущей демографической ситуации сельского поселения и перспективы её изменения производились на основе:

данных о численности населения в разрезе каждого населенного пункта на конец 2009 г.;

данных о численности населения сельского поселения на период 2005 – 2009 гг.;

динамики изменения численности населения за период 2003 – 2009 гг. в разрезе таких населенных пунктов, как п. Лесное, д. Беловодка, д. Глуховка, д. Жемердеевка, д. Каменск, п. Красный Завод, с. Кулаги;

сведений о числе родившихся и умерших за период 2005 – 2009 гг. сельского поселения;

данных о половозрастной структуре численности населения в 2009 г. сельского поселения, в том числе п. Лесное, д. Беловодка, д. Глуховка, д. Жемердеевка, д. Каменск, п. Красный завод, с. Кулаги;

сведений о миграции за период 2003 – 2009 гг. сельского поселения, в том числе п. Лесное, д. Беловодка, д. Глуховка, д. Жемердеевка, д. Каменск, п. Красный Завод, д. Кулаги.

При оценке демографической ситуации, индикаторами, прежде всего, служат численность населения, показатели рождаемости, смертности и миграции.

Рассмотрим как складывается ситуация с данными демографическими показателями на территории сельского поселения.

Численность населения сельского поселения на конец 2009 г. составляла 2,2 тыс. человек, в том числе в административном центре – 15% от общей численности населения сельского поселения.

За период 2005 – 2009 гг. в сельском поселении численность населения сократилась на 13% или на 322 человека.

Динамика изменения численности населения за последние 5 лет представлена ниже (Таблица 2).

Таблица 2 Динамика изменения численности населения Кулажского сельского поселения за период 2005-2009 гг.

| Наименование показателей | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на конец года, чел. | 2 559 | 2 501 | 2 215 | 2 231 | 2 237 |
| Абсолютное изменение, человек | - | -58 | -286 | 16 | 6 |
| Темп роста (убыли), % (к предыдущему году) | - | 98 | 89 | 101 | 100 |

В целом, демографическая ситуация в сельском поселении является неустойчивой, так как за анализируемый период присутствует как рост, так и снижение численности населения.

Наиболее крупными населенными пунктами являются с. Кулаги, д. Каменск, п. Лесное.

По показателю плотности населения, первое место занимает административный центр сельского поселения – п. Лесное – 5 чел./га.

Структура численности населения сельского поселения на конец 2009 г. в разрезе населенных пунктов представлена ниже (Таблица 3).

Таблица 3 Структура численности населенных пунктов Кулажского сельского поселения на конец 2009 года

| Наименование населенного пункта | Численность населения, человек | % от общей численности населения | Площадь населенного пункта/поселения, га | Плотность населения, чел./га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Лесное | 332 | 14,8 | 72,1 | 5 |
| с. Кулаги | 657 | 29,4 | 268,4 | 2 |
| д. Каменск | 361 | 16,1 | 101,6 | 4 |
| п. Красный Завод | 182 | 8,1 | 59,3 | 3 |
| д. Глуховка | 145 | 6,5 | 41,1 | 4 |
| д. Жемердеевка | 138 | 6,2 | 114,3 | 1 |
| д. Беловодка | 82 | 3,7 | 61,0 | 1 |
| д. Старая Кисловка | 65 | 2,9 | 36,9 | 2 |
| п. Заполье | 37 | 1,7 | 13,5 | 3 |
| д. Княж | 37 | 1,7 | 49,7 | 1 |
| п. Евсеевский | 34 | 1,5 | 26,1 | 1 |
| д. Селище | 23 | 1,0 | 49,7 | 0,5 |
| п. Колесников | 23 | 1,0 | 17,4 | 1 |
| п. Ленинский | 20 | 0,9 | 15,7 | 1 |
| п. Алексеевский | 17 | 0,8 | 13,9 | 1 |
| п. Александровский | 14 | 0,6 | 26,1 | 0,5 |
| д. Поповка | 12 | 0,5 | 33,2 | 0,4 |
| п. Острица | 10 | 0,5 | 20,5 | 0,5 |
| д. Лагутовка | 9 | 0,4 | 12,0 | 1 |
| д. Новая Кисловка | 9 | 0,4 | 18,1 | 0,5 |
| п. Алешкин | 8 | 0,4 | 4,0 | 2 |
| п. Речное | 7 | 0,3 | 14,6 | 0,5 |
| п. Никольский | 5 | 0,2 | 24,0 | 0,2 |
| п. Гришанов | 4 | 0,2 | 27,0 | 0,1 |
| п. Лебедин | 3 | 0,1 | 6,6 | 0,5 |
| п. Машина | 3 | 0,1 | 7,0 | 0,4 |
| п. Городец | 0 | - | 12,0 | - |
| п. Добровольский | 0 | - | 14,7 | - |
| п. Долгое | 0 | - | 5,1 | - |
| Итого по сельскому поселению: | 2 237 | 100,0 | 21 407,4 | 0,1 |

В соответствии с техническим заданием на разработку проекта генеральные планы выполнены на следующие населенные пункты Кулажского сельского поселения: п. Лесное, с. Кулаги, д. Каменск, п. Красный Завод.

Естественная и миграционная динамики рассматривались только по вышеперечисленным населенным пунктам.

Уровень рождаемости по Кулажскому сельскому поселению в течение анализируемого периода времени нестабилен: в течение 2005 – 2009 гг. присутствует как рост, так и снижение уровня рождаемости. Самый низкий коэффициент рождаемости отмечен в 2006 г. – 4,8 на 1000 жителей, самый высокий в 2008 г. – 10,3. В целом, за период 2005-2009 гг. число родившихся составило 86 человек.

Уровень смертности также является нестабильным. На протяжении рассматриваемого периода времени число умерших колебалось в диапазоне 48-71 человек. Наиболее высокий коэффициент смертности был отмечен в 2009 г. и составил 31,7 на 1000 жителей, наиболее низкий в 2005 г. – 18,8. За период 2005-2009 гг. число умерших составило 289 человек.

Средний разрыв между смертностью и рождаемостью на протяжении рассматриваемого периода времени составил минус 41 человек, суммарное значение естественного прироста – минус 203 человека (Таблица 4, Рисунок 3).

Таблица 4 Динамика основных демографических характеристик населения Кулажского сельского поселения

| Наименование показателей | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | Всего за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся, человек | 16 | 12 | 20 | 23 | 15 | 86 |
| Коэффициент рождаемости, чел. на 1000 чел. населения | 6,3 | 4,8 | 9,0 | 10,3 | 6,7 | - |
| Число умерших, человек | 48 | 55 | 63 | 52 | 71 | 289 |
| Коэффициент смертности, чел. на 1000 чел. населения | 18,8 | 22,0 | 28,4 | 23,3 | 31,7 | - |
| Естественный прирост (убыль) населения, человек | -32 | -43 | -43 | -29 | -56 | -203 |
| Коэффициент естественного прироста (убыли) населения, чел. на 1000 населения | 12,5 | -17,2 | -19,4 | -10,0 | -25,0 | - |

Рисунок 3 Естественное движение населения Кулажского сельского поселения, человек

Ситуация с миграционным процессом складывалась следующим образом: в течение анализируемого периода, 2003 по 2009 гг., число выбывших стабильно превышало число прибывших, за исключением 2006, 2007 и 2009 гг. В целом за период число выбывших превысило число прибывших на 29 человек (Таблица 5, Рисунок 4).

Таблица 5  Механическое движение населения Кулажского сельского поселения (п. Лесное, д. Каменск, п. Красный Завод, д. Кулаги)

| Наименование показателей | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008 г. | 2009г. | Всего за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло (иммигранты) | 35 | 19 | 34 | 47 | 71 | 87 | 119 | 412 |
| Выбыли (эмигранты) | 38 | 24 | 52 | 47 | 63 | 104 | 113 | 441 |
| Механический прирост (сальдо миграции) | -3 | -5 | -18 | 0 | 8 | -17 | 6 | -29 |

Рисунок 4 Механическое движение населения Кулажского сельского поселения

(п. Лесное, д. Каменск, п. Красный Завод, д. Кулаги), человек

Важным показателем демографической ситуации в сельском поселении и его административно-территориальных подразделениях является половозрастная структура населения. Необходимо отметить, прогноз миграционной составляющей движения населения должен производиться не только на основе экстраполяции динамики предыдущих лет, но и с учетом перспектив развития рынка рабочей силы в населенном пункте, то есть жителей трудоспособного возраста.

Трудоспособный возраст – возраст, в котором человек, способный к трудовой деятельности, имеет право трудиться: трудоспособный возраст для мужчины составляет от 16 до 59 лет, для женщин – 16-54 лет.

В целом, возрастная структура населения характеризуется не очень высокой долей числа лиц младше трудоспособного возраста – 15% от общей численности населения. Число жителей трудоспособного возраста составляет 48% и старше трудоспособного - 37%.

В целом, демографическая ситуация в Кулажском сельском поселении характеризуется следующими показателями:

сокращением численности населения (на 13% за последние 5 лет);

отрицательным естественным движением населения (минус 203 человека за период 2005 – 2009 гг.);

отрицательным сальдо миграции (минус 29 человек за период 2003-2009 гг.);

небольшой долей детей в возрасте от 0 до 16 лет в общей структуре населения (15%).

Прогноз численности населения

На сегодняшний день разработан и согласован проект схемы территориального планирования Суражского района, в соответствии с которым проектная численность населения Кулажского сельского поселения к концу 2030 года должна будет составить 2 030 человек, что ниже существующей численности на 9%.

Исходя из сложившейся фактической численности населенных пунктов (малые – все менее 1 тыс. чел.), генеральным планом поселения корректируется прогноз, предложенный схемой территориального планирования Суражского района, в котором предусмотрена стабилизация численности населения Кулажского сельского поселения.

Данное предложение было согласовано письмом от Администрации Суражского района Брянской области от 26.10.10 г.

Численность населения Кулажского сельского поселения должна будет составить 2 250 человек, в том числе п. Лесное – 340 человек, с. Кулаги – 660 человек, д. Каменск – 370 человек, п. Красный Завод – 190 человек.

Рисунок 5 Изменение численности населения Кулажского сельского поселения к концу расчетного срока (2030 г.)

Для анализа перспективы развития народного хозяйства сельского поселения, очень важно знать возрастную структуру населения к концу расчетного срока, а именно долю населения трудоспособного возраста.

Половозрастная структура населения сельского поселения к концу расчетного срока останется на том же уровне:

численность населения младше трудоспособного возраста – 15%;

численность населения трудоспособного возраста – 48%;

численность населения старше трудоспособного возраста – 37%.

## Жилищная сфера

п. Лесное

Жилая застройка п. Лесное представлена малоэтажными и индивидуальными жилыми домами. Частично жилые территории расположены за существующей границей населенного пункта. Общий объем жилищного фонда составляет 7,2 тыс.кв.м. Численность населения составляет 332 человека. Средняя жилищная обеспеченность – 22 кв. м на человека.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилищного фонда в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается.

В северной части населенного пункта жилые территории находятся в СЗЗ объектов транспортной и инженерной инфраструктур. Необходимы мероприятия по выносу жилищного фонда из СЗЗ, либо выносу объектов, оказывающих негативное воздействие.

с. Кулаги

Жилая застройка с. Кулаги представлена индивидуальными жилыми домами усадебного типа. Частично жилые территории расположены за существующей границей населенного пункта. Общий объем жилищного фонда составляет 14,1 тыс. кв. м. Численность населения составляет 657 человек. Средняя жилищная обеспеченность – 21,5 кв. м на человека.

В северной и северо-западной частях населенного пункта жилые территории находятся в СЗЗ от временной площадки для сбора мусора, кладбища, скотомогильника. Необходимы мероприятия по выносу жилищного фонда из СЗЗ, либо выносу объектов, оказывающих негативное воздействие.

д. Каменск

Жилая застройка д. Каменск представлена индивидуальными жилыми домами усадебного типа. Частично жилые территории расположены за существующей границей населенного пункта. Общий объем жилищного фонда составляет 7,2 тыс. кв. м. Численность населения составляет 361 человек. Средняя жилищная обеспеченность – 20 кв. м на человека.

Более 50% жилых территорий населенного пункта находятся в СЗЗ временных площадок для сбора мусора, животноводческой фермы и объектов транспортной инфраструктуры. Необходимы мероприятия по выносу жилищного фонда из СЗЗ, либо выносу объектов, оказывающих негативное воздействие.

п. Красный Завод

Жилая застройка п. Красный Завод представлена индивидуальными жилыми домами усадебного типа. Частично жилые территории расположены за существующей границей населенного пункта. Общий объем жилищного фонда составляет 4,0 тыс. кв. м. Численность населения составляет 182 человека. Средняя жилищная обеспеченность – 22 кв. м на человека.

Вся территория населенного пункта находится в ССЗ временной площадки для сбора мусора. Необходимы мероприятия по выносу площадки для сбора мусора, оказывающей негативное воздействие на поселок.

## Социальная сфера

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Социальные нормативы должны модернизироваться соответственно возрастанию ресурсов и изменениям структуры и масштабов социальных потребностей населения.

Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сопоставление с нормативной потребностью в объектах.

Социальный комплекс п. Лесное представлен следующими объектами:

1. Учреждения образования

МОУ основная общеобразовательная школа им. И.Н.Лагутенко проектной мощностью 280 учащихся, фактическая посещаемость 28 учеников. Степень износа составляет 67%.

2. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Лесновский фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).

3. Учреждения культуры

МУК Лесновский поселенческий центральный дом культуры на 300 мест (расположен в здании администрации сельского поселения);

МУК Лесновская поселенческая центральная библиотека на 8,4 тыс. ед. хранения (расположена в здании администрации сельского поселения).

4. Учреждения физической культуры и спорта

спортивный зал мощностью 288 кв. м площади пола, здание расположено на территории общеобразовательной школы;

хоккейный корт площадью 600 кв. м, который также функционирует на территории школы.

5. Предприятия торговли и питания

2 магазина общей торговой площадью 70 кв. м.

6. Предприятия бытового обслуживания

баня;

гостиница.

7. Организации и учреждении управления

администрация Кулажского сельского поселения, степень износа – 100%;

3 административных здания.

8. Предприятия связи

почтовое отделение.

Таким образом, среди объектов социальной сферы имеют неудовлетворительное техническое состояние (степень износа более 60%) следующие: здание основной общеобразовательной школы и здание администрации Кулажского сельского поселения.

Социальный комплекс с. Кулаги представлен следующими объектами:

1. Учреждения образования

МОУ Кулажская средняя общеобразовательная школа на 320 учащихся, фактическая посещаемость составляет 67 учеников. Степень износа составляет 50%.

При школе функционирует спортивный зал мощностью 162 кв. площади пола и волейбольная площадка площадью 162 кв. м.

На сегодняшний день в школу осуществляется подвоз детей из д. Жемердеевка и п. Лесное. На территории населенного пункта расположено разрушенное здание детского сада.

2. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Кулажский ФАП, степень износа – 79%.

3. Учреждения культуры

Кулажский сельский дом культуры на 300 мест, степень износа 59%;

Кулажская сельская библиотека на 10,6 тыс. ед. хранения (расположена в здании дома культуры).

4. Учреждения физической культуры и спорта

футбольное поле площадью 1500 кв. м

5. Предприятия торговли и питания

3 магазина торговой площадью 114 кв. м;

здание недействующей столовой.

6. Организации и учреждении управления

2 административных здания.

7. Предприятия связи

почтовое отделение.

Таким образом, среди объектов социальной сферы неудовлетворительное техническое состояние (степень износа более 60%) имеет здание фельдшерско-акушерского пункта.

Социальный комплекс д. Каменск представлен следующими объектами:

1. Учреждения образования

МОУ Каменская начальная школа. В здании школы функционирует детский сад мощностью 50 мест, фактически учреждение посещает 30 детей. Степень износа здания - 40%;

МОУ Каменская основная общеобразовательная школа на 190 учащихся, фактическая посещаемость 50 учеников. Степень износа здания – 100%.

2. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Каменский ФАП, степень износа – 49%.

3. Учреждения культуры

Каменский сельский дом культуры на 100 мест, степень износа – 100%;

Каменская сельская библиотека на 7,4 тыс. ед. хранения (расположена в доме культуры).

4. Учреждения физической культуры и спорта

футбольное поле площадью 2900 кв. м.

5. Предприятия торговли и питания

3 магазина общей торговой площадью 77 кв. м

6. Организации и учреждении управления

административное здание (расположено в доме культуры).

7. Предприятия связи

почтовое отделение.

Таким образом, среди объектов социальной сферы неудовлетворительное техническое состояние (степень износа более 60%) имеют здание основной общеобразовательной школы и здание сельского дома культуры.

Социальный комплекс п. Красный Завод представлен магазином, торговая площадь которого составляет 33 кв. м.

Также на территории Кулажского сельского поселения за границами п. Красный Завод расположены детские оздоровительные лагеря «Ипуть» и «Новокемп».

Нормативные размеры параметров объектов обслуживания устанавливаются на основании Местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных решением Кулажского Совета народных депутатов №22 от 30.11.2009 г.

Нормативная потребность в учреждениях здравоохранения указывалась согласно нормативам объема медицинской помощи, установленным Постановлением Администрации Брянской области № 1505 от  29.12.2009 «О территориальной программе государственных гарантий оказания населению Брянской области бесплатной медицинской помощи». Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проведена в соответствии НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», а так же с Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Существующий уровень обеспеченности населения действующими учреждениями социально – бытового назначения населенных пунктов представлен ниже (Таблица 6).

Таблица 6 Расчет обеспеченности в объектах социальной сферы (численность населения п. Лесное – 332 чел., с. Кулаги – 657 чел., д. Каменск – 361 чел., п. Красный Завод – 182 чел.)

| № п/п | Наименование, единица измерения | Норматив | п. Лесное | с. Кулаги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мощность действующего объекта | Норма | Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит) | Мощность действующего объекта | Норма | Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит) |
| Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, место | 85% детей дошкольного возраста (от 1 до 6 лет) | 0 | 11 | -11 | 0 | 28 | -28 |
| 2 | Общеобразовательные (начальные, основные и средние) школы, учащийся* | 100% детей школьного возраста (от 7 до 16 лет) | 280 | 26 | 254 | 320 | 87 | 233 |
| 3 | Внешкольные учреждения, место | 10% детей школьного возраста (от 7 до 16 лет) | 0 | 3 | -3 | 0 | 7 | -7 |
| Учреждения здравоохранения и соцобеспечения |
| 4 | Амбулаторно - поликлинические учреждения, посещений в смену** | 18,24 на 1 тыс. чел. | 0 | 6 | -6 | 0 | 12 | -12 |
| 5 | Больничные учреждения, койка** | 11,08 на 1 тыс. чел. | 0 | 4 | -4 | 0 | 7 | -7 |
| 6 | Фельдшерско-акушерские пункты, объект | по заданию на проектирование | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 7 | Аптеки, объект* | 1 на 6,2 тыс. чел | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи, автомобиль* | 1 на 5 тыс. чел | 0 | 1 | -1 | - |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 9 | Территория физкультурно-спортивных сооружений, га | 0,7-0,9 на 1 тыс. чел. | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 0,2 | 0,5 | -0,3 |
| 10 | Спортивный зал общего пользования, кв.м площади пола | 540 | 288 | - | - | 162 | - | - |
| 11 | Бассейны крытые и открытые общего пользования, кв. м зеркала воды* | 20-25 на 1 тыс. чел. | 0 | 45 | -45 | - |
| Учреждения культуры и искусства |
| 12 | Клубы, посетительское место | 500-300 на 1 тыс. чел. | 300 | 166 | 134 | 300 | 263 | 37 |
| 13 | Библиотеки, тыс.ед. хранения | 6-7,5 на 1 тыс. чел. | 8,4 | 2,5 | 5,9 | 10,6 | 4,9 | 5,7 |
| Предприятия торговли |
| 14 | Магазины, кв. м торговой площади | 300 на 1 тыс. чел. | 70 | 100 | -30 | 114 | 197 | -83 |
| Предприятия общественного питания |
| 15 | Предприятия общественного питания, место | 40 на 1 тыс. чел. | 0 | 13 | -13 | 0 | 26 | -26 |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 16 | Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 7 на 1 тыс. чел. | 0 | 2 | -2 | 0 | 5 | -5 |
| 17 | Бани, место | 7 на 1 тыс. чел | 10 | 2 | 8 | 0 | 5 | -5 |
| 18 | Прачечные, кг белья в смену* | 60 на 1 тыс. чел. | 0 | 134 | -134 | - |
| 19 | Химчистки, кг вещей в смену* | 3,5 на 1 тыс. чел. | 0 | 8 | -8 | - |
| 20 | Гостиницы, мест* | 6 на 1 тыс. чел. | 20 | 13 | 7 | - |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 21 | Отделение и филиалы сберегательного банка, операционное место* | 0,5-1 на 1 тыс. чел. | 0 | 1 | -1 | - |
| 22 | Отделения связи, объект* | по нормам и правилам Министерства связи | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Учреждения управления |
| 23 | Администрация муниципального образования, объект* | по заданию на проектирование | 1 | 1 | 0 | - |
| Объекты пожарной охраны |
| 24 | Пожарное депо, автомобиль* | 2 | 0 | 2 | -2 | - |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование, единица измерения | Норматив | д. Каменск | п. Красный завод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мощность действующего объекта | Норма | Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит) | Мощность действующего объекта | Норма | Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит) |
| Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, место | 85% детей дошкольного возраста (от 1 до 6 лет) | 50 | 27 | 23 | 0 | 12 | -12 |
| 2 | Общеобразовательные (начальные, основные и средние) школы, учащийся* | 100% детей школьного возраста (от 7 до 16 лет) | 190 | 49 | 141 | 0 | 20 | -20 |
| 3 | Внешкольные учреждения, место | 10% детей школьного возраста (от 7 до 16 лет) | 0 | 5 | -5 | 0 | 2 | -2 |
| Учреждения здравоохранения и соцобеспечения |
| 4 | Амбулаторно - поликлинические учреждения, посещений в смену** | 18,24 на 1 тыс. чел. | 0 | 7 | -7 | 0 | 3 | -3 |
| 5 | Больничные учреждения, койка** | 11,08 на 1 тыс. чел. | 0 | 4 | -4 | 0 | 2 | -2 |
| 6 | Фельдшерско-акушерские пункты, объект | по заданию на проектирование | 1 | - | - | 0 | - | - |
| 7 | Аптеки, объект* | 1 на 6,2 тыс. чел | - | - |
| 8 | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи, автомобиль* | 1 на 5 тыс. чел | - | - |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 9 | Территория физкультурно-спортивных сооружений, га | 0,7-0,9 на 1 тыс. чел. | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0 | 0,1 | -0,1 |
| 10 | Спортивный зал общего пользования, кв.м площади пола | 540 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 11 | Бассейны крытые и открытые общего пользования, кв. м зеркала воды* | 20-25 на 1 тыс. чел. | - | - |
| Учреждения культуры и искусства |
| 12 | Клубы, посетительское место | 500-300 на 1 тыс. чел. | 100 | 181 | -81 | 0 | 91 | -91 |
| 13 | Библиотеки, тыс.ед. хранения | 6-7,5 на 1 тыс. чел. | 7,4 | 2,7 | 4,7 | 0 | 1,4 | -1,4 |
| Предприятия торговли |
| 14 | Магазины, кв. м торговой площади | 300 на 1 тыс. чел. | 77 | 108 | -31 | 33 | 55 | -22 |
| Предприятия общественного питания |
| 15 | Предприятия общественного питания, место | 40 на 1 тыс. чел. | 0 | 14 | -14 | 0 | 7 | -7 |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 16 | Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 7 на 1 тыс. чел. | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | -1 |
| 17 | Бани, место | 7 на 1 тыс. чел | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | -1 |
| 18 | Прачечные, кг белья в смену* | 60 на 1 тыс. чел. | - | - |
| 19 | Химчистки, кг вещей в смену* | 3,5 на 1 тыс. чел. | - | - |
| 20 | Гостиницы, мест* | 6 на 1 тыс. чел. | - | - |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 21 | Отделение и филиалы сберегательного банка, операционное место* | 0,5-1 на 1 тыс. чел. | - | - |
| 22 | Отделения связи, объект* | по нормам и правилам Министерства связи | 1 | - | - | - |
| Учреждения управления |
| 23 | Администрация муниципального образования, объект* | по заданию на проектирование | - | - |
| Объекты пожарной охраны |
| 24 | Пожарное депо, автомобиль* | 2 | - | - |

Примечание

|  | определено экспертно; |
| --- | --- |
|  | учтена система подвоза; |
|  | объект ветхий; |

* - потребность в объекте рассчитана на муниципальное образование

** - предполагается обслуживание за счет Центральной районной больницы

Таким образом, проанализировав современное состояние социальной сферы в населенных пунктах Кулажского сельского поселения, можно сделать следующие выводы:

п. Лесное

1. Дефицит объектов:

территории физкультурно-спортивных сооружений – 0,1 га;

магазинов – 30 кв. м торговой площади.

2. Отсутствие объектов

детского дошкольного учреждения – 11 мест;

внешкольного учреждения – 3 места;

выдвижного пункта скорой медицинской помощи – 1 автомобиль;

бассейна – 45 кв. м зеркала воды;

предприятия общественного питания – 13 мест;

предприятия бытового обслуживания – 2 рабочих места;

прачечной – 134 кг белья в смену;

химчистки – 8 кг вещей в смену;

пожарного депо – 2 автомобиля;

отделения сберегательного банка – 1 операционное место.

3. В ветхих зданиях размещены объекты:

МОУ основная общеобразовательная школа им. И.Н.Лагутенко;

администрация Кулажского сельского поселения.

с. Кулаги

1. Дефицит объектов:

территории физкультурно-спортивных сооружений – 0,3 га;

магазинов – 83 кв. м торговой площади.

2. Отсутствие объектов

детского дошкольного учреждения – 28 мест;

внешкольного учреждения – 7 мест;

предприятия общественного питания – 26 мест;

предприятия бытового обслуживания – 5 рабочих мест;

бани – 5 мест.

3. В ветхих зданиях размещены объекты:

Кулажский фельдшерско-акушерский пункт.

д. Каменск

1. Дефицит объектов:

клуба – 81 посетительское место;

магазинов – 31 кв. м торговой площади.

2. Отсутствие объектов

внешкольного учреждения – 5 мест;

предприятия общественного питания – 14 мест;

предприятия бытового обслуживания – 3 рабочих места;

бани – 3 места.

3. В ветхих зданиях размещены объекты:

МОУ Каменская основная общеобразовательная школа;

Каменский сельский дом культуры.

п. Красный Завод

1. Дефицит объектов:

магазинов – 22 кв. м торговой площади.

2. Отсутствие объектов

детского дошкольного учреждения – 12 мест;

общеобразовательной школы – 20 учащихся;

внешкольного учреждения – 2 места;

территории физкультурно-спортивных сооружений – 0,1 га;

клуба – 91 посетительское место;

библиотеки – 1,4 тыс. ед. хранения;

предприятия общественного питания – 7 мест;

предприятия бытового обслуживания – 1 рабочее место;

бани – 1 место.

Не указан дефицит амбулаторно-поликлинических и больничных учреждений, так как население сельского поселения проходит медицинское обслуживание в административном центра района – г. Сураж.

Таким образом, предлагается разработать мероприятия по приведению в соответствие мощностей объектов к нормативным значениям, путем реконструкции или нового строительства объектов с указанием на последовательность их выполнения.

## Производственная сфера

Основным видом экономической деятельности, представленным в сельском поселении является сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции. Сельскохозяйственные производители представлены крестьянско-фермерскими хозяйствами (далее - КФХ) и личными подсобными хозяйствами.

п. Лесное

В границах населенного пункта расположено складское помещение ФГУ комбинат «Слава» Росрезерва и здание недействующей конюшни.

с. Кулаги

В границах населенного пункта расположено здание недействующей заготовительной конторы.

д. Каменск, п. Красный Завод

В границах населенных пунктов нет объектов производственного назначения.

Территория муниципального образования вне границ населенных пунктов

На территории муниципального образования вне границ населенных пунктов в настоящее время расположены следующие объекты:

Действующие:

пилорама;

2 коровника;

животноводческая ферма (КРС, свиньи);

животноводческая ферма СПК Каменский (КРС) на 127 голов;

производственный центр;

убойный цех;

КФХ Лёсич;

КФХ Шестера (КРС);

Карьер Беловодский (песчаный);

Карьер Кисловка (песчаный);

складская территория.

Недействующие:

пилорама;

комбикормовый цех;

зерносклад;

зернохранилище;

машинно-тракторная мастерская;

Карьер Закот (песчаный).

## Транспортная инфраструктура

### Внешний транспорт

Территория Кулажского сельского поселения расположена в южной части Суражского муниципального района Брянской области. В настоящее время на его территории присутствует автомобильный и железнодорожный транспорт.

Железнодорожный транспорт

В меридиональном направлении через территорию Кулажского сельского поселения проходит Московская железная дорога федерального значения. Протяженность железнодорожных линий федерального значения, включая подъезд к складу горюче-смазочных материалов, в границах Кулажского сельского поселения составляет 11,9 км. В местах перехода через водные препятствия и через автомобильные дороги имеются 2 моста и 1 путепровод.

Автомобильный транспорт

На сегодняшний день в Брянской области отсутствует утвержденный перечень автомобильных дорог регионального или межмуниципального, но имеются следующие документы:

Постановление администрации Брянской области от 8 сентября 2006 г. № 555 "О классификации автомобильных дорог в Брянской области" (по состоянию на 31 октября 2007 г.);

неутвержденный перечень автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения (данные ГУ "Управление дорожного хозяйства Брянской области");

Постановление администрации Суражского муниципального района Брянской области от 26 декабря 2006 г. № 522-а "О передаче на баланс районной администрации автомобильных дорог, принятых из областной собственности от ГУ "Управление дорожного хозяйства Брянской области" в муниципальную собственность".

Учитывая вышеуказанные документы, к областным можно отнести следующие автомобильные дороги:

Мглин - Сураж. В границах Кулажского сельского поселения данная дорога имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием; протяженность ее участка составляет 2,6 км;

Унеча - Сураж. В границах Кулажского сельского поселения данная дорога имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием; протяженность ее участка составляет 15,2 км;

Клинцы - Сураж. В границах Кулажского сельского поселения данная дорога имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием; протяженность ее участка составляет 12,4 км.

В местах перехода через водные препятствия на областных автомобильных дорогах имеются 2 моста.

В настоящее время в Суражском муниципальном районе перечень автомобильных дорог местного значения отсутствует.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Кулажского сельского поселения составляет 238,4 км, в том числе: дороги с капитальным типом дорожной одежды – 19,5 км, дороги с переходным типом дорожной одежды - 18,3 км, грунтовые дороги – 200,6 км. Все местные дороги относятся к IV-V категориям. В месте пересечения с железной дорогой, южнее п. Лесное имеется действующий железнодорожный переезд.

Наибольшее значение для Кулажского сельского поселения имеют следующие автомобильные дороги общего пользования местного значения:

"Клинцы - Сураж" - Лесное;

"Кулаги - Княж" - Жемердеевка;

Закот - Беловодка;

Кулаги - Княж.

Автобусное сообщение на территории Кулажского сельского поселения представлено следующими маршрутами:

Сураж - Жемердеевка;

Сураж - Клинцы;

Сураж - Унеча;

Сураж - Лопазна

Обслуживание маршрутов осуществляет ОАО "Суражское АТП".

Анализ состояния существующего внешнего транспорта

В настоящее время основной проблемой в сфере внешнего транспорта Кулажского сельского поселения является отсутствие подъезда по автомобильным дорогам с капитальным типом дорожной одежды к населенным пунктам, кладбищам, свалкам, объектам сельскохозяйственного назначения и т.п.

### Улично-дорожная сеть

На сегодняшний день значительная часть улиц и дорог населенных пунктов, входящих в состав Кулажского сельского поселения, имеют дорожные одежды низшего типа с грунтовым покрытием. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий. Это связано с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров). Основные показатели существующей улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав Кулажского сельского поселения, приведены ниже (Таблица 7).

Таблица 7 Основные показатели существующей улично-дорожной сети

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность улиц / площадь покрытия по типам дорожной одежды, км/м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Капитальный | Переходный | Низший | Всего |
| 1 | с. Кулаги | 9,5 / 54590 | - / - | 10,0 / 33050 | 19,5 / 87640 |
| 2 | п. Красный Завод | - / - | - / - | 2,4 / 9300 | 2,4 / 9300 |
| 3 | д. Каменск | 0,1 / 350 | - / - | 7,2 / 26460 | 7,3/ 26810 |
| 4 | п. Лесное | - / - | - / - | 1,7 / 6780 | 1,7 / 6780 |

Анализ состояния существующей улично-дорожной сети

В настоящее время выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав Кулажского сельского поселения:

отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям, согласно требованиям МНГП;

отсутствие на значительной части улиц дорожных одежд капитального типа;

отсутствие тротуаров на улицах.

### Объекты транспортной инфраструктуры

На территории Кулажского сельского поселения имеются следующие объекты транспортного обслуживания:

действующая железнодорожная станция Ипуть, расположенная на западной границе п. Лесное;

недействующая автозаправочная станция (далее по тексту - АЗС), расположенная на юго-западной границе д. Каменск;

действующий пешеходный мост, расположенный в 1,8 км западнее п. Красный Завод;

2 действующих остановочных павильона общественного транспорта, расположенные возле южной границы п. Заполье на автомобильной дороге Унеча - Сураж.

На территории п. Лесное расположены 2 действующих гаражных кооператива общей мощностью 80 машино-мест. Размещение части гаражей не соответствует требованиям действующих санитарных норм (п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", далее по тексту - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200), так как существующая жилая застройка расположена в санитарно-защитных зонах данных объектов.

На территории д. Каменск имеется 1 действующий павильон общественного транспорта.

На территории с. Кулаги и п. Красный Завод объекты транспортного обслуживания отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортного обслуживания

По состоянию на начало 2010 г. общая численность жителей в Кулажском сельском поселении составляла 2237 чел. Обеспеченность населения легковыми автомобилями равнялась 192 ед. на 1000 жителей. В соответствии с этими данными легковых автомобилей было 430 ед.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, станциями технического обслуживания (далее по тексту - СТО) и местами постоянного хранения легкого автотранспорта обозначены в СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (далее по тексту - СНиП 2.07.01-89*):

согласно п. 6.41 автозаправочные станции следует проектировать из расчета 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

согласно п. 6.40 станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей;

согласно п. 6.33 общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, требований СНиП 2.07.01-89* и наличия объектов дорожного сервиса видно, что в настоящее время поселение не обеспечено объектами: СТО и АЗС. Потребность в СТО составляет 3 поста, в АЗС - 2 топливо-раздаточные колонки.

В соответствии с обеспеченностью жителей индивидуальными легковыми автомобилями и с учетом численности населения, проживающего в малоэтажной застройке п. Лесное (288 чел.), потребность в местах постоянного хранения автотранспорта для данного населенного пункта составляет 50 машино-мест. Исходя из наличия и потребности мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта, можно сделать вывод, что в настоящее время в п. Лесное спрос на гаражи удовлетворен.

Так как жилая застройка с. Кулаги, д. Каменск и п. Красный Завод носит индивидуальный характер, и дома имеют приквартирные участки, можно сделать вывод, что на сегодняшний день потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта для данных населенных пунктов удовлетворена, и размещение гаражей не требуется.

## Коммунальное обслуживание

### Водоснабжение

Источником централизованного водоснабжения на территории Кулажского сельского поселения являются подземные воды. Каждый водозабор представлен подземной скважиной и водонапорной башней. Водопроводные очистные сооружения отсутствуют.

Качество воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

с. Кулаги

В с. Кулаги централизованным водоснабжением обеспечена большая часть территории. Объем водопотребления составляет 16,3 тыс.куб.м./год.

Западную часть населенного пункта обслуживает водозабор, расположенный на территории школы по ул. Октябрьская. Водозабор для перспективного централизованного водоснабжения села не сохраняется, т.к. не соответствует санитарным нормам.

Индивидуальную жилую застройку по ул. им. Крупской, ул. Д. Бедного обслуживает водозабор, расположенный восточнее населенного пункта. Данный водозабор возможно развивать для перспективного централизованного водоснабжения села.

Водопроводная сеть тупиковая из асбестоцементных, стальных и полиэтиленовых труб, протяженностью 8,5 км. Часть сетей находятся в неудовлетворенном санитарно-техническом состоянии и непригодна для дальнейшей эксплуатации.

Для технических нужд фермы, расположенной северо-западнее с. Кулаги, используется локальный подземный водозабор.

п. Лесное

В п. Лесное централизованным водоснабжением обеспечена малоэтажная жилая застройка по ул. Школьная, ул. Садовая. На территории индивидуальной жилой застройки по ул. Новая водоснабжение децентрализованное.

Водозабор расположен на территории ФГУ комбинат "Слава" Росрезерва. Водозабор для перспективного централизованного водоснабжения села не сохраняется вследствие несоответствия санитарным нормам, предлагается использовать для технических нужд предприятия.

Водопроводная сеть тупиковая Ду 50-100мм, протяженностью 1,1 км. Наблюдается износ сетей.

д. Каменск

В д. Каменск централизованным водоснабжением обеспечена индивидуальная жилая застройка по ул. Молодежная, ул. Новая. Объем водопотребления составляет 8,8 тыс.куб.м./год.

Водозабор расположен в центре населенного пункта, на территории индивидуальной жилой застройки. Водозабор для перспективного централизованного водоснабжения села не сохраняется вследствие несоответствия санитарным нормам.

Водопроводная сеть тупиковая из полиэтиленовых труб, протяженностью 1,1 км.

п. Красный Завод

На территории п. Красный Завод централизованным водоснабжением обеспечены детские оздоровительные лагеря "Ипуть" и "Новокемп" и индивидуальная жилая застройка по ул. Зеленая, ул. Дачная. Водоснабжение остальной территории осуществляется из индивидуальных колодцев.

Водозабор расположен юго-западнее п. Красный Завод, в створе ул. Зеленая, является собственностью детского оздоровительного лагеря «Ипуть».

Генеральным планом для перспективного централизованного водоснабжения села предусмотрено строительство собственного водозабора.

Водопроводная сеть тупиковая, протяженностью 0,5 км.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения Кулажского сельского поселения, выявлено следующее:

низкий процент обеспеченности централизованным водоснабжением;

зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения не соблюдаются;

система обеззараживания воды отсутствует, что способствует её вторичному загрязнению;

износ сетей и сооружений.

На перспективу необходимо строительство водозаборов с соблюдением зон санитарной охраны, водопроводных очистных сооружений для доведения качества воды до нормативов и водопроводной сети для обеспечения централизованным водоснабжением существующей и перспективной застройки.

### Водоотведение

На территории населенных пунктов Кулажского сельского поселения централизованная система водоотведения имеется только в п. Лесное. Сброс сточных вод с территорий остальных населенных пунктов осуществляется на рельеф.

п. Лесное

В п. Лесное система водоотведения комбинированная. Централизованный отвод стоков осуществляется с территории малоэтажной жилой застройки. На территории индивидуальной жилой застройки система водоотведения децентрализованная.

Стоки собираются самотечной канализационной сетью Ду 150 мм и поступают на КНС, расположенную по ул. Садовая. От КНС сточные воды напорным коллектором диаметром Ø150 мм, а затем безнапорным коллектором Ø200 мм поступают на канализационные очистные сооружения (далее КОС), расположенные северо-восточнее населенного пункта.

Очистные сооружения - механической и биологической очистки, проектной производительностью 130 м3/сут. Биологическая очистка происходит на полях фильтрации.

Протяженность магистральных самотечных сетей составляет 1,3 км, напорных- 0,25 км.

с. Кулаги, п. Красный Завод, д. Каменск

Отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты, с последующим сбросом на рельеф.

На перспективу необходимо обеспечить жителей децентрализованной системой водоотведения. Для улучшения экологической обстановки предусмотреть строительство канализационных очистных сооружений со сливной станцией.

Анализируя современное состояние систем водоотведения в населенных пунктах Кулажского сельского поселения, установлено следующее:

отсутствие канализационных очистных сооружений в с. Кулаги, п. Красный Завод, д. Каменск;

в санитарно-защитной зоне КОС п. Лесное расположена жилая застройка;

износ канализационных сетей и объектов в п. Лесное.

На расчетный срок требуется выполнить реконструкцию и расширение существующей системы водоотведения с селитебной территории п. Лесное. Модернизировать канализационные очистные сооружения с целью уменьшения санитарно-защитной зоны.

Для с. Кулаги, п. Красный Завод, д. Каменск на расчетный срок предусмотреть децентрализованную систему отвода сточных вод с установкой септиков и выгребов заводского изготовления.

### Теплоснабжение

п. Лесное

Система теплоснабжения централизованная.

Теплоснабжение общественных, административных зданий и малоэтажной жилой застройки осуществляется от газовой котельной, расположенной в поселке на территории ФГУ Комбинат "Слава".

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении от котельной составляет 1,7 км. Диаметр трубопроводов 57-133 мм. Способ прокладки – подземный в непроходных каналах.

с. Кулаги

Система теплоснабжения децентрализованная.

Теплоснабжение общеобразовательной школы и детского сада осуществляется от газовой котельной, расположенной на территории школы.

Теплоснабжение общественных зданий, не подключенных к котельным, и индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных котлов и печек. Топливом являются природный газ, уголь, дрова.

д. Каменск

Система теплоснабжения децентрализованная.

Теплоснабжение общеобразовательной школы осуществляется от собственной газовой котельной.

Теплоснабжение остальных общественных и административных зданий, а также индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных котлов и печек. Топливом являются природный газ, уголь, дрова.

п. Красный Завод

Система теплоснабжения децентрализованная.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных котлов и печек. Топливом являются природный газ, уголь, дрова.

Анализируя существующую систему теплоснабжения, выявлено, что данная система теплоснабжения является оптимальным вариантом для данных населенных пунктов.

Теплоснабжение детского оздоровительного лагеря "Ипуть", расположенного за границами населенного пункта, осуществляется от собственной газовой котельной.

### Электроснабжение

На территории муниципального образования Кулажское сельское поселение располагаются две понизительные подстанции (далее - ПС) ПС 110/35/6 кВ "Сураж", мощностью 16+16 МВА, введенная в эксплуатацию в 1975 году, и ПС 35/10 кВ "Слава", мощностью 1,6+2,5 МВА, введенная в эксплуатацию в 1963 году.

ПС 110/35/6 кВ "Сураж", расположенная в северной части Кулажского сельского поселения, является опорным центром питания сельских поселений всего Суражского района. По воздушным линиям электропередачи (далее - ЛЭП) ЛЭП 35 кВ подключены все понизительные подстанции, задействованные в схеме электроснабжения Суражского района.

Источником централизованного электроснабжения Кулажского сельского поселения является понизительная подстанция (ПС) ПС 35/10 кВ "Слава", расположенная в северной части поселка Лесное. Передача мощности от ПС 35/10 кВ "Слава" осуществляется по воздушным линиям электропередачи ЛЭП 10 кВ до трансформаторных подстанций (далее - ТП) ТП 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах.

Электроснабжение потребителей электрической энергии населенных пунктов сельского поселения обеспечивается в основном по третьей категории.

По территории муниципального образования проходят транзитные линии электропередачи ЛЭП 110 кВ, протяженностью 29,3 км, ЛЭП 35 кВ — 22,5 км, ЛЭП 10 кВ — 89,7 км.

п. Лесное

В поселке Лесное, на территории комбината "Слава", расположены две ТП 10/0,4кВ, различной мощности, от которых осуществляется электроснабжение поселка. Так же на территории комбината "Слава" расположена дизельная электростанция (далее - ДЭС), выведенная в резерв. Общая протяженность воздушной ЛЭП 10 кВ составляет 0,4 км, кабельной ЛЭП 10 кВ - 0,7 км.

с. Кулаги

На территории с. Кулаги расположено 8 ТП 10/0,4кВ, мощностью от 20 до 250 кВА, от которых осуществляется электроснабжение села. Общая протяженность воздушных ЛЭП 10 кВ составляет 7,6 км.

д. Каменск

На территории д. Каменск расположено 3 ТП 10/0,4кВ, мощностью от 30 до 160 кВА, от которых осуществляется электроснабжение деревни. Общая протяженность воздушных ЛЭП 10 кВ составляет 2,8 км.

п. Красный Завод

На территории п. Красный Завод расположено 2 ТП 10/0,4кВ, мощностью по 60 кВА, от которых осуществляется электроснабжение поселка. Общая протяженность воздушных ЛЭП 10 кВ составляет 0,9 км.

Анализ современного состояния системы электроснабжения Кулажского сельского поселения показывает, что система электроснабжения централизованная и в целом обеспечивает необходимый уровень обслуживания. Однако оборудование трансформаторных подстанций морально и физически устарело, так же большой срок службы претерпели опоры и голый провод, что привело к их эксплуатационному износу.

### Газоснабжение

Газоснабжение потребителей Кулажского сельского поселения осуществляется природным газом от двух газораспределительных станций (ГРС), питающихся от магистрального газопровода (МГВД) "Дашава - Киев - Брянск - Москва" диаметром 500 мм.

Подача газа для потребителей д. Каменск, п. Красный Завод и п. Лесное осуществляется газопроводами высокого давления диаметрами 108-160 мм, питающимися от ГРС "Сураж". ГРС расположена на территории Овчинского сельского поселения. По территории Кулажского сельского поселения проходит газопровод - отвод от МГВД "Дашава - Киев - Брянск - Москва" на ГРС "Сураж" диаметром 219 мм протяженностью 13,1 км.

Подача газа для потребителей с. Кулаги осуществляется газопроводом высокого давления диаметром 159 мм, питающимися от ГРС "Клинцы". ГРС расположена на территории Клинцовского муниципального района.

Подача газа для потребителей д. Глуховка осуществляется газопроводом высокого давления, питающимися от ГРС "Красновичи". ГРС расположена на территории Унечского муниципального района.

По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения 2-х ступенчатая:

от ГРС запитываются газопроводы высокого давления II категории (0,6 МПа), подводящие газ к котельным и газорегуляторным пунктам (ГРП);

от ГРП запитываются сети низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к потребителям жилой застройки.

Материал газопроводов – сталь, полиэтилен. Прокладка выполнена преимущественно подземно. По принципу построения сети газоснабжения выполнены по тупиковой схеме.

Природный газ используется для:

приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения потребителей индивидуальной жилой застройки;

отопления и нужд коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

Уровень газификации сельского поселения составляет 35%.

Основной проблемой в области газоснабжения является низкий уровень газификации населенных пунктов сельского поселения.

Схемой территориального планирования Суражского муниципального района Брянской области предусмотрена дальнейшая газификация населенных пунктов Кулажского сельского поселения. Использование природного газа в качестве единого энергоносителя для теплогазоснабжения позволит разрешить проблемы обеспеченности теплом и топливом, а также существенно снизить нагрузку на электросети.

### Связь и информатизация

Услуги местной телефонной связи общего пользования на территории Кулажского сельского поселения оказывает Брянский филиал ОАО «Ростелеком-Центр» Унечский ЭТУС, предоставляющий потребителям поселения весь спектр услуг связи и передачи данных.

На территории сельского поселения установлено три автоматических телефонных станции (АТС) в п. Лесное емкостью 96 номеров, с. Кулаги емкостью 50 номеров, д. Каменск емкостью 50 номеров. Межстанционная связь осуществляется посредством кабельных линий связи. Связь абонентов с АТС осуществляется по подземным линиям связи. Территория поселка Красный Завод покрыта сетями сотовой связи стандарта GSM.

В услуги местной телефонной связи так же входит использование таксофонов и средств коллективного доступа, переговорных пунктов. Коллективный доступ в интернет на территории сельского поселения предоставляет ФГУП «Почта России».

В населенных пунктах нет проводного радиовещания. Жители принимают телевизионный сигнал от телевизионного ретранслятора, расположенного на территории г. Унеча. Эфирное радиовещание осуществляется радиостанциями с того же ретранслятора: «Радио России», «Маяк», «Европа+» и «Юность».

Услуги мобильной связи на территории сельского поселения предоставляют операторы мобильной связи стандарт GSM 900/1800:

ОАО «Вымпел-Коммуникации» (торговая марка «Билайн GSM»);

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (торговая марка МТС);

ОАО "Мегафон" (торговая марка "Мегафон").

На территории сельского поселения установлены два антенно-мачтовых сооружения (АМС) для размещения оборудования операторов мобильной связи. АМС "Мегафон" в селе Кулаги и АМС "Билайн" в деревне Глуховка. В селе Кулаги планируется строительство двух антенно-мачтовых сооружений (АМС) "Билайн" и "Теле 2".

По территории сельского поселения проходит две транзитных волоконно-оптических линии связи (ВОЛС):

ВОЛС вдоль нефтепровода Дружба-1 "Унеча - Полоцк";

ВОЛС "Мглин-Сураж-Гордеевка".

Перечень услуг связи, оказываемых населению Кулажского сельского поселения, соответствует требованиям "Концепции развития рынка телекоммуникационных услуг Российской Федерации на 2001-2010 годы" и в перспективе до 2015 года. Услуги предоставляются как с помощью средств фиксированной связи, так и на основе средств подвижной сотовой связи и абонентского радиодоступа. Уровень обеспечения услугами связи населения соответствует высокому уровню.

Анализ перечня услуг связи, предоставляемых населению, показывает, что в целом системы телекоммуникаций Кулажского сельского поселения обеспечивают необходимый уровень обслуживания. Однако по отдельным направлениям существуют потенциальные возможности увеличения объема и улучшения качества предоставления услуг связи.

В перспективе необходима модернизация существующих АТС и замена оборудования с увеличением номерной емкости, а также строительство межстанционных волоконно-оптической линии связи до г. Сураж.

## Охрана историко-культурного наследия

### Объекты культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

На территории муниципального образования расположены объекты историко-культурного наследия, такие как памятники археологии и памятники истории местного значения.

Памятники истории - здания, сооружения и памятные места, связанные со значительными событиями в жизни общества, с развитием культуры, науки и техники, с жизнью выдающихся людей.

Памятники археологии - городища, курганы, остатки древних поселений и сооружения, участки культурного слоя древних поселений, древние места захоронений.

Перечень объектов культурного значения представлен ниже (Таблица 8).

Таблица 8 Перечень объектов культурного значения, расположенных на территории Кулажского сельского поселения

| № п/э | Наименование памятника | Местоположение | Датировка | Документ о принятии на гос.охрану, гос.номер | Современное использование | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники истории |
|  | Братская могила 10 советских воинов | д. Жмердеевка | 1943 | Решение Брянского облисполкома от 10.07.79 г. № 406 1501484000 | - | удовл. |
|  | Братская могила 30 советских воинов | д. Княж | 1943 | Решение Брянского облисполкома от 10.07.79 г. № 406 1501485000 | - | удовл. |
|  | Братская могила 30 советских воинов | с. Кулаги | 1943 | Решение Брянского облисполкома от 10.07.79 г. № 406 1501489000 | - | удовл. |
|  | Братская могила 7 советских воинов | д. Старая Кисловка | 1943 | Решение Брянского облисполкома от 10.07.79 г. № 406 1501498000 | - | удовл. |
| Памятники археологии |
|  | Курганный могильник "Закот" (46 насыпей) | 0,5 км к С от п. Закот, на водоразделе | X-XII вв. | вновь выявленный | инж.-коммуникац. (кладбище) | аварийное |
|  | Курганный могильник "Каменск" (6 насыпей) | 1 км к С от д. Каменск а водразделе | X-XIII вв. | Решение Брянского облисполкома от 10.07.79 г. № 406 1501456000 | лес | удовл. |
|  | Селище "Закот" | 1 км к С от п. Закот, на лев. берегу р. Ипуть | IX-X вв. | вновь выявленный | инж.-коммуникац. (карьер) | аварийное |
|  | Селище "Селище - 1" | 0,25 км к СВ от д. Селище, на левом берегу р. Козка | XI-XIII вв. | вновь выявленный | не использ. | аврийное |
|  | Селище "Селище-2" | 0,5 км к востоку от д. Селище на лев. берегу р. Козка | I тыс. н.э. | вновь выявленный | пашня | неудовл. |

### Зоны охраны

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с Законом Брянской области от 08.02.2006  N 11-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Брянской области» границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах зон охраны объектов культурного наследия утверждаются на основании проектов зон охраны объекта культурного наследия администрацией Брянской области и органом охраны объектов культурного наследия Брянской области.

Проектирование и проведение работ по сохранению памятника, а также проектирование и проведение работ на их территории и в их зонах охраны осуществляются по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Брянской области.

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается.

### Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемых природных территорий в границах Кулажского сельского поселения не установлено.

## Экологическое состояние территории

### Атмосферный воздух

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Кулажского поселения являются передвижные источники загрязнения. В составе выбросов от автомобильного транспорта преобладают оксиды углерода и азота, а также углеводороды.

Главной причиной неблагоприятного воздействия автотранспорта на окружающую среду остается низкий технический уровень эксплуатации подвижного состава, отсутствие системы нейтрализации отработанных газов, неудовлетворительное состояние автомобильных дорог.

Строительные и транспортные предприятия характеризуются незначительными максимально-разовыми выбросами загрязняющих веществ, в основном предельных углеводородов, продуктов сгорания топлива и пылевыми неорганизованными выбросами.

Контроль состояния атмосферного воздуха осуществляет Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Брянской области в Суражском районе. Исследования проводились по следующим показателям: пыль, сернистый газ, окись углерода, окислы азота, углеводороды, свинец. В 2007 г. проведены исследования в зоне влияния промышленных предприятий, на автомагистралях и в зоне жилой застройки по 5 ингредиентам. В результате проведенных исследований превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено.

На территории муниципального образования располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов на территории Кулажского сельского поселения представлены ниже  (Таблица 9).

Таблица 9 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов, расположенных на территории Кулажского сельского поселения

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| д. Беловодка |
| 1 | Кладбище | 50 |
| с. Кулаги |
| 1 | Кладбище | 50 |
| д. Жемердеевка |
| 1 | Кладбище* | 50 |
| п. Лесное |
| 1 | Гаражи* | 15, 25 |
| 2 | Канализационная насосная станция | 15 |
| Кулажское сельское поселение |
| 1 | Временная площадка для сбора мусора* | 1000 |
| 2 | Скотомогильник | 1000 |
| 3 | Убойный цех* | 1000 |
| 4 | Животноводческая ферма СПК Каменский (КРС)* | 300 |
| 5 | Канализационные очистные сооружения* | 200 |
| 6 | ФГУ комбинат "Слава" Росрезерва* | 100 |
| 7 | Карьер | 100 |
| 8 | Пилорама | 100 |
| 9 | Кладбище | 50 |
| 10 | Коровник | 50 |
| 11 | КФХ Шестера (КРС) | 50 |
| 12 | Животноводческая ферма (КРС, свиньи) | 50 |
| 13 | Производственный центр | 50 |
| 14 | Складская территория | 50 |

* Объекты, в санитарно-защитной зоне от которых  расположена жилая застройка.

Размещение объектов для проживания людей в СЗЗ не допускается в соответствии с требованием п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03.

### Поверхностные воды и подземные воды

Качество поверхностных вод рек, несмотря на постоянный спад производства за последние годы и уменьшение объема сброса сточных вод, по-прежнему не отвечает нормативным требованиям.

Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов являются неочищенные (недостаточно очищенные) сточные воды, ливневые стоки с промышленных и жилых территорий и талые воды с сельскохозяйственных угодий, дорог. Химическая специфика загрязняющих веществ характерна для названных источников загрязнения – это нефтепродукты, аммонийный и нитратный азот, анионоактивные поверхностно-активные вещества (АПАВ). Повышенные содержания меди, железа, марганца и фенола носят природный характер.

В соответствии с Докладом Комитета природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области «Об экологической ситуации Брянской области в 2010 году» (http://www.bryanskobl.ru/news/2011/02/28/14470/) река Ипуть относится ко 2 классу качества («слабо загрязненная»), удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ) – 1,96, КК -23,0%. Ухудшилось качество воды в створе ниже г.Сураж – вода вновь перешла в 3 класс качества, разряд «А», «загрязненная»; УКИЗВ – 2,11 (2009г. – 1,84). В воде реки повышено содержание железа общего, по среднегодовым концентрациям до 3 ПДК (предельно-допустимые концентрации), при максимальном значении - до 6 ПДК). Максимальные концентрации по биохимической потребности в кислороде за 5 суток (БПК5) , химическому потреблению кислорода (ХПК), азоту аммонийному и фосфатам находятся в пределах 2 – 3 ПДК.

Увеличение концентрации загрязняющих веществ в водах рек района произошло из-за засухи 2010 года (то есть резкого снижения уровня воды в реках).

Подземные воды, как наиболее динамичный компонент литосферы, активно реагируют на антропогенное воздействие. Это проявляется в изменении гидрогеохимической обстановки, гидродинамических условий, уровней грунтовых и напорных вод, их загрязнении, образованию  заболачивания, подтоплении территории.

Таким образом, качество питьевой воды подаваемой населению не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Особенно высока доля неудовлетворительных проб в источниках нецентрализованного водоснабжения.

### Почвенный покров

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы нарушаются в результате разработки карьерных выемок, траншей для трасс трубопроводов, организации промплощадок, строительстве транспортных коммуникаций и др.

В последние годы произошло существенное снижение применения минеральных и органических удобрений, известкования и фосфоритования, что вызвало падение плодородия почв на территории поселения. Вынос питательных веществ из почвы с фактически убираемым урожаем сельскохозяйственных культур и сорняками в 5-7 раз превышает их поступление с минеральными и органическими удобрениями. Спад химизации земледелия негативно отразился на плодородии и продуктивности почв.

Объемы выпадения тяжелых металлов на поверхность почвы незначительны и не ведут к ухудшению природной цепи и качества продукции.

Исследования, проведенные в 2007 г. Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Брянской области свидетельствуют о том, что по санитарно-химическим показателям пробы почв соответствуют гигиеническим нормативам, однако, отмечается превышение соответствующих требований в пробах почв по микробиологическим и паразитологическим показателям.

На экологическое состояние почвенного покрова в сельском поселении существенное влияние оказывает наличие несанкционированных свалок твёрдых бытовых отходов (ТБО) и скотомогильник. Скотомогильник не отвечает природоохранным и санитарно-гигиеническим требованиям.

В свалочном грунте характерно присутствие накоплений микроэлементов (серебро, вольфрам, молибден, никель, медь, свинец и некоторые другие элементы). Техногенные грунты свалок имеют аномальные геофизические и инженерно-геологические характеристики, неоднородные фильтрационные свойства и водоотдачу.

Атмосферные осадки, выпадающие на территорию свалок, насыщаются токсикантами и беспрепятственно попадают в почву, способствуя ее загрязнению. Также несанкционированные свалки вызывают загрязнение грунтовых вод, атмосферного воздуха, способствуют распространению неприятного запаха, создают опасность распространения инфекций.

Скотомогильник, расположенный на территории сельского поселения является потенциально опасным для экологического благополучия окружающей среды. Он создаёт бактериологическую опасность загрязнения почв. Также существует опасность распространения инфекционных заболеваний, негативного влияния на эпидемиологическую обстановку в близлежащих населенных пунктах и на объектах сельскохозяйственного назначения.

Дальнейшая эксплуатация скотомогильника в существующем режиме недопустима.

### Санитарная очистка территории

Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления, в первую очередь их хранения и захоронения, на сегодняшний день остается одной из важнейших экологических проблем в поселении.

На территории Кулажского сельского поселения расположено шесть площадок для временного хранения ТБО общей площадью 2,35 га. В соответствии с данными, полученными от Управления Роспотребнадзора по Брянской области годовой объем образования ТБО в Кулажском сельском поселении составляет 210,0 тонны, образующиеся отходы относятся к 5 классу опасности. Источников промышленных отходов на территории поселения нет.

Требуют решения проблемы утилизации отходов лечебно-профилактических учреждений, лекарственных препаратов, сбор, обезвреживание и утилизация которых должны осуществляться в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

На территории поселения расположен 1 скотомогильник для захоронения биологических отходов. Скотомогильник не отвечает требованиям природоохранного законодательства и проектом генерального плана рекомендуются к закрытию.

## Анализ наличия земель различных категорий, обоснование перевода земель различных категорий в земли населенных пунктов. Предложения по изменению границ

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Границы поселения установлены Законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-З «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области». В результате установления границ поселения в состав его территории вошли земли следующих категорий: земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности и иного специального назначения, земли водного фонда, земли запаса, земли населенных пунктов.

Границы земель вышеуказанных категорий отображены на схеме, входящей с состав проекта генерального плана поселения, а состав и порядок их использования определен Земельным кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенного пункта, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Землями промышленности и иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Порядок использования отдельных видов земель промышленности и иного специального назначения, а также установления зон с особыми условиями использования земель данной категории определяется, если иное не установлено Земельным кодексом, Правительством Российской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в федеральной собственности; органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; органами местного самоуправления в отношении указанных земель, находящихся в муниципальной собственности.

К землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, а также земли, занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

На территории поселения есть также земли запаса, к которым относятся земли, находящиеся в государственной собственности и не предоставленные гражданами или юридическим лицам. Использование земель запаса допускается после перевода их, в порядке предусмотренным действующим законодательством, в другую категорию.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы населенных пунктов п. Лесное, с. Кулаги, п. Александровский, п. Алексеевский, п. Алешкин, д. Беловодка, д. Глуховка, п. Городец, п. Гришанов, п. Добровольский, п. Долгое, п. Евсеевский, п. Заполье, д. Жемердеевка, д. Каменск, д. Княж, п. Колесников, п. Красный Завод, д. Лагутовка, п. Лебедин, п. Ленинский, п. Машина, п. Никольский, д. Новая Кисловка, п. Острица, д. Поповка, п. Речное, д. Селище, д. Старая Кисловка отделяют земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и иного специального назначения, земель водного фонда, земель запаса. Таким образом, в соответствии с земельным законодательством, в составе земель населенных пунктов не могут находиться земли других категорий.

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития поселения в целом и входящих в его состав населенных пунктов, возникла необходимость изменения границ земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности, земель лесного фонда.

В результате изменения границ земель населенных пунктов площадь населенных пунктов увеличивается:

1) д. Каменск:

- земли с/х назначения – 27,2 га;

- земли промышленности – 2,3 га;

2) п. Лесное:

- земли с/х назначения – 6,3 га;

3) с. Кулаги:

- земли с/х назначения – 87 га;

- земли промышленности – 0,6 га;

4) п. Красный Завод:

- земли с/х назначения – 18,9 га;

Итого: - земли с/х назначения – 139,4 га;

- земли промышленности – 2,9 га.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов. Таким образом, установление или изменение границ населенных пунктов является переводом земель или земельных участков иных категорий в земли населенных пунктов.

Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах поселения.

Соответственно, в результате утверждения генерального плана, в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, утверждаются границы населенных пунктов (в том числе, д. Каменск, п. Лесное, с. Кулаги, п. Красный Завод), входящих в состав поселения, и происходит перевод земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и земли лесного фонда в земли населенных пунктов.

До утверждения генерального плана, он подлежит согласованию в порядке, предусмотренном статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации (См. раздел 4 настоящей пояснительной записки). После согласования проекта генерального плана и его утверждения, Кулажский сельский Совет народных депутатов, утвердивший генеральный план направляет копию генерального плана в течение пяти дней со дня его принятия в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости (далее – орган кадастрового учета). О внесенных изменениях орган кадастрового учета уведомляет заинтересованных правообладателей земельных участков с указанием акта о переводе земель или земельных участков, а также органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в течение семи дней изменений в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

# Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию

## Архитектурно-планировочная организация территории

Генеральным планом установлено функциональное зонирование территории Кулажского сельского поселения и населенных пунктов (поселок Лесной, село Кулаги, деревня Каменск, посёлок Красный Завод). Генеральным планом определены территории для развития разных видов жилья, зон производственного и коммунально-складского назначения различной отраслевой направленности, рекреационных и иных функциональных зон, определены местоположение и основные характеристики объектов местного значения, а также пути развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

Генеральным планом установлено функциональное зонирование территории Кулажского сельского поселения.

В границах поселения за пределами границ населенных пунктов установлены следующие функциональные зоны:

общественно-делового назначения;

производственного и коммунально-складского назначения;

добычи полезных ископаемых;

объектов инженерной инфраструктуры;

транспортировки нефти и газа;

транспортной инфраструктуры;

сельскохозяйственных угодий;

объектов сельскохозяйственного назначения;

для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества;

ритуального назначения;

складирования и захоронения отходов;

зона природного ландшафта;

акваторий;

природного ландшафта;

лесной растительности.

При разработке генеральных планов населенных пунктов (поселок Лесной, село Кулаги, деревня Каменск, посёлок Красный Завод) также было выполнено функциональное зонирование территорий в проектируемых границах и установлены следующие функциональные зоны:

зона жилого назначения, в том числе:

малоэтажной жилой застройки

индивидуальной жилой застройкой;

общественно-делового назначения;

производственного и коммунально-складского назначения, в том числе:

коммунально-складского назначения;

объектов инженерной инфраструктуры;

транспортной инфраструктуры;

транспортировки нефти и газа;

рекреационная, в том числе:

учреждений отдыха и туризма;

сельскохозяйственных угодий, в том числе:

объектов сельскохозяйственного назначения;

для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества;

ритуального назначения;

акваторий;

природного ландшафта;

лесной растительности.

Решениями генерального плана предложено поэтапное пространственное развитие населённых пунктов при условии сохранения целостности селитебного образования в разных временных периодах его развития, с учётом расчётной численности населения.

### Архитектурно-пространственное решение

Архитектурно-пространственное решение территории Кулажского сельского поселения принято с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности, с учётом ранее разработанной градостроительной документации - Схемы территориального планирования (СТП) Суражского района Брянской области.

В результате анализа современного использования территории поселения, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, учитывая основные направления развития, выявлены основные факторы, которые учитывались в данной работе:

сложившаяся планировочная структура населённых пунктов;

существующие транспортные связи;

наличие производственных территорий, создающих экономическую базу поселения;

наличие ветхих жилых и общественных зданий, подлежащих сносу;

транспортное и инженерное обеспечение поселения.

Архитектурно-пространственное решение определяется следующими положениями:

упорядочение планировочной структуры селитебной территории за счёт устройства межквартальных проездов, сноса ветхого жилищного фонда;

размещение объектов общественно-делового центра;

формирование улично-дорожной сети;

размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания;

благоустройство территорий населенных пунктов, формирование зон отдыха населения с учетом природного каркаса территории;

обеспечение экологической безопасности и защита территории от чрезвычайных ситуаций.

Проектными решениями запланировано развитие зон производственного и коммунально-складского назначения, а также зон объектов сельскохозяйственного назначения, за счёт структурной и технологической реорганизации существующих объектов и размещения новых.

На территории поселения проектными решениями не предложено размещение новых производственных и коммунально-складских площадок.

В связи с тем, что санитарно-защитная зона (300 метров) от животноводческой фермы КРС мощностью 127 голов, расположенная северо-западнее границ деревни Каменск, накрывает селитебную территорию, проектом предложено новое место под размещение фермы КРС в районе существующего зерносклада. Животноводческая ферма КРС включена в границы деревни Каменск.

Учитывая, что санитарно-защитная зона (СЗЗ) (300 метров) от убойного цеха, расположенного севернее границ деревни Беловодка, накрывает селитебную территорию, проектом предложено новое место под размещение убойного цеха севернее существующей территории с учётом нормативного расстояния.

Существующие свалки для утилизации твердых бытовых и промышленных отходов генеральным планом предлагается ликвидировать, в связи с тем, что СЗЗ от ТБО – 1000 метров накрывает населённые пункты. На территории Кулажского сельского поселения проектом предусмотрены площадки для временного сбора мусора, которые размещены в соответствии с санитарными нормами на расстоянии 1000 метров от жилой застройки. В соответствии со схемой территориального планирования Суражского района размещение полигона твёрдых бытовых отходов и скотомогильника с биологическими камерами планируется в Овчинском сельском поселении, на расстоянии, обеспечивающем нормативный разрыв до жилой застройки.

Посёлок Лесной

Архитектурно – планировочное решение посёлка Лесной основано на сложившейся планировочной структуре населенного пункта.

Посёлок Лесной является административным центром Кулажского сельского поселения и расположен в его центральной части. Вдоль западной границы посёлка проходит железная дорога "Унеча-Сураж". Территории жилой и общественной застройки сформированы регулярной сетью улиц, меридионального и широтного направления. Основными композиционными осями являются ул. Школьная, ул. Садовая. Дороги в основном грунтовые.

Территория посёлка Лесной имеет сложившееся зонирование по видам использования. Объекты производственного и коммунально-складского назначения, расположенные на юге села, проектом сохраняются.

Общественный центр села имеет линейную организацию по ул. Школьная. Здесь сосредоточены основные общественные здания. Жилые кварталы застроены малоэтажными и индивидуальными жилыми домами, которые являются основным типом застройки населённого пункта.

Решениями генерального плана предусмотрено упорядочение сложившейся планировочной структуры, определение территорий для развития застройки на расчётный срок. Новые транспортные направления позволят обеспечить удобную связь между функциональными зонами села: жилыми, общественными, производственными, природными (лесной растительностью) и другими.

Жилая зона включает преимущественно участки, существующей сохраняемой и новой проектируемой жилой застройки. Развитие жилых зон в районе сложившихся участков жилой застройки, предусмотрено за счёт регенерации существующего жилого фонда – реконструкции либо сноса ветхого жилья и строительства новых благоустроенных жилых домов. В настоящее время часть существующих жилых территорий, расположенных в северной части посёлка и за границами посёлка, находятся в санитарно-защитной зоне (300 метров) от существующих канализационных очистных сооружений. Проектом предложены мероприятия по уменьшению санитарно-защитной зоны (СЗЗ) от территории КОС за счет реконструкции КОС. В СЗЗ от КОС проектом предложено размещение, предприятия бытового обслуживания на 5 рабочих мест и магазина.

Новое жилищное строительство намечается на свободных территориях, в северной части поселка между ул. Новой и школой, а также в северо-восточной части поселка по дороге на д. Лагутовка.

Для нового жилищного строительства предлагается малоэтажная жилая застройка индивидуальная жилая застройка. В жилой зоне размещаются все необходимые учреждения для социального и культурно-бытового обслуживания населения, а также определены места для отдыха и занятия спортом.

Развитие общественно-деловой зоны села планируется за счёт наполнения объектами общественно-деловой, социальной инфраструктуры. Решениями генерального плана предусмотрено развитие сложившегося общественного центра посредством строительства новых зданий по ул. Школьная. Предложена реконструкция существующего здания клуба на 200 мест с целью размещения библиотеки, отделения сберегательного банка, сельской администрации. Проектом предусмотрена реконструкция школы с целью улучшения технического состояния и организации дошкольной группы на 15 рабочих мест в соответствии со схемой территориального планирования Суражского района. Рядом с территорией школы предусмотрено размещение спортивной площадки, предприятия общественного питания. В связи с тем, что СЗЗ от существующих капитальных, индивидуальных гаражей накрывает спортивный зал и спортплощадку, проектом предлагается реконструкция гаражей под пожарное депо на один автомобиль. Следует отметить, что зона делового, общественного и коммерческого назначения, является зоной преимущественно общественной застройки, одновременно включает в себя жилые комплексы, зеленые насаждения и т.д.

Проектными решениями запланировано упорядочение границ зон производственного и коммунально-складского назначения, с сохранением объектов. Здание недействующей конюшни проектом предложено реконструировать под склад. Проектом сохраняется существующий гаражный комплекс, расположенный на завершении ул. Школьная.

Генеральным планом предусматривается строительство водопроводных очистных сооружений (ВОС) восточнее населенного пункта. Существующая территория КОС проектом сохраняется, проектом предусмотрена реконструкция территории КОС, где после проведения технологических мероприятий санитарно-защитная зона уменьшается до 100 метров, данное мероприятие позволит сохранить существующее жильё, которое в настоящее время попадает в СЗЗ от КОС.

Проектным решением даны предложения по установлению границы посёлка Лесное, с учетом планируемого развития населенного пункта. Проектируемая граница населенного пункта включает в себя освоенную территорию и зоны перспективного развития, определенные генеральным планом. Увеличение границы населённого пункта предусмотрено в северном направлении с включением в границы посёлка уже освоенных территорий за пределами существующих границ. Также в границы посёлка Лесное включена зона существующей индивидуальной жилой застройки, расположенная за железной дорогой на западе.

Поселок Красный Завод

Поселок Красный Завод расположен в северной части Кулажского сельского поселения. Внешние связи осуществляются по автомобильной дороге "Унеча-Сураж" регионального значения с капитальным типом покрытия, которая проходит севернее границы посёлка, и связывает посёлок с административным центром поселения.

Существующая селитебная территория села сформирована вдоль основных улиц села: Луговой, Зелёной, Лесной, Дачной.

Жилая застройка представлена в основном индивидуальными жилыми домами. Из существующих объектов обслуживания в посёлке проектом сохраняется магазин, расположенный на пересечении улиц Лесная и Зелёная. Вдоль улицы Зелёная размещены объекты отдыха и туризма – детские оздоровительные лагеря "Новокемп", "Ипуть".

В настоящее время СЗЗ -1000 метров от временной площадки для сбора мусора накрывает весь посёлок. Генеральным планом предлагается ликвидация существующей свалки с последующей рекультивацией территории.

Основными решениями генерального плана предусмотрено: упорядочение сложившейся планировочной структуры, определение территорий для размещения перспективной застройки на расчетный период (до 2030 года), совершенствование транспортного каркаса, с улучшением дорожного покрытия, т.к. существующие дороги грунтовые.

Развитие жилых зон планируется в районе сложившихся участков жилой застройки, а также на близлежащих к ним территориях за счет упорядочения и реконструкции жилых кварталов.

На въезде в посёлок по ул. Луговая проектом предложено размещение кафе и магазина. Проектом формируется рекреационная зона в центральной части посёлка по ул. Луговой. Спортивная площадка размещена на замыкании улицы Лесная в восточном направлении. Перспективная жилая застройка за расчётный срок предусмотрена южнее улицы Лесная. Проектом предусмотрено развитие зоны сельскохозяйственного использования в восточной части посёлка, где расположены участки для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества.

Генеральным планом предусматривается строительство водопроводных очистных сооружений (ВОС) для обеспечения водой питьевого качества жителей посёлка на завершении улицы Дачная в южном направлении.

Существующая планировочная структура посёлка Красный Завод в целом сохраняется. Проектом предлагается ее упорядочение путем формирования границ жилых кварталов и улично-дорожной сети, что обеспечит последовательное создание целостного жилого пространства.

Проектным решением даны предложения по упорядочению границы посёлка Красный Завод, с учетом того, что в настоящее время существующие жилые зоны выходят за существующие границы населенного пункта. В границы посёлка Красный Завод включены существующие объекты отдыха и туризма, а также проектные объекты обслуживания (магазин, кафе), размещённые вблизи автомобильной дороги "Унеча-Сураж".

Деревня Каменск

Деревня Каменск расположена в северной части Кулажского сельского поселения. Внешние связи осуществляются по автомобильной дороге "Унеча-Сураж" регионального значения с капитальным типом покрытия, которая проходит через населённый пункт.

Существующая селитебная территория деревни сформирована вдоль основных улиц села: Зелёной, Новой, Молодёжной, Романовка. Жилая застройка представлена в основном индивидуальными жилыми домами.

Общественный центр населённого пункта формируют следующие объекты: сельский дом культуры с библиотекой, МОУ Каменская основная общеобразовательная школа, начальная школа с детским садом, фельдшерско – акушерский пункт, расположенный в многоквартирном доме, магазины, отделение связи.

Территории сельскохозяйственного использования расположены за пределами населенного пункта. С северной стороны подъезда к селу расположена ферма, временная площадка для сбора мусора, на юго-западе от границ населённого пункта, расположена территория коммунально-складского назначения – (недействующий зерносклад), временная площадка для сбора мусора. В настоящее время санитарно-защитная зона от территории фермы и от временных площадок для сбора мусора накрывает жилую застройку.

Основными решениями генерального плана предусмотрено: упорядочение сложившейся планировочной структуры, определение территорий для размещения перспективной застройки на расчетный период (до 2030 года), совершенствование транспортного каркаса с улучшением дорожного покрытия, т.к. существующие дороги грунтовые.

Развитие жилых зон планируется в районе сложившихся участков жилой застройки, а также на близлежащих к ним территориях за счет упорядочения и реконструкции жилых кварталов. За расчетный срок предусматривается освоение свободных территорий по улицам Новая, Молодёжная, Романовка под индивидуальное жилое строительство.

Предусмотрено развитие общественного центра по ул. Новая, за счет строительства дома культуры на 250 мест с библиотекой в соответствии со схемой территориального планирования Суражского района; реконструкции административного здания с отделением связи; размещения предприятия бытового обслуживания на 5 рабочих мест, кафе на 20 мест, магазина смешанных товаров. Проектом предусмотрена реконструкция здания школы.

Проектом предлагается перенос фермы на юго-запад от границ населённого пункта с учётом нормативного расстояния от селитебных территорий. Существующий коровник предлагается реконструировать под склад. Площадки для временного сбора мусора, расположенные в непосредственной близости с жилыми территориями проектом ликвидируются с последующей рекультивацией территории.

На завершении ул. Молодёжная проектом предусмотрено размещение водопроводных очистных сооружений.

Генеральным планом установлена граница деревни Каменск, с учетом того, что в настоящее время существующие жилые зоны выходят за существующие границы населенного пункта. В границы деревни Каменск включены территории: животноводческой фермы; складов; ремонтно-механической мастерской; водопроводных очистных сооружений.

Существующая планировочная структура деревни Каменск в целом сохраняется. Проектом предлагается ее упорядочение путем формирования границ жилых кварталов, улично-дорожной сети, наполнения общественного центра новыми объектами, что обеспечит последовательное создание целостного жилого пространства.

Село Кулаги

Село Кулаги расположено в южной части Кулажского сельского поселения. Внешние связи осуществляются по автомобильным дорогам «Клинцы-Сураж», «Кулаги-Княж» с капитальным типом покрытия, имеющей выход на региональную дорожную сеть.

Существующая селитебная территория села сформирована вдоль основных улиц села: ул. Октябрьской, ул. Комсомольской, ул. Крупской, ул. Ленина, ул. Первомайской.

Жилая застройка представлена в основном индивидуальными жилыми домами.

Общественный центр населённого пункта формируют следующие объекты: дом культуры с библиотекой; административные здания; почтовое отделение; столовая; школа со спортивным залом; детский сад; магазины, расположенные в центральной части села по ул. Октябрьская, ул. Ленина, ул. Первомайская.

Территория сельскохозяйственного использования (ремонтно-механическая мастерская, машинный двор), территория фермы расположены за пределами населенного пункта. Площадка для временного сбора мусора, расположена в непосредственной близости к жилым территориям проектом ликвидируется.

Основными решениями генерального плана предусмотрено: упорядочение сложившейся планировочной структуры, совершенствование транспортного каркаса с улучшением дорожного покрытия.

Развитие жилых зон планируется в районе сложившихся участков жилой застройки, а также на близлежащих к ним территориях за счет упорядочения и реконструкции жилых кварталов.

Предусмотрено развитие общественного центра, за счет реконструкции: дома культуры на 300 мест в комплексе с библиотекой; фельдшерско-акушерского пункта. Предусмотрено строительство: предприятия бытового обслуживания на 5 рабочих мест; кафе на 30 мест; объектов торгового назначения, а также размещение спортивной площадки на пересечении улиц Комсомольской и Крупской; реконструкция средней школы с целью улучшения технического состояния и организации дошкольной группы на 30 мест (в соответствии с СТП Суражского района). В районе пересечения улиц Крупской и Комсомольской, на месте разрушенной церкви, проектом предусмотрено строительство храма.

В центральной части села сформированы территории для размещения объектов сельскохозяйственного использования (склады, машино-тракторная мастерская), производственного и коммунально - складского назначения (пилорама), с соблюдением санитарно-гигиенических, технологических и противопожарных требований. Перечисленные территории включены в границы села. Малое предприятие пищевой промышленности размещено рядом с КФХ «Шестеро», специализирующееся на производстве молока, мяса, зерна.

Предусмотрена реконструкция здания машино-тракторной мастерской под пожарное депо.

Генеральным планом предусматривается строительство водопроводных очистных сооружений (ВОС) на завершении улицы Д. Бедного.

Проектным решением даны предложения по упорядочению границы деревни Каменск, с учетом того, что в настоящее время существующие жилые зоны выходят за существующие границы населенного пункта. В границы села включены: территория ВОС; все территории для размещения объектов сельскохозяйственного использования, производственного и коммунально - складского назначения; кладбище; СТО и АЗС.

Существующая планировочная структура села Кулаги в целом сохраняется. Проектом предлагается ее упорядочение путем формирования границ жилых кварталов, улично-дорожной сети, наполнения общественного центра новыми объектами, что обеспечит последовательное создание целостного жилого пространства.

В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению территорий, которые учитывают особенности сложившегося природного каркаса населённых пунктов:

сохранение, развитие и благоустройство существующих скверов, бульваров в районах сложившейся застройки;

обязательное включение зелёных насаждений в градостроительный каркас реконструируемой застройки;

создание зелёных зон на всех участках нового строительства с максимальным использованием природного ландшафта. Помимо рекреационных зон генеральным планом предусмотрено обустройство охранных и санитарно-защитных зон, буферных зон зеленых насаждений вдоль основных автодорог.

В решениях генеральных планов населённых пунктов - посёлка Лесной, посёлка Красный Завод, деревни Каменск, села Кулаги предусмотрена ступенчатая непрерывная система озеленения территорий - от озеленения общественного центра села, берегов водоёмов, санитарно-защитных зон предприятий, буферных зон улиц и дорог с выходом на естественные ландшафты. В границах населенных пунктов в рекреационных зонах организуются площадки для отдыха и праздничных гуляний населения.

## Жилищная сфера

Площадь зоны жилого назначения в п. Лесное к расчетному сроку (2030 г.) должна составить 6,1 га. Проектируемая зона жилого назначения населенного пункта представлена малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой. Общий объем проектного жилищного фонда при средней проектной жилищной обеспеченности 36 кв. м общей площади, должен составить не менее 12,2 тыс. кв. м. Объем жилищного строительства ориентировочно составит 5,0 тыс. кв. м общей площади. В качестве территорий первоочередного освоения выделены зоны индивидуальной жилой застройки площадью 0,1 га.

с. Кулаги

Площадь зоны жилого назначения в с. Кулаги к расчетному сроку должна составить 243,9 га. Проектируемая зона жилого назначения населенного пункта представлена индивидуальной жилой застройкой. Общий объем проектного жилищного фонда при средней проектной жилищной обеспеченности 36 кв. м общей площади, должен составить не менее 23,8 тыс. кв. м. Объем жилищного строительства ориентировочно составит 9,7 тыс. кв. м общей площади. В качестве территорий первоочередного освоения выделены территории индивидуальной жилой застройки площадью 9,7 га.

д. Каменск

Площадь зоны жилого назначения в д. Каменск к расчетному сроку должна составить 64,9 га. Проектируемая зона жилого назначения населенного пункта представлена индивидуальной жилой застройкой. Общий объем проектного жилищного фонда при средней проектной жилищной обеспеченности 36 кв. м общей площади, должен составить 13,3 тыс. кв. м. Объем жилищного строительства ориентировочно составит 6,1 тыс. кв. м общей площади. В качестве территорий первоочередного освоения выделены территории индивидуальной жилой застройки площадью 1,0 га.

п. Красный Завод

Площадь зоны жилого назначения в п. Красный Завод к расчетному сроку должна составить 31,1 га. Проектируемая зона жилого назначения населенного пункта представлена малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой. Общий объем проектного жилищного фонда при средней проектной жилищной обеспеченности 36 кв. м общей площади должен составить 6,8 тыс. кв. м общей площади. Объем жилищного строительства ориентировочно составит 2,8 тыс. кв. м общей площади. В качестве территорий первоочередного освоения выделены территории индивидуальной жилой застройки площадью 0,6 га.

## Социальная сфера

С целью повышения уровня обслуживания населения объектами соцкультбыта, проектом предусмотрен ряд мероприятий:

К сносу запланированы следующие объекты:

с. Кулаги

разрушенный детский сад

д. Каменск

магазин.

Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на конец расчетного срока (2030 г.) выполнен с использованием результатов демографического прогнозирования и приведен ниже (Таблица 10).

Таблица 10 Расчет объектов социальной сферы

(численность населения п. Лесное – 340 чел., с. Кулаги – 660 чел., д. Каменск – 370 чел., п. Красный Завод – 190 чел.)

| № п/п | Наименование | Норматив | п. Лесное | с. Кулаги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мощность сохраняемого объекта | Норма | Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит) | Мощность сохраняемого объекта | Норма | Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит) |
| Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, место | 85% детей дошкольного возраста (от 1 до 6 лет) | 0 | 11 | -11 | 0 | 28 | -28 |
| 2 | Общеобразовательные (начальные, основные и средние) школы, учащийся* | 100% детей школьного возраста (от 7 до 16 лет) | 280 | 27 | 253 | 320 | 68 | 252 |
| 3 | Внешкольные учреждения, место | 10% детей школьного возраста (от 7 до 16 лет) | 0 | 3 | -3 | 0 | 7 | -7 |
| Учреждения здравоохранения и соцобеспечения |
| 4 | Амбулаторно - поликлинические учреждения, посещений в смену** | 18,24 на 1 тыс. чел. | 0 | 6 | -6 | 0 | 12 | -12 |
| 5 | Больничные учреждения, койка** | 11,08 на 1 тыс. чел. | 0 | 4 | -4 | 0 | 7 | -7 |
| 6 | Фельдшерско-акушерские пункты, объект | по заданию на проектирование | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 7 | Аптеки, объект* | 1 на 6,2 тыс. чел | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи, автомобиль* | 1 на 5 тыс. чел | 0 | 1 | -1 | - |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 9 | Территория физкультурно-спортивных сооружений, га | 0,7-0,9 на 1 тыс. чел. | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 0,2 | 0,5 | -0,3 |
| 10 | Спортивный зал общего пользования, кв.м площади пола | 540 | 288 | - | - | 162 | - | - |
| 11 | Бассейны крытые и открытые общего пользования, кв. м зеркала воды* | 20-25 на 1 тыс. чел. | 0 | 45 | -45 | - |
| Учреждения культуры и искусства |
| 12 | Клубы, посетительское место | 500-300 на 1 тыс. чел. | 300 | 170 | 130 | 300 | 264 | 36 |
| 13 | Библиотеки, тыс.ед. хранения | 6-7,5 на 1 тыс. чел. | 8,4 | 2,6 | 5,8 | 10,6 | 5,0 | 5,6 |
| Предприятия торговли |
| 14 | Магазины, кв. м торговой площади | 300 на 1 тыс. чел. | 70 | 102 | -32 | 114 | 198 | -84 |
| Предприятия общественного питания |
| 15 | Предприятия общественного питания, место | 40 на 1 тыс. чел. | 0 | 14 | -14 | 0 | 26 | -26 |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 16 | Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 7 на 1 тыс. чел. | 0 | 2 | -2 | 0 | 5 | -5 |
| 17 | Бани, место | 7 на 1 тыс. чел | 10 | 2 | 8 | 0 | 5 | -5 |
| 18 | Прачечные, кг белья в смену* | 60 на 1 тыс. чел. | 0 | 135 | -135 | - |
| 19 | Химчистки, кг вещей в смену* | 3,5 на 1 тыс. чел. | 0 | 8 | -8 | - |
| 20 | Гостиницы, мест* | 6 на 1 тыс. чел. | 20 | 14 | 7 | - |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 21 | Отделение и филиалы сберегательного банка, операционное место* | 0,5-1 на 1 тыс. чел. | 0 | 1 | -1 | - |
| 22 | Отделения связи, объект* | по нормам и правилам Министерства связи | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Учреждения управления |
| 23 | Администрация муниципального образования, объект* | по заданию на проектирование | 1 | 1 | 0 | - |
| Объекты пожарной охраны |
| 24 | Пожарное депо, автомобиль* | 2 | 0 | 2 | -2 |  |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование | Норматив | д. Каменск | п. Красный завод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мощность сохраняемого объекта | Норма | Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит) | Мощность сохраняемого объекта | Норма | Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит) |
| Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, место | 85% детей дошкольного возраста (от 1 до 6 лет) | 50 | 28 | 22 | 0 | 12 | -12 |
| 2 | Общеобразовательные (начальные, основные и средние) школы, учащийся* | 100% детей школьного возраста (от 7 до 16 лет) | 190 | 50 | 140 | 0 | 21 | -21 |
| 3 | Внешкольные учреждения, место | 10% детей школьного возраста (от 7 до 16 лет) | 0 | 5 | -5 | 0 | 2 | -2 |
| Учреждения здравоохранения и соцобеспечения |
| 4 | Амбулаторно - поликлинические учреждения, посещений в смену** | 18,24 на 1 тыс. чел. | 0 | 7 | -7 | 0 | 3 | -3 |
| 5 | Больничные учреждения, койка** | 11,08 на 1 тыс. чел. | 0 | 4 | -4 | 0 | 2 | -2 |
| 6 | Фельдшерско-акушерские пункты, объект | по заданию на проектирование | 1 | - | - | 0 | - | - |
| 7 | Аптеки, объект* | 1 на 6,2 тыс. чел | - | - |
| 8 | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи, автомобиль* | 1 на 5 тыс. чел | - | - |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 9 | Территория физкультурно-спортивных сооружений, га | 0,7-0,9 на 1 тыс. чел. | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0 | 0,1 | -0,1 |
| 10 | Спортивный зал общего пользования, кв.м площади пола | 540 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 11 | Бассейны крытые и открытые общего пользования, кв. м зеркала воды* | 20-25 на 1 тыс. чел. | - | - |
| Учреждения культуры и искусства |
| 12 | Клубы, посетительское место | 500-300 на 1 тыс. чел. | 0 | 185 | -185 | 0 | 95 | -95 |
| 13 | Библиотеки, тыс.ед. хранения | 6-7,5 на 1 тыс. чел. | 0 | 2,8 | -2,8 | 0 | 1,4 | -1,4 |
| Предприятия торговли |
| 14 | Магазины, кв. м торговой площади | 300 на 1 тыс. чел. | 62 | 111 | -49 | 33 | 57 | -24 |
| Предприятия общественного питания |
| 15 | Предприятия общественного питания, место | 40 на 1 тыс. чел. | 0 | 15 | -15 | 0 | 8 | -8 |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 16 | Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 7 на 1 тыс. чел. | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | -1 |
| 17 | Бани, место | 7 на 1 тыс. чел | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | -1 |
| 18 | Прачечные, кг белья в смену* | 60 на 1 тыс. чел. | - | - |
| 19 | Химчистки, кг вещей в смену* | 3,5 на 1 тыс. чел. | - | - |
| 20 | Гостиницы, мест* | 6 на 1 тыс. чел. | - | - |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 21 | Отделение и филиалы сберегательного банка, операционное место* | 0,5-1 на 1 тыс. чел. | - | - |
| 22 | Отделения связи, объект* | по нормам и правилам Министерства связи | 1 | - | - | - |
| Учреждения управления |
| 23 | Администрация муниципального образования, объект* | по заданию на проектирование | - | - |
| Объекты пожарной охраны |
| 24 | Пожарное депо, автомобиль* | 2 | - | - |

Примечание

|  | определено экспертно; |
| --- | --- |
|  | учтена система подвоза; |

* - потребность в объекте рассчитана на муниципальное образование

** - предполагается обслуживание за счет Центральной районной больницы

В соответствии с приведенными выше расчетами был определен перечень объектов местного значения, запланированных генеральным планом к реконструкции:

п. Лесное

На первоочередное освоение

основной школы с целью организации дошкольной группы на 15 мест (СТП Суражского района).

На расчетный срок

комплекса «администрация Кулажского сельского поселения – дом культуры на 200 мест – библиотека» и размещения в здании отделения сберегательного банка на 1 операционное место.

с. Кулаги

На первоочередное освоение

средней школы с целью организации дошкольной группы на 30 мест (СТП Суражского района).

На расчетный срок

фельдшерско-акушерского пункта;

Кулажского сельского дома культуры с целью восстановления технического состояния;

недействующего здания заготовительной конторы с целью перепрофилирования под магазин на 50 кв. м торговой площади;

недействующего здания столовой с целью восстановления ее функционального назначения, мощность составит 15 мест;

машинно-тракторной мастерской с целью перепрофилирования под пожарное депо на 1 автомобиль.

д. Каменск

На первоочередное освоение

комплекса «Дом культуры – библиотека – административное здание».

На расчетный срок

основной школы с целью уменьшения проектной мощности до 50 учащихся.

На территории населенных пунктов к размещению запланированы следующие объекты местного значения:

п. Лесное

На первоочередное освоение

спортивная площадка на 0,1 га.

На расчетный срок

магазин на 40 кв. м торговой площади;

предприятие бытового обслуживания на 5 рабочих мест;

кафе на 20 мест;

пожарное депо на 1 автомобиль.

с. Кулаги

На расчетный срок

спортивная площадка на 0,3 га;

предприятие бытового обслуживания на 5 рабочих мест;

2 магазина суммарной торговой площадью 130 кв. м;

кафе на 15 мест;

церковь.

д. Каменск

На первоочередное освоение

дом культуры на 250 мест в комплексе с библиотекой на 7,4 тыс. ед. хранения (СТП Суражского района), учтена потребность п. Красный завод в культурно-досуговом учреждении.

На расчетный срок

магазин на 60 кв. м торговой площади;

предприятие бытового обслуживания на 5 рабочих мест;

кафе на 20 мест.

п. Красный Завод

На расчетный срок

спортивная площадка площадью 0,1 га;

придорожное кафе на 20 мест (СТП Суражского района);

магазин на 30 кв. м торговой площади.

Также при каждом общеобразовательном учреждении будет предусмотрено размещение внешкольных учреждений.

Потребность для Кулажского сельского поселения в амбулаторно-поликлинических учреждениях (28 посещений в смену), стационарном отделении (17 коек), выдвижном пункте скорой медицинской помощи (1 автомобиль) возможно реализовать за счет строительства данных объектов в с. Кулаги. В период до строительства данных объектов в поселении обслуживание жителей поселения осуществляется за счет соответствующих объектов, расположенных в г. Сураж при условии наличия резерва мощностей в данных объектах.

Сохраняемые объекты социального обслуживания, расположенные за пределами существующих границ населенных пунктов поселения, включены в проектируемые границы населенных пунктов.

## Производственная сфера

Проектом предложены следующие мероприятие в производственной сфере:

п. Лесное

Здание недействующей конюшни проектом предложено реконструировать под склад.

В проектируемых границах населенного пункта сформированы зоны производственного и коммунально-складского назначения и сельскохозяйственного использования.

с. Кулаги

Запланирована реконструкция недействующего зернохранилища с целью перепрофилирования под машинно-тракторную мастерскую.

Также предусмотрено размещение малого предприятия пищевой промышленности.

В проектируемых границах населенного пункта сформирована зона сельскохозяйственного использования.

д. Каменск

Запланирована реконструкция животноводческой фермы СПК Каменский (КРС) и недействующего зерносклада с целью перепрофилирования под складские помещения. Также предусмотрено размещение ремонтно-механической мастерской.

В проектируемых границах населенного пункта сформирована зона сельскохозяйственного использования под животноводческую ферму на 127 голов.

п. Красный Завод

В проектируемых границах населенного пункта сформирована зона сельскохозяйственного использования.

Территория муниципального образования вне границ населенного пункта

Снос

недействующая пилорама;

недействующий комбикормовый цех;

недействующий карьер Закот (песчаный);

убойный цех.

Строительство

убойный цех.

Генеральным планом в проектируемые границы с. Кулаги включены объекты:

КФХ Шестера (КРС);

пилорама.

## Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Анализ ранее разработанной градостроительной документации

Из ранее разработанной градостроительной документации сельского поселения был выполнен проект планировки и застройки д. Каменск ПИ "БрянскАгроПромПроект" в 1987 г. В данном документе предложено строительство улиц с асфальтобетонным покрытием.

На сегодняшний планы по устройству дорожных одежд с асфальтобетонным покрытием улиц д. Каменск не реализованы: покрытие отсутствует практически на всех улицах (99%).

### Внешний транспорт

Согласно Схеме территориального планирования Брянской области применительно к территории Кулажского сельского поселения предусмотрены следующие мероприятия:

реконструкция автомобильной дороги Мглин – Сураж по нормам III категории (1 очередь); протяженность реконструируемого участка в границах Кулажского сельского поселения составляет 2,6 км.

строительство северного обхода г. Сураж, в том числе строительство 1 двухуровневой транспортной развязки на пересечении с автомобильными дорогами Мглин – Суражи и Унеча – Сураж и 1 автодорожного моста через реку Ипуть (расчетный срок); протяженность участка дороги в границах Кулажского сельского поселения составляет 0,6 км;

реконструкция автомобильной дороги Унеча – Сураж (расчетный срок); протяженность реконструируемого участка в границах Кулажского сельского поселения составляет 13,7 км.

В соответствии со Схемой территориального планирования Суражского муниципального района применительно к территории Кулажского сельского поселения предусмотрены следующие мероприятия:

строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения Ляличи – Глуховка (1 очередь); протяженность участка дороги в границах Кулажского сельского поселения составляет 3,1 км;

строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения Закот – Песчанка (расчетный срок); протяженность участка дороги в границах Кулажского сельского поселения составляет 6,3 км.

В целях развития транспортной инфраструктуры поселения генеральным планом предлагается строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения общего пользования, предназначенных для обеспечения подъезда к кладбищам, скотомогильникам, полигонам твердых бытовых отходов, объектам производственного и сельскохозяйственного назначения, а так же к объектам инженерной инфраструктуры (1 очередь). Эти дороги относятся к V категории, имеют капитальный и переходный типы дорожной одежды и покрытие из асфальтобетона и неукрепленных каменных материалов. Общая протяженность данных дорог составляет 3,5 км, в том числе с капитальным типом дорожной одежды - 2,8 км.

Автомобильные дороги, не затронутые строительством и реконструкцией, а так же все железные дороги сохраняются.

### Улично-дорожная сеть

При рассмотрении существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Кулажского сельского поселения были выявлены недостатки, для устранения которых, с учетом проектируемой планировочной структуры, генеральным планом предлагаются нижеприведенные мероприятия.

В соответствии с требованиями МНГП введена четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям. С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдельных участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

главные улицы;

улицы в жилой застройке основные;

улицы в жилой застройке второстепенные;

проезды.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри населенных пунктов предлагается реконструкция и строительство улиц и дорог. В соответствии с требованиями табл. 12 МНГП ширина проезжей части главных улиц принята равной 7 м; улиц в жилой застройке основных, улиц в жилой застройке второстепенных и проездов - 6 м. Дорожные одежды улиц предусмотрены капитального типа с покрытием из асфальтобетона. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0 - 1,5 м, которая варьируется в зависимости от категории улицы. В связи с обслуживанием территории населенных пунктов внешними автомобильными дорогами, предлагается включение их участков в состав улично-дорожной сети. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже (Таблица 11).

Таблица 11 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

| Населенный пункт | Показатели улично-дорожной сети | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Кулаги | Общая протяженность / общая площадь покрытия, | км / м2 | 21,0 (8,3) / 130140 |
|  | в том числе по категориям: - главные улицы - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 3,9 (3,9) / 27490 3,7 (3,7) / 22190 11,6 (0,3) / 69640 1,8 (0,4) / 10820 |
| п. Лесное | Общая протяженность / общая площадь покрытия, | км / м2 | 2,9 (1,0) / 17860 |
|  | в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды | км / м2 км / м2 км / м2 | 0,5 (0,5) / 3190 0,7 (0,2) / 4380 1,7 (0,3) / 10290 |
| д. Каменск | Общая протяженность / общая площадь покрытия, | км / м2 | 8,0 (2,4) / 49410 |
|  | в том числе по категориям: - главные улицы - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды | км / м2 км / м2 км / м2 | 1,6 (1,6) / 11370 4,8 (0,8) / 28670 1,6 / 9370 |
| п. Красный Завод | Общая протяженность / общая площадь покрытия, | км / м2 | 4,4 (1,4) / 26780 |
|  | в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды | км / м2 км / м2 км / м2 | 1,2 (1,2) / 7380 2,6 (0,2) / 15880 0,6 / 3520 |

Примечание - В скобках указана протяженность улиц, строительство и реконструкция которых намечены на 1 очередь.

При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе устройство:

пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

пешеходных ограждений  в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками;

пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных сходах;

звуковых устройств для слабовидящих на светофорных объектах;

дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.

### Объекты транспортного обслуживания

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в Кулажском сельском поселении определена исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок - 200 ед. на 1000 человек, и проектной численности жителей - 2250 человек. Расчетное количество автомобилей составляет 450 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, СТО и местами постоянного хранения легкого автотранспорта обозначены в СНиП 2.07.01-89*:

согласно п. 6.41 потребность в АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

согласно п. 6.40 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей;

согласно п. 6.33 общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Для обеспечения легкового автотранспорта объектами дорожного сервиса, генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

строительство АЗС, мощностью 4 топливо-раздаточные колонки (расчетный срок);

строительство СТО, мощностью 4 поста (расчетный срок).

Размещение комплекса объектов дорожного сервиса предусмотрено на въезде в с. Кулаги с южной стороны на автомобильной дороге Клинцы - Сураж.

Железнодорожная станция Ипуть и остановочные павильоны общественного транспорта сохраняются. Сохранение недействующей АЗС не предусматривается.

В п. Лесное для обеспечения жителей местами постоянного хранения личного автотранспорта с учетом планируемой численности населения в малоэтажной жилой застройке (294 человека), и в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, генеральным планом предлагается:

сохранение гаражей индивидуального автотранспорта мощностью 65 машино-мест;

строительство гаражей индивидуального автотранспорта общей мощностью 50 машино-мест (расчетный срок).

Учитывая индивидуальный характер проектируемой жилой застройки с. Кулаги, д. Каменск и п. Красный Завод, размещение гаражей в данных населенных пунктах не предусматривается.

При планировании развития внешнего транспорта, улично-дорожной сети и объектов транспортного обслуживания определился перечень объектов транспортной инфраструктуры местного значения, предложенных генеральным планом к строительству и реконструкции, а так же перечень объектов, предусмотренных СТП Суражского района, применительно к территории Кулажского сельского поселения:

Объекты местного значения уровня муниципального района:

Автомобильные дороги:

автомобильная дорога общего пользования Ляличи – Глуховка; протяженность участка дороги в границах Кулажского сельского поселения составляет 3,1 км;

автомобильная дорога общего пользования Закот – Песчанка; протяженность участка дороги в границах Кулажского сельского поселения составляет 6,3 км.

Объекты дорожного сервиса:

1 АЗС;

1 СТО.

Объекты местного значения уровня сельского поселения:

Автомобильные дороги:

автомобильные дороги общего пользования, предназначенных для обеспечения подъезда к кладбищам, скотомогильникам, полигонам твердых бытовых отходов, объектам производственного и сельскохозяйственного назначения, а так же к объектам инженерной инфраструктуры. Эти дороги относятся к V категории, имеют капитальный и переходный типы дорожной одежды и покрытие из асфальтобетона и неукрепленных каменных материалов. Общая протяженность данных дорог составляет 3,5 км, в том числе с капитальным типом дорожной одежды - 2,8 км.

Улично-дорожная сеть:

главные улицы, общей протяженностью 5,5 км;

улицы в жилой застройке основные, общей протяженностью 5,4 км;

улицы в жилой застройке второстепенные, общей протяженностью 19,7 км;

проезды, общей протяженностью 5,7 км;

Объекты дорожного сервиса:

100 гаражей индивидуального автотранспорта.

## Инженерно-технические мероприятия по подготовке территорий

Отвод поверхностного стока с территории населенных пунктов Кулажского сельского поселения предлагается осуществлять посредством дождевой канализации открытого типа. Для сбора и отведения сточных вод использовать систему открытых лотков вдоль проезжих частей улиц. Дождевые воды сбрасывать в реки Ипуть, Ельня, Еленка, ручьи и каналы, так как общий уклон территории населенных пунктов направлен в их сторону. Перед выпусками предусмотреть устройство очистных сооружений. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение определяются на стадии подготовки рабочей документации.

## Инженерное оборудование территории

### Водоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями МНГП Кулажского сельского поселения.

Система водоснабжения в населенных пунктах Кулажского сельского поселения рассчитана с учетом ее развития на расчетный срок (2030 г.).

Генеральным планом предусмотрена организация централизованной системы водоснабжения, с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом.

По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения в каждом населенном пункте Кулажского сельского поселения отнесена к III категории, в соответствии с п.4.4 СНиП 2.04.02-84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Охват населения централизованной услугой водоснабжения – до 100%.

В качестве источника водоснабжения использовать ресурсы подземных вод.

Качество воды, подаваемой потребителю для хозяйственно-питьевых нужд, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Удельная среднесуточная (за год) норма водопотребления на одного человека принимается, с учетом степени благоустройства зданий, в соответствии с п.2.1 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенных пунктах определен в соответствии с п.2.2 СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

При расчете водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта, в соответствии с примечанием к таблице 1, пункт 4 СНиП 2.04.02-84*.

При расчёте общего водопотребления, удельное среднесуточное потребление воды на поливку за поливочный сезон принимается 50 л/сут в расчете на одного жителя с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения и степени благоустройства города. Количество поливок принято 1 (одна) в сутки.

Расчет водопотребления приведен ниже (Таблица 12).

Таблица 12 Расчет водопотребления

| № п/п | Наименование водопотребителей | Проектная численность населения, чел | Норма водопот-ребления, л/сут | Коэф-т суточной неравномерности Ксут max | Количество потребляемой воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| с. Кулаги |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 660 | 200 | 1,2 | 132,00 | 158,40 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 660 | 50 | 1,2 | 33,00 | 39,60 |
| 3 | Местное производство и неучтенные расходы 10% | - | - | - | 13,20 | 15,84 |
| Итого по населенному пункту с. Кулаги: | 178,20 | 213,84 |
| п. Лесное |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией с ванными и централизованным горячим водоснабжением | 340 | 230 | 1,2 | 78,20 | 93,84 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 340 | 50 | 1,2 | 17,00 | 20,40 |
| 3 | Местное производство и неучтенные расходы 10% | - | - | - | 7,82 | 9,38 |
| Итого по населенному пункту п. Лесное: | 103,02 | 123,62 |
| д. Каменск |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 370 | 200 | 1,2 | 74,00 | 88,80 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 370 | 50 | 1,2 | 18,50 | 22,20 |
| 3 | Местное производство и неучтенные расходы 10% | - | - | - | 7,40 | 8,88 |
| Итого по населенному пункту д. Каменск: | 99,90 | 119,88 |
| п. Красный Завод |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 190 | 200 | 1,2 | 38,00 | 45,60 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 190 | 50 | 1,2 | 9,50 | 11,40 |
| 3 | Местное производство и неучтенные расходы 10% | - | - | - | 3,80 | 4,56 |
| Итого по населенному пункту п. Красный Завод: | 51,30 | 61,56 |

Генеральным планом предусмотрено строительство новых водозаборов с соблюдением зон санитарной охраны в следующих населенных пунктах:

п. Красный Завод - в южной части населенного пункта, производительностью 65м³/сут;

п. Лесное - в восточной части населенного пункта, производительностью 125 м³/сут.

д. Каменск - юго-восточнее населенного пункта, производительностью 120 м³/сут

В с. Кулаги Генеральным планом предусмотрена реконструкция водозабора, расположенного в восточной части населенного пункта, с увеличением производительности до 220 м³/сут.

Для каждого населенного пункта предусмотрено строительство водозаборного узла, в состав которого входят: водозаборные скважины (рабочие и резервные) в теплых павильонах с установленным водоподъемным оборудованием, водопроводная очистная станция (ВОС), совмещенная с насосной станцией второго подъема, резервуары чистой воды (хранящие регулирующий, аварийный, противопожарный запас).

Местоположение проектного водозаборного узла в каждом населенном пункте подтвердить результатами инженерных изысканий при рабочем проектировании.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения согласно требований СНиП 2.04.02-84*.

Вода после обработки и обеззараживания подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд жилых и общественных зданий, промышленных территорий.

Диаметры и протяженность труб:

Проектируемая магистральная водопроводная сеть с. Кулаги – кольцевая из полиэтиленовых труб Ø75 - 160 мм, протяженностью 9,4 км. Протяженность сохраняемых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб Ø63 - 110 мм составляет 5,2 км.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть п. Лесное – кольцевая из полиэтиленовых труб Ø110 мм, протяженностью 1,3 км.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть д. Каменск – кольцевая из полиэтиленовых труб Ø90-110 мм, протяженностью 5,3 км. Протяженность сохраняемой водопроводной сети по ул. Новая из полиэтиленовых труб Ø110 мм составляет 0,4 км.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть п. Красный Завод – кольцевая с тупиковыми отводами из полиэтиленовых труб Ø75-110 мм, протяженностью 2,9 км.

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Таким образом, для обеспечения с. Кулаги централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

строительство водозаборного узла, производительностью 220 м³/сут;

установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 220 м³/сут;

строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø110-160 мм, протяженностью 4,3 км.

на расчетный срок:

строительство кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø75-110 мм, протяженностью 5,1 км.

Для обеспечения п. Лесное централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство водозаборного узла, производительностью 125 м³/сут;

установку блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 125 м³/сут;

строительство кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø110 мм, общей протяженностью 1,3 км.

Для обеспечения д. Каменск централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

строительство водозаборного узла, производительностью 120 м³/сут;

установку блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 120 м³/сут;

строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø110 мм, протяженностью 2,0 км.

на расчетный срок:

строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø90-110 мм, общей протяженностью 3,3 км.

Для обеспечения п. Красный Завод централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

строительство водозаборного узла, производительностью 65 м³/сут;

установку блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 65 м³/сут;

строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб 2Ø110 мм, протяженностью 1,5 км.

на расчетный срок:

строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø75-110 мм, общей протяженностью 1,4 км.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции на территории муниципального образования, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

водозаборные сооружения – 4 объекта;

блочно-модульные водопроводные очистные сооружения – 4 объекта;

водопроводные сети – 18,9 км.

### Водоотведение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями МНГП Кулажского сельского поселения.

В целях улучшения экологической обстановки на территории Кулажского сельского поселения, генеральным планом предлагается строительство децентрализованной системы водоотведения в следующих населенных пунктах: с. Кулаги, д. Каменск, п. Красный Завод и модернизация централизованной системы водоотведения в п. Лесное.

Расчет объема сточных вод приведен ниже (Таблица 13).

Таблица 13 Расчетный объем стоков

| № п/п | Населенный пункт | Население, чел (расчетный срок) | Норма водоот-ведения, л/сут | Объем сточных вод, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Кулаги | 660 | 200 | 174,24 |
| 2 | п. Лесное | 340 | 230 | 103,22 |
| 3 | д. Каменск | 370 | 200 | 97,68 |
| 4 | п. Красный Завод | 190 | 200 | 50,16 |
| Итого по населенным пунктам: 425,3 |

Объем стоков, образующихся на территории Кулажского сельского поселения, составляет 425,3 м³/сут.

Для обеспечения населенных пунктов п. Красный Завод и д. Каменск децентрализованной системой водоотведения, на первую очередь необходимо выполнить строительство блочных канализационных очистных сооружений глубокой биологической очистки со сливной станцией, производительностью 150 м³/сут. Сброс очищенных сточных вод предусмотрен в р. Ипуть напорным коллектором 2Ду 110 мм, протяженностью 0,45 км.

Для обеспечения с. Кулаги децентрализованной системой водоотведения, на первую очередь необходимо выполнить строительство блочных канализационных очистных сооружений глубокой биологической очистки со сливной станцией, производительностью 180 м³/сут. Сброс очищенных сточных вод предусмотрен в р. Козка напорным коллектором 2Ду 110 мм, протяженностью 0,15 км.

На расчетный срок в населенных пунктах с. Кулаги, д. Каменск, п. Красный Завод предусматривается установка выгребов и септиков полной заводской готовности, с последующим вывозом стоков на канализационные очистные сооружения. Емкости выгребных и септических камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к камерам выполнить через смотровые колодцы. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

В п. Лесное, с целью сокращения санитарно-защитной зоны канализационных очистных сооружений, на расчетный срок предусмотрена модернизация с установкой блочных сооружений глубокой биологической очистки и сбросом очищенных сточных вод в р. Ипуть. Поля фильтрации необходимо ликвидировать. Производительность канализационных очистных сооружений принята 200 м³/сут (с учетом производственных стоков).

Для обеспечения надежности работы системы водоотведения и увеличения охвата централизованным водоотведением в п. Лесное, на расчетный срок предусмотрено:

реконструкция магистральных самотечных и напорных канализационных сетей Ду 150-200 мм, протяженностью 1,4 км;

модернизация канализационной насосной станции с доведением производительности до 70 м³/сут;

строительство напорного сбросного коллектора из полиэтиленовых труб 2Ду 110 мм, протяженностью 1,8 км.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции на территории муниципального образования, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

канализационные очистные сооружения – 3 объекта;

канализационная насосная станция - 1 объект;

канализационные сети - 3,8 км.

### Теплоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями МНГП Кулажского сельского поселения.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений.

Климатические данные для расчета тепловых нагрузок приняты в соответствии с ТСН 23-327-2001 Брянской области:

расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 26°С;

средняя температура за отопительный период – минус 2,3 °С;

продолжительность отопительного периода – 199 суток.

п. Лесное

Проектом предусматривается сохранение централизованного теплоснабжения потребителей поселка от существующей газовой котельной.

Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки предусматривается от автономных источников - индивидуальных газовых котлов, расположенных в каждом здании.

Расчетная тепловая нагрузка котельной от административных, общественных зданий и малоэтажной жилой застройки поселка составит 1,45 Гкал/ч (4001 Гкал/год), в том числе:

на отопление и вентиляцию – 1,26 Гкал/ч (2653 Гкал/год);

на горячее водоснабжение – 0,19 Гкал/ч (1348 Гкал/год).

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Схема подключения потребителей к системе теплоснабжения – зависимая. Вода для горячего водоснабжения готовится в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) у потребителей.

Расчетный температурный график от котельной - 95/70 °С.

Для подключения сохраняемых, реконструируемых и проектируемых потребителей тепла предусматривается реконструкция существующих тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов.

Общая протяженность реконструируемых и проектируемых тепловых сетей в двухтрубном исполнении диаметром 108-159 мм составит 1,1 км.

Способ прокладки, тип изоляции и выбор решений по компенсации температурных расширений теплопроводов определить при разработке проектно-сметной документации.

Расчет тепловых нагрузок п. Лесное приведен ниже (Таблица 14).

Таблица 14 Расчетные тепловые нагрузки

| № | Наименование | Общая площадь, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Централизованное теплоснабжение от котельной |
| 1 | Потребители общественно-делового назначения | 6724 | 0,31 | 0,25 | 0,03 | 0,59 |
| 2 | Малоэтажная жилая застройка | 12240 | 0,7 | - | 0,16 | 0,86 |
| Всего |  | 1,01 | 0,25 | 0,19 | 1,45 |
| Автономное теплоснабжение |
| 3 | Индивидуальная жилая застройка | 1672 | 0,1 | - | 0,02 | 0,12 |
|  | Итого |  | 1,11 | 0,25 | 0,21 | 1,57 |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд котельной, утечек и тепловых потерь в сетях.

Общее теплопотребление населённого пункта составит 1,57 Гкал/ч (4369 Гкал/год).

Таким образом, для обеспечения п. Лесное системой теплоснабжения на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

реконструкция тепловых сетей общей протяженностью 1,1 км (в двухтрубном исполнении) диаметром 108-159 мм.

с. Кулаги

Для теплоснабжения объектов общественно-делового назначения в центральной части села проектом предусматривается реконструкция существующей газовой котельной, расположенной на территории школы, с увеличением тепловой мощности.

Расчетная тепловая нагрузка котельной после реконструкции составит 2,06 Гкал/ч (4319 Гкал/год), в том числе:

на отопление и вентиляцию – 2,0 Гкал/ч (3893 Гкал/год);

на горячее водоснабжение – 0,06 Гкал/ч (426 Гкал/год).

Расход тепла с учетом собственных нужд котельной, утечек и потерь в тепловых сетях составит 2,2 Гкал/час (4632 Гкал/год).

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Схема подключения потребителей к системе теплоснабжения – зависимая. Вода для горячего водоснабжения готовится в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) у потребителей.

Расчетный температурный график от котельной - 95/70 °С.

Общая протяженность проектируемых тепловых сетей от котельных диаметром 76-159 мм в двухтрубном исполнении составит 3,3 км. Способ прокладки, тип изоляции и выбор решений по компенсации температурных расширений теплопроводов определить при разработке проектно-сметной документации.

Недействующая котельная по ул. 8 марта и индивидуальная котельная дома культуры ликвидируются.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки, а также реконструируемых объектов здравоохранения и магазина по ул. Ленина предусматривается от автономных источников - индивидуальных газовых котлов, расположенных в каждом здании.

Расчет тепловых нагрузок с. Кулаги приведен ниже (Таблица 15).

Таблица 15 Расчетные тепловые нагрузки

| № | Наименование | Общая площадь, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 1 | Централизованное теплоснабжение от котельной | 18650 | 1,18 | 0,82 | 0,06 | 2,06 |
| 2 | Автономное теплоснабжение | 24286 | 1,39 | 0,02 | 0,31 | 1,72 |
|  | Всего |  | 2,57 | 0,84 | 0,37 | 3,78 |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд котельной, утечек и тепловых потерь в сетях.

Общее теплопотребление населённого пункта составит 3,78 Гкал/ч (9683 Гкал/год).

Таким образом, для обеспечения с. Кулаги системой теплоснабжения на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

реконструкция существующей котельной с увеличением мощности до 2,2 Гкал/ч;

строительство теплотрассы общей протяженностью 3,3 км (в двухтрубном исполнении) диаметром 76-159 мм.

д. Каменск

Теплоснабжение объектов общественно-делового назначения, расположенных в северо-западной части деревни, предусматривается от существующей газовой котельной.

Расчетная тепловая нагрузка котельной составит:

на отопление и вентиляцию – 0,195 Гкал/ч (365 Гкал/год);

на горячее водоснабжение – 0,011 Гкал/ч (79 Гкал/год).

Итого: 0,206 Гкал/час (444 Гкал/год).

Теплоснабжение объектов общественно-делового назначения, расположенных в центральной части деревни, предусматривается от проектной газовой котельной.

Расчетная тепловая нагрузка котельной составит:

на отопление и вентиляцию – 0,526 Гкал/ч (984 Гкал/год);

на горячее водоснабжение – 0,03 Гкал/ч (211 Гкал/год).

Итого: 0,556 Гкал/час (1195 Гкал/год).

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Схема подключения потребителей к системе теплоснабжения – зависимая. Вода для горячего водоснабжения готовится в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) у потребителей.

Расчетный температурный график от котельных - 95/70 °С.

Для подключения сохраняемых, реконструируемых и проектируемых потребителей тепла от котельных предусматривается прокладка теплотрассы диаметром 108 мм общей протяженностью 0,3 км. Способ прокладки, тип изоляции и выбор решений по компенсации температурных расширений теплопроводов определить при разработке проектно-сметной документации.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается от  автономных источников - индивидуальных газовых котлов, расположенных в каждом здании.

Расчет тепловых нагрузок д. Каменск приведен ниже (Таблица 16).

Таблица 16 Расчетные тепловые нагрузки

| № | Наименование | Общая площадь, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 1 | Централизованное теплоснабжение от существующей котельной | 2306,69 | 0,107 | 0,088 | 0,011 | 0,206 |
| 2 | Централизованное теплоснабжение от проектной котельной | 6205,79 | 0,289 | 0,237 | 0,03 | 0,556 |
| 3 | Автономное теплоснабжение | 13320 | 0,76 | - | 0,17 | 0,93 |
|  | Всего |  | 1,156 | 0,325 | 0,211 | 1,692 |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд котельной, утечек и тепловых потерь в сетях.

Общее теплопотребление населённого пункта составит 1,692 Гкал/ч (4594 Гкал/год).

Таким образом, для обеспечения д. Каменск системой теплоснабжения на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство котельной расчетной мощностью 0,206 Гкал/ч;

строительство теплотрассы общей протяженностью 0,3 км (в двухтрубном исполнении) диаметром 108 мм.

п. Красный Завод

Теплоснабжение общественных зданий и индивидуальной жилой застройки предусматривается от  автономных источников - индивидуальных газовых котлов, расположенных в каждом здании.

Теплоснабжение детского оздоровительного лагеря "Ипуть" сохраняется от собственной газовой котельной.

Расчет тепловых нагрузок п. Красный Завод приведен ниже (Таблица 17).

Таблица 17 Расчетные тепловые нагрузки

| № | Наименование | Общая площадь, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Автономное теплоснабжение |
| 1 | Общественные здания | 617 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | 6840 | 0,39 | - | 0,09 | 0,48 |
|  | Итого |  | 0,42 | 0,01 | 0,1 | 0,53 |

Общее теплопотребление населённого пункта составит 0,53 Гкал/ч (1615 Гкал/год).

В целях сохранения природных ресурсов и улучшения состояния окружающей природной среды на территории сельского поселения рекомендуется рассмотреть возможность применения альтернативных источников энергии. В качестве альтернативных и возобновляемых источников теплоснабжения для потребителей могут стать солнечные водонагреватели и тепловые насосы. Они могут быть использованы совместно с котельными на газе для теплоснабжения потребителей (общественных зданий, учреждений здравоохранения, спорта, индивидуальной жилой застройки). Однако, для использования таких источников, необходимо провести изучение их потенциала на данной территории, а так же выполнить экономическое обоснование окупаемости их внедрения.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

котельная - 2 объект;

тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 4,7 км.

### Электроснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями МНГП Кулажского сельского поселения, с учетом мероприятий, предусмотренных схемой территориального планирования Суражского муниципального района Брянской области.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение надежности системы электроснабжения Кулажского сельского поселения. Все мероприятия по развитию системы электроснабжения предлагаются в течение срока реализации генерального плана, с учетом физического износа действующего оборудования и сетей.

Генеральным планом учтены мероприятия схемы территориального планирования Суражского муниципального района применительно к территории Кулажского сельского поселения:

реконструкция понизительной подстанции (далее - ПС) ПС 110/35/6 кВ "Сураж", связанная с модернизацией оборудования;

реконструкция ПС 35/10 кВ "Слава", связанная с модернизацией оборудования;

реконструкция воздушной линии электропередачи (далее - ЛЭП) ЛЭП 35 кВ "Сураж — Слава", протяженностью 4,3 км;

реконструкция участка воздушной ЛЭП 35 кВ "Сураж — Новодворково" в границах сельского поселения, протяженностью 1,7 км;

реконструкция участка воздушной ЛЭП 35 кВ "Сураж — Смолевичи" в границах сельского поселения, протяженностью 10,4 км.

Электроснабжение потребителей электрической энергии населенных пунктов сельского поселения обеспечивается в основном по третьей категории.

По территории муниципального образования проходят линии электропередачи ЛЭП 110 кВ, протяженностью 29,3 км ЛЭП 35 кВ — 22,5 км, ЛЭП 10 кВ — 93,1 км.

п. Лесное

Генеральным планом развитие системы электроснабжения поселка не предусмотрено.

с. Кулаги

Генеральным планом с учетом изменения планировочной структуры села и ожидаемого роста присоединяемых мощностей, на первую очередь предусмотрено:

строительство проектных воздушных ЛЭП 10 кВ, общей протяженностью – 4,6 км;

строительство проектной трансформаторной подстанции (далее - ТП) ТП 10/0,4 кВ №104, мощностью 250 кВА, взамен существующей;

строительство проектной ТП 10/0,4 кВ №105, мощностью 160 кВА, взамен существующей;

строительство проектной ТП 10/0,4 кВ №295, мощностью 250 кВА, взамен существующей;

строительство проектной ТП 10/0,4 кВ для нужд водоочистных сооружений, мощностью 63 кВА;

строительство проектной ТП 10/0,4 кВ для нужд канализационных очистных сооружений, мощностью 25 кВА;

сохранение ЛЭП 10 кВ, протяженностью 2,7 км;

сохранение 5-ти действующих ТП 10/0,4 кВ, мощностью от 20 до 250 кВА.

Сохранение ТП 10/0,4кВ и ЛЭП 10 кВ предусмотрено с последующей заменой оборудования и сетей на расчетный срок по мере их физического и морального износа.

На территории с. Кулаги находятся потребители электрической энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения, в основном, к электроприемникам III категории, за исключением:

детских садов и школ, зданий лечебно-профилактических учреждений, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

объектов водоснабжения и водоотведения, таких как ВОС и КОС, в соответствии с требованием СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

котельная, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Данные потребители электрической энергии относятся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам II категории и с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

В качестве резервного источника питания проектом предусмотрены передвижные дизельные электростанции (ДЭС).

Проектные воздушные ЛЭП 10 кВ выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах.

Марку проектных трансформаторных подстанций и мощность, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии рабочего проектирования.

д. Каменск

Генеральным планом, с учетом изменения планировочной структуры деревни и ожидаемого роста присоединяемых мощностей, на первую очередь предусмотрено:

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 0,9 км;

строительство проектной ТП 10/0,4 кВ, мощностью 63 кВА;

сохранение ЛЭП 10 кВ, протяженностью 2,3 км;

сохранение 3-х действующих ТП 10/0,4 кВ, мощностью от 30 до 160 кВА.

Сохранение ТП 10/0,4кВ и ЛЭП 10 кВ предусмотрено с последующей заменой оборудования и сетей на расчетный срок по мере их физического и морального износа.

На территории д. Каменск находятся потребители электрической энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения, в основном, к электроприемникам III категории, за исключением:

детских садов и школ, зданий лечебно-профилактических учреждений, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

объектов водоснабжения, таких как ВОС, в соответствии с требованием СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

котельная, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Данные потребители электрической энергии относятся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам II категории и с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

В качестве резервного источника питания проектом предусмотрены передвижные дизельные электростанции (ДЭС).

Проектные воздушные ЛЭП 10 кВ выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах.

Марку проектных трансформаторных подстанций и мощность, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии рабочего проектирования.

п. Красный Завод

Генеральным планом с учетом изменения планировочной структуры поселка и ожидаемого роста присоединяемых мощностей на первую очередь предусмотрено:

строительство проектных воздушных ЛЭП 10 кВ, общей протяженностью – 0,6 км;

строительство проектной воздушной ЛЭП 10 кВ, необходимой для обеспечения электроснабжения канализационных очистных сооружений, протяженностью – 1,9 км, за границей поселка;

строительство проектной ТП 10/0,4 кВ, мощностью 100 кВА;

строительство проектной ТП 10/0,4 кВ, мощностью 25 кВА для нужд канализационных очистных сооружений, за границей поселка;

сохранение ЛЭП 10 кВ, протяженностью 0,8 км;

сохранение 2-х действующих ТП 10/0,4 кВ, мощностью по 60 кВА.

Сохранение ТП 10/0,4кВ и ЛЭП 10 кВ предусмотрено с последующей заменой оборудования и сетей на расчетный срок по мере их физического и морального износа.

На территории п. Красный Завод находятся потребители электрической энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам III категории.

Проектные воздушные линии электропередачи ЛЭП 10 кВ выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах.

Марку проектных трансформаторных подстанций и мощность, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии рабочего проектирования.

Для определения расчетных электрических нагрузок по п. Лесное, с. Кулаги, д. Каменск и п. Красный Завод выполнен расчет по укрепленным показателям в соответствии с СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». Расчет выполнен без учета нагрузки промышленных объектов. Результаты расчета приведены ниже (Таблица 18).

Таблица 18 Расчет электрических нагрузок по п. Лесное, с. Кулаги, д. Каменск, п. Красный Завод

| Наименование потребителей | Этажность | Общая площадь (кв.м.) | Р уд эл.снабж (кВт/кв.м.) | Обществ. здания (кВт) | К см | Рр на шинах 0,4 кВ ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Лесное |
| Зона индивидуальной жилой застройки | 1 | 252 | 0,02 |  | 0,9 | 4,54 |
| Зона малоэтажной жилой застройки | 2 | 11988 | 0,02 |  | 0,9 | 215,78 |
| Общественно-деловая зона |  | 4194 |  | 188,73 | 0,7 | 132,11 |
|  | Всего: | 352,43 |
| с. Кулаги |
| Зона индивидуальной жилой застройки | 1 | 23800 | 0,02 |  | 0,9 | 428,40 |
| Общественно-деловая зона |  | 11737 |  | 528,17 | 0,7 | 369,72 |
| ВОС |  |  |  |  |  | 44,00 |
| КОС |  |  |  |  |  | 7,20 |
|  | Всего: | 849,32 |
| д. Каменск |
| Зона индивидуальной жилой застройки | 1 | 13320 | 0,02 |  | 0,9 | 239,76 |
| Общественно-деловая зона |  | 6260 |  | 281,70 | 0,7 | 197,19 |
| ВОС |  |  |  |  |  | 24,00 |
|  | Всего: | 460,95 |
| п. Красный Завод |
| Зона индивидуальной жилой застройки | 1 | 6840 | 0,02 |  | 0,9 | 123,12 |
| Общественно-деловая зона |  | 754 |  | 33,93 | 0,7 | 23,75 |
| ВОС |  |  |  |  |  | 13,00 |
| КОС |  |  |  |  |  | 6,00 |
|  | Всего: | 165,87 |
| Итого по п. Лесное, с. Кулаги, д. Каменск и п. Красный Завод: | 1828,57 |

Суммарная электрическая нагрузка потребителей п. Лесное, с. Кулаги, д. Каменск и п. Красный Завод составляет 1829 кВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 2104 кВт.

В соответствии проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

трансформаторные подстанции, запланированные к строительству – 8 объектов;

воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 8 км.

### Газоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями МНГП Кулажского сельского поселения, с учетом мероприятий, предусмотренных схемой территориального планирования Суражского муниципального района Брянской области.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня газификации, обеспечение бесперебойного функционирования газораспределительной системы и надежного газоснабжения потребителей Кулажского сельского поселения. Все мероприятия по развитию газораспределительной системы предлагаются в течение срока реализации генерального плана, с учетом физического износа действующего оборудования и газораспределительных сетей.

Газоснабжение потребителей д. Каменск, п. Красный Завод, п. Лесное, с. Кулаги и д. Глуховка сохраняется от существующих газораспределительных станций (ГРС) "Сураж", ГРС "Клинцы" и ГРС "Красновичи".

Генеральным планом предусматривается газификация д. Старая Кисловка и п. Заполье от существующей ГРС "Сураж". Для газификации потребителей предусматривается строительство межпоселковых газопроводов высокого давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 3,7 км.

Газификация д. Беловодка, д. Жемердеевка, д. Селище и д. Княж предусматривается от существующей ГРС "Клинцы". Для газоснабжения потребителей предусматривается строительство межпоселковых газопроводов высокого давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 14,7 км.

Генеральным планом предусматривается газификация п. Евсеевский, п. Колесников и д. Поповка от ГРС "Красновичи", расположенной на территории Унечского муниципального района. Для газификации потребителей предусматривается строительство межпоселковых газопроводов высокого давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 4,1 км.

Газораспределительная система сельского поселения сохраняется тупиковая. По числу ступеней регулирования давления газа, газораспределительная система сохраняется 2-х ступенчатая.

Использование природного газа предусматривается для следующих нужд:

приготовление пищи, отопление и горячее водоснабжение в индивидуальной жилой застройке;

отопление и нужды коммунально-бытовых потребителей (котельных).

Для определения расходов газа  на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Укрупненные показатели потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения и теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³) приняты 120 м³/год на 1 чел.

Расходы газа определены исходя из расчетов теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение», и численности населения.

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец расчетного периода (2030 год)с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа.

Таблица 19 Расчет потребления газа д. Каменск

| N п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пищеприготовление (жилая застройка) | 370 | 25 | 44400 |
| 2 | Отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов (жилая и общественно-деловая застройка) | 370 | 118 | 365000 |
| 3 | Котельная | - | 73 | 159500 |
|  | Итого: |  | 216 | 568900 |

Таблица 20 Расчет потребления газа п. Красный Завод

| N п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пищеприготовление (жилая застройка) | 190 | 13 | 22800 |
| 2 | Отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов (жилая и общественно-деловая застройка) | 190 | 68 | 201875 |
| 3 | Котельная | - | 55 | 118750 |
|  | Итого: |  | 136 | 343425 |

Таблица 21 Расчет потребления газа п. Лесное

| N п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пищеприготовление (жилая застройка) | 340 | 23 | 40800 |
| 2 | Отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов (жилая и общественно-деловая застройка) | 340 | 15 | 44875 |
| 3 | Котельная | - | 195 | 536375 |
|  | Итого: |  | 233 | 622050 |

Таблица 22 Расчет потребления газа с. Кулаги

| N п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пищеприготовление (жилая застройка) | 190 | 44 | 79200 |
| 2 | Отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов (жилая и общественно-деловая застройка) | 190 | 215 | 670500 |
| 3 | Котельная | - | 275 | 579000 |
|  | Итого: |  | 534 | 1328700 |

Для развития централизованной системы газораспределения сельского поселения на первую очередь предусматривается строительство газопроводов высокого давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 22,5 км.

Для улучшения качества жизни сельского населения на расчетный срок необходимо довести уровень газификации жилой застройки до 100%, а также обеспечить перевод отопления объектов социально-культурной сферы на природный газ.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определены объекты местного значения уровня муниципального района - газопроводы высокого давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 22,5 км.

### Связь и информатизация

Раздел выполнен в соответствии с требованиями МНГП Кулажского сельского поселения, с учетом мероприятий, предусмотренных схемой территориального планирования Суражского муниципального района Брянской области.

Согласно «Стратегии развития информационного общества Российской Федерации» (Утвержденной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 07 февраля 2008 г., № Пр- 212) уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий должен быть 100 % в любом населенном пункте, независимо от его экономического веса, количества населения.

Генеральным планом предлагаются решения:

по развитию телекоммуникационного комплекса Кулажского сельского поселения;

по реконструкции и развитию систем связи, связанные с изменением планировочной структуры населенных пунктов поселения.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса Кулажского сельского поселения:

улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных;

расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая "Интернет";

развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций;

развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории поселения сотовой связью различных операторов и применения новейших технологий;

развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания за счет увеличения количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

Согласно концепции федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» (Утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1349-р), территория Кулажского сельского поселения будет покрыта цифровым телевизионным вещанием. Развитие сети радиовещания будет реализовано различными тематическими радиовещательными станциями.

По анализу существующего положения и предложениям по развитию телефонной сети, проектом предусматривается увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи в каждом населенном пункте сельского поселения. Перенос или строительство новых объектов и сетей связи генеральным планом предлагается в течение срока реализации проекта по причинам физического износа оборудования, морального устаревания технологий абонентского доступа.

Проектом предусмотрена реконструкция существующих автоматических телефонных станции (АТС). Емкость сети телефонной связи общего пользования в проекте определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято равным 20 % от общего числа абонентов. Таким образом, емкость сети телефонной связи должна будет составлять к расчетному сроку порядка 400 номеров на 1000 жителей.

Развитие телефонной сети предлагается на базе технологии NGN, что позволит предоставлять качественные услуги телефонной связи, передачи данных и Интернет.

Предлагается дальнейшее развитие и увеличение зоны покрытия сотовыми сетями мобильной связи стандарта GSM на основе технологий 3G. Для этих целей запланировано строительство двух антенно-мачтовых сооружений (АМС) "Билайн" и "Теле 2" в селе Кулаги и одного АМС в деревне Каменск.

Для телефонизации по территории Кулажского сельского поселения планируется прокладка волоконно-оптических линий связи протяженностью 18,9 км.

Для развития сетей связи в поселке Лесное на расчетный срок проектом предусматривается:

прокладка волоконного оптического кабеля, протяженностью 0,3 км для организации межстанционной связи;

реконструкция существующей АТС.

Для развития сетей связи в селе Кулаги на расчетный срок проектом предусматривается:

прокладка волоконного оптического кабеля, протяженностью 1,9 км для организации межстанционной связи;

реконструкция существующей АТС;

строительство двух АМС.

Для развития сетей связи в деревне Каменск на расчетный срок проектом предусматривается:

прокладка волоконного оптического кабеля, протяженностью 1 км для организации межстанционной связи;

реконструкция существующей АТС;

строительство АМС.

Развитие сетей связи поселка Красный Завод на расчетный срок проектом не предусматривается. Территория поселка Красный Завод покрыта сетями сотовой связи стандарта GSM.

На территории сельского поселения предлагается сохранение АМС "Мегафон" в селе Кулаги и АМС "Билайн" в деревне Глуховка.

Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Требуемая номерная емкость, при численности населения п. Лесное – 340 человек, составит 135 абонентских номеров. Требуемая номерная емкость, при численности населения с. Кулаги – 660 человек, составит 264 абонентских номера. Требуемая номерная емкость, при численности населения д. Каменск – 370 человек, составит 174 абонентских номера.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

волоконно-оптические линии связи протяженностью 18,9 км;

автоматические телефонные станции - 3 ед;

антенно-мачтовые сооружения - 3 ед.

## Охрана окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение качества окружающей среды и рационального использования природных ресурсов для устойчивого развития территории Кулажского сельского поселения, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

### Зоны с особыми условиями использования

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

На территории муниципального образования зоны с особыми условиями использования территории представлены:

санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

водоохранными зонами;

зонами санитарной охраны источников питьевого  хозяйственно-бытового водоснабжения;

санитарно-защитными и охранными зонами транспортной и инженерной инфраструктуры.

### Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, для предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов атмосферу, предусматривается установление санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, генеральным планом предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

Таблица 23 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов Кулажского сельского поселения

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер, м |
| --- | --- | --- |
|  | д. Каменск |  |
| 1 | Животноводческая ферма | 300 |
| 2 | Ремонтно-механическая мастерская | 100 |
| 3 | Склад | 50 |
| 4 | Территории коммунально-складского назначения | 50 |
|  | д. Беловодка |  |
| 1 | Кладбище | 50 |
|  | с. Кулаги |  |
| 1 | Автозаправочная станция | 100 |
| 2 | Машино-тракторная мастерская | 100 |
| 3 | Пилорама | 100 |
| 4 | Станция технического обслуживания | 50 |
| 5 | Кладбище | 50 |
| 6 | КФХ Шестера (КРС) | 50 |
| 7 | Малое предприятие пищевой промышленности | 50 |
| 8 | Территории коммунально-складского назначения | 50 |
|  | д. Жемердеевка |  |
| 1 | Кладбище | 50 |
|  | п. Лесное |  |
| 1 | ФГУ комбинат "Слава" Росрезерва | 100 |
| 2 | Гаражи индивидуального транспорта | 15, 25 |
| 3 | Канализационная насосная станция | 15 |
|  | Кулажское сельское поселение |  |
| 1 | Временная площадка для сбора мусора | 1000 |
| 2 | Скотомогильник (закрываемый) | 1000 |
| 3 | Карьер | 100 |
| 4 | Канализационные очистные сооружения | 100 |
| 5 | Животноводческая ферма (КРС, свиньи) | 50 |
| 6 | Кладбище | 50 |
| 7 | Коровник | 50 |
| 8 | Производственный центр | 50 |
| 9 | Складская территория | 50 |

В соответствии с п. 3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеры и границы санитарно-защитных зон определяется проектом санитарно-защитных зон. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I-III класса опасности является обязательной.

При отсутствии возможности организации санитарно-защитных зон для предприятий и объектов необходимо предусматривать следующие мероприятия в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

уменьшение мощности, изменение состава, перепрофилирование промышленных объектов и производств и связанное с этим изменение класса опасности, при условии снижения всех видов воздействия на среду обитания до предельно допустимых концентраций (ПДК) и предельно допустимых уровней;

внедрение передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания.

### Водоохранные зоны водных объектов

Помимо санитарно-защитных зон, градостроительные ограничения на использование территории муниципального образования накладывает наличие водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП).

Размеры и режим использования территории ВЗ и ПЗП водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса РФ, вступившего в силу с 01 января 2007 года. В настоящее время нет разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных на территории сельского поселения. Для отображения ВЗ и ПЗП на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. В дальнейшем рекомендуется уточнить выделенные границы на местности и разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Ширина водоохранных зон р. Еленка, р. Ельня, р. Ипуть, р. Козка, ручьёв установлена в размере 50, 200, 200,50, 50 м соответственно.

Ширина прибрежных защитных полос рек установлена в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий, и составляет 50 м.

В границах ВЗ запрещается:

использование сточных вод для удобрения почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

распашка земель;

размещение отвалов размываемых грунтов;

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах ВЗ допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, согласно "Правилам установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. N 17.

Соблюдение специального режима на территории ВЗ и ПЗП является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

### Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Зоны с особыми условиями использования территории муниципального образования представлены также санитарно-защитными и охранными зонами объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Из объектов инженерной инфраструктуры, имеющих градостроительные ограничения, на территории района проходят линии электропередачи напряжением 10 (6) кВ, 35 кВ.

Охранные зоны для линий электропередачи напряжением 10 (6) кВ, 35 кВ, 110 кВ устанавливается в размере 10, 15, 20 метров соответственно, согласно «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24. 02. 2009г. №160.

Расстояние по горизонтали (в свету) от газопровода высокого давления 0,6 МПа до фундаментов зданий и сооружений, устанавливается в размере 7 метров в соответствии с п. 7.23* СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Охранная зона газорегуляторного пункта устанавливается в размере 10 м в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878.

Санитарно-защитные зоны от канализационных очистных сооружений с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях мощностью 200 м3/сут., 180 м3/сут., 150 м3/сут. устанавливается в размере 100 м в соответствии с п.7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

По территории сельского поселения проходит магистральный нефтепровод и нефтепродуктопровод. Охранные зоны устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. № 9 и составляют 25 метров от оси трубопровода в каждую сторону.

Минимальный размер санитарного разрыва от нефтепровода и нефтепродуктопровода установлен в размере 150 метров в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

По территории сельского поселения проходит магистральный газопровод высокого давления, санитарный разрыв установлен в размере 100 м в зависимости от диаметра трубы в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Охранная зона магистрального газопровода высокого давления установлена в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9 и представлена вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

для котельных, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений;

для понизительных подстанций (электроподстанции) размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности, на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

Для автомобильных дорог III категории установлено расстояние от бровки земляного полотна до жилой застройки в размере 100 м в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги».

По территории Кулажского сельского поселения проходит железная дорога. В настоящее время от железной дороги требуется установление санитарно защитной зоны шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. На данный момент в санитарно защитной зоне от железной дороги находится жилая застройка. Проектом предусматривается проведение специальных шумозащитных мероприятий (использование шумозащитных стенок и барьеров, организация специальных многоярусных зеленых полос) между железнодорожными путями и жилой застройкой. Проведение подобных мероприятий позволит сократить размер санитарно защитной зоны до 50 метров в соответствии с п.6.8. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Проектом предусматривается сохранение, по возможности, существующих зеленых массивов, которые могут служить природным шумозащитным барьером. В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50 % площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

### Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового  водоснабжения

На водопроводах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в 30 м, в соответствии с п.2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПиН 2.1.4.1110-02.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия по снижению загрязнения подземных источников водоснабжения на территории ЗСО включают:

Мероприятия по первому поясу:

территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, организационного и планировочного характера.

Технологические мероприятия направлены на снижение или исключение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Разработка таких мероприятий производится профильными институтами или самими предприятиями. К технологическим мероприятиям относятся:

использование высококачественных видов топлива на предприятиях и автотранспорте, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

совершенствование и регулировка двигателей автомобилей с выбором оптимальных в санитарном отношении состава горючей смеси и режима зажигания;

внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве;

разработка и внедрение замкнутых технологических циклов;

оборудование автозаправочной станции системой закольцовки паров бензина.

Генеральным планом сельского поселения предложены основные организационные мероприятия по снижению загрязнения атмосферного воздуха и сокращению суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения:

внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории поселения;

разработка прогноза неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания загрязняющих веществ.

Планировочными мероприятиями, предусмотренными генеральным планом являются:

создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения  воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа.

упорядочение улично-дорожной сети, грузовых и обходных дорог;

вывод большегрузного транспорта за пределы населенных пунктов на объездные магистрали;

обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой;

организация зеленых полос вдоль улиц и дорог в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

### Мероприятия по охране водной среды

Для улучшения и сохранения качества поверхностных вод на территории муниципального образования необходимо решение следующих основных задач:

полное прекращение сбросов загрязнённых промышленных, сельскохозяйственных и поверхностных сточных вод на рельеф;

сокращение объёмов водопотребления на производственные нужды за счёт внедрения маловодных технологий, а также увеличение доли оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод.

С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов сельского поселения генеральным планом рекомендуются следующие мероприятия:

установление водоохраных зон и прибрежных защитных полос рек и ручьёв;

расчистка русла рек и ручьёв, проведение берегоукрепительных работ;

организация сбора и очистки поверхностного стока на территории населенных пунктов;

усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

инженерная подготовка территории, планируемой к застройке;

организация сети ливневой канализации с устройством очистных сооружений в местах выпуска поверхностных вод;

строительство блочно-модульных комплексов по очистке поверхностного стока закрытого типа перед сбросом стоков в открытые водоёмы;

строительство новых и реконструкция существующих канализационных очистных сооружений, расположенных на территории сельского поселения;

мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;

разработка проекта установления границ поясов ЗСО источников водоснабжения;

Для промышленных предприятий, сбрасывающих очищенные сточные воды несоответствующего качества по какому-либо виду загрязнений, необходимо организовать местную очистку сточных вод с доведением остаточного содержания загрязнения до величины, обеспечивающей необходимое его содержание в очищенной воде.

Для предотвращения загрязнения водных объектов стоками с производственных и коммунально-складских территорий необходимо проведение следующих мероприятий:

строительство ливневой канализации на территории промышленных и коммунально-складских зон;

строительство новых и реконструкция существующих локальных очистных сооружений на предприятиях;

применение системы оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на существующих и вновь организуемых предприятиях с водоёмкими технологическими процессами.

До установления водоохранных зон и прибрежных защитных полос рекомендуется разработать проект организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, с учетом гидрологических, геоморфологических и ландшафтных особенностей территории.

К основным организационным мероприятиям по охране поверхностных и подземных вод на территории поселения относятся:

создание системы мониторинга водных объектов;

эколого-токсикологическое исследование состояния водных объектов;

организация мониторинга за состоянием водопроводящих сетей и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода и канализации;

организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

### Мероприятия по охране почвенного покрова

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова в границах проектируемой территории рекомендуются следующие мероприятия:

инженерная подготовка территории, планируемой к застройке, устройство сети ливневой канализации с очистными сооружениями;

сброс дождевых вод в сеть ливневой канализации;

устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

устройство отмосток вдоль стен зданий;

расчистка, благоустройство и озеленение прибрежных территорий рек и ручьёв;

защита от береговой эрозии путем проведения берегоукрепительных работ, строительство набережных;

для уменьшения пыли – благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение;

биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений всех категорий;

устройство зеленых лесных полос вдоль магистральных транспортных коммуникаций;

В зависимости от характера загрязнения почв, необходимо проведение комплекса мероприятий по восстановлению и рекультивации почв. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

ликвидации последствий загрязнения земель.

Для восстановления нарушенного в результате хозяйственной деятельности и эрозионных процессов почвенного покрова, генеральным планом предусматривается ряд мероприятий на проектируемой территории:

рекультивация территорий площадок для временного хранения твёрдых бытовых отходов (ТБО) и мусора;

выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

На территориях с наибольшими техногенными нагрузками и загрязнением почв, необходимо обеспечение контроля за состоянием почвенного покрова и проведение следующих мероприятий для его восстановления:

вывоз почвенного покрова (в зависимости от глубины загрязнения) на специальные места переработки.

Организационными мероприятиями, направленными на охрану почв от загрязнений являются:

охрана и рекреационное использование природных ландшафтов повышенной экологической значимости;

контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

### Мероприятия по санитарной очистке территории

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является организация санитарной очистки территории поселения, хранение отходов в специально отведенных местах с последующим размещением на полигоне ТБО.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории поселения:

сбор, транспортировка и обезвреживание всех видов отходов;

организация уборки территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий;

ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

организация сбора и удаление вторичного сырья;

поливка проезжих частей улиц, зеленных насаждений;

организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов;

организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигон в Овчинском сельском поселении;

рекультивация территорий ликвидируемых площадок для временного хранения твёрдых бытовых отходов и мусора, расположенных на территории сельского поселения;

проектирование площадок для временного хранения ТБО и мусора на территории муниципального образования;

закрытия скотомогильника на территории сельского поселения.

Вывоз отходов с территории жилой застройки будет производиться спецтранспортом на места временного хранения твердых бытовых отходов, с последующим их вывозом на полигон ТБО в Овчинском сельском поселении. Вывоз смета с территории необходимо производить по мере его образования совместно с бытовыми отходами.

Нормы накопления отходов принимаются в размере 120 кг/чел. в год в соответствии с письмом от Федеральной службы в сфере по защите прав потребителей и благополучия человека территориальный отдел управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области в Унечском, Мглинском, Стародубском и Суражском районах от 23 июля 2010 г.

Объем образующихся отходов в сельском поселении с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения (2250 человек) на конец расчетного срока (2030 г.) составит около 5,4 тыс. тонн при норме накопления бытовых отходов 120 кг на 1 человека в год. Размер земельного участка устанавливается из расчета 0,04 га на 1 тыс. тонн твердых бытовых отходов в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Для захоронения указанного объема ТБО, необходим участок полигона площадью 0,2 га. Частично отходы рекомендуется сортировать и отправлять на вторсырье потребителю, а оставшаяся часть отходов должна проходить процесс прессования, брикетирования с использованием современных технологий и захоронения.

На полигоны ТБО принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов III—IV класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.

Производственные отходы I-III классов опасности должны храниться в специально отведенных местах и подлежать утилизации по отдельной схеме. Информация о накоплении такого рода отходов на территории муниципального образования отсутствует.

В составе промышленных отходов содержатся нетоксичные отходы, которые можно обезвреживать совместно с ТБО и отходы, требующие специальных мероприятий для их эффективной технологической переработки или обезвреживания. Отходы должны размещаться в соответствии с нормативами отраслевых ведомств, часть отходов временно хранится на предприятиях в соответствии с действующими нормативными документами.

Регламентацию деятельности при сборе, вывозе, переработке, утилизации и захоронении отходов производства и потребления, образующихся в процессе жизнедеятельности населения, производственной (хозяйственной) деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования необходимо осуществлять в соответствии с Модельными правилами обращения с отходами производства и потребления на территории муниципальных образований Брянской области, утверждённых Постановлением администрации Брянской области от 18 августа 2008 г. N 777.

Сбор отходов из лечебно-профилактических учреждений осуществляется в соответствии с правилами Роспотребнадзора – СанПиН 2.1.7.728–99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений». Запрещается вывозить такие отходы на полигоны (свалки). Их следует уничтожать на месте в специальных установках по согласованию с Роспотребнадзором.

В случае невозможности установить оборудование по сжиганию отходов лечебно-профилактических учреждений, по согласованию с Роспотребнадзором данные отходы вывозятся для сжигания в специальной печи на территории полигона ТБО.

Расположение специальных установок, сжигательных печей на территории ЛПУ и полигона ТБО регламентируется соответствующими санитарными и строительными нормативами и согласовывается с Роспотребнадзором.

Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов на территории города должна осуществляться в соответствии с "Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов", утвержденными Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 №13-7-2/469. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов являются обязательными для исполнения владельцами животных независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями (в дальнейшем организациями) всех форм собственности, занимающимися производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения.

### Мероприятия по благоустройству и озеленению территории

Генеральным планом сельского поселения предусмотрены следующие общие мероприятия по озеленению территории на расчетный срок по генеральному плану (2030 г):

восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

проектирование примагистральных полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной дороги;

посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей.

Организация системы зеленых насаждений населенных пунктов включает:

участки озеленения общего пользования;

участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, территорий вдоль дорог).

## Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий",  чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные).

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для разработки данного раздела использовалась информация, предоставленная в письме от 02.08.2010 № 7695-3-2-4 Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Брянской области (Главное управление МЧС России по Брянской области) а также Паспорт безопасности территории Суражского района, утвержденный Главой Суражского района в 2008 году.

### Чрезвычайные ситуации природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 20 июня 1995 г. N 308, на рассматриваемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации, представлены ниже (Таблица 24).

Таблица 24 Источники природных чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Источник ЧС природного характера | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника ЧС природного характера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные геологические процессы |
| Не характерны |
| 2 | Опасные гидрологические явления и процессы |
| 2.1 | Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  |  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |
| 3 | Опасные метеорологические явления и процессы |
| 3.1 | Сильный ветер (шторм, шквал, ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  |  | Аэродинамическое давление Вибрация |
| 3.2 | Сильные осадки |
| 3.2.1 | Продолжительный дождь (ливень) |  | Поток (течение) воды |
|  |  |  | Затопление территории |
| 3.2.2 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  |  | Снежные заносы |
| 3.2.3 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  |  | Снежные заносы |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |
| 3.3 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 3.3.1. | Град | Динамический | Удар |
| 3.3.2. | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 3.3.3 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 3.3.4 | Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| 3.3.5 | Суховей | Аэродинамический | Иссушение почвы |
|  |  | Тепловой |  |
| 3.3.6 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| 4 | Природные пожары |
| 4.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя |
|  |  |  | Нагрев теплым потоком |
|  |  |  | Тепловой удар |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха |
|  |  |  | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |
|  |  |  | Опасные дымы |

В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий. Природные условия на территории Кулажского сельского поселения оцениваются как простой категории сложности.

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений.

Опасные гидрологические  явления

Гидрологические опасные явления – события гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Из опасных гидрогеологических процессов на территории Кулажского сельского поселения наблюдается подтопление в период весеннего половодья и дождевых паводков вдоль р.Ипуть.

Подтопление прямо влияет на коммунально-бытовые условия населения и производственную деятельность, угрожая устойчивости зданий в результате снижения несущей способности грунтов, активизируя оползневые и просадочные явления, придает грунтовым водам и почвам новые химические, физические и бактериологические свойства, ведущие к загрязнению и заражению подземных вод через зону аэрации, разрушая железобетонные и стальные конструкции подземной части сооружений, создает условия для снижения плодородия почв.

Подъем уровня воды в период прохождения максимальных уровней весеннего половодья составляет от 3 до 4,5 м, наибольшего значения величина подъема достигает 5,5 м.

Частота возникновения опасного явления составляет 1 раз в год.

При весеннем половодье величины максимального уровня и максимального расхода воды зависят от следующих факторов:

запасов воды в снежном покрове перед началом весеннего снеготаяния;

количества атмосферных осадков в период снеготаяния и половодья;

осенне-зимнего увлажнения почвы к началу снеготаяния;

глубины промерзания почвы к началу снеготаяния;

наличия и толщины ледяной корки на почвенном покрове;

интенсивности снеготаяния;

озерности, заболоченности и лесистости бассейна.

Опасные метеорологические явления

Метеорологические  опасные явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Сильный ветер (со скоростью 25 м/с и более) производит опустошительные действия, разрушает различные здания и сооружения. Последствиями сильного ветра часто бывают  пожары, перебои в электроснабжении, остановка производства из-за разрушения электросетей и других жизненно важных коммуникаций, гибель людей и травмы различной степени тяжести.

При грозе выпадает большое количество осадков, однако наибольшую опасность представляют электрические разряды – молнии. Разряды молнии могут достигать 80 кулонов и иметь силу тока от нескольких единиц до 200 кА. При этом может пострадать электротехническое оборудование. От молнии могут быть расщеплены стволы деревьев, возникнуть пожары в лесах и зданиях, перебои в электроснабжении, могут быть поражены люди и животные.

Поражающим фактором града является ударное действие. Основной ущерб град наносит сельхозяйственным угодьям. Возможный ущерб связан с разрушением остекления, повреждением кровли зданий и сооружений, автотранспорта.

Сильные (продолжительные) дожди приводят к увеличению уровня воды и, как следствие, подтоплению территорий, размыву автодорог.

Интенсивные снегопады парализуют транспорт, вызывают повреждения деревьев, линий электропередач, зданий (из-за груза снега). При выпадении снега в теплое время года наносится значительный ущерб также сельскому хозяйству.

Гололёд, представляющий собой слой плотного льда, иногда достигающий нескольких сантиметров, может вызывать обламывание ветвей, падение деревьев, обрывы проводов, гибель посевов, дорожно-транспортные происшествия.

Сильные морозы парализуют жизнь населенных пунктов, губительно воздействуют на посевы (особенно в малоснежные зимы), увеличивают вероятность технических аварий. При температурах ниже -30°С существенно снижается прочность металлических и пластмассовых деталей и конструкций.

Метели создают снегозаносы, парализующие хозяйственную деятельность, а также могут снести снежный покров с полей, тем самым, обрекая их на иссушение и гибель озимых посевов.

Природные пожары (лесные и торфяные)

Природные пожары – неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной территории.

Наличие в лесном фонде больших площадей хвойных пород деревьев, неудовлетворительная работа по очистке лесов от сухостоя, посещение лесов населением увеличивают вероятность возникновения пожаров.

Продолжительность пожароопасного периода в лесах и на торфяниках обуславливается умеренно-континентальными природными условиями и составляет в среднем 160 дней в году.

Наибольшее количество пожаров прогнозируется в период с конца апреля до сентября, которое связано с неконтролируемым сельхозпалом, посещением лесов населением (особенно во время сбора ягод и грибов).

Причинами возникновения торфяных пожаров являются неосторожное обращение с огнем, разряд молнии или самовозгорание, которое может происходить при температуре выше 50°С. Летом поверхность почвы может нагреваться до 52-54°С. Кроме того, достаточно часто почвенные торфяные пожары являются развитием низового лесного пожара.

Торфяные пожары характерны для второй половины лета, когда в результате длительной засухи верхний слой торфа просыхает до относительной влажности 25-100 %. При таком содержании влаги он может загораться и поддерживать горение в нижних, менее сухих слоях. Глубина прогорания торфяной залежи определяется уровнем залегания грунтовых вод.

Торфяные пожары наносят огромный вред лесу, они уничтожают органику почвы, в огне сгорают корни деревьев, лес полностью погибает.

### Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта  (сооружения, комплекса, системы, агрегата и т.д.), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала,  нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта  России от 2 ноября 1995 г. N 561.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

прямого действия или первичные;

побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

физического действия;

химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

воздушную ударную волну;

волну сжатия в грунте;

сейсмовзрывную волну;

волну прорыва гидротехнических сооружений;

обломки или осколки;

экстремальный нагрев среды;

тепловое излучение;

ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

На территории Кулажского сельского поселения возможны следующие чрезвычайные ситуации техногенного характера:

аварии на взрыво- и пожароопасных объектах;

аварии на электроэнергетических системах;

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

аварии на автомобильных и железных дорогах;

Зоны радиоактивного заражения

Западная часть Кулажского сельского поселения находится в зоне радиоактивного заражения в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, которая произошла в 1986 году. Доза радиации невелика – от 1 до 5 Ки/кв. км, но необходимо учитывать ее значения при планировании развития хозяйства и строительстве.

В соответствии с Законом РФ от 15 мая 1991 года №1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" территории, подвергшиеся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС подразделяются на 4 зоны:

зона отчуждения;

зона отселения;

зона проживания с правом на отселение;

зона проживания с льготным социально-экономическим статусом.

В соответствии с постановлением от 18 декабря 1997 г. №1582 "Об утверждении перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" населенный пункт п. Речное входит в зону проживания с льготным социально-экономическим статусом.

Зона проживания с льготным социально-экономическим статусом - часть территории Российской Федерации за пределами зоны отчуждения, зоны отселения и зоны проживания с правом на отселение с плотностью радиоактивного загрязнения почвы цезием-137 от 1 до 5 Ки/кв. км. В указанной зоне среднегодовая эффективная эквивалентная доза облучения населения не должна превышать 1 мЗв (0.1 бэр).

Дополнительные критерии по определению границ этой зоны в зависимости от степени радиоактивной загрязненности ее территории другими (кроме цезия-137) долгоживущими радионуклидами устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В данной зоне помимо осуществления комплекса контрмер, включающего медицинские мероприятия по радиационной и радиоэкологической защите, создается хозяйственно-экологическая структура, обеспечивающая улучшение качества жизни населения выше среднего уровня, компенсирующая отрицательное воздействие психоэмоциональной нагрузки, связанной с чернобыльской катастрофой и применением контрмер.

Аварии на взрыво- и пожароопасных объектах

К взрыво- и пожароопасным объектам (ВПО) на территории Кулажского сельского поселения относятся объекты использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливозаправочные станции, а также газо- и нефтепроводы.

Аварии на нефте- и  газопроводах представляют большую опасность для человека и окружающей среды, поскольку сопровождаются выбросом в атмосферу, на грунт и в водоемы пожароопасных и токсических продуктов. Вторичными негативными факторами аварий являются пожар, взрыв.

Опасными (поражающими) факторами аварии (врыв, пожар) по линейной части магистральных нефтепродуктопроводах являются:

растекание нефтепродукта и загрязнение им территории, почвы, подземных и открытых водных источников;

образование опасных концентраций паров нефтепродуктов в приземистом слое атмосферы;

опасное воздействие негорящего нефтепродукта на людей, здания и сооружения, животный и растительный мир;

тепловое излучение пожара;

ударная волна взрыва.

Основные поражающие факторы при авариях на газопроводе:

большие утечки газа, нередко сопровождаемые его воспламенением;

поражение воздушной ударной волной при взрыве газо-, паровоздушной смеси;

токсическое отравление продуктами горения:

образование и перенос опасных концентраций паров горючих газов в приземистом слое атмосферы.

Аварии на газопроводе возможны в результате стихийных бедствий, неконтролируемой деятельности человека, террористических актов, использовании при ремонте некачественных стройматериалов, отсутствия контроля за эксплуатацией газового оборудования.

При эксплуатации автозаправочных станций требуется соблюдение противопожарных требований и разработка комплекса инженерно- технических мероприятий, направленных на предотвращение и ликвидацию последствий возможных аварий.

На территории Кулажского сельского поселения расположен один объект, отнесённый к категории по ГО - ФГУ комбинат "Слава" (2-й категории).

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом опасной объекте рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Аварии на электроэнергетических системах

Аварии на электросистемах приводят к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов и производственных объектов.

Для энергосистемы и объектов энергетики опасными стихийными бедствиями являются:

сильный порывистый ветер (ветер со скоростью 25 м/сек и более приводит к обрыву проводов и разрушению опор линий электропередач напряжением 10 и 35 кВ, а со скоростью 33 м/сек и более - линий электропередачи напряжением 110 кВ, 220 кВ и 500 кВ);

сильный гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за "пляски" и обрыва проводов ЛЭП);

продолжительные ливневые дожди, продолжительное затопление талыми (снеговыми) водами (приводят к снижению плотности грунта на глубину 0,5 м и более и разрушениям ЛЭП, разрыву труб теплотрасс из-за размыва земли, нарушается электроснабжение и обеспечение населения и предприятий горячей водой);

лесные пожары (могут привести к нарушению в электроснабжении из-за перегорания опор ЛЭП);

При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных подстанций.

Все аварии на предприятиях энергосистемы опасности для окружающей территории не представляют. Возможны ограничения в подаче электроэнергии и тепла в соответствии с разработанными графиками.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Объекты, на которых возможно возникновение ЧС (аварий): котельные, тепловые сети, водопроводные и канализационные сети, водопроводные и канализационные очистные сооружения, жилые дома, газгольдеры, подающие газ в жилые дома.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

зноса основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60%;

ветхости тепловых, водопроводных и канализационных сетей (износ от 60 до 90 %);

халатности персонала, обслуживающего теплоисточники и другие объекты ЖКХ;

недофинансирования ремонтных работ;

образования конденсата после слива газа в газгольдеры.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям: прекращению подачи тепла потребителям и размораживанию тепловых сетей, прекращению подачи холодной воды, порывам тепловых сетей, выходу из строя основного оборудования теплоисточников; отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов, кратковременному прекращению подачи газа в жилые дома.

Аварии на автомобильных и железных дорогах

Особую опасность на территории поселения представляет автомобильный и железнодорожный транспорт, которым транспортируются опасные сжиженные углеводородные газы, находящиеся под давлением.

Аварии на железнодорожном и автомобильном транспорте сопровождаются повреждением автотранспортных средств и железнодорожных вагонов и, как следствие, сопровождаются разливом на грунт и в водоемы опасных веществ (химических, пожароопасных).

### Противопожарная безопасность

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

пламя и искры;

тепловой поток;

повышенная температура окружающей среды;

повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

пониженная концентрация кислорода;

снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

воздействие огнетушащих веществ.

В соответствии с Федеральным законом от 22. 07. 2008  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом. Состав и функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов должны входить в проектную документацию в виде раздела «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности».

Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проводится в соответствии с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», а так же с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ.

В настоящее время на территории Кулажского сельского поселения объекты пожарной безопасности отсутствуют. Проектными решениями предусматривается размещение пожарных депо на территории с. Кулаги и п. Лесное, суммарной мощностью 2 автомобиля.

### Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера

Предпосылками к возникновению биолого-социальных ЧС на территории поселения являются эпизоотии, паразитарные и зоонозные заболевания животных, эпифитотии и вспышки массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений и леса.

В 2004 году были зафиксированы случаи эпифитопии: фитофтороз картофеля, колорадский жук. Эпидемии и эпизоотии на территории поселения не наблюдались.

Скотомогильник, расположенный на территории Кулажского сельского поселения несёт опасность распространения возбудителей инфекционных болезней в случае их частичного или полного разрушения (подтопления). Генеральным планом сельского поселения скотомогильник подлежит закрытию, так как не отвечает санитарным нормам и требованиям.

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающий надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

наращивание усилий по профилактике инфекционных болезней, в том числе путем расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержке групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

# СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Процедура согласования проекта генерального плана поселения регламентируется положениями статьи 25 Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении Положения о порядке согласования проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований».

В соответствии с частью 1 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в случае, если предложения, содержащиеся в таком проекте, предполагают изменение существующих или в соответствии со схемами территориального планирования Российской Федерации планируемых:

границ земель лесного фонда, границ земель особо охраняемых природных территорий федерального значения, границ земель обороны и безопасности;

границ земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации;

границ территорий объектов культурного наследия;

границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального значения.

Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках.

В силу того, что проект генерального плана поселения не предполагает изменение вышеуказанных границ и размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках, его согласование с федеральными органами государственной власти не требуется.

В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого находятся поселение, городской округ, в случае, если предложения, содержащиеся в указанном проекте, предполагают изменение существующих или в соответствии со схемой территориального планирования субъекта Российской Федерации планируемых:

границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель особо охраняемых природных территорий регионального значения;

границ земельных участков, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации;

границ территорий объектов культурного наследия;

границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения.

Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории субъекта Российской Федерации.

Таблица 25 Вопросы, подлежащие согласованию

| № | Наименование предложения, подлежащего согласованию | Вопросы, подлежащие согласованию |
| --- | --- | --- |
|  |  | Границы категорий земель | Границы земельных участков, находящихся в собственности Брянской области | Границы территорий объектов культурного наследия | Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения | Размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории Брянской области |
|  |  | Сельскохозяйственного назначения | Особо охраняемых природных территорий регионального значения |  |  |  |  |
|  | Перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов (д.Каменск, п.Лесное, с.Кулаги, п.Красный Завод) | + |  |  |  |  |  |

В соответствии с частью 3 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, подготовившими проект генерального плана, в целях соблюдения интересов населения муниципальных образований при установлении зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях таких муниципальных образований.

Принимая во внимание, что проект генерального плана поселения не содержит предложений, предполагающих установление зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, его согласование с соответствующими органами местного самоуправления не требуется.

В соответствии с частью 4 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана поселения подлежит согласованию с органами местного самоуправления Суражского района Брянской области, в границах которого находится поселение, в части учета содержащихся в схеме территориального планирования Суражского района Брянской области положений о территориальном планировании.

Общий вывод: с учетом изложенного, проект генерального плана поселения подлежит согласованию с органами местного самоуправления Суражского района Брянской области в части учета содержащихся в схеме территориального планирования Суражского района Брянской области положений о территориальном планировании.

Процедура согласования проекта генерального плана поселения должна быть завершена до назначения публичных слушаний по проекту генерального плана.

Срок согласования проекта генерального плана поселения не может превышать три месяца со дня направления уполномоченным органом местного самоуправления поселения на согласование данного проекта соответствующим органам местного самоуправления. В случае непоступления от указанных органов в установленный срок в орган местного самоуправления поселения заключений на проект генерального плана поселения такой проект считается согласованным с указанными органами.

# Основные технико-экономические показатели генерального плана

Муниципальное образование

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь территории сельского поселения в установленных границах | га | 21407.0 | 21407.0 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | Общая площадь территории населенных пунктов, всего | га | 1166.0 | 1309.3 |
|  |  | (…) | 5.45 | 6.1 |
|  | д. Лесное | га | 72.0 | 78.3 |
|  | с. Кулаги | га | 268.0 | 355.6 |
|  | д. Каменск | га | 102.0 | 131.5 |
|  | п. Красный Завод | га | 59.0 | 77.9 |
|  | в том числе территории вне границ населенных пунктов: |  |  | 20097.7 |
|  | Зона жилого назначения | га | 54.4 | 9.9 |
|  |  | (…) | 0.25 | 0.05 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Малоэтажной жилой застройки (1-3 этажей) | га | 0.4 | - |
|  |  | % | 0 | - |
|  | Индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) | га | 54.0 | 9.9 |
|  |  | % | 0.25 | 0.05 |
|  | Зона общественно-делового назначения | га | 2.3 | 2.0 |
|  |  | (…) | 0.01 | 0.01 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Учебно-образовательного назначения | га | 2.0 | - |
|  |  | % | 0.01 | - |
|  | Спортивного назначения | га | 0.3 | - |
|  |  | % | 0 | - |
|  | Зона производственного и коммунально-складского назначения | га | 48.0 | 9.3 |
|  |  | (…) | 0.22 | 0.05 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Коммунально - складского назначения | га | 4.5 | 1.2 |
|  |  | % | 0.02 | 0.01 |
|  | Добычи полезных ископаемых | га | 43.5 | 8.1 |
|  |  | % | 0.20 | 0.04 |
|  | Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 2.3 | 4.2 |
|  |  | (…) | 0.01 | 0.02 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Электроснабжения | га | 0.8 | - |
|  |  | % | 0 | - |
|  | Водоснабжения | га | 0.2 | - |
|  |  | % | 0 | - |
|  | Водоотведения | га | 1.3 | - |
|  |  | % | 0.01 | - |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 192.1 | 192.5 |
|  |  | (…) | 0.90 | 0.9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Железнодорожного транспорта | га | 67.2 | - |
|  |  | % | 0.32 | - |
|  | Автомобильного транспорта | га | 0.1 | 67.7 |
|  |  | % | 0 | 0.32 |
|  | Транспортировки нефти и газа | га | 124.8 | 124.8 |
|  |  | % | 0.58 | 0.58 |
|  | Зона транспортных коридоров | га | 130.7 | 153.6 |
|  |  | (…) | 0.61 | 0.71 |
|  | Зона учреждений отдыха и туризма | га | 8.6 | 8.6 |
|  |  | (…) | 0.04 | 0.04 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | га | 5491.2 | 5343.2 |
|  |  | (…) | 25.65 | 24.96 |
| 1.8.1 | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 5072.6 | 5008.1 |
|  |  | % | 23.70 | 23.39 |
| 1.8.2 | Объектов сельскохозяйственного назначения | га | 19.0 | 7.7 |
|  |  | % | 0.08 | 0.04 |
| 1.8.3 | Для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества | га | 399.6 | 327..4 |
|  |  | % | 1.87 | 1.53 |
|  | Зона специального назначения | га | 12.2 | 10.8 |
|  |  | (…) | 0.06 | 0.05 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.9.1 | Ритуального назначения | га | 9.8 | 9.1 |
|  |  | % | 0.04 | 0.04 |
| 2.9.2 | Складирования и захоронения отходов | га | 2.4 | 1.7 |
|  |  | % | 0.02 | 0.01 |
|  | Зона природного ландшафта | га | 6220.0 | 6282.1 |
|  |  | (…) | 29.06 | 29.36 |
|  | Зона лесной растительности | га | 7929.8 | 7937.7 |
|  |  | (…) | 37.04 | 37.08 |
|  | Зона акваторий | га | 149.4 | 143.8 |
|  |  | (…) | 0.70 | 0.67 |
|  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
|  | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | чел. | 2 237 | 2 250 |
|  | в том числе в населенных пунктах: |  |  |  |
|  | д. Лесное | чел. | 332 | 340 |
|  | с. Кулаги |  | 657 | 660 |
|  | д. Каменск |  | 361 | 370 |
|  | п. Красный Завод | чел. | 182 | 190 |
|  | Возрастная структура населения |  |  |  |
|  | - младше трудоспособного возраста | % | 15 | 15 |
|  | - трудоспособного возраста | % | 48 | 48 |
|  | - старше трудоспособного возраста | % | 37 | 37 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 4.1.1 | Детский лагерь | объект | 2 | - |
| 5. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог |  |  |  |
|  | -всего | км | 268,6 | 234,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - регионального или межмуниципального значения | км | 30,2 | 32,0 |
|  | - местного значения | км | 238,4 | 202,3 |
| 5.2 | Протяженность автомобильных дорог с капитальным типом покрытия | км | 49,7 | 61,2 |
| 5.3 | Протяженность железных дорог | км | 11,9 | 11,9 |
| 5.4 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | ед. | - | 1 |
| 6. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
| 6.1.2 | - всего по муниципальному образованию. | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,52 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.1.3 | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,48 |
| 6.1.4 | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,04 |
| 6.1.5 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.6 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,53 |
| 6.1.7 | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,53 |
| 6.1.8 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | - | 200/230 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 6.1.9 | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. | - | 200/230 |
| 6.1.10 | Протяженность сетей | км | 11,2 | 18,9 |
| 6.2 | КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего по муниципальному образованию. | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,43 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.2.2 | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,39 |
| 6.2.3 | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,04 |
| 6.2.4 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | 0,13 | 0,53 |
| 6.2.5 | Протяженность сетей | км | 1,55 | 3,8 |
| 6.3 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего по муниципальному образованию. | млн. кВт. ч./в год | 0,79 | 0,94 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.3.2 | - на производственные нужды | - - | - | - |
| 6.3.3 | - на коммунально-бытовые нужды | - - | 0,79 | 0,94 |
| 6.3.4 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 1150 | 1350 |
| 6.3.5 | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 1150 | 1350 |
| 6.3.6 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт |  |  |
| 6.3.7 | Протяженность сетей | км | 141,5 | 144,9 |
| 6.4 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла |  |  |  |
| 6.4.2 | -всего по муниципальному образованию. | Гкал/год | - | 20261 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.4.3 | -на коммунально-бытовые нужды | - - | - | 20261 |
| 6.4.4 | -на производственные нужды | - - | - | - |
| 6.4.5 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | 4,612 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.4.6 | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | - - | - | - |
| 6.4.7 | - районные котельные | - - | - | 4,612 |
| 6.4.8 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.9 | Протяженность сетей | км | 1,7 | 4,7 |
| 6.5 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселка | % | - | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 2,86 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.5.3 | - на коммунально-бытовые нужды | - - | - | 2,86 |
| 6.5.4 | - на производственные нужды | - - | - | - |
| 6.5.5 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.6 | Протяженность сетей | км | 31,5 | 54,0 |
| 6.6 | СВЯЗЬ |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 1000 человек | 173 | 400 |
| 7 | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 7.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,3 | 0,3 |
| 7.2 | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - |
| 7.3 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс. т год | - | - |
| 7.4 | Мусоросжигательные заводы | - - | - | - |
| 7.5 | Мусороперегрузочные станции | - - | - | - |
| 7.6 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц /га | - | - |
| 7.7 | Общая площадь свалок | га | - | - |
|  | в том числе стихийных |  |  |  |
| 7.8 | Иные виды инженерного оборудования территории | соответствующие единицы | - | - |
| 7.9 | Временная площадка для хранения ТБО | единиц /га | 6/2,35 | 3/1,7 |
| 7.10 | Скотомогильники | единиц | 1 | - |
| 7.11 | Общее количество кладбищ | га | 13/9,8 | 12/10,2 |
| 7.12 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 7.13 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 553,9 |
| 8 | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО I ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ | млн. руб. |  |  |
| 8.1 | в том числе |  |  |  |
| 8.2 | жилищная сфера | - | - | 182,2 |
| 8.3 | социальная сфера | - | - | 87,5 |
| 8.4 | производственная сфера | - | - | По заданию на проектирование |
| 8.5 | транспортная инфраструктура | - | - | 100 |
| 8.6 | инженерное обеспечение | - | - | 66,44 |

Примечание: * - мощность объектов определена экспертно.

д. Каменск

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта в установленных границах | га | 102.0 | 131.5 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | Жилого назначения | га | 61.5 | 65.0 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах поселка (…) | 60.29 | 49.4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | многоэтажная жилой застройки | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  | среднеэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  | индивидуальной жилой застройкой | га | 61.5 | 65.0 |
|  |  | (…) | 60.29 | 49.4 |
|  | застройка сезонного проживания | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.2 | Общественно-делового назначения | га | 4.0 | 5.2 |
|  |  | (…) | 3.92 | 3.98 |
| 1.1.2.1 | административно - делового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.2 | социально-бытового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.3 | торгового назначения | га | 0.1 | - |
|  |  | % | 0.10 | - |
| 1.1.2.4 | учебно - образовательного назначения | га | 2.0 | - |
|  |  | % | 1.96 | - |
| 1.1.2.5 | культурно - досугового назначения | га | 1.9 | - |
|  |  | % | 1.86 | - |
| 1.1.2.6 | спортивного назначения | га | - | 0.7 |
|  |  | % | - | 0.53 |
| 1.1.3 | Зон производственного и коммунально-складского назначения | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.4 | Зон инженерной инфраструктуры | га | - | 0.4 |
|  |  | (…) | - | 0.3 |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.5 | Зон транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.6 | Зона улично-дорожной сети | га | 9.9 | 15.6 |
|  |  | (…) | 9.71 | 11.87 |
| 1.1.7 | Рекреационных зон | га | - | 1.1 |
|  |  | (…) | - | 0.86 |
| 1.1.8 | Зон сельскохозяйственного использования | га | 16.7 | 21.5 |
|  |  | (…) | 16.37 | 16.32 |
| 1.1.8.1 | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 2.5 | 5.8 |
|  |  | % | 2.45 | 4.41 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | сельскохозяйственных угодий | га | 2.5 | 5.8 |
|  |  | (…) | 2.45 | 4.41 |
| 1.1.8.2 | для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества | га | 14.2 | 8.5 |
|  |  | % | 13.92 | 6.47 |
| 1.1.8.3 | объектов сельскохозяйственного назначения | га |  | 7.2 |
|  |  | % |  | 5.44 |
| 1.1.9 | Зон специального назначения | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  | в том числе: |  |  | - |
|  | ритуального назначения | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.10 | Зон акваторий | га | 0.2 | 0.2 |
|  |  | (…) | 0.20 | 0.13 |
| 1.1.11 | Зон природных территорий | га | 9.3 | 18.7 |
|  |  | (…) | 9.12 | 14.11 |
| 1.1.12 | Зон лесной растительности | га | 0.4 | 3.8 |
|  |  | (…) | 0.39 | 2.93 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 361 | 370 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 102 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.2.1 | - младше трудоспособного возраста | % | 15 | 15 |
| 2.2.2 | - трудоспособного возраста | % | 48 | 48 |
| 2.2.3 | - старше трудоспособного возраста | % | 37 | 37 |
| 2.3 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 6 | 2,8 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/ чел. | 20 | 36 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда в т. ч. в общем объеме жилищного фонда | тыс. кв. м | 7,2 | 13,3 |
| 3.2.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 7,2 | 13,3 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м | - | 6,1 |
| 3.4 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| 3.4.1 | - электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.4.2 | - централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | - | 0 |
| 3.4.3 | - централизованным водоснабжением | % от общего жилищного фонда | 15 | 100 |
| 3.4.4 | - централизованным водоотведением | % от общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.5 | - газоснабжением | % от общего жилищного фонда | - | 100 |
| 3.4.6 | - связью | % от общего жилищного фонда | 35 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 4.1.1 | Детские дошкольные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | место | 50 | 50 |
|  |  | место/1000 чел. | 139 | 135 |
| 4.1.2 | Общеобразовательные учреждения | объект | 2 | 2 |
|  |  | учащиеся | 190 | 50 |
|  |  | учащиеся/1000 чел. | 526 | 135 |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | объект | - | 1 |
|  |  | место | - | 5 |
|  |  | место/1000 чел. | - | 14 |
| 4.2 | Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |
| 4.2.1 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Учреждения культуры |  |  |  |
| 4.3.1 | Дом культуры | объект | 1 | 1 |
|  |  | место | 100 | 250 |
|  |  | место/1000 чел. | 277 | 676 |
| 4.3.2 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 7,4 | 7,4 |
|  |  | тыс. ед. хранения/1000 чел. | 20,5 | 20,0 |
| 4.4 | Учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |
| 4.4.1 | Плоскостные сооружения (спортивные площадки, хоккейные корты и т.д.) | объект | 1 | 1 |
|  |  | га | 0,3 | 0,3 |
|  |  | га/1000 чел. | 0,8 | 0,8 |
| 4.5 | Учреждения торговли, общественного питания |  |  |  |
| 4.5.1 | Магазины | объект | 3 | 3 |
|  |  | кв.м торговой площади | 77 | 122 |
|  |  | кв.м торговой площади/1000 чел. | 213 | 330 |
| 4.5.2 | Объект общественного питания | объект | - | 1 |
|  |  | место | - | 20 |
|  |  | место/1000 чел. | - | 54 |
| 4.6 | Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.6.1 | Предприятие бытового обслуживания | объект | - | 1 |
|  |  | рабочее место | - | 5 |
|  |  | рабочее место/1000 чел. | - | 14 |
| 4.7 | Организации и учреждения управления |  |  |  |
| 4.7.1 | Административные здания | объект | 1 | 1 |
| 4.8 | Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |
| 4.8.1 | Почтовые отделения | объект | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц |  |  |  |
|  | - всего | км | 7,3 | 8,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - главных улиц | км | - | 1,6 |
|  | - улиц в жилой застройке второстепенных | км | - | 4,8 |
|  | - проездов | км | - | 1,6 |
| 5.2 | Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием | км | 0,1 | 8,0 |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | км | - | 0 |
| 5.4 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | 5-10 |
| 5.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 192 | 200 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | 0.025 | 0.119 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | 0.024 | 0.110 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | 0.01 | 0.009 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | - | 0.120 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | - | 0.120 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | - | 200 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. | - | 200 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 1.1 | 5.3 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 0.098 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0.089 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0.009 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | - | 0.150 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | 0,5 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,19 | 0,22 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,19 | 0,22 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 1150 | 1350 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 1150 | 1350 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт |  |  |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 2,8 | 3,2 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла |  |  |  |
|  | -всего | Гкал/год | - | 4594 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 4594 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - |  |  |  |
|  | всего | Гкал/час | - | 0,762 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/час | - | 0,762 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,3 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | - | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа |  |  |  |
|  | - всего | млн. куб. м./год | - | 0,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | 0,6 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 0,2 | 1,8 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 1000 человек | 142 | 400 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,04 | 0,04 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - |
| 6.7.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.3 | Мусоросжигательные заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.4 | Мусороперегрузочные станции | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | - |
| 6.7.6 | Общая площадь свалок | га | - | - |
|  | в том числе стихийных | га | - | - |
| 6.7.7 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | - | - |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 10,7 |
| 9 | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО I ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ (В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2011Г.) | млн. руб. |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 9.1 | - жилищная сфера | - | - | 47,1 |
| 9.2 | - социальная сфера | - | - | 82,2 |
| 9.3 | - производственная сфера | - | - | По заданию на проектирование |
| 9.4 | -транспортная инфраструктура | - | - | 15 |
| 9.5 | - инженерное обеспечение | - | - | 32,94 |

п. Красный Завод

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта в установленных границах | га | 59.0 | 77.9 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | Жилого назначения | га | 23.3 | 31.0 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах поселка (…) | 39.49 | 39.79 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | многоэтажная жилой застройки | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  | среднеэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | - | 0.5 |
|  |  | (…) | - | 0.64 |
|  | индивидуальной жилой застройкой | га | 23.3 | 30.5 |
|  |  | (…) | 39.49 | 39.15 |
|  | застройка сезонного проживания | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.2 | Общественно-делового назначения | га | - | 0.6 |
|  |  | (…) | - | 0.77 |
| 1.1.2.1 | административно - делового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.2 | социально-бытового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.3 | торгового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.4 | учебно - образовательного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.5 | культурно - досугового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.6 | спортивного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.7 | здравоохранения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.8 | культового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.3 | Зон производственного и коммунально-складского назначения | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.3.1 | промышленности | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.3.2 | коммунально - складского назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.4 | Зон инженерной инфраструктуры | га | - | 0.5 |
|  |  | (…) | - | 0.64 |
| 1.1.5 | Зон транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.6 | Зона улично-дорожной сети | га | 5.6 | 6.6 |
|  |  | (…) | 9.49 | 8.47 |
| 1.1.7 | Рекреационных зон | га | - | 1.6 |
|  |  | (…) | - | 2.05 |
| 1.1.8 | Зон сельскохозяйственного использовани | га | 4.7 | 11.5 |
|  |  | (…) | 7.97 | 14.76 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.8.1 | сельскохозяйственных угодий | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.8.2 | для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества | га | 4.7 | 11.5 |
|  |  | % | 7.97 | 14.76 |
| 1.1.9 | Зон специального назначения | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.10 | Зон акваторий | га | 0.2 | 0.5 |
|  |  | (…) | 0.34 | 0.64 |
| 1.1.11 | Зон природных территорий | га | 24.2 | 16.8 |
|  |  | (…) | 41.02 | 19.2 |
| 1.1.12 | Зон лесной растительности | га | 1.0 | 10.8 |
|  |  | (…) | 1.69 | 13.86 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 182 | 190 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 104 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.2.1 | - младше трудоспособного возраста | % | 15 | 15 |
| 2.2.2 | - трудоспособного возраста | % | 48 | 48 |
| 2.2.3 | - старше трудоспособного возраста | % | 37 | 37 |
| 2.3 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 8 | 2 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/ чел. | 22 | 36 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда в т. ч. в общем объеме жилищного фонда | тыс. кв. м | 4,0 | 6,8 |
| 3.2.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 4,0 | 6,0 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 100 | 88,2 |
| 3.2.2 | Малоэтажная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | - | 0,8 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | 11,8 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м | - | 2,8 |
| 3.4 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| 3.4.1 | - электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.4.2 | - централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | - | 0 |
| 3.4.3 | - централизованным водоснабжением | % от общего жилищного фонда | 10 | 100 |
| 3.4.4 | - централизованным водоотведением | % от общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.5 | - газоснабжением | % от общего жилищного фонда | - | 100 |
| 3.4.6 | - связью | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |
| 4.4.1 | Плоскостные сооружения (спортивные площадки, хоккейные корты и т.д.) | объект | - | 1 |
|  |  | га | - | 0,1 |
|  |  | га/1000 чел. | - | 0,5 |
| 4.2 | Учреждения торговли, общественного питания |  |  |  |
| 4.2.1 | Магазины | объект | 1 | 2 |
|  |  | кв.м торговой площади | 33 | 63 |
|  |  | кв.м торговой площади/1000 чел. | 181 | 332 |
| 4.2.2 | Объект общественного питания | объект | - | 1 |
|  |  | место | - | 20 |
|  |  | место/1000 чел. | - | 105 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц |  |  |  |
|  | - всего | км | 2,4 | 4,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - улиц в жилой застройке основных | км | - | 1,2 |
|  | - улиц в жилой застройке второстепенных | км | - | 2,6 |
|  | - проездов | км | - | 0,6 |
| 5.2 | Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием | км | 0,0 | 4,4 |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | км | - | 0 |
| 5.4 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | 5-10 |
| 5.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 192 | 200 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,062 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,057 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,005 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,065 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,065 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | - | 200 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. | - | 200 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 0,50 | 2,9 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,050 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,046 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,004 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,09 | 0,12 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,09 | 0,12 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 1150 | 1350 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 1150 | 1350 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт |  |  |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 0,9 | 3,3 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла |  |  |  |
|  | -всего | Гкал/год | - | 1615 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 1615 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - |  |  |  |
|  | всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | - | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа |  |  |  |
|  | - всего | млн. куб. м./год | - | 0,34 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | 0,34 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 0,2 | 0,2 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 1000 человек | 0 | 0 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,02 | 0,02 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - |
| 6.7.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.3 | Мусоросжигательные заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.4 | Мусороперегрузочные станции | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | - |
| 6.7.6 | Общая площадь свалок | га | - | - |
|  | в том числе стихийных | га | - | - |
| 6.7.7 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | - | - |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 0,6 |
| 9 | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО I ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ (В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2011Г.) | млн. руб. |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 9.1 | - жилищная сфера | - | - | 21,6 |
| 9.2 | - социальная сфера | - | - | - |
| 9.3 | - производственная сфера | - | - | - |
| 9.4 | -транспортная инфраструктура | - | - | 10 |
| 9.5 | - инженерное обеспечение | - | - | 24 |

с. Кулаги

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта в установленных границах | га | 268.0 | 355.6 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | Жилого назначения | га | 203.0 | 243.9 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах поселка (…) | 75.75 | 68.59 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | многоэтажная жилой застройки | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  | среднеэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  | индивидуальной жилой застройкой | га | 203.0 | 243.9 |
|  |  | (…) | 75.75 | 68.59 |
|  | застройка сезонного проживания | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.2 | Общественно-делового назначения | га | 4.9 | 8.5 |
|  |  | (…) | 1.83 | 2.4 |
| 1.1.2.1 | административно - делового назначения | га | 0.5 | - |
|  |  | % | 0.19 | - |
| 1.1.2.2 | социально-бытового назначения | га | 0.2 | - |
|  |  | % | 0.07 | - |
| 1.1.2.3 | торгового назначения | га | 0.4 | - |
|  |  | % | 0.15 | - |
| 1.1.2.4 | учебно - образовательного назначения | га | 2.6 | - |
|  |  | % | 0.98 | - |
| 1.1.2.5 | культурно - досугового назначения | га | 1.0 | - |
|  |  | % | 0.37 | - |
| 1.1.2.6 | спортивного назначения | га | 0.2 | 0.2 |
|  |  | % | 0.07 | 0.05 |
| 1.1.3 | Зон производственного и коммунально-складского назначения | га | 0.1 | 1.0 |
|  |  | (…) | 0.04 | 0.28 |
| 1.1.3.1 | промышленности | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.3.2 | коммунально - складского назначения | га | 0.1 | - |
|  |  | % | 0.04 | - |
| 1.1.4 | Зон инженерной инфраструктуры | га | 0.1 | 0.2 |
|  |  | (…) | 0.04 | 0.28 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.4.1 | электроснабжения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.4.2 | водоснабжения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.4.3 | теплоснабжения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.4.4 | связи | га | 0.1 | - |
|  |  | % | 0.04 | - |
| 1.1.5 | Зон транспортной инфраструктуры | га | 0.1 | 0.8 |
|  |  | (…) | 0.04 | 0.24 |
| 1.1.5.1 | объектов железнодорожного транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.5.2 | объектов автомобильного транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.5.3 | транспортировки нефти и газа | га | 0.1 | 0.1 |
|  |  | % | 0.04 | 0.02 |
| 1.1.5.4 | транспортных коридоров | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.6 | Зона улично-дорожной сети | га | 30.0 | 34.0 |
|  |  | (…) | 11.19 | 9.56 |
| 1.1.7 | Рекреационных зон | га | 0.5 | 3.2 |
|  |  | (…) | 0.19 | 0.89 |
| 1.1.8 | Зон сельскохозяйственного использования | га | 8.4 | 13.5 |
|  |  | (…) | 3.13 | 3.81 |
| 1.1.8.1 | Зона сельскохозяйственных угодий | га | - | 13.5 |
|  |  | % | - | 3.81 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | сельскохозяйственных угодий | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.8.2 | объектов сельскохозяйственного назначения | га | 0.1 | 5.7 |
|  |  | % | 0.04 | 1.61 |
| 1.1.8.3 | для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества | га | 8.3 | 7.8 |
|  |  | % | 3.09 | 2.2 |
| 1.1.9 | Зон специального назначения | га | 2.1 | 2.9 |
|  |  | (…) | 0.78 | 0.82 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ритуального назначения | га | 2.1 | 2.9 |
|  |  | (…) | 0.78 | 0.82 |
| 1.1.10 | Зон акваторий | га | 0.9 | 5.9 |
|  |  | (…) | 0.34 | 1.65 |
| 1.1.11 | Зон природных территорий | га | 17.4 | 41.0 |
|  |  | (…) | 6.48 | 11.53 |
| 1.1.12 | Зон лесной растительности | га | 0.5 | 0.4 |
|  |  | (…) | 0.19 | 0.1 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 657 | 660 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 100,5 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.2.1 | - младше трудоспособного возраста | % | 15 | 15 |
| 2.2.2 | - трудоспособного возраста | % | 48 | 48 |
| 2.2.3 | - старше трудоспособного возраста | % | 37 | 37 |
| 2.3 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 3 | 1,9 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/ чел. | 21,5 | 36 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда в т. ч. в общем объеме жилищного фонда | тыс. кв. м | 14,1 | 23,8 |
| 3.2.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 14,1 | 23,8 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м | - | 9,7 |
| 3.4 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| 3.4.1 | - электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.4.2 | - централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | - | 0 |
| 3.4.3 | - централизованным водоснабжением | % от общего жилищного фонда | 40 | 100 |
| 3.4.4 | - централизованным водоотведением | % от общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.5 | - газоснабжением | % от общего жилищного фонда | - | 100 |
| 3.4.6 | - связью | % от общего жилищного фонда | 19 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 4.1.1 | Детские дошкольные учреждения | объект | - | 1 |
|  |  | место | - | 30 |
|  |  | место/1000 чел. | - | 45 |
| 4.1.2 | Общеобразовательные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | учащиеся | 320 | 320 |
|  |  | учащиеся/1000 чел. | 487 | 485 |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | объект | - | 1 |
|  |  | место | - | 7 |
|  |  | место/1000 чел. | - | 11 |
| 4.2 | Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |
| 4.2.1 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 | 1 |
| 4.2.2 | Аптечный пункт | объект | - | 1 |
| 4.3 | Учреждения культуры |  |  |  |
| 4.3.1 | Дом культуры | объект | 1 | 1 |
|  |  | место | 300 | 300 |
|  |  | место/1000 чел. | 457 | 455 |
| 4.3.2 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 10,6 | 10,6 |
|  |  | тыс. ед. хранения/1000 чел. | 16,1 | 16,1 |
| 4.4 | Учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |
| 4.4.1 | Спортивный зал | объект | 1 | 1 |
|  |  | кв. м площади пола | 162 | 162 |
|  |  | кв. м площади пола/1000 чел. | 247 | 245 |
| 4.4.2 | Плоскостные сооружения (спортивные площадки, хоккейные корты и т.д.) | объект | 2 | 3 |
|  |  | га | 0,2 | 0,5 |
|  |  | га/1000 чел. | 0,3 | 0,8 |
| 4.5 | Учреждения торговли, общественного питания |  |  |  |
| 4.5.1 | Магазины | объект | 3 | 6 |
|  |  | кв.м торговой площади | 114 | 294 |
|  |  | кв.м торговой площади/1000 чел. | 174 | 445 |
| 4.5.2 | Объект общественного питания | объект | - | 2 |
|  |  | место | - | 30 |
|  |  | место/1000 чел. | - | 45 |
| 4.6 | Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.6.1 | Предприятие бытового обслуживания | объект | - | 1 |
|  |  | рабочее место | - | 5 |
|  |  | рабочее место/1000 чел. | - | 8 |
| 4.7 | Организации и учреждения управления |  |  |  |
| 4.7.1 | Административные здания | объект | 2 | 2 |
| 4.8 | Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |
| 4.8.1 | Почтовые отделения | объект | 1 | 1 |
| 4.9 | Объекты пожарной охраны |  |  |  |
| 4.9.1 | Пожарное депо | объект | - | 1 |
|  |  | автомобиль | - | 1 |
|  |  | автомобиль/1000 чел. | - | 2 |
| 4.10 | Учреждения религиозного назначения |  |  |  |
| 4.10.1 | Храм | объект | - | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц |  |  |  |
|  | - всего | км | 19,5 | 21,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - главных улиц | км | - | 3,9 |
|  | - улиц в жилой застройке основных | км | - | 3,7 |
|  | - улиц в жилой застройке второстепенных | км | - | 11,6 |
|  | - проездов | км | - | 1,8 |
| 5.2 | Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием | км | 9,5 | 21,0 |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | км | - | 0 |
| 5.4 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | 5-10 |
| 5.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 192 | 200 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | 0.045 | 0.214 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | 0.043 | 0.198 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | 0.002 | 0.016 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | - | 0.220 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | - | 0.220 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | - | 200 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. | - | 200 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 8.5 | 14.6 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 0.174 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0.158 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0.016 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | - | 0.180 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,34 | 0,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,34 | 0,4 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 1150 | 1350 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 1150 | 1350 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт |  |  |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 7,6 | 7,3 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла |  |  |  |
|  | -всего | Гкал/год | - | 9683 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 9683 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - |  |  |  |
|  | всего | Гкал/час | 0,108 | 2,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/час | 0,108 | 2,2 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 3,3 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | - | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа |  |  |  |
|  | - всего | млн. куб. м./год | - | 1,07 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | 1,07 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 1,8 | 3,9 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 1000 человек | 76 | 400 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,08 | 0,08 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - |
| 6.7.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.3 | Мусоросжигательные заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.4 | Мусороперегрузочные станции | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | - |
| 6.7.6 | Общая площадь свалок | га | - | - |
|  | в том числе стихийных | га | - | - |
| 6.7.7 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 2/2,1 | 3/2,9 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 16,8 |
| 9 | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО I ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ (В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2011Г.) | млн. руб. |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 9.1 | - жилищная сфера | - | - | 74,9 |
| 9.2 | - социальная сфера | - | - | 3,1 |
| 9.3 | - производственная сфера | - | - | - |
| 9.4 | -транспортная инфраструктура | - | - | 45 |
| 9.5 | - инженерное обеспечение | - | - | 62,6 |

п. Лесное

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта в установленных границах | га | 72.0 | 78.3 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | Жилого назначения | га | 3.2 | 8.6 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах поселка (…) | 4.44 | 10.9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | 3.0 | 3.0 |
|  |  | (…) | 4.17 | 3.81 |
|  | индивидуальной жилой застройкой | га | 0.2 | 5.6 |
|  |  | (…) | 0.27 | 7.09 |
| 1.1.2 | Общественно-делового назначения | га | 1.6 | 1.9 |
|  |  | (…) | 2.22 | 2.54 |
| 1.1.2.1 | административно - делового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.2 | социально-бытового назначения | га | 0.1 | - |
|  |  | % | 0.14 | - |
| 1.1.2.3 | торгового назначения | га | 0.1 | - |
|  |  | % | 0.14 | - |
| 1.1.2.4 | учебно - образовательного назначения | га | 0.9 | - |
|  |  | % | 1.25 | - |
| 1.1.2.5 | культурно - досугового назначения | га | 0.5 | - |
|  |  | % | 0.69 | - |
| 1.1.3 | Зон производственного и коммунально-складского назначения | га | 49.1 | 44.8 |
|  |  | (…) | 68.19 | 56.85 |
| 1.1.3.1 | промышленности | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.3.2 | коммунально - складского назначения | га | 49.1 | 4.3 |
|  |  | % | 68.19 | 5.42 |
| 1.1.4 | Зон инженерной инфраструктуры | га | 0.1 | 0.3 |
|  |  | (…) | 0.14 | 0.41 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.4.1 | электроснабжения | га | 0.1 | - |
|  |  | % | 0.14 | - |
| 1.1.4.2 | водоснабжения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.4.3 | теплоснабжения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.4.4 | связи | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.5 | Зон транспортной инфраструктуры | га | 0.6 | 0.8 |
|  |  | (…) | 0.83 | 0.98 |
| 1.1.5.1 | объектов железнодорожного транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.5.2 | объектов автомобильного транспорта | га | 0.5 | 0.5 |
|  |  | % | 0.69 | 0.62 |
| 1.1.5.3 | транспортировки нефти и газа | га | 0.1 | 1.1 |
|  |  | % | 0.14 | 0.17 |
| 1.1.5.4 | транспортных коридоров | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.6 | Зона улично-дорожной сети | га | 2.6 | 3.1 |
|  |  | (…) | 3.61 | 3.94 |
| 1.1.7 | Рекреационных зон | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.8 | Зон сельскохозяйственного использования | га | 3.1 | 2.6 |
|  |  | (…) | 4.30 | 3.28 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.8.1 | сельскохозяйственных угодий | га | 0.2 | 0.3 |
|  |  | (…) | 0.28 | 0.33 |
| 1.1.8.2 | объектов сельскохозяйственного назначения | га | 0.2 | - |
|  |  | % | 0.28 | - |
| 1.1.8.3 | для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества | га | 2.7 | 2.3 |
|  |  | % | 3.74 | 2.95 |
| 1.1.9 | Зон специального назначения | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.10 | Зон акваторий | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.11 | Зон природных территорий | га | 6.6 | 10.8 |
|  |  | (…) | 9.19 | 14.23 |
| 1.1.12 | Зон лесной растительности | га | 5.1 | 5.4 |
|  |  | (…) | 7.08 | 6.87 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 332 | 340 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 102 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.2.1 | - младше трудоспособного возраста | % | 15 | 15 |
| 2.2.2 | - трудоспособного возраста | % | 48 | 48 |
| 2.2.3 | - старше трудоспособного возраста | % | 37 | 37 |
| 2.3 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 104 | 56 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/ чел. | 22 | 36 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда в т. ч. в общем объеме жилищного фонда | тыс. кв. м | 7,2 | 12,2 |
| 3.2.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 1,1 | 1,6 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 15,3 | 13,1 |
| 3.2.2 | Малоэтажная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 6,1 | 10,6 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 84,7 | 86,9 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м | - | 5,0 |
| 3.4 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| 3.4.1 | - электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.4.2 | - централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.4.3 | - централизованным водоснабжением | % от общего жилищного фонда | 90 | 100 |
| 3.4.4 | - централизованным водоотведением | % от общего жилищного фонда | 90 | 100 |
| 3.4.5 | - газоснабжением | % от общего жилищного фонда | - | 100 |
| 3.4.6 | - связью | % от общего жилищного фонда | 72 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 4.1.1 | Детские дошкольные учреждения | объект | - | 1 |
|  |  | место | - | 15 |
|  |  | место/1000 чел. | - | 44 |
| 4.1.2 | Общеобразовательные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | учащиеся | 280 | 280 |
|  |  | учащиеся/1000 чел. | 843 | 824 |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | объект | - | 1 |
|  |  | место | - | 3 |
|  |  | место/1000 чел. | - | 9 |
| 4.2 | Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |
| 4.2.1 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Учреждения культуры |  |  |  |
| 4.3.1 | Дом культуры | объект | 1 | 1 |
|  |  | место | 300 | 200 |
|  |  | место/1000 чел. | 904 | 588 |
| 4.3.2 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 8,4 | 8,4 |
|  |  | тыс. ед. хранения/1000 чел. | 25,3 | 24,7 |
| 4.4 | Учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |
| 4.4.1 | Спортивный зал | объект | 1 | 1 |
|  |  | кв. м площади пола | 288 | 288 |
|  |  | кв .м площади пола/1000 чел. | 867 | 847 |
| 4.4.2 | Плоскостные сооружения (спортивные площадки, хоккейные корты и т.д.) | объект | 1 | 2 |
|  |  | га | 0,1 | 0,2 |
|  |  | га/1000 чел. | 0,3 | 0,6 |
| 4.5 | Учреждения торговли, общественного питания |  |  |  |
| 4.5.1 | Магазины | объект | 2 | 3 |
|  |  | кв.м торговой площади | 70 | 110 |
|  |  | кв.м торговой площади/1000 чел. | 211 | 324 |
| 4.5.2 | Объект общественного питания | объект | - | 1 |
|  |  | место | - | 20 |
|  |  | место/1000 чел. | - | 59 |
| 4.6 | Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.6.1 | Бани | объект | 1 | 1 |
| 4.6.2 | Гостиницы | объект | 1 | 1 |
| 4.6.3 | Предприятие бытового обслуживания | объект | - | 1 |
|  |  | рабочее место | - | 5 |
|  |  | рабочее место/1000 чел. | - | 15 |
| 4.7 | Организации и учреждения управления |  |  |  |
| 4.7.1. | Администрация | объект | 1 | 1 |
| 4.7.2 | Административные здания | объект | 3 | 3 |
| 4.8 | Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |
| 4.8.1 | Отделение сберегательного банка | объект | - | 1 |
|  |  | операционное место | - | 1 |
|  |  | операционное место/1000 чел. | - | 3 |
| 4.8.2 | Почтовые отделения | объект | 1 | 1 |
| 4.9 | Объекты пожарной охраны |  |  |  |
| 4.9.1 | Пожарное депо | объект | - | 1 |
|  |  | автомобиль | - | 1 |
|  |  | автомобиль/1000 чел. | - | 3 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц |  |  |  |
|  | - всего | км | 1,7 | 2,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - улиц в жилой застройке основных | км | - | 0,5 |
|  | - улиц в жилой застройке второстепенных | км | - | 0,7 |
|  | - проездов | км | - | 1,7 |
| 5.2 | Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием | км | 0,0 | 2,9 |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | км | - | 0 |
| 5.4 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | 5-10 |
| 5.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 192 | 200 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,124 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,115 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,009 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,125 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,125 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | - | 230 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. | - | 230 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 1,1 | 1,3 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,103 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,094 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,009 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | 0,130 | 0,200 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 1,55 | 3,2 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,17 | 0,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,17 | 0,2 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 1150 | 1350 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 1150 | 1350 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт |  |  |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 1,1 | 1,1 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла |  |  |  |
|  | -всего | Гкал/год | - | 4369 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 4369 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - |  |  |  |
|  | всего | Гкал/час | - | 1,56 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/час | - | 1,56 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 1,7 | 1,1 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | - | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа |  |  |  |
|  | - всего | млн. куб. м./год | - | 0,62 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | 0,62 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 0,3 | 1,7 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 1000 человек | 303 | 400 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,04 | 0,04 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - |
| 6.7.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.3 | Мусоросжигательные заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.4 | Мусороперегрузочные станции | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | - |
| 6.7.6 | Общая площадь свалок | га | - | - |
|  | в том числе стихийных | га | - | - |
| 6.7.7 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | - | - |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 23,4 |
| 9 | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО I ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ (В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2011Г.) | млн. руб. |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 9.1 | - жилищная сфера | - | - | 38,6 |
| 9.2 | - социальная сфера | - | - | 2,2 |
| 9.3 | - производственная сфера | - | - | - |
| 9.4 | -транспортная инфраструктура | - | - | 5 |
| 9.5 | - инженерное обеспечение | - | - | 16,8 |

# Footnotes

Анализ муниципальной правовой базы поселения проводился на основании официально предоставленных исходных данных и справочно-правовой системы «Консультант Плюс» (региональное законодательство).