ООО  «Институт Территориального Планирования  «Град»

ООО НПИ «ЭНКО»

ИП Носкина С.И.

овчинское селькое поселение

СУРАЖСКОГО РАЙОНА  БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ОВЧИНСкого сельского  Пселения

суражского РАЙОНА

брянской области

Материалы по обоснованию генерального плана

Омск – Санкт-Петербург – Сураж

2017 г.

Овчинское СЕЛЬСКОЕ поселение

СУРАЖСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

овчинского СЕЛЬСКОГО поселения

суражского РАЙОНА

брянской области

Материалы по обоснованию Генерального плана

Заказчик: 	Администрация Суражского района Брянской области

Договор: 	№ 3 от 14.02.2017г.

Подрядчик:	ИП Носкина С.И.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7

Цель и задачи проекта ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	10

1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ территории, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ее КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	11

1.1 Анализ муниципальной правовой базы в области землепользования и застройки	11

1.2 Общие сведения	12

1.3 Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика территории поселения	12

1.3.1 Оценка метеоклиматических условий территории поселения	12

1.3.2 Геологическое строение и рельеф	13

1.3.1 Рельеф	15

1.3.1 Гидрогеологические условия	17

1.3.2 Гидрографическая характеристика	17

1.3.3 Почвы, растительный и животный мир	18

1.3.4 Минерально-сырьевые ресурсы	18

1.4 Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения	20

1.5 Жилищная сфера	25

1.6 Социальная сфера	26

1.7 Производственная сфера	35

1.8 Транспортная инфраструктура	35

1.8.1 Внешний транспорт	35

1.8.2 Улично-дорожная сеть	37

1.8.3 Объекты транспортной инфраструктуры	37

1.9 Коммунальное обслуживание	38

1.9.1 Водоснабжение	38

1.9.2 Водоотведение	40

1.9.3 Теплоснабжение	40

1.9.4 Электроснабжение	41

1.9.5 Газоснабжение	43

1.9.6 Связь и информатизация	43

1.10 Экологическое состояние территории	44

1.10.1 Атмосферный воздух	44

1.10.2 Поверхностные воды и подземные воды	46

1.10.3 Почвенный покров	46

1.10.4 Санитарная очистка территории	47

1.11 Охрана историко-культурного наследия	48

1.11.1 Объекты культурного наследия	48

1.11.2 Зоны охраны	50

1.11.3 Особо охраняемые природные территории	50

1.12 Анализ наличия земель различных категорий, обоснование перевода земель различных категорий в земли населенных пунктов. Предложения по изменению границ	50

2 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию	54

2.1 Архитектурно-планировочная организация территории	54

2.1.1 Архитектурно-пространственное решение	54

2.2 Жилищная сфера	56

2.3 Социальная сфера	57

2.4 Производственная сфера	64

2.5 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	65

2.5.1 Внешний транспорт	66

2.5.2 Улично-дорожная сеть	66

2.5.3 Объекты транспортного обслуживания	68

2.6 Инженерно-технические мероприятия по подготовке территорий	69

2.7 Инженерное оборудование территории	69

2.7.1 Водоснабжение	69

2.7.2 Водоотведение	75

2.7.3 Теплоснабжение	76

2.7.4 Электроснабжение	80

2.7.5 Газоснабжение	84

2.7.6 Связь и информатизация	86

2.8 Охрана окружающей среды	88

2.8.1 Зоны с особыми условиями использования	88

2.8.2 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов	88

2.8.3 Водоохранные зоны	90

2.8.4 Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры	91

2.8.5 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	92

2.8.6 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	93

2.8.7 Мероприятия по охране водной среды	94

2.8.8 Мероприятия по охране почвенного покрова	95

2.8.9 Мероприятия по санитарной очистке территории	96

2.8.10 Мероприятия по благоустройству и озеленению территории	98

2.9 Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	99

2.9.1 ЧС природного характера	100

2.9.2 ЧС техногенного характера	103

2.9.3 Противопожарная безопасность	106

2.9.4 ЧС биолого-социального характера	107

3 СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	109

4 Основные технико-экономические показатели генерального плана	112

Состав графической части проекта

|  | Утверждаемая часть |
| --- | --- |
|  | Генеральный план Овчинского сельского поселения. Карта планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон, категорий земель муниципального образования Овчинское сельское поселение. |
|  | Генеральный план Овчинского сельского поселения. Карта планируемого размещения объектов местного значения, границ населенного пункта с. Овчинец |
|  | Генеральный план Овчинского сельского поселения. Карта планируемого размещения объектов местного значения, границ населенного пункта д. Гудовка |
|  | Генеральный план Овчинского сельского поселения. Карта планируемого размещения объектов местного значения, границ населенного пункта с. Душатин |
|  | Генеральный план Овчинского сельского поселения. Карта планируемого размещения объектов местного значения, границ населенного пункта д. Калинки |
|  | Генеральный план Овчинского сельского поселения. Карта планируемого размещения объектов местного значения, границ населенного пункта д. Старая Кашовка |
|  | Генеральный план Овчинского сельского поселения. Карта планируемого размещения объектов местного значения, границ населенного пункта п. Иванов |
|  | Генеральный план Овчтинского сельского поселения. Карта функциональных зон с. Овчинец |
|  | Генеральный план Овчинского сельского поселения. Карта функциональных зон д. Гудовка |
|  | Генеральный план Овчинского сельского поселения. Карта функциональных зон с.Душатин |
|  | Генеральный план Овчинского сельского поселения. Карта функциональных зон д. Калинки |
|  | Генеральный план Овчинского сельского поселения. Карта функциональных зон д. Старая Кашовка |
|  | Генеральный план Овчинского сельского поселения. Карта функциональных зон п. Иванов |
|  | Материалы по обоснованию |
|  | Генеральный план Овчинского сельского поселения. Карта границ поселения, границ существующих населенных пунктов, местоположения существующих и строящихся объектов федерального, регионального и местного значения, территорий объектов культурного наследия, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования Овчинское сельское поселение. |
|  | Генеральный план Овчинского сельского поселения. Карта существующих границ населенного пункта, местоположения существующих и строящихся объектов местного значения с. Овчинец |
|  | Генеральный план Овчинского сельского поселения. Карта существующих границ населенного пункта, местоположения существующих и строящихся объектов местного значения д. Гудовка |
|  | Генеральный план Овчинского сельского поселения. Карта существующих границ населенного пункта, местоположения существующих и строящихся объектов местного значения с. Душатин |
|  | Генеральный план Овчинского сельского поселения. Карта существующих границ населенного пункта, местоположения существующих и строящихся объектов местного значения д. Калинки |
|  | Генеральный план Овчинского сельского поселения. Карта существующих границ населенного пункта, местоположения существующих и строящихся объектов местного значения д. Старая Кашовка |
|  | Генеральный план Овчинского сельского поселения. Карта существующих границ населенного пункта, местоположения существующих и строящихся объектов местного значения п. Иванов |
|  | Генеральный план Овчинского сельского поселения. Карта зон с особыми условиями использования территорий, карта территорий объектов культурного наследия с. Овчинец |
|  | Генеральный план Овчинского сельского поселения. Карта зон с особыми условиями использования территорий д. Гудовка |
|  | Генеральный план Овчинского сельского поселения. Карта зон с особыми условиями использования территорий, карта территорий объектов культурного наследия с. Душатин |
|  | Генеральный план Овчинского сельского поселения. Карта зон с особыми условиями использования территорий д. Калинки |
|  | Генеральный план Овчинского сельского поселения. Карта зон с особыми условиями использования территорий д. Старая Кашовка |
|  | Генеральный план Овчинского сельского поселения. Карта зон с особыми условиями использования территорий п. Иванов |
|  | Генеральный планОвчинского сельского поселения. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с. Овчинец |
|  | Генеральный план Овчинского сельского поселения. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера д. Гудовка |
|  | Генеральный план Овчинского сельского поселения. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с. Душатин |
|  | Генеральный план Овчинского сельского поселения. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера д. Калинки |
|  | Генеральный план Овчинского сельского поселения. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера д. Старая Кашовка |
|  | Генеральный план Овчинского сельского поселения. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера п. Иванов |

# ВВЕДЕНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Генеральный план Овчинского сельского поселения Суражского района Брянской области в новой редакции разработан ИП Носкиной С.И. (г. Сураж) в соответствии с договором № 3 от 14.02.2017г. и техническим заданием на выполнение проектных работ по разработке проекта «Внесение изменений в генеральный план  Овчинского сельского поселения  Суражского района Брянской области».

Генеральный план Овчинского сельского поселения разработан ООО «Институт Территориального Планирования  «Град» (г. Омск) в 2011 году в соответствии с муниципальным контрактом № 09-06-10 от 22.06.2010 и техническим заданием на выполнение научно-исследовательских проектных работ по разработке проектов Генеральных планов и Правил землепользования и застройки Дегтяревского, Дубровского, Кулажского, Лопазненского, Нивнянского, Овчинского, Влазовичского сельских поселений Суражского района Брянской области  и утвержден решением № 138 Овчинского сельского Совета народных депутатов Суражского района Брянской области от 16.10.2012 года.

В  2013 году в генеральный план Овчинского сельского поселения внесены изменения в части:

- изменения зоны сельскохозяйственных угодий и зоны природных территорий в районе д. Лубеньки на зону разработки полезных ископаемых;

- изменения зоны сельскохозяйственных угодий и зоны природных территорий в районе д. Калинки (возле полигона ТБО) на зону коммунально-складского назначения.

Внесение изменений в генеральный план утверждено решением № 177 Овчинского сельского Совета народных депутатов Суражского района Брянской области от 19.07.2013 года. Внесение изменений в генеральный план выполнено ООО НПИ «ЭНКО» (г. Санкт-Петербург») по договору № 1 на выполнение проектных работ по разработке проекта «Внесение изменений в генеральный план  Овчинского сельского поселения  Суражского района Брянской области» от 22 апреля 2013 года согласно техническому заданию (Приложение № 1 к Договору № 1 от 22 апреля 2013 г).

Основаниями для внесения настоящих изменений в разработанный ранее генеральный план Овчинского сельского поселения являются:

- постановление администрации Суражского района Брянской области №105 от 14.02.2017г. «О разработке проекта внесения изменений в генеральный план Овчинского сельского поселения Суражского района»;

- схема территориального планирования Суражского района Брянской области в редакции 2012 года.

Внесение изменений в разработанный ранее генеральный план произведены в части:

-включения в мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры предложения о строительстве проезда (автомобильной дороги) «Подъезд к МТФ СПК «Западный» в н.п. Гудовка Суражского района Брянской области»;

- изменения границы населенного пункта д. Старая Кашовка (включение существующих земельных участков индивидуальной жилой застройки в районе ул. Молодежной и ул. Набережной, исключенных из черты  муниципального образования «Город Сураж» в черту населенного пункта и одновременно в состав Овчинского сельского поселения);

-изменения функциональной  зоны сельскохозяйственных угодий и зоны объектов сельскохозяйственного назначения по улице Луговой в с. Овчинец на функциональную зону индивидуальной жилой застройки;

-изменение части функциональной  зоны общественно-делового назначения  по улице Октябрьской в д. Гудовка на функциональную зону индивидуальной жилой застройки.

Состав проекта генерального плана МО Овчинское сельское поселение Суражского района Брянской области приведен в соответствие с требованиями статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации «Содержание генерального плана поселения и генерального плана городского округа». Карты, входящие в состав генерального плана Овчинского сельского поселения, приведены в соответствие с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации №793 от 07.12.2016 г. «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

Основание  для утверждения генерального плана Овчинского сельского поселения в новой редакции:

- часть 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В связи с тем, что утверждение генеральных планов сельских поселений в настоящее время является вопросом местного значения муниципального района, возникла необходимость  после разработки проекта внесения изменений в действующий генеральный план Овчинского сельского поселения, утвержденный решением Овчинского сельского Совета народных депутатов, утвердить Суражским районным Советом народных депутатов генеральный план Овчинского сельского поселения в новой редакции.

Авторский коллектив ООО ИТП «Град»

Руководитель проекта	М.М.Ахметгареев

Начальник архитектурного отдела 	Т. Б. Смирнова

Руководитель управления градостроительной подготовки	О. В. Миллер

И.о. начальника отдела инженерного обеспечения 	О.И. Кутькина

Начальник отдела градостроительной экономики	Е. А. Самородская

Начальник отдела нормативно-правового обеспечения	Д. В. Шинкевич

Начальника отдела градостроительной экологии	О. К. Коровайская

Начальник транспортного отдела	В. А. Самородский

Ведущий юрист	Н.В. Трубкин

Главный архитектор проекта	Е.П. Посохова

Ведущий инженер отдела градостроительной подготовки 	В.А. Микрюкова

Старший экономист 	А.М.Скряго

Старший инженер отдела градостроительной подготовки	П.Н. Логвиненко

Старший  инженер по газоснабжению и связи	А.Ю.Попов

Ведущий инженер по электроснабжению	Д.А.Павельев

Старший инженер по водоснабжению и водоотведению	А.Н.Сергеев

Старший  инженер по теплоснабжению	Р.Е.Мисюрев

Ведущий инженер по транспорту	Е.В.Поздняков

Старший  эколог 	Е.А.Кудинова

Авторский коллектив ООО НПИ «ЭНКО»

| Руководитель проекта | – к.г.н., генеральный директор ООО НПИ «ЭНКО» С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | – зам. генерального директора, арх. О.В. Красовская |
| Главный инженер проекта Инженеры | – зам. генерального директора, инж. А.Г. Петров – В.А. Дорин, М.В. Куликов |

# Цель и задачи проекта ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Генеральный план Овчинского сельского поселения выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах";

СП42.13330.2011"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

Закон Брянской области от 05.06.1997 № 13-З "Об административно-территориальном устройстве Брянской области";

Закон Брянской области от 09.03.2005 № 3-З "О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области";

Закон Брянской области от 15.03.2007 № 28-З " О градостроительной деятельности в Брянской области";

Закон Брянской области от 08.02.2006 № 11-З "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Брянской области";

Закон Брянской области от 30.12.2005 № 121-З "Об особо охраняемых природных территориях в Брянской области";

Решение Овчинского сельского Совета народных депутатов от 26.11.2009 № 25 "О местных нормативах градостроительного проектирования на территории Овчинского сельского поселения Суражского района Брянской области".

Цель работы – разработка проекта генерального плана Овчинского сельского поселения в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Основные задачи работы:

выявление проблем градостроительного развития территории поселения, обеспечение их решения;

определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории поселения на основе баланса интересов федеральных, областных и местных органов публичной власти;

создание электронного генерального плана на основе компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

# АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ территории, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ее КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

## Анализ муниципальной правовой базы в области землепользования и застройки

Законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-З "О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области" образовано в составе Суражского муниципального района Брянской области и наделено статусом сельского поселения муниципальное образование Овчинское сельское поселение.

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов землепользования и застройки, градостроительной деятельности.

В поселении практически отсутствуют муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

На территории поселения действует Решение Овчинского сельского Совета народных депутатов от 26.11.2009 № 25 "О нормативах градостроительного проектирования" (далее - местные нормативы градостроительного проектирования, местные нормативы, нормативы), в котором Овчинский сельский Совет народных депутатов утверждает проект нормативов градостроительного проектирования на территории Овчинского сельского поселения. Местные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека. Нормативы применяются при разработке, согласовании и реализации документов территориального планирования поселения, документов планировки территории поселения, при проектировании, строительстве, проведении капитального ремонта и реконструкции, а также используются для принятия решений органами государственной власти и местного самоуправления.

Иные правовые акты, регулирующие вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, отсутствуют.

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться главным богатством, приносящим основную часть дохода бюджета поселения - землей.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, с целью непрерывного поступательного развития поселения и создания благоприятных инвестиционных условий для привлечения в градообразующие сферы деятельности частного капитала, роста благосостояния жителей поселения являются:

подготовка и утверждение правил землепользования и застройки поселения;

подготовка и утверждение проектов планировки и межевания территории поселения.

Необходимо организовать работу по разработке муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности, землепользования и застройки с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в области градостроительной деятельности.

Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

## Общие сведения

Овчинское сельское поселение расположено в непосредственной близости от г. Сураж. С севера поселение граничит с республикой Беларусь. С севера на юг поселение пересекают автомобильная дорога регионального значения Сураж - Душатин - граница республики Беларусь, железная дорога федерального значения и нефтепродуктопровод "Дружба-1" на участке "Унеча - Полоцк". Железнодорожный вокзал находится в г. Сураж. Население составляет 2483 человека.

## Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика территории поселения

### Оценка метеоклиматических условий территории поселения

По строительно-климатическому районированию в соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»  Овчинское сельское поселение относится ко II климатическому району, подрайону – IIВ.

Климат умеренно континентальный с достаточным увлажнением, теплым летом и умеренно холодной зимой. Среднегодовое количество осадков составляет около 550 мм. Относительно малые размеры территории при общей равнинности рельефа не вносят заметных изменений в макроклиматические особенности ее отдельных частей.

Солнечное сияние имеет хорошо выраженный годовой ход. Наибольшая продолжительность солнечного сияния наблюдается с апреля по сентябрь, достигая максимального значения в июне-июле – 270-290 ч, или 60-65% от возможной продолжительности. Май, июнь и июль дают 45% годового прихода суммарной радиации, а зимние месяцы (ноябрь, декабрь, январь) дают вместе лишь около 5%.

По температурному режиму территория поселения относится к зоне с умеренно-мягкой зимой и теплым летом. Разница по отдельным годам средних годовых температур обычно незначительная.

Среднегодовая температура воздуха +5,4(С, температура самого теплого месяца – июля +18,1(С. Средняя температура января меняется от  -7,5(С на юго-западе до -8(С на северо-востоке. Максимальная температура воздуха +37(С, минимальная температура -37С(. Число дней с устойчивым снеговым покровом составляет от 120 до 130 дней, на открытых пространствах его высота достигает 10-25 см, в лесу – 40 см.

По количеству осадков территория относится к зоне умеренного увлажнения. Среднее количество осадков в год 554 мм, из них большая часть (285 мм) приходится на летний период.

В течение года на территории поселения преобладают западные, северо-западные и юго-западные ветры.

Таким образом, климатические условия поселения благоприятны для жизнедеятельности человека, трудовой деятельности, отдыха и туризма.

### Геологическое строение и рельеф

С геологической точки зрения район расположен в пределах Русской равнины c платформенным типом морфоструктур, в строении выделяются два структурных комплекса (нижний – кристаллический фундамент – сложен метаморфическими образованиями архея и нижнего протерозоя, верхний – осадочный чехол).

Большая часть района расположена в пределах отложений меловой системы. В основании системы залегает сатонский ярус верхнего отдела, сложенным мергелями, глинистым мелом, общей мощностью 100 м. Его перекрывает кампанский и маастриховские ярусы. Разрез кампанского яруса в верхней части сложен мелом, ниже – это глауконитовые известняковые пески с фосфоритами и прослоями глауконитового мела. Общая мощность пород 20 м. Маастрихский ярус, мощностью 10-15 м представлен толщей белого писчего мела, в нижней части галькой и фосфоритами.

Далее залегают отложения эоцена. Сумская свита сложена опоками, глинами, трепелами, алевритами и алевролитами, имеет мощность от 2 до 35 м. Каневская, бучанская, киевская свиты состоят из кварцевых песков, мощностью 15-17 м.

Четвертичные отложения преимущественно представлены ледниковыми отложениями основной морены и сложены суглинками с галькой, гравийно-галечными отложениями мощностью 5-15 м.

Кроме того, в долинах крупных рек наблюдаются аллювиальные отложения, состоящие из песков, мощностью 5-7 м. На первой надпойменной террасе р. Ипуть распространены делювиальные и аллювиально-делювиальные суглинки, мощностью 7-10 м.

Физико-геологические процессы

На территории наблюдаются неблагоприятные физико-геологические процессы:

суффозионные процессы;

эрозия (левый берег р. Ипуть);

заболачивание на водно-ледниковых формах рельефа и в поймах рек;

подтопление (вдоль крупных рек).

Таким образом, по инженерно-геологическому районированию территория Овчинского сельского поселения разделена на территории благоприятные, ограниченно благоприятные и неблагоприятные для градостроительного освоения (Рисунок 1)

Рисунок 1 Инженерно-строительные условия

### Рельеф

Рельеф территории района представляет собой волнистые слабонаклонные равнины междуречий со средними высотами 180–190 м, сложенные песками и супесями средней мощности. Берега рек преимущественно низменные. Долины крупных рек Ипуть и Иржач заболочены.

Район расположен в пределах Приднепровской низменности, его территория формировалась под влиянием эрозионно-денудационных процессов послеледникового времени. Рельеф здесь плоскоравнинный со значительными следами эрозии. Небольшие моренные холмы и возвышенности сменяются плоскими равнинами, слабовогнутыми низинами.

Речная пойма р. Ипуть с нижними террасами с пологогривистым или плоским рельефом сложена слоистым песчано-супесчаным и супесчано-глинистым аллювием, которые местами перекрыты торфом и заболочены. Эти территории неблагоприятны для строительства.

Заболоченность территории довольно значительна, преобладают небольшие низинные болота, они занимают небольшую площадь  и тяготеют к западинам, долинам рек, днищам балок. Наличие меловых отложений способствует появлению вод, богатых кальцием, поэтому низинные болота обладают значительным биоразнообразием, и в их пределах встречается немало редких видов.

Характеристика ландшафтов Овчинского сельского поселения представлена ниже (Рисунок 2).

Рисунок 2 Ландшафты

### Гидрогеологические условия

По условиям формирования и распределения подземных вод на территории области выделено два гидрогеологических района, отличающихся по наличию и интенсивности эксплуатации различных водоносных горизонтов.

Первый гидрогеологический район выделен в северо-восточной и восточной части области. Этот гидрогеологический район является краевой юго-западной частью Московского артезианского бассейна.

Территория сельского поселения расположена во втором гидрогеологическом районе, представляющим обширную область северо-восточной краевой части Днепровско-Донецкого артезианского бассейна. Основным источником водоснабжения здесь являются воды турон-сантонского и кампан-маастрихтского водоносных комплексов. Глубина залегания кровли горизонта увеличивается с северо-востока на юго-запад.

Суражский район обладает значительными запасами подземных вод. Потребность района в пресной воде удовлетворяется полностью.

### Гидрографическая характеристика

Климатические условия и рельеф благоприятствовали образованию на территории поселения довольно густой речной сети, отличительной особенностью которой является значительная разветвленность и пространственное размещение водных объектов.

Овчинское сельское поселение располагается в бассейне р. Сож (бассейн Днепра). Гидрографическая сеть хорошо развита, основными реками поселения являются - р. Ипуть и р. Иржач, имеющие ценное рыбохозяйственное значение.

Река Ипуть (левый наиболее крупный приток р. Сож) является самой длинной и самой водной рекой, протекающей по территории поселения. Долина реки хорошо выражена, преобладающая ширина 4-6 км. Склоны пологие высотой 10-25 м, в районе г. Сураж – крутые, высотой 35-50 м, рассечены оврагами. Пойма преимущественно двухсторонняя шириной 1,5-2 км.

Русло реки извилистое, разветвленное, на участке от г. Суража до с. Катичи (Новозыбковский район) имеет значительное количество заливов, староречий, большая часть которых соединяется с рекой при низких уровнях. Преобладающая ширина реки 20-25 м. Глубина 0,5-0,8 м на перекатах, на плесах – до 5 м. Скорость течения изменяется в пределах 0,3-0,4 м/сек: в местах мелководных и суженных достигает 0,5-0,7 м/сек, на расширенных и глубоководных плесовых участках не превышает 0,2 м/сек.

Крупнейшим притоком р. Ипуть на территории сельского поселения является р. Иржач.

Гидрологический режим рек района характеризуется высоким весенним половодьем, относительно низкой летней меженью, периодическими летними и осенними паводками. В осенний период обычно наблюдается несколько повышенная водность рек, вызванная меньшим испарением при большем, по отношению к летнему периоду, количестве осадков. Питаются реки, главным образом, талыми снеговыми водами и лишь на 15-20 % - дождевыми и грунтовыми.

Весенний подъем уровня воды начинается за несколько дней до вскрытия. Средние сроки начала весеннего подъема уровня приходятся на конец марта. Заканчивается половодье в первой половине мая. Продолжительность его колеблется от 25-44 дней на малых притоках, до 72 дней на р. Ипуть. Интенсивность подъема уровня воды в годы с высоким половодьем составляет 10-50 см, при низком – 5-20 см/сутки. Затопление территории наблюдается на всех реках района почти ежегодно в марте-апреле.

Летняя межень на р. Ипуть наступает обычно в конце мая – начале июня. При отсутствии мелких паводков, межень может продолжаться до начала ледовых образований – середины ноября-начала декабря. Ее средняя продолжительность составляет 150-175 дней. Низкие уровни отмечаются в июле-сентябре.

Дождевые паводки в летне-осенний период наблюдаются не каждый год. Их наибольшая высота и продолжительность отмечается в конце лета и осенью. Превышения уровней составляют в среднем 1-3 м.

Начало осеннего ледохода начинается во второй половине ноября. Ледостав устанавливается в среднем в первой декаде декабря и длится 100-120 дней. Максимальная толщина льда достигает 60-80 см. Средняя величина 20-30 см. Вскрытие обычно наступает в конце марта – начале апреля.

### Почвы, растительный и животный мир

Почвы на территории поселения представлены следующими видами: подзолистые, дерново-подзолистые и серые лесные. Самыми ценными почвами являются средне- и тяжелосуглинистые пылеватые серые лесные почвы Трубчевского и Присудостьского ополий, развивающиеся на лессовидных суглинках, однако они нуждаются в противоэрозионных мероприятиях.

Коренные подтаежные леса с участием широколиственных пород (дуба, клена, липы, вяза, ясеня) сохранились локально (занимают преимущественно избыточно-увлажненные поверхности слабоволнистых песчаных равнин, не пригодные для сельскохозяйственного использования), на большей части лесопокрытой территории господствуют сосновые, сосново-мелколиственные и мелколиственные (береза, осина, ольха серая) леса, реже встречаются черноольшанники на заболоченных почвах и елово-сосново-широколиственные сообщества. Луга занимают значительные площади в пределах поймы реки Ипуть, по днищам балок и лощин и по водораздельным западинам.

В соответствии с данными, предоставленными Управлением по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области (письмо № 911 от 23.07.2010 г) на территории Овчинского сельского поселения из представителей животного мира обитают: белка, волк, горностай, заяц-беляк, заяц-русак, кабан, косуля, куница, лисица, лось, хорь, тетерев, рябчик, куропатка серая. Кроме того, на территории поселения в разное время отмечались встречи речной выдры, медведя, большой белой цапли, белого аиста, лугового луня, дупеля, большого веретенника, обыкновенного осоеда, белоспинного дятла (внесены в Красную Книгу Брянской области), а также виды, внесенные в Красную Книгу РФ - черный аист и средний дятел.

На территории поселения протекают реки, имеющие ценное рыбохозяйственное значение: река Ипуть, Иржач, местом нереста, нагула, зимовки рыб является  русловый пруд на ручье у п. Красный Бор площадью 0,3 га.

Промысел водных биологических ресурсов на территории поселения не осуществляется.

Виды рыб, занесенные в Красную книгу Брянской области: стерлядь, вырезуб, днепровский усач, обыкновенный подкаменщик, русская быстрянка (занесена также в Красную книгу Российской Федерации), подуст, язь, синец, чехонь, ерш-носарь.

### Минерально-сырьевые ресурсы

В соответствии с данными, предоставленными Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области (письмо №1012 ОИ-КП от 23.07.2010 г) в Овчинском сельском поселении расположены месторождения торфа (Таблица 1).

Таблица 1 Реестр месторождений твердых полезных ископаемых Овчинского сельского поселения

(месторождения торфа)

| Наименование месторождения | Местоположение | Наименование недропользователя, номер лицензии, срок действия | Состояние месторождения | Утвержденные балансовые запасы | Состояние запасов на 01.01.2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по категориям | дата утверждения, номер протокола, кем утверждены | по категориям | забалансованные |
|  |  |  |  | А+В | А+В+С1 | С2 |  | А | В | С1 | А+В+С1 | С2 |  |
| Чепина | От города и жд. ст. Сураж на северо-восток 9 км, южнее на 1 км от п. Верховой | - | Перспективное | - | 34 | - | 1989 г, №4 | - | - | 34 | 34 | - | 75 |
| Вязинское | От города и жд. ст. Сураж на северо-восток 2 км, на юг от д. Калинки в 0,7 км | - | Резервное | 108 | 108 | - | 27.12.88 г., №137, КЗ | 108 | - | - | 108 | - | 6 |
| Дальний Луг | От города и жд. ст. Сураж на восток 3 км, от д. Калинки на юго-восток 1,5 км | - | Перспективное | - | - | 236 | 1989 г, №4 | - | - | - | - | 236 | 46 |

Согласно Протоколу ГКЗ Роснедра от 21.12.2012 г. № 2981 на государственный баланс с утверждением постоянных разведочных кондиций поставлено месторождение цементного сырья Суражское, расположенное на территории поселения в 5,5 – 6,0 км к северу-западу от г. Сураж.

## Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, требуемые объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

В состав Овчинского сельского поселения входит 19 населенных пунктов: с. Овчинец, д. Александровка, д. Беляны, п. Верховой, п. Веселый, д. Грабовка, д. Гудовка, с. Душатин, п. Заводок, п. Иванов, д. Калинки, п. Красный Бор,  д. Михайловка, п. Низ, д. Новая Кашовка, п. Пески, п. Петровский, д. Сенча, д. Старая Кашовка. Административным центром является с. Овчинец.

Оценка текущей демографической ситуации сельского поселения и перспективы её изменения производились на основе:

данных о численности населения в разрезе каждого населенного пункта на конец 2009 г.;

данных о численности населения поселения на период 2005 – 2009 гг.;

динамики изменения численности населения за период 2003 – 2009 гг. в разрезе таких населенных пунктов, как с. Овчинец, д. Гудовка, с. Душатин, п. Иванов, д. Калинки, д. Старая Кашовка;

сведений о числе родившихся и умерших за период 2003 – 2009 гг. сельского поселения, в том числе с. Овчинец, д. Гудовка, с. Душатин, п. Иванов, д. Калинки, д. Старая Кашовка;

данных о половозрастной структуре численности населения в 2009 г. сельского поселения, в том числе с. Овчинец, д. Гудовка, с. Душатин, п. Иванов, д. Калинки, д. Новая Кашовка, д. Старая Кашовка;

сведений о миграции за период 2006 – 2009 гг. сельского поселения.

При оценке демографической ситуации населенного пункта, индикаторами, прежде всего, служат численность населения, показатели рождаемости, смертности и миграции.

Рассмотрим как складывается ситуация с данными демографическими показателями на территории сельского поселения.

Численность населения сельского поселения на конец 2009 г. составляет 2,5 тыс. человек, в том числе в административном центре сельского поселения – 21,5% от общей численности населения сельского поселения.

За период 2005 – 2009 гг. в сельском поселении численность населения сократилась на 6% (или на 159 человек).

Динамика изменения численности населения за последние 5 лет представлена в таблице (см. Таблица 2).

Таблица 2 Динамика изменения численности населения Овчинского сельского поселения

за период 2005-2009 гг.

| Наименование показателей | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на конец года, тыс. чел. | 2 642 | 2 539 | 2 547 | 2 525 | 2 483 |
| Абсолютное изменение, человек | - | -103 | 8 | -22 | -42 |
| Темп роста (убыли), % (к предыдущему году) | - | 96 | 100 | 99 | 98 |

За анализируемый период в основном идет снижение численности населения.

Наиболее крупными населенными пунктами являются с. Овчинец, д. Калинки, с. Душатин, в которых проживает более 15% от общей численности населения сельского поселения.

По показателю плотности населения в границах населенного пункта, первое место занимают п. Иванов и д. Калинки – 6 чел./га.

Структура численности населения Овчинского сельского поселения на конец 2009 г. в разрезе населенных пунктов представлена в таблице (Таблица 3).

Таблица 3 Структура численности населенных пунктов на конец 2009 года

| Наименование населенного пункта | Численность населения, человек | % от общей численности населения | Площадь населенного пункта/поселения, га | Плотность населения, чел./га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Овчинец | 535 | 21,5 | 123,3 | 4 |
| д. Калинки | 685 | 27,6 | 108,1 | 6 |
| с. Душатин | 423 | 17,0 | 112,3 | 4 |
| д. Старая Кашовка | 248 | 10,0 | 58,1 | 4 |
| д. Гудовка | 221 | 8,9 | 85,1 | 3 |
| п. Иванов | 119 | 4,8 | 21,2 | 6 |
| п. Верховой | 41 | 1,7 | 29,6 | 1 |
| д. Новая Кашовка | 35 | 1,4 | 11,1 | 3 |
| п. Низ | 30 | 1,2 | 17,4 | 2 |
| п. Пески | 30 | 1,2 | 20,6 | 1 |
| д. Михайловка | 24 | 1,0 | 35,4 | 1 |
| д. Грабовка | 23 | 0,9 | 39,8 | 0,6 |
| д. Лубеньки | 18 | 0,7 | 44,0 | 0,4 |
| п. Веселый | 14 | 0,6 | 4,4 | 3 |
| п. Петровский | 11 | 0,4 | 18,5 | 0,6 |
| п. Красный Бор | 8 | 0,3 | 13,5 | 0,6 |
| д. Александровка | 7 | 0,3 | 27,6 | 0,3 |
| п. Заводок | 7 | 0,3 | 14,6 | 0,5 |
| д. Сенча | 4 | 0,2 | 31,3 | 0,1 |
| д. Беляны | 0 | - | 22,8 | - |
| п. Высокий | 0 | - | 9,2 | - |
| Итого по сельскому поселению: | 2 483 | 100,0 | 16 349,9 | 0,2 |

Примечание. В соответствии с законом Брянской «Об упразднении населенного пункта поселок Высокий Душатинского сельсовета Суражского района Брянской области», принятого Брянской областной Думой 30 июня 2011 года п. Высокий упразднен

В соответствии с техническим заданием генеральные планы разрабатываются на 6 населенных пунктов, входящих в состав Овчинского сельского поселения: с. Овчинец, д. Калинки, с. Душатин, д. Гудовка, д. Старая Кашовка, п. Иванов.

Далее, рассмотрены показатели естественного и механического движения по вышеуказанным 6 населенным пунктам.

Уровень рождаемости в с. Овчинец, д. Калинки, с. Душатин, д. Гудовка, д. Старая Кашовка, п. Иванов в течение анализируемого периода времени нестабилен: в течение 2003 – 2009 гг. присутствует как рост, так и снижение уровня рождаемости. Самый низкий коэффициент рождаемости отмечен в 2006 г. – 3,9 на 1000 жителей, самый высокий в 2009 г. – 9,7. В целом, за период 2003-2009 гг. число родившихся составило 94 человек.

Уровень смертности также нестабилен. На протяжении рассматриваемого периода времени число умерших колебалось в диапазоне 14-33 человека в год. Наиболее высокий коэффициент смертности был отмечен в 2008 г. и составил 14,4 на 1000 жителей, наиболее низкий в 2005 г. – 6,1. За период 2003-2009 гг. число умерших составило 160 человек.

Средний разрыв между смертностью и рождаемостью на протяжении рассматриваемого периода времени составил минус 9 человек, суммарное значение естественного прироста – минус 61 человек (Таблица 4, Рисунок 3).

Таблица 4 Динамика основных демографических характеристик населения с. Овчинец, д. Гудовка, с. Душатин, п. Иванов, д. Калинки, д. Старая Кашовка

| Наименование показателей | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | Всего за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся, человек | 14 | 10 | 13 | 9 | 12 | 14 | 21 | 93 |
| Коэффициент рождаемости, чел. на 1000 чел. населения | 6,0 | 4,3 | 5,6 | 3,9 | 5,2 | 6,1 | 9,7 | - |
| Число умерших, человек | 21 | 19 | 14 | 22 | 18 | 32 | 28 | 154 |
| Коэффициент смертности, чел. на 1000 чел. населения | 9,4 | 8,5 | 6,1 | 9,5 | 8,2 | 14,4 | 13,2 | - |
| Естественный прирост (убыль) населения, человек | -7 | -9 | -1 | -13 | -6 | -18 | -7 | -61 |
| Коэффициент естественного прироста (убыли) населения, чел. на 1000 населения | -3,4 | -4,2 | -0,5 | -5,6 | -3,0 | -8,3 | -3,5 | - |

Рисунок 3 Естественное движение населения с. Овчинец, д. Гудовка, с. Душатин, п. Иванов, д. Калинки, д. Старая Кашовка, человек

Ситуация с миграционным процессом складывалась следующим образом: в течение анализируемого периода, 2006 по 2009 гг., сальдо миграции постепенно сокращается и принимает отрицательные значения. Число прибывших то растет, то снижается, тогда, как число выбывших стабильно растет. В целом за период число выбывших превысило число прибывших на 19 человек (Таблица 5).

Таблица 5 Механическое движение населения Овчинского сельского поселения

| Наименование показателей | 2006г. | 2007г. | 2008 г. | 2009г. | Всего за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло (иммигранты) | 54 | 42 | 43 | 50 | 189 |
| Выбыли (эмигранты) | 36 | 38 | 60 | 74 | 208 |
| Механический прирост (сальдо миграции) | 18 | 4 | -17 | -24 | -19 |

Рисунок 4 Механическое движение Овчинского сельского поселения, человек

Важным показателем демографической ситуации является половозрастная структура населения. Необходимо отметить, прогноз миграционной составляющей движения населения должен производиться не только на основе экстраполяции динамики предыдущих лет, но и с учетом перспектив развития рынка рабочей силы в населенных пунктах, то есть жителей трудоспособного возраста.

Трудоспособный возраст – возраст, в котором человек, способный к трудовой деятельности, имеет право трудиться. Трудоспособный возраст для мужчины составляет от 16 до 59 лет, для женщин – 16-54 лет.

В целом, возрастная структура населения сельского поселения характеризуется средней долей числа лиц младше трудоспособного возраста – 21% от общей численности населения. Число жителей трудоспособного возраста составляет 58%, а старше трудоспособного - 21%.

В целом, демографическая ситуация в Овчинском сельском поселении характеризуется следующими отрицательными показателями:

сокращением численности населения (на 6% за последние 5 лет);

отрицательным естественным движением населения (минус 61 человек за период 2003 – 2009 гг.);

отрицательным сальдо миграции (минус 19 человек за период 2006-2009 гг.);

средней долей детей в возрасте от 0 до 16 лет в общей структуре населения (21%).

Прогноз численности населения

На период разработки генерального плана Овчинского сельского поселения в стадии согласования находится проект схемы территориального планирования Суражского района, в котором прогнозируется численность населения Овчинского сельского поселения к концу 2030 года - 2 370 человек, что ниже существующей численности на 5%.

Исходя из сложившейся фактической численности населенных пунктов (малые – все менее 1 тыс. чел.), генеральным планом корректируется прогноз, предложенный схемой территориального планирования Суражского района, в котором предусмотрена стабилизация численности населения Овчинского сельского поселения.

Данное предложение было согласовано с Администрацией Суражского района Брянской области письмом от 26.10.10 г.

Численность населения Овчинского сельского поселения к концу 2030 года составит 2500 человек, в том числе с. Овчинец – 540 человек, д. Калинки – 690 человек, с. Душатин – 430 человек, д. Гудовка – 230 человек, д. Старая Кашовка – 250 человек, п. Иванов – 120 человек.

Рисунок 5 Изменение численности населения Овчинского сельского поселения к концу расчетного срока

Для анализа перспективы развития народного хозяйства Овчинского сельского поселения, очень важно знать возрастную структуру населения к концу расчетного срока (2030 год), а именно долю населения трудоспособного возраста.

Возрастная структура населения Овчинского сельского поселения к концу расчетного срока предположительно останется на том же уровне:

численность населения младше трудоспособного возраста – 21%;

численность населения трудоспособного возраста – 58%;

численность населения старше трудоспособного возраста – 21%.

## Жилищная сфера

с. Овчинец

На территории населенного пункта население проживает в индивидуальной жилой застройке. Частично жилые территории расположены за границей населенного пункта. Общий объем жилищного фонда составляет 10,0 тыс. кв. м. Численность проживающих составляет 535 человек. Средняя жилищная обеспеченность – 19,0 кв. м на человека.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилищного фонда в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается.

На юго-западе жилые территории населенного пункта покрывает санитарно-защитная зона (СЗЗ) площадки для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов, в центре села СЗЗ зернотока и на востоке СЗЗ кладбища.

Необходимы мероприятия по выносу жилищного фонда из СЗЗ, либо мероприятия по выносу зернотока и площадки для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов на новые территории с обеспечением санитарно-защитных норм.

д. Калинки

На территории населенного пункта население проживает в индивидуальной жилой застройке. Частично жилые территории расположены за границей населенного пункта. Общий объем жилищного фонда составляет 15,0 тыс. кв. м. Численность проживающих составляет 685 человек. Средняя жилищная обеспеченность - 22 кв. м на человека.

В центральной и северо-восточной частях населенного пункта жилые территории попадают в СЗЗ молочно-товарной фермы ООО «Агроресурс», зерносклада, кладбища.

Необходимы мероприятия по выносу жилищного фонда из СЗЗ, либо мероприятия по выносу объектов, оказывающих негативное воздействие, на новые территории с обеспечением санитарно-защитных норм.

с. Душатин

На территории населенного пункта население проживает в индивидуальной жилой застройке. Частично жилые территории расположены за границей населенного пункта. Общий объем жилищного фонда составляет 4,8 тыс. кв. м. Численность проживающих составляет 423 человек. Средняя жилищная обеспеченность - 11 кв. м на человека.

На юго-западе жилые территории населенного пункта покрывают СЗЗ ОАО «Агрогородок «Суражский», тракторного стана, гаражей (ремонтно-механические мастерские, машинные дворы).

Необходимы мероприятия по выносу жилищного фонда из СЗЗ, либо мероприятия по выносу объектов, оказывающих негативное воздействие, на новые территории с обеспечением санитарно-защитных норм.

д. Старая Кашовка

На территории населенного пункта население проживает в индивидуальной жилой застройке. Частично жилые территории расположены за границей населенного пункта. Общий объем жилищного фонда составляет 4,9 тыс. кв. м. Численность проживающих составляет 248 человек. Средняя жилищная обеспеченность - 20 кв. м на человека.

В западной части населенного пункта жилые территории покрывает СЗЗ площадки для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов.

Необходимы мероприятия по выносу площадки для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов на новые территории с обеспечением санитарно-защитных норм.

д. Гудовка

На территории населенного пункта население проживает в индивидуальной жилой застройке. Общий объем жилищного фонда составляет 3,3 тыс. кв. м. Численность проживающих составляет 221 человек. Средняя жилищная обеспеченность - 15 кв. м на человека.

На севере и северо-западе населенного пункта жилые территории покрывают СЗЗ площадки для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов, складского комплекса для хранения зерна, сена.

Необходимы мероприятия по выносу площадки для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов и складского комплекса на новые территории с обеспечением санитарно-защитных норм.

п. Иванов

На территории населенного пункта население проживает в индивидуальной жилой застройке. Общий объем жилищного фонда составляет 2,6 тыс. кв. м. Численность проживающих составляет 119 человек. Средняя жилищная обеспеченность - 22 кв. м на человека.

Жилые зоны расположены вне территорий с градостроительными ограничениями.

## Социальная сфера

Задачами оценки социальной сферы муниципального образования являются выявление перечня существующих объектов и их состояния, определение потребности в расчете на существующую численность населения, а также определение дефицита (излишка) в объектах социальной сферы.

В рамках проекта анализировались на предмет наличия объектов социальной сферы населенные пункты: с. Овчинец, д. Калинки, с. Душатин, д. Гудовка, д. Старая Кашовка, п. Иванов.

Социальный комплекс с. Овчинец представлен следующими объектами:

1. Учреждения образования

Овчинский детский сад на 50 мест (степень износа 26,4%), фактическая мощность – 20 мест;

Овчинская основная общеобразовательная школа на 90 учащихся (степень износа 100%), фактическая мощность – 63 учащихся.

2.Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Овчинский ФАП (степень износа 61,5%).

3. Учреждения культуры

МУК «Овчинский поселковый центральный дом культуры» (степень износа 100%);

Овчинская сельская библиотека на 5,3 тыс.ед. хранения (степень износа 100%).

4. Предприятия торговли

4 магазина (в том числе один в здании с почтой).

5. Организации и учреждения управления

Сельская администрация Овчинского сельского поселения.

6. Предприятия связи

почтовое отделение (в здании с магазином).

Здания МУК «Овчинский поселковый центральный дом культуры» и почты с магазином расположены за пределами существующей границы населенного пункта.

Таким образом, среди объектов социальной сферы имеют неудовлетворительное техническое состояние (степень износа более 60%): здания основной общеобразовательной школы, ФАПа, дома культуры и библиотеки.

Социальный комплекс д. Калинки представлен следующими объектами:

1.Учреждения образования

Калинковская начальная общеобразовательная школа на 30 учащихся (степень износа 100%), фактическая мощность – 20 учащихся.

2. Учреждения культуры

Калинковский сельский дом культуры на 200 мест (степень износа 100%);

Калинковская сельская библиотека на 4,5 тыс.ед. хранения (находится в здании дома культуры).

3. Предприятия торговли

3 магазина (в том числе 2 магазина в одном здании).

4. Организации и учреждения управления

Административное здание.

Административное здание расположено за пределами существующей границы населенного пункта.

Таким образом, среди объектов социальной сферы имеют неудовлетворительное техническое состояние: здания начальной общеобразовательной школы, дома культуры и библиотеки.

Вблизи границы населенного пункта расположена воинская часть.

Социальный комплекс с. Душатин представлен следующими объектами:

1. Учреждения образования

недействующий Душатинский детский сад на 90 мест;

Душатинская средняя общеобразовательная школа на 320 учащихся (степень износа 42%), фактическая мощность – 48 учащихся.

2. Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

спортивный зал площадью пола 162 кв.м (в здании школы).

3. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Душатинский ФАП (степень износа 44,6%).

4. Учреждения культуры

Душатинский сельский дом культуры на 300 мест (степень износа 60%);

Душатинская сельская библиотека на 7,2 тыс.ед. хранения (находится в здании дома культуры).

5. Предприятия торговли

4 магазина (в том числе один в здании клуба и 1 в стадии строительства).

6. Организации и учреждения управления

2 административных здания.

7. Предприятия связи

почтовое отделение (в здании Администрации).

На территории населенного пункта расположена Церковь святого великомученика Василия.

Здания дома культуры с библиотекой и 2 магазинов расположены за пределами существующей границы населенного пункта.

Таким образом, среди объектов социальной сферы имеет неудовлетворительное техническое состояние здание дома культуры с библиотекой.

Социальный комплекс д. Гудовка представлен следующими объектами:

1. Учреждения образования

недействующий Гудовский детский сад на 50 мест;

Гудовская основная общеобразовательная школа на 90 учащихся (степень износа 33,6%), фактическая мощность – 28 учащихся. Недействующая с 2016 года.

2. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Гудовский ФАП (степень износа 51,8%).

3. Учреждения культуры

Гудовский сельский дом культуры на 200 мест (степень износа 58%);

Гудовская сельская библиотека на 2,3 тыс.ед. хранения (находится в здании дома культуры).

4. Предприятия торговли

магазин.

5. Предприятия связи

почтовое отделение.

Социальный комплекс д. Старая Кашовка представлен следующими объектами:

1. Учреждения образования

Кашовская начальная общеобразовательная школа на 30 учащихся (степень износа 100%), фактическая мощность – 9 учащихся.

2. Предприятия торговли

2 магазина.

Вблизи существующей границы населенного пункта расположен учебный полигон ГПТУ.

Таким образом, среди объектов социальной сферы имеет неудовлетворительное техническое состояние здание начальной общеобразовательной школы.

Социальный комплекс п. Иванов представлен следующими объектами:

1. Предприятия торговли

строящийся магазин.

На территории населенного пункта расположена церковь.

Нормативная потребность в учреждениях здравоохранения определена согласно нормативам объема медицинской помощи, установленным Постановлением Администрации  Брянской области № 1505 от  29.12.2009 «О территориальной программе государственных гарантий оказания населению Брянской области бесплатной медицинской помощи». Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проведена в соответствии НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», а так же с Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Существующий уровень обеспеченности населения действующими учреждениями социально – бытового назначения населенных пунктов представлен в таблице (Таблица 6).

Таблица 6 Расчет обеспеченности в объектах социальной сфера (численность населения с. Овчинец – 535 чел., д. Калинки – 685 чел., с. Душатин – 423 чел., д. Гудовка – 221 чел., д. Старая Кашовка – 248 чел., п. Иванов - 119 чел.)

| № п/п | Наименование, единица измерения | Норматив | с. Овчинец | д. Калинки | с. Душатин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мощность действующего объекта | Норма | Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит) | Мощность действующего объекта | Норма | Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит) | Мощность действующего объекта | Норма | Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит) |
| Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, место | 85% детей дошкольного возраста (от 1 до 6 лет) | 50 | 12 | 38 | 0 | 15 | -15 | 0 | 12 | -12 |
| 2 | Общеобразовательные (начальные, основные и средние) школы, учащийся | 100% детей школьного возраста (от 7 до 16 лет) | 90 | 108 | -18 | 30 | 44 | -14 | 320 | 116 | 204 |
| 3 | Внешкольные учреждения, место | 10% детей школьного возраста (от 7 до 16 лет) | 0 | 11 | -11 | 0 | 4 | -4 | 0 | 12 | -12 |
| Учреждения здравоохранения и соцобеспечения |
| 4 | Амбулаторно - поликлинические учреждения, посещение в смену** | 18,24 на 1 тыс. чел. | 0 | 45 | -45 | - | - |
| 5 | Больничные учреждения, койка** | 11,08 на 1 тыс. чел. | 0 | 28 | -28 | - | - |
| 6 | Фельдшерско-акушерские пункты, объект | по заданию на проектирование | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 7 | Аптеки, объект* | 1 на 6,2 тыс. чел | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 8 | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи**, автомобиль | 1 на 5 тыс. чел | 0 | 1 | -1 | - | - |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 9 | Территория физкультурно-спортивных сооружений, га | 0,7-0,9 на 1 тыс. чел. | 0 | 0,4 | -0,4 | 0 | 0,5 | -0,5 | 0 | 0,3 | -0,3 |
| 10 | Спортивный зал общего пользования, кв.м площади пола* | 540 | 0 | 540 | -540 | - | 162 | - | - |
| 11 | Бассейны крытые и открытые общего пользования, кв.м зеркала воды* | 20-25 на 1 тыс. чел. | 0 | 50 | -50 | - | - |
| Учреждения культуры и искусства |
| 12 | Клубы, посетительское место | 500-300 на 1 тыс. чел. | 200 | 268 | -68 | 200 | 274 | -74 | 300 | 212 | 89 |
| 13 | Библиотеки, тыс.ед. хранения | 6-7,5 на 1 тыс. чел. | 5,3 | 4 | 1,3 | 4,5 | 5,1 | -0,7 | 7,2 | 3,2 | 4,1 |
| Предприятия торговли |
| 14 | Магазины, кв. м торговой площади | 300 на 1 тыс. чел. | 243 | 161 | 83 | 113 | 206 | -93 | 300 | 127 | 173 |
| Предприятия общественного питания |
| 15 | Предприятия общественного питания, место | 40 на 1 тыс. чел. | 0 | 21 | -21 | 0 | 27 | -27 | 0 | 17 | -17 |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 16 | Предприятия бытового обслуживания , рабочее место | 7 на 1 тыс. чел. | 0 | 4 | -4 | 0 | 5 | -5 | 0 | 3 | -3 |
| 17 | Бани, место | 7 на 1 тыс. чел | 0 | 4 | -4 | 0 | 5 | -5 | 0 | 3 | -3 |
| 18 | Прачечные, кг белья в смену* | 60 на 1 тыс. чел. | 0 | 149 | -149 | - | - |
| 19 | Химчистки, кг вещей в смену* | 3,5 на 1 тыс. чел. | 0 | 9 | -9 | - | - |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 20 | Отделение и филиалы сберегательного банка, операционное место* | 0,5-1 на 1 тыс. чел. | 0 | 1 | -1 | - | - |
| 21 | Отделения связи, объект* | по нормам и правилам Министерства связи | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Учреждения управления |
| 22 | Администрация муниципального образования, объект* | по заданию на проектирование | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Объекты пожарной охраны |
| 23 | Пожарное депо, автомобиль* | 2 | 0 | 2 | -2 | - | - |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование, единица измерения | д. Старая Кашовка | д. Гудовка | п. Иванов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мощность действующего объекта | Норма | Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит) | Мощность действующего объекта | Норма | Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит) | Мощность действующего объекта | Норма | Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит) |
| Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, место | 0 | 12 | -12 | 0 | 7 | -7 | - |
| 2 | Общеобразовательные (начальные, основные и средние) школы, учащийся | 30 | 24 | 6 | 90 | 45 | 45 | - |
| 3 | Внешкольные учреждения, место | 0 | 2 | -2 | 0 | 5 | -5 | - |
| Учреждения здравоохранения и соцобеспечения |
| 4 | Амбулаторно - поликлинические учреждения, посещение в смену** | - | - | - |
| 5 | Больничные учреждения, койка** | - | - | - |
| 6 | Фельдшерско-акушерские пункты, объект | - | 1 | - | - | - |
| 7 | Аптеки, объект* | - | - | - |
| 8 | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи**, автомобиль | - | - | - |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 9 | Территория физкультурно-спортивных сооружений, га | 0 | 0,2 | -0,2 | 0 | 0,2 | -0,2 | 0 | 0,1 | -0,1 |
| 10 | Спортивный зал общего пользования, кв.м площади пола* | - | - | - |
| 11 | Бассейны крытые и открытые общего пользования, кв.м зеркала воды* | - | - | - |
| Учреждения культуры и искусства |
| 12 | Клубы, посетительское место | 0 | 124 | -124 | 200 | 111 | 90 | - |
| 13 | Библиотеки, тыс.ед. хранения | 0 | 1,9 | -1,9 | 2,3 | 1,7 | 0,7 | - |
| Предприятия торговли |
| 14 | Магазины, кв. м торговой площади | 47 | 74 | -27 | 250 | 66 | 184 | 0 | 36 | -36 |
| Предприятия общественного питания |
| 15 | Предприятия общественного питания, место | 0 | 10 | -10 | 0 | 9 | -9 | 0 | 5 | -5 |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 16 | Предприятия бытового обслуживания , рабочее место | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | -1 |
| 17 | Бани, место | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | -1 |
| 18 | Прачечные, кг белья в смену* | - | - | - |
| 19 | Химчистки, кг вещей в смену* | - | - | - |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 20 | Отделение и филиалы сберегательного банка, операционное место* | - | - | - |
| 21 | Отделения связи, объект* | - | 1 | - | - | - |
| Учреждения управления |
| 22 | Администрация муниципального образования, объект* | - | - | - |
| Объекты пожарной охраны |
| 23 | Пожарное депо, автомобиль* | - | - | - |

Примечание

|  | - потребность в начальной школе; |
| --- | --- |
|  | - потребность в основной школе; |
|  | - мощность определена методом экспертной оценки; |
|  | - объект расположен в ветхом здании; |
| * | - потребность в объекте рассчитана на муниципальное образование; |
| ** | - предполагается обслуживание за счет Центральной районной больницы . |

Проанализировав современное состояние социальной сферы в 6 населенных пунктах Овчинского сельского поселения, можно сделать следующие выводы:

с. Овчинец

1. Дефицит объектов:

общеобразовательная школа – 18 учащихся;

клуб – 68 посетительских мест.

2. Отсутствие объектов:

внешкольные учреждения – 11мест;

выдвижной пункта скорой медицинской помощи – 1 автомобиль;

территории физкультурно-спортивных сооружений – 0,4 га;

спортивный зал общего пользования – 540 кв.м площади пола;

бассейн – 50 кв.м зеркала воды;

предприятия бытового обслуживания – 4 рабочих места;

предприятия общественного питания – 21 место;

баня – 4 места;

прачечная - 149 кг белья в смену;

химчистка – 9 кг вещей в смену;

отделение или филиал сберегательного банка – 1 операционное место.

3. В ветхих зданиях размещены объекты:

Овчинская основная общеобразовательная школа;

Овчинский ФАП;

МУК «Овчинский поселковый центральный дом культуры»;

Овчинская сельская библиотека.

д. Калинки

1. Дефицит объектов:

общеобразовательная школа – 14 учащихся;

клуб – 74 посетительских места;

бибилиотека – 0,7 тыс. единиц хранения;

магазины – 93 кв.м торговой площади.

2. Отсутствие объектов:

детский сад - 15 мест;

внешкольные учреждения – 4 места;

территории физкультурно-спортивных сооружений – 0,5 га;

предприятия общественного питания – 27 мест;

предприятия бытового обслуживания – 5 рабочих мест;

баня – 5 мест.

3. В ветхих зданиях размещены объекты:

Калинковская начальная общеобразовательная школа;

Калинковский сельский дом культуры;

Калинковская сельская библиотека.

с. Душатин

1. Отсутствие объектов:

детский сад – 12 мест;

внешкольные учреждения – 12 мест;

территории физкультурно-спортивных сооружений – 0,3 га;

предприятия общественного питания – 17 мест;

предприятия бытового обслуживания – 3 рабочих места;

баня – 3 места.

2. В ветхих зданиях размещены объекты:

Душатинский сельский дом культуры;

Душатинская сельская библиотека.

д. Гудовка

1. Отсутствие объектов:

детский сад – 7 мест;

внешкольные учреждения – 5 мест;

территории физкультурно-спортивных сооружений – 0,2 га;

предприятия общественного питания – 9 мест;

предприятия бытового обслуживания – 2 рабочих места;

баня – 2 места.

д. Старая Кашовка

1. Дефицит объектов:

магазины – 27 кв.м торговой площади.

2. Отсутствие объектов:

детский сад – 12 мест;

внешкольные учреждения – 2 места;

территории физкультурно-спортивных сооружений – 0,2 га;

клуб – 124 посетительских места;

библиотека – 1,9 тыс ед. хранения;

предприятия общественного питания – 10 мест;

предприятия бытового обслуживания – 2 рабочих места;

баня – 2 места.

3. В ветхих зданиях размещены объекты:

Кашовская начальная общеобразовательная школа.

п. Иванов

1. Отсутствие объектов:

территории физкультурно-спортивных сооружений – 0,1 га;

магазины – 36 кв.м торговой площади;

предприятия общественного питания – 5 мест;

предприятия бытового обслуживания – 1 рабочее место;

баня – 1 место.

Не указан дефицит амбулаторно-поликлинических и больничных учреждений, так как население сельского поселения проходит медицинское обслуживание в административном центре района. Также не указан дефицит в объектах пожарной охраны, с условием обслуживания за счет пожарных депо расположенных в г. Сураж.

Таким образом, генеральным планом должны быть разработаны мероприятия по приведению в соответствие мощностей объектов к нормативным значениям, путем реконструкции или нового строительства социально-значимых объектов с указанием на последовательность их выполнения.

## Производственная сфера

Основным видом экономической деятельности Овчинского сельского поселения является сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции. Сельскохозяйственные производители представлены крестьянско-фермерскими хозяйствами и личными подсобными хозяйствами.

с. Овчинец, п. Иванов, д. Гудовка, д. Старая Кашовка, д. Калинки

В границах населенных пунктов отсутствуют предприятия производственного и сельскохозяйственного назначения.

с. Душатин

В юго-восточной части населенного пункта расположен зерносклад.

Территория муниципального образования вне границ населенных пунктов

На территории муниципального образования вне границ населенных пунктов в настоящее время расположены следующие объекты:

действующие объекты:

зерноток;

зерносклад;

складской комплекс для хранения зерна, сена;

3 молочно-товарные фермы;

животноводческая ферма СПК «Западный»;

рыбоводное хозяйство;

ферма ОАО «Агрогородок «Суражский»;

пилорама;

2 тракторных стана;

стоянка сельхозмашин;

песчанный карьер;

недействующие объекты:

молочно-товарная ферма.

## Транспортная инфраструктура

### Внешний транспорт

Территория Овчинского сельского поселения расположена в восточной части Суражского муниципального района Брянской области. Поселение включает в себя 21 населенный пункт. В настоящее время на территории Овчинского сельского поселения присутствует автомобильный и железнодорожный транспорт.

Железнодорожный транспорт

В меридиональном направлении через территорию Овчинского сельского поселения проходит Московская железная дорога федерального значения. Протяженность ее участка в границах Овчинского сельского поселения составляет 12,4 км.

Автомобильный транспорт

На сегодняшний день в Брянской области отсутствует утвержденный перечень автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, но имеются следующие документы:

Постановление администрации Брянской области от 8 сентября 2006 г. № 555 "О классификации автомобильных дорог в Брянской области" (по состоянию на 31 октября 2007 г.);

неутвержденный перечень автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения (данные ГУ "Управление дорожного хозяйства Брянской области");

Постановление администрации Суражского муниципального района Брянской области от 26 декабря 2006 г. № 522-а "О передаче на баланс районной администрации автомобильных дорог, принятых из областной собственности от ГУ "Управление дорожного хозяйства Брянской области" в муниципальную собственность".

Учитывая вышеприведенные документы, к областным можно отнести следующие автомобильные дороги:

Сураж - Душатин - граница Республики Беларусь. В границах Овчинского сельского поселения данная дорога имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием; протяженность ее участка составляет 9,3 км;

Сураж - Вьюково. В границах Овчинского сельского поселения данная дорога имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием; протяженность ее участка составляет 7,4 км;

"Сураж - Иржач" - Струженка - Дедовск. В границах Овчинского сельского поселения данная дорога имеет дорожную одежду низшего типа; протяженность ее участка составляет 5,6 км.

В настоящее время в Суражском муниципальном районе перечень автомобильных дорог местного значения отсутствует.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Овчинского сельского поселения составляет 87,0 км, в том числе: дороги с капитальным типом дорожной одежды – 15,1 км, грунтовые дороги – 71,9 км. Все местные дороги относятся к IV-V категориям.

Наибольшее значение для Овчинского сельского поселения имеют следующие автомобильные дороги общего пользования местного значения:

Сураж - Иржач;

Душатин - Михайловка;

Беляны - Грабовка;

Овчинец - Петровский.

Автобусное сообщение на территории Овчинского сельского поселения представлено следующими маршрутами:

Сураж - Овчинец - Высокое;

Сураж - Гудовка;

Сураж - Михайловка - Грабовка;

Сураж - Беляны;

Сураж - Кашовка;

Сураж - Заводок;

Сураж - Веселый;

Сураж - Александровка.

Обслуживание маршрутов осуществляет ОАО "Суражское АТП".

Анализ состояния существующего внешнего транспорта

В настоящее время основной проблемой в сфере внешнего транспорта Овчинского сельского поселения является отсутствие подъезда по автомобильным дорогам с капитальным типом дорожной одежды к населенным пунктам, кладбищам, свалкам, объектам сельскохозяйственного назначения и т.п. На сегодняшний день 8 населенных пунктов не обеспечены транспортной связью с г. Сураж и административным центром поселения. Населению, проживающему в данных населенных пунктах, приходится добираться до ближайших остановочных пунктов пешком либо на попутном транспорте.

### Улично-дорожная сеть

Значительная часть улиц и дорог в границах населенных пунктов, входящих в состав Овчинского сельского поселения, имеют дорожные одежды низшего типа с грунтовым покрытием. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий. Это связано с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров). Основные показатели существующей улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав Овчинского сельского поселения, приведены ниже (Таблица 7).

Таблица 7 Основные показатели существующей улично-дорожной сети

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность улиц / площадь покрытия по типам дорожной одежды, км/м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Капитальный | Переходный | Низший | Всего |
| 1 | с. Овчинец | 1,8 / 10700 | - / - | 9,6 / 37700 | 11,4 /48400 |
| 2 | п. Иванов | 0,6 / 3500 | - / - | 1,0 / 4500 | 1,6 / 8000 |
| 3 | д. Калинки | 1,3 / 6000 | - / - | 4,5 / 22500 | 5,8/ 28500 |
| 4 | д. Старая Кашовка | - / - | - / - | 3,3 / 13800 | 3,3/ 13800 |
| 5 | с. Душатин | 1,7 / 10400 | - / - | 4,0 / 16000 | 5,7/ 26400 |
| 6 | д. Гудовка | 0,9 / 5400 | - / - | 4,0 / 16800 | 4,9/ 22200 |

Анализ состояния существующей улично-дорожной сети

В настоящее время выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав Овчинского сельского поселения:

отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям, согласно требованиям Местных нормативов градостроительного проектирования на территории Овчинского сельского поселения Суражского района Брянской области (далее по тексту - МНГП);

отсутствие на значительной части улиц дорожных одежд капитального типа;

отсутствие тротуаров на улицах.

### Объекты транспортной инфраструктуры

На территории Овчинского сельского поселения объекты транспортного обслуживания отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортного обслуживания

По состоянию на начало 2010 г. общая численность жителей в Овчинском сельском поселении составляла 2483 чел. Обеспеченность населения легковыми автомобилями равнялась 192 ед. на 1000 жителей. В соответствии с этими данными легковых автомобилей было 477 ед.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (далее по тексту - АЗС), станциями технического обслуживания (далее по тексту - СТО) обозначены в СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (далее по тексту - СНиП 2.07.01-89*):

согласно п. 6.41 потребность в АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

согласно п. 6.40 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, требований СНиП 2.07.01-89* и наличия объектов дорожного сервиса делаем вывод, что в настоящее время поселение не обеспечено СТО и АЗС. Потребность в СТО составляет 3 поста, в АЗС - 2 топливо-раздаточные колонки.

Так как жилая застройка населенных пунктов носит индивидуальный характер и дома имеют приквартирные участки, на сегодняшний день потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта удовлетворена, и размещение гаражей не требуется.

## Коммунальное обслуживание

### Водоснабжение

На территории Овчинского сельского поселения система водоснабжения комбинированная (централизованная и децентрализованная). Вода используется для хозяйственно-питьевых нужд населения и промышленных предприятий.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды. Вода из скважин подается в водонапорную башню, откуда самотеком распределяется по разводящей сети. При отсутствии разводящей водопроводной сети, разбор воды производится населением самостоятельно.

Качество воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

с. Овчинец

Источником водоснабжения с. Овчинец является одна артезианская скважина. Водозабор обслуживает всю территорию населенного пункта. Водопроводная сеть тупиковая, общей протяженностью 7,61 км.

Водозабор, расположенный в юго-западной части за границами населенного пункта, состоит из артезианской скважины и водонапорной башни.

В 150 метрах на север от водозабора, расположены две скважины для забора воды.

Для поддержания напора в разводящей сети, в восточной части за границами населенного пункта расположена водонапорная башня.

д. Калинки

Источником водоснабжения д. Калинки является одна артезианская скважина. Водозабор обслуживает всю территорию населенного пункта. Водопроводная сеть тупиковая, общей протяженностью 4,84 км.

Водозабор, расположенный на территории индивидуальной жилой застройки между улицами Северная и Садовая, состоит из артезианской скважины производительностью 60 м3/сут и водонапорной башни объемом 15 м3.

В юго-восточной части за границами населенного пункта расположена водонапорная башня объемом 15 м3, не участвующая в системе водоснабжения.

п. Иванов

Источником водоснабжения п. Иванов является одна артезианская скважина, расположенная в д. Калинки. Тупиковая водопроводная сеть, общей протяженностью 1,29 км, подключена к сетям деревни Калинки.

д. Старая Кашовка

Источником водоснабжения д. Старая Кашовка является одна артезианская скважина. Водозабор расположен в южной части за границами населенного пункта, состоит из артезианской скважины и водонапорной башни. Водопроводная сеть отсутствует, разбор воды производится населением самостоятельно.

с. Душатин

Источником водоснабжения с. Душатин является одна артезианская скважина. Скважина расположена в западной части за границами населенного пункта, производительностью 35 м3/сут. Водопроводная сеть тупиковая, общей протяженностью 4,45 км.

Для поддержания напора в разводящей сети, в западной части на территории индивидуальной жилой застройки и в западной части за границами населенного пункта расположены водонапорные башни объемом соответственно 10 м3 и 25 м3.

В южной части населенного пункта расположена скважина для забора воды.

д. Гудовка

Источником водоснабжения д. Гудовка является одна артезианская скважина. Водозабор обслуживает всю территорию населенного пункта. Водопроводная сеть тупиковая, общей протяженностью 3,1 км.

Водозабор, расположенный в южной части населенного пункта на территории индивидуальной жилой застройки, состоит из артезианской скважины производительностью 18,9 м3/сут и водонапорной башни объемом 10 м3.

В западной части за границами населенного пункта расположена скважина для забора воды, не участвующая в системе водоснабжения.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения Овчинского сельского поселения, выявлено следующее:

источником водоснабжения являются подземные артезианские воды, имеющие, как правило, состав, свободный от микробов, в отличие от поверхностных вод, и являющийся более предпочтительным для целей питьевого водоснабжения;

большая часть водозаборных узлов размещена с нарушением зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

наличие тупиковой водопроводной сети резко снижает надежность системы водоснабжения;

качество воды, подаваемой потребителю на питьевые цели, не соответствует установленным нормативам;

в населенных пунктах отсутствует система обеззараживания воды, что способствует её вторичному загрязнению;

наличие в населенных пунктах нескольких водозаборных узлов увеличивает эксплуатационные затраты.

Решениями генерального плана необходимо развивать в каждом населенном пункте один хозяйственно-питьевой водозабор с соблюдением зон санитарной охраны, на его территории предусмотреть строительство водопроводных очистных сооружений для доведения качества воды до нормативов. Для увеличения процента обеспеченности централизованным водоснабжением существующей и перспективной застройки необходимо предусмотреть строительство новой водопроводной сети и реконструкцию существующей.

### Водоотведение

На территории Овчинского сельского поселения централизованное водоотведение отсутствует. Отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты, с последующим сбросом на рельеф. На расстоянии 700 метров от западной границы села Овчинец расположены недействующие канализационные очистные сооружения.

В решениях генерального плана необходимо предусмотреть строительство канализационных очистных сооружений со сливной станцией для обеспечения жителей децентрализованной системой водоотведения.

### Теплоснабжение

с. Овчинец

Система теплоснабжения децентрализованная.

Теплоснабжение Овчинской основной общеобразовательной школы и Овчинского детского сада осуществляется от индивидуальных газовых котельных.

Административные и общественные здания, не подключенные к источникам централизованного теплоснабжения, а также индивидуальная жилая застройка отапливаются от индивидуальных котлов и печек. Топливом являются природный газ, уголь, дрова.

д. Калинки

Система теплоснабжения децентрализованная.

Теплоснабжение начальной школы осуществляется от индивидуальной газовой котельной.

Административные и общественные здания, не подключенные к источникам централизованного теплоснабжения, а также индивидуальная жилая застройка отапливаются от индивидуальных котлов и печек. Топливом являются природный газ, уголь, дрова.

с. Душатин

Система теплоснабжения децентрализованная.

Теплоснабжение Душатинской средней школы осуществляется от индивидуальной газовой котельной.

Административные и общественные здания, не подключенные к источникам централизованного теплоснабжения, а также индивидуальная жилая застройка отапливаются от индивидуальных котлов и печек. Топливом являются природный газ, уголь, дрова.

д. Старая Кашовка

Система теплоснабжения децентрализованная.

Административные и общественные здания, а также индивидуальная жилая застройка отапливаются от индивидуальных котлов и печек. Топливом являются уголь, дрова.

Начато строительство газовых сетей высокого и низкого давления.

д. Гудовка

Система теплоснабжения децентрализованная.

Теплоснабжение Гудовской основной школы осуществляется от индивидуальной газовой котельной.

Административные и общественные здания, не подключенные к источникам централизованного теплоснабжения, а также индивидуальная жилая застройка отапливаются от индивидуальных котлов и печек. Топливом являются природный газ, уголь, дрова.

п. Иванов

Система теплоснабжения децентрализованная.

Административные и общественные здания, а также индивидуальная жилая застройка отапливаются от индивидуальных котлов и печек. Топливом являются природный газ, уголь, дрова.

Анализируя существующую систему теплоснабжения, выявлено, что данная система теплоснабжения является оптимальным вариантом для данных населенных пунктов.

### Электроснабжение

В настоящее время система электроснабжения Овчинского сельского поселения централизованная.

Основными источниками электроснабжения населенных пунктов Овчинского сельского поселения являются понизительные подстанции ПС 35/10 кВ "Влазовичи" и ПС 35/10 кВ "Слава", ПС 35/10 кВ "Новодроков", расположенные в соседних сельских поселениях Влазовичском и Кулажском, Нивнянском соответственно.

Передача мощности, от ПС 35/10 кВ "Влазовичи" и ПС 35/10 кВ "Слава", ПС 35/10 кВ "Новодроков" в населенные пункты сельского поселения, осуществляется по воздушным магистральным фидерам 10 кВ на трансформаторные подстанции ТП-10/0,4 кВ. Передача мощности от ТП 10/0,4 кВ до потребителей осуществляется по линиям электропередачи (ЛЭП) 0,4 кВ.

Электроснабжение потребителей электрической энергии населенных пунктов обеспечивается в основном по третьей категории.

Территорию Овчинского сельского поселения пересекает транзитная ЛЭП 35 кВ "Сураж-Новодроков", протяженностью 9,0 км.

Общая протяженность воздушных линий электропередачи 10 кВ в границах Овчинского сельского поселения, вне границ населенных пунктов, составляет - 60,4 км.

Сеть электроснабжения напряжением 10 кВ выполнена воздушными линиями. Материал – голый провод. Состояние линии электропередачи 10 кВ и трансформаторных подстанций удовлетворительное, но приближенное к окончанию нормативного срока службы.

с. Овчинец

Система электроснабжения с. Овчинец централизованная. Передача мощности осуществляется от ПС 35/10 кВ "Новодроков", по магистральным линиям электропередачи напряжением 10 кВ на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.

Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена воздушными линиями, общая протяжённость в границах населенного пункта составляет 1,4 км.

Общее количество трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ – 4 шт.

От трансформаторных подстанций, по линии электропередачи напряжением 0,4 кВ подключены потребители населенного пункта.

д. Калинки

Система электроснабжения д. Калинки централизованная. Передача мощности осуществляется от ПС 35/10 кВ "Слава", по магистральным линиям электропередачи напряжением 10 кВ на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.

Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена воздушными линиями, общая протяжённость в границах населенного пункта составляет 0,8 км.

Общее количество трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ – 5 шт.

От трансформаторных подстанций, по линии электропередачи напряжением 0,4 кВ подключены потребители населенного пункта.

с. Душатин

Система электроснабжения с. Душатин централизованная. Передача мощности осуществляется от ПС 35/10 кВ "Влазовичи", по магистральным линиям электропередачи напряжением 10 кВ на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.

Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена воздушными линиями, общая протяжённость в границах населенного пункта составляет 1,6 км.

Общее количество трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ – 5 шт.

От трансформаторных подстанций, по линии электропередачи напряжением 0,4 кВ подключены потребители населенного пункта.

д. Старая Кашовка

Система электроснабжения д. Старая Кашовка централизованная. Передача мощности осуществляется от ПС 35/10 кВ "Влазовичи", по магистральным линиям электропередачи напряжением 10 кВ на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.

Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена воздушными линиями, общая протяжённость в границах населенного пункта составляет 0,6 км.

Общее количество трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ – 2 шт.

От трансформаторных подстанций, по линии электропередачи напряжением 0,4 кВ подключены потребители населенного пункта.

д. Гудовка

Система электроснабжения д. Гудовка централизованная. Передача мощности осуществляется от ПС 35/10 кВ "Влазовичи", по магистральным линиям электропередачи напряжением 10 кВ на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.

Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена воздушными линиями, общая протяжённость в границах населенного пункта составляет 0,8 км.

Общее количество трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ – 4 шт.

От трансформаторных подстанций, по линии электропередачи напряжением 0,4 кВ подключены потребители населенного пункта.

п. Иванов

Система электроснабжения п. Иванов централизованная. Передача мощности осуществляется от ПС 35/10 кВ "Слава", по магистральной линии электропередачи напряжением 10 кВ на трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ.

Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена воздушными линиями, общая протяжённость в границах населенного пункта составляет 0,6 км.

Общее количество трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ – 1 шт.

От трансформаторной подстанции, по линии электропередачи напряжением 0,4 кВ подключены потребители населенного пункта.

Анализируя существующее состояние системы энергоснабжения Овчинского сельского поселения и входящих в его состав населенных пунктов, установлено:

электрооборудование трансформаторных подстанций имеет высокую степень износа, степень загрузки и требует замены с увеличением мощности трансформаторов;

эксплуатация опор линий электропередачи напряжением 10 кВ приближается к нормативному сроку службы. Необходимо предусмотреть реконструкцию ЛЭП-10 кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод с изоляцией из сшитого полиэтилена марки СИП-3.

### Газоснабжение

Газоснабжение потребителей Овчинского сельского поселения осуществляется природным газом от газораспределительной станций (ГРС) "Сураж". ГРС расположена на территории Овчинского сельского поселения, питающаяся от магистрального газопровода (МГВД) "Дашава - Киев - Брянск - Москва" диаметром 500 мм.

Подача газа для потребителей с. Овчинец, д. Калинки, с. Душатин, д. Гудовка и п. Иванов осуществляется газопроводами высокого давления диаметрами 110-219 мм.

По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения 2-х ступенчатая:

от ГРС запитываются газопроводы высокого давления II категории (0,6 МПа), подводящие газ к котельным и газорегуляторным пунктам (ГРП);

от ГРП запитываются сети низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к потребителям жилой застройки.

Материал газопроводов – сталь, полиэтилен. Прокладка выполнена преимущественно подземно. По принципу построения сети газоснабжения выполнены по тупиковой схеме.

Природный газ используется для:

приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения потребителей индивидуальной жилой застройки;

отопления и нужд коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

Уровень газификации сельского поселения на 2011 г. составлял 60%.

Схемой территориального планирования Суражского муниципального района Брянской области предусмотрена дальнейшая газификация населенных пунктов Овчинского сельского поселения. Использование природного газа в качестве единого энергоносителя для теплогазоснабжения позволит разрешить проблемы обеспеченности теплом и топливом, а также существенно снизить нагрузку на электросети.

### Связь и информатизация

Услуги местной телефонной связи общего пользования на территории Овчинского сельского поселения оказывает Брянский филиал ОАО «Ростелеком-Центр» Унечский ЭТУС, предоставляющий потребителям поселения весь спектр услуг связи и передачи данных.

На территории сельского поселения действуют три автоматические телефонные станции (АТС): в с. Овчинец ёмкостью 100 номеров, в с. Душатин ёмкостью 50 номеров, д. Гудовка ёмкостью 50 номеров. Межстанционная связь осуществляется посредством кабельных линий связи. Связь абонентов с АТС осуществляется по подземным линиям связи.

В услуги местной телефонной связи так же входит использование таксофонов и средств коллективного доступа, переговорных пунктов. Коллективный доступ в интернет на территории Овчинского сельского поселения предоставляет ФГУП «Почта России».

В населенных пунктах нет проводного радиовещания. Жители принимают телевизионный сигнал от телевизионного ретранслятора, расположенного на территории г.Унеча. Эфирное радиовещание осуществляется радиостанциями с того же ретранслятора: «Радио России», «Маяк», «Европа+» и «Юность».

Услуги мобильной связи на территории сельского поселения предоставляют операторы мобильной связи стандарт GSM 900/1800:

ОАО «Вымпел-Коммуникации» (торговая марка «Билайн GSM»);

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (торговая марка МТС);

ОАО "Мегафон" (торговая марка "Мегафон").

На территории Овчинского сельского поселения установлены два антенно-мачтовых сооружения (АМС) для размещения оборудования оператора мобильной связи ОАО "Мегафон".

По территории поселения проходит магистральный волоконно-оптический (ВОЛС) кабель связи.

Перечень услуг связи, оказываемых населению Овчинского сельского поселения, соответствует требованиям "Концепции развития рынка телекоммуникационных услуг Российской Федерации на 2001-2010 годы" и в перспективе до 2015 года. Услуги предоставляются как с помощью средств фиксированной связи, так и на основе средств подвижной сотовой связи и абонентского радиодоступа. Уровень обеспечения услугами связи населения соответствует высокому уровню.

Анализ перечня услуг связи, предоставляемых населению, показывает, что в целом системы телекоммуникаций Овчинского сельского поселения обеспечивают необходимый уровень обслуживания. Однако по отдельным направлениям существуют потенциальные возможности увеличения объема и улучшения качества предоставления услуг связи.

В перспективе необходима модернизация существующих АТС и замена оборудования с увеличением номерной емкости, а также строительство межстанционных волоконно-оптической линии связи до г. Сураж.

## Экологическое состояние территории

### Атмосферный воздух

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Овчинского сельского поселения являются передвижные источники загрязнения. В составе выбросов от автомобильного транспорта преобладают оксиды углерода и азота, а также углеводороды.

Главной причиной неблагоприятного воздействия автотранспорта на окружающую среду остается низкий технический уровень эксплуатации подвижного состава, отсутствие системы нейтрализации отработанных газов, неудовлетворительное состояние автомобильных дорог.

Строительные и транспортные предприятия характеризуются незначительными максимально-разовыми выбросами загрязняющих веществ, в основном предельных углеводородов, продуктов сгорания топлива и пылевыми неорганизованными выбросами.

Контроль состояния атмосферного воздуха осуществляет Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Брянской области в Суражском районе. Исследования проводились по следующим показателям: пыль, сернистый газ, окись углерода, окислы азота, углеводороды, свинец. В 2007 г. проведены исследования в зоне влияния промышленных предприятий, на автомагистралях и в зоне жилой застройки по 5 ингредиентам. В результате проведенных исследований превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено.

На территории муниципального образования располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов на территории Овчинского сельского поселения представлены ниже (Таблица 8).

Таблица 8 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов, расположенных на территории Овчинского сельского поселения

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| С. Овчинец |
|  | Кладбище* | 50 |
| Д.Калинки |
|  | Кладбище* | 50 |
| С.Душатин |
|  | Кладбище* | 50 |
|  | Зерносклад | 50 |
| Овчинское сельское поселение |
|  | Временная площадка для сбора и временного хранения ТБО* | 1000 |
|  | Скотомогильник | 1000 |
|  | Полигон ТБО | 500 |
|  | ОАО "Агрогородок "Суражский" (230 голов)* | 300 |
|  | Газораспределительная станция | 300 |
|  | Молочно-товарная ферма ООО "Агроресурс" (150 голов)* | 300 |
|  | Песчанный карьер | 100 |
|  | Зерноток* | 100 |
|  | Тракторный стан* | 100 |
|  | Стоянка сельхозмашин | 100 |
|  | Гаражи (ремонтно-механические мастерские, машинные дворы) | 100 |
|  | Пилорама | 100 |
|  | Молочно-товарная ферма | 50 |
|  | Животноводческая ферма СПК Западный | 50 |
|  | Складской комплекс для хранения зерна, сена | 50 |
|  | Зерносклад | 50 |

* Объекты, в санитарно-защитной зоне от которых расположена жилая застройка.

Размещение объектов для проживания людей в СЗЗ не допускается в соответствии с требованием п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03.

### Поверхностные воды и подземные воды

Качество поверхностных вод рек, несмотря на постоянный спад производства за последние годы и уменьшение объема сброса сточных вод, по-прежнему не отвечает нормативным требованиям.

Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов являются неочищенные (недостаточно очищенные) сточные воды, ливневые стоки с промышленных и жилых территорий и талые воды с сельскохозяйственных угодий, дорог. Химическая специфика загрязняющих веществ характерна для названных источников загрязнения – это нефтепродукты, аммонийный и нитратный азот, анионоактивные поверхностно-активные вещества (АПАВ). Повышенные содержания меди, железа, марганца и фенола носят природный характер.

В соответствии с Докладом Комитета природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области «Об экологической ситуации Брянской области в 2010 году» (http://www.bryanskobl.ru/news/2011/02/28/14470/) река Ипуть относится ко 2 классу качества («слабо загрязненная»), УКИЗВ (удельный комбинаторный индекс загрязненности воды) – 1,96, КК -23,0%. Ухудшилось качество воды в створе ниже г.Сураж – вода вновь перешла в 3 класс качества, разряд «А», «загрязненная»; УКИЗВ – 2,11 (2009г. – 1,84). В воде реки повышено содержание железа общего, по среднегодовым концентрациям до 3 ПДК (предельно-допустимые концентрации), при максимальном значении - до 6 ПДК). Максимальные концентрации по биохимической потребности в кислороде за 5 суток (БПК5) , химическому потреблению кислорода (ХПК), азоту аммонийному и фосфатам находятся в пределах 2 – 3 ПДК.

Увеличение концентрации загрязняющих веществ в водах рек района произошло из-за засухи 2010 года (резкое снижение уровня воды в реках).

В настоящее время на территории поселения отсутствуют канализационные очистные сооружения. Сброс сточных поверхностных вод (дождевых и талых), бытовых и производственных с территории населенных пунктов происходит на рельеф и далее в водные объекты.

Подземные воды, как наиболее динамичный компонент литосферы, активно реагируют на антропогенное воздействие. Это проявляется в изменении гидрогеохимической обстановки, гидродинамических условий, уровней грунтовых и напорных вод, их загрязнении, заболачивания, подтоплении территории.

Таким образом, качество питьевой воды подаваемой населению не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Особенно высока доля неудовлетворительных проб в источниках нецентрализованного водоснабжения.

### Почвенный покров

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы нарушаются в результате разработки карьерных выемок, траншей для трасс трубопроводов, организации промплощадок, строительстве транспортных коммуникаций и др.

В последние годы произошло существенное снижение применения минеральных и органических удобрений, известкования и фосфоритования, что вызвало падение плодородия почв на территории поселения. Вынос питательных веществ из почвы с фактически убираемым урожаем сельскохозяйственных культур и сорняками в 5-7 раз превышает их поступление с минеральными и органическими удобрениями. Спад химизации земледелия негативно отразился на плодородии и продуктивности почв.

Объемы выпадения тяжелых металлов на поверхность почвы незначительны и не ведут к ухудшению природной цепи и качества продукции.

Исследования, проведенные в 2007 г. Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Брянской области свидетельствуют о том, что по санитарно-химическим показателям пробы почв соответствуют гигиеническим нормативам. Однако, отмечается превышение соответствующих требований в пробах почв по микробиологическим и паразитологическим показателям.

На экологическое состояние почвенного покрова в поселении существенное влияние оказывают несанкционированные свалки ТБО (площадки для временного хранения ТБО) и скотомогильник.

Скотомогильник не обустроен, не отвечает природоохранным и санитарно-гигиеническим требованиям.

В свалочном грунте характерно присутствие накоплений микроэлементов (серебро, вольфрам, молибден, никель, медь, свинец и некоторые другие элементы). Техногенные грунты свалок имеют аномальные геофизические и инженерно-геологические характеристики, неоднородные фильтрационные свойства и водоотдачу.

Атмосферные осадки, выпадающие на территорию свалок, насыщаются токсикантами и беспрепятственно попадают в почву, способствуя ее загрязнению. Также свалки ТБО вызывают загрязнение грунтовых вод, атмосферного воздуха, способствуют распространению неприятного запаха, создают опасность распространения инфекций.

Скотомогильник, расположенный на территории поселения близ д.Калинки является потенциально опасным для экологического благополучия окружающей среды. Он создает бактериологическую опасность загрязнения почв. Также существует опасность распространения инфекционных заболеваний, негативного влияния на эпидемиологическую обстановку в близлежащих населенных пунктах и на объектах сельскохозяйственного назначения.

Дальнейшая эксплуатация скотомогильника в существующем режиме недопустима.

### Санитарная очистка территории

Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления, в первую очередь их хранения и захоронения, на сегодняшний день остается одной из важнейших экологических проблем в поселении.

На территории Овчинского сельского поселения расположены четыре площадки для временного хранения ТБО общей площадью 1,8 га. Севернее д.Калинки расположен полигон ТБО площадью 5 га.

В соответствии с данными, полученными от Управления Роспотребнадзора по Брянской области годовой объем образования ТБО в Овчинском сельском поселении составляет 264 тонны, образующиеся отходы относятся к 5 классу опасности. Источников промышленных отходов на территории поселения нет.

Требуют решения проблемы утилизации отходов лечебно-профилактических учреждений, лекарственных препаратов, сбор, обезвреживание и утилизация которых должны осуществляться в соответствии с требованиями Санитарных норм и правил.

На территории поселения расположен 1 действующий скотомогильник для захоронения биологических отходов. Скотомогильник не отвечают требованиям природоохранного законодательства и проектом генерального плана рекомендуются к закрытию.

## Охрана историко-культурного наследия

### Объекты культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 июня 2002 года №73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

На территории муниципального образования расположены объекты историко-культурного наследия, такие как памятники градостроительства и архитектуры, памятники истории местного значения.

Памятники истории - здания, сооружения и памятные места, связанные со значительными событиями в жизни общества, с развитием культуры, науки и техники, с жизнью выдающихся людей.

Памятники археологии - городища, курганы, остатки древних поселений и сооружения, участки культурного слоя древних поселений, древние места захоронений.

Памятники градостроительства и архитектуры - особо ценные архитектурные сооружения (гражданские, культовые, военные, производственные и пр.), их ансамбли и комплексы, связанные с ними произведения искусства и природные ландшафты, остатки планировки исторических поселений.

Перечень объектов культурного значения представлен ниже  (Таблица 9).

Таблица 9 Перечень объектов культурного значения

| № п/э | Вид памятника | Наименование памятника | Местоположение | Датировка | Документ о принятии на гос. охрану, гос.номер | Современное использование | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятник археологии | Городище "Новый Дроков" ("Городец") | 2 км южнее от с. Новый Дроков, на правом берегу ручья | IX-X вв. | Решение Брянского Облисполкома от 10.07.1979 г. №406, 1501469000 | пашня | неудовлетворительное |
| 2 | Памятники градостроительства и архитектуры | Усадебный парк | с.Душатин | 1873 г. | Решение Брянского Облисполкома от 10.07.1979 г. №406, 1501504000 | парк | удовлетворительное |
| 3 |  | Васильевская церковь | с. Душатин | 1873 г. | Решение Брянского Облисполкома от 10.07.1979 г. №406, 1501503000 | Православный храм | удовлетворительное |
| 4 | Памятники истории | Братская могила 77 советских воинов | с. Овчинец | 1943 г. | Решение Брянского Облисполкома от 10.07.1979 г. №406, 1501495000 | - | удовлетворительное |
| 5 |  | Братская могила 8 советских воинов | с. Душатин | 1943 г. | Решение Брянского Облисполкома от 10.07.1979 г. №406, 1501482000 | парк | удовлетворительное |

### Зоны охраны

В целях обеспечения сохранности объектов культурного местного (муниципального) значения в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

В соответствии с Законом  Брянской области от 8 февраля 2006 года N 11-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Брянской области» границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах зон охраны объектов культурного наследия утверждаются на основании проектов зон охраны объекта культурного наследия администрацией Брянской области и органом охраны объектов культурного наследия Брянской области.

Проектирование и проведение работ по сохранению памятника, а также проектирование и проведение работ на их территории и в их зонах охраны осуществляются по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Брянской области.

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается.

### Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемых природных территорий в границах Овчинского сельского поселения не установлено.

## Анализ наличия земель различных категорий, обоснование перевода земель различных категорий в земли населенных пунктов. Предложения по изменению границ

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Границы поселения установлены Законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-З «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области». В результате установления границ поселения в состав его территории вошли земли следующих категорий: земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности и иного специального назначения, земли водного фонда, земли запаса, земли населенных пунктов.

Границы земель вышеуказанных категорий отображены на схеме, входящей с состав проекта генерального плана поселения, а состав и порядок их использования определен Земельным кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенного пункта, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Землями промышленности и иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Порядок использования отдельных видов земель промышленности и иного специального назначения, а также установления зон с особыми условиями использования земель данной категории определяется, если иное не установлено Земельным кодексом, Правительством Российской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в федеральной собственности; органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; органами местного самоуправления в отношении указанных земель, находящихся в муниципальной собственности.

К землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, а также земли, занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

На территории поселения есть также земли запаса, к которым относятся земли, находящиеся в государственной собственности и не предоставленные гражданами или юридическим лицам. Использование земель запаса допускается после перевода их, в порядке предусмотренным действующим законодательством, в другую категорию.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы населенных пунктов с. Овчинец, д. Александровка, д. Беляны, п. Веселый, п. Верховой, д. Грабовка, д. Гудовка, с. Душатин, п. Заводок, п. Иванов, д. Калинки, п. Красный Бор, д. Лубеньки, д. Михайловка, п. Низ, д. Новая Кашовка, п. Пески, п. Петровский, д. Старая Кашовка, д. Сенча отделяют земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и иного специального назначения, земель водного фонда, земель запаса. Таким образом, в соответствии с земельным законодательством, в составе земель населенных пунктов не могут находиться земли других категорий.

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития поселения в целом и входящих в его состав населенных пунктов, возникла необходимость изменения границ земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения, земель транспорта и земель лесного фонда.

В результате изменения границ земель населенных пунктов площадь населенных пунктов увеличивается:

1) д. Гудовка:

- земли сельскохозяйственного назначения – 43,74 га;

- земли промышленности и иного специального назначения – 1,69 га;

2) с. Душатин:

- земли сельскохозяйственного назначения – 93,91 га;

- земли промышленности и иного специального назначения – 1,7 га;

- земли лесного фонда – 43,04 га;

3) д. Старая Кашовка:

- земли сельскохозяйственного назначения – 36,78 га.

4) д. Калинки:

- земли сельскохозяйственного назначения – 121,41 га;

- земли промышленности и иного специального назначения – 2,57 га;

5) п. Иванов:

- земли сельскохозяйственного назначения – 15,51 га;

- земли промышленности и иного специального назначения – 0,93 га;

6) с. Овчинец:

- земли сельскохозяйственного назначения – 42,82 га;

Итого:

- земли сельскохозяйственного назначения – 354,17 га;

- земли промышленности и иного специального назначения – 6,89 га;

- земли лесного фонда – 43,04 га.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов. Таким образом, установление или изменение границ населенных пунктов является переводом земель или земельных участков иных категорий в земли населенных пунктов.

Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах поселения.

Соответственно, в результате утверждения генерального плана, в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, утверждаются границы населенных пунктов (д. Гудовка, с. Душатин, д. Старая Кашовка, д. Калинки, п. Иванов, с. Овчинец), входящих в состав поселения, и происходит перевод земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и иного специального назначения, земель лесного фонда в земли населенных пунктов.

До утверждения генерального плана, он подлежит согласованию в порядке, предусмотренном статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации (См. раздел 3 настоящей пояснительной записки). После согласования проекта генерального плана и его утверждения, Овчинский сельский Совет народных депутатов, утвердивший генеральный план направляет копию генерального плана в течение пяти дней со дня его принятия в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости (далее – орган кадастрового учета). О внесенных изменениях орган кадастрового учета уведомляет заинтересованных правообладателей земельных участков с указанием акта о переводе земель или земельных участков, а также органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в течение семи дней изменений в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Изменение границ муниципального образования.

В ходе подготовки проекта внесения изменений в генеральный план Овчинского сельского поселения возникла необходимость изменения границ поселения. Генеральным планом предусматривается изменение границ муниципального образования Овчинское сельское поселение: включение в состав Овчинского сельского поселения существующих земельных участков индивидуальной жилой застройки в районе ул. Молодежной и ул. Набережной д.Старая Кашовка,  исключенных из черты  муниципального образования «Город Сураж», в результате утверждения генерального плана муниципального образования «Город Сураж» Суражского района Брянской области решеним Совета народных депутатов города Суража №75 от 23.10.2015г.

Генеральным планом предлагается включить в черту Овчинского сельского поселения   3,62 га земель из категории «Земли населенных пунктов».

Изменение границ населенных пунктов муниципального образования

В ходе подготовки проекта внесения изменений в генеральный план Овчинского сельского поселения возникла необходимость изменения границ д. Старая Кашовка. Генеральным планом предусматривается включение в черту населенного пункта существующих земельных участков индивидуальной жилой застройки в районе ул. Молодежной и ул. Набережной д.Старая Кашовка,  исключенных из черты  муниципального образования «Город Сураж», в результате утверждения генерального плана муниципального образования «Город Сураж» Суражского района Брянской области решеним Совета народных депутатов города Суража №75 от 23.10.2015г.

Генеральным планом предлагается включить в черту населенного пункта деревня Старая Кашовка  3,62 га земель из категории «Земли населенных пунктов».

# Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию

## Архитектурно-планировочная организация территории

### Архитектурно-пространственное решение

Архитектурно-планировочные решения территории населенных пунктов сельского поселения приняты с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки;

сложившаяся планировочная структура населённых пунктов;

наличие крестьянско-фермерских хозяйств, создающих экономическую базу  поселения;

наличие ветхих жилых и общественных зданий, подлежащих сносу;

региональная автомобильная дорога Сураж – Душатин – граница Республики Беларусь.

Архитектурно-планировочные решения определяются следующими положениями:

упорядочение планировочной структуры селитебной территории за счёт устройства междуквартальных проездов, сноса ветхого жилищного фонда;

размещение объектов общественного центра;

благоустройство территорий населенных пунктов, формирование улично-дорожной сети, организация отвода поверхностных и талых вод, устройство пешеходных тротуаров, посадка деревьев и кустарников;

размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания.

Благодаря комплексному подходу предлагаемое архитектурно-планировочное решение территорий населенных пунктов, где селитебная территория гармонично вписана в природный ландшафт, позволяет организовать удобную и комфортную среду проживания.

В основу планировочной структуры поселения положена сложившаяся структура территорий и существующий природный каркас.

Генеральный план разрабатывался на следующие населенный пункты: д. Гудовка, с. Душатин, д. Старая Кашовка, д. Калинки, п. Иванов, с. Овчинец.

Вне границ населенных пунктов на территории поселения предлагаются к размещению: объекты и территории сельскохозяйственного назначения, молочный комплекс на 800 голов, зерноток (к востоку от с. Овчинец), агрогородок (к западу от с. Душатин), объекты специального назначения. Проектом в границах зон специального назначения размещен полигон твердых бытовых отходов и скотомогильник.

В центральной части сельского поселения с западной стороны железной дороги завершен комплекс работ по разведке месторождения цементного сырья с целью организации карьера и строительства цементного завода. Создание производственных территорий предполагается в непосредственной близости от упраздненного населенного пункта д. Лубеньки. Мероприятия по расселению жителей д. Лубеньки произведены до упразднения данного населенного пункта.

Село Овчинец

Село Овчинец расположено в юго-восточной части Овчинского сельского поселения.

Сложившаяся планировочная структура села Овчинец имеет регулярную структуру, обусловленную проходящей через населенный пункт рекой Выжеребка. Через населенный пункт с юга на север проходит автомобильная дорога регионального значения Сураж - Вьюково.

Генеральным планом предлагается формирование компактной планировочной структуры, за счет упорядочения сложившейся застройки, освоения свободных территорий, выноса транспортных и коммунально-складских зон из жилого массива.  Под развитие индивидуальной жилой застройки предлагаются территории в восточной и юго-западной частях населенного пункта.

Сложившийся общественный центр в районе улицы Молодёжная сохраняется, предлагается развитие зоны общественно-делового назначения и насыщение её объектами социально-бытового и торгового назначения.

В с. Овчинец предлагается - реконструкция школы в соответствии с решениями схемы территориального планирования (СТП) Суражского района, строительство спортивного зала,  размещение спортивной площадки площадью 0,4 га в центральной части села; строительство нового дома культуры на 270 мест (в соответствии с СТП Суражского района) с библиотекой на 5,3 тыс. ед. хранения (с учетом сноса действующего объекта),  строительство кафе на 25 мест;  размещение предприятия бытового обслуживания на 5 рабочих мест и отделения сберегательного банка на 1 операционное место по ул. Молодёжная.

Деревня Калинки

Деревня Калинки расположена в южной части Овчинского сельского поселения, имеет компактную планировочную структуру, главными планировочными осями являются автодорога регионального значения Сураж - Иржач и улица Калинина. Генеральным планом предусматривается освоение территорий под  индивидуальную жилую застройку в северной и юго-восточной частях населенного пункта. Сложившая планировочная структура сохраняется. Развитие жилой зоны также предполагается за счет уплотнения сложившейся жилой застройки.

В д. Калинки предлагается строительство начальной школы на 50 учащихся в комплексе с дошкольным отделением на 15 мест (с учетом сноса действующего объекта), размещение спортивной площадки площадью 0,5 га в центральной части населенного пункта, строительство дома культуры на 280 мест в комплексе с библиотекой на 5,2 тыс. ед. хранения (с учетом сноса действующего объекта) по ул. Садовая, строительство кафе на 30 мест и магазина в северной части деревни, размещение предприятия бытового обслуживания на 5 рабочих мест в центральной части деревни, размещение спортивной площадки площадью 0,2 га в юго-восточной части населенного пункта.

В юго-восточной части деревни предлагается размещение животноводческой фермы на 800 голов.

Село Душатин

Село Душатин расположено в юго-западной части Овчинского сельского поселения. Планировочная структура села компактна. Генеральным планом предусматривается развитие индивидуального жилого строительства в юго-восточной части села.

Развитие жилой зоны также предполагается за счет уплотнения сложившейся жилой застройки. В центральной части села предлагается развитие общественно-деловой зоны, в которой размещаются следующие объекты: средняя школа (реконструкция) с дошкольной группой на 15 мест (в соответствии с СТП Суражского района), спортивная площадка площадью 0,3 га, дом культуры (реконструкция) с библиотекой, кафе на 20 мест, отделение сберегательного банка на 1 операционное место. В южной части населенного пункта предлагается размещение пожарного депо на 2 автомобиля.

В центральной части населенного пункта по ул. Школьная формируется зона мест отдыха общего пользования.

Деревня Старая Кашовка

Деревня Старая Кашовка расположена в южной части Овчинского сельского поселения и имеет развитую планировочную структуру, разделенную на две части протекающим через населенный пункт ручьем.

Развитие индивидуальной жилой застройки предлагается в северной и южной частях населенного пункта.

В центральной части населенного пункта сформирована общественно-деловая зона, где проектными решениями размещены следующие объекты: начальная школа на 30 мест в комплексе с отделением дошкольного образования на 15 мест (с учетом сноса действующего объекта), спортивная площадка площадью 0,2 га, дом культуры на 130 мест в комплексе с библиотекой на 1,9 тыс. ед. хранения; магазин и кафе на 10 мест.

В южной части населенного пункта предлагается размещение автокемпинга.

Деревня Гудовка

Деревня Гудовка расположена в юго-западной части Овчинского сельского поселения. Планировочной осью деревни является ул. Октябрьская.

Развитие индивидуальной жилой застройки предлагается в центральной и юго-восточной частях населенного пункта.

В центральной части деревни предлагается развитие общественно-деловой зоны. Генеральным планом предлагается строительство основной школы с дошкольной группой на 10 мест, размещение спортивной площадки площадью 0,2 га и кафе на 10 мест по ул. Молодежная, устройство сквера в центральной части населенного пункта.

В западной части деревни на месте недействующих ремонтно-механических мастерских проектом предложены к размещению цеха по переработке сельскохозяйственной продукции.

Поселок Иванов

Поселок Иванов расположен в южной части Овчинского сельского поселения. Населенный пункт имеет линейную структуру, обусловленную прохождением через поселок автодороги регионального значения Сураж - Вьюково.

Развитие индивидуальной жилой застройки предлагается в западной и северо-восточной частях населенного пункта. Предлагается разместить спортивную площадку в юго-западной части поселка.

## Жилищная сфера

Проектируемая жилая застройка в населенных пунктах представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

с. Овчинец

Площадь жилых зон в с. Овчинец к концу расчетного срока (2030 год) должна составить 116,8 га, в том числе жилые зоны площадью 9,7 га – инвестиционные площадки для жилищного строительства.

Общий объем проектного жилищного фонда, при средней проектной жилищной обеспеченности 36 кв.м общей площади, должен составить не менее 19,4 тыс. кв. м. Объем жилищного строительства ориентировочно составит 9,4 тыс. кв.м общей площади.

д. Калинки

Площадь жилых зон в д. Калинки к концу расчетного срока должна составить 137,9 га, в том числе жилые зоны площадью 18,9 га – инвестиционные площадки для жилищного строительства.

Общий объем проектного жилищного фонда, при средней проектной жилищной обеспеченности 36 кв.м общей площади, должен составить не менее 24,8 тыс. кв. м. Объем жилищного строительства ориентировочно составит 9,8 тыс. кв.м общей площади.

с. Душатин

Площадь жилых зон в с. Душатин к концу расчетного срока должна составить 113,4 га.

Общий объем проектного жилищного фонда, при средней проектной жилищной обеспеченности 36 кв.м общей площади, должен составить не менее 15,5 тыс. кв. м. Объем жилищного строительства ориентировочно составит 10,7 тыс. кв.м общей площади.

д. Старая Кашовка

Площадь жилых зон в д. Старая Кашовка к концу расчетного срока должна 55,3 га, в том числе жилые зоны площадью 12,7 га – инвестиционные площадки для жилищного строительства.

Общий объем проектного жилищного фонда, при средней проектной жилищной обеспеченности 36 кв.м общей площади, должен составить не менее 9,0 тыс. кв. м. Объем жилищного строительства ориентировочно составит 4,1 тыс. кв.м общей площади.

д. Гудовка

Площадь жилых зон в д. Гудовка к концу расчетного срока должна составить 54,4 га,  том числе жилые зоны площадью 3,6 га – инвестиционные площадки для жилищного строительства.

Общий объем проектного жилищного фонда, при средней проектной жилищной обеспеченности 36 кв.м общей площади, должен составить не менее 8,3 тыс. кв. м. Объем жилищного строительства ориентировочно составит 5,0 тыс. кв.м общей площади.

п. Иванов

Площадь жилых зон в п. Иванов к концу расчетного срока должна составить 24,9 га, в том числе жилые зоны площадью 3,0 га – инвестиционные площадки для жилищного строительства.

Общий объем проектного жилищного фонда, при средней проектной жилищной обеспеченности 36 кв.м общей площади, должен составить не менее 4,3 тыс. кв. м. Объем жилищного строительства ориентировочно составит 1,7 тыс. кв.м общей площади.

## Социальная сфера

Проектные решения генерального плана предполагают решение следующих задач:

снос зданий объектов социальной сферы, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии или не функционирующих по назначению;

реконструкция зданий объектов социальной сферы с целью увеличения мощности;

размещение объектов социальной сферы в соответствии с действующими нормативами.

К сносу запланированы следующие объекты:

с. Овчинец

ветхих:

МУК «Овчинский поселковый центральный дом культуры»;

Овчинская сельская библиотека.

с. Душатин

недействующих:

Душатинский детский сад.

д. Калинки

ветхих:

Калинковская начальная общеобразовательная школа;

Калинковская сельская библиотека и Калинковский сельский дом культуры.

д. Гудовка

недействующих:

Гудовский детский сад.

д. Старая Кашовка

ветхих:

Кашовская начальная общеобразовательная школа

Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на конец расчетного срока (2030 г.) приведен в таблице (Таблица 10).

Таблица 10 Расчет объектов социальной сферы (численность населения с. Овчинец – 540 чел., д. Калинки – 690 чел., с. Душатин – 430 чел., д. Гудовка – 230 чел., д. Старая Кашовка – 250 чел., п. Иванов - 120 чел.)

| № п/п | Наименование, единица измерения | Норматив | с. Овчинец | д. Калинки | с. Душатин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мощность сохраняемого объекта | Норма | Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит) | Мощность сохраняемого объекта | Норма | Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит) | Мощность сохраняемого объекта | Норма | Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит) |
| Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, место | 85% детей дошкольного возраста (от 1 до 6 лет) | 50 | 12 | 38 | 0 | 15 | -15 | 0 | 12 | -12 |
| 2 | Общеобразовательные (начальные, основные и средние) школы, учащийся | 100% детей школьного возраста (от 7 до 16 лет) | 90 | 108 | -18 | 0 | 44 | -44 | 320 | 118 | 202 |
| 3 | Внешкольные учреждения, место | 10% детей школьного возраста (от 7 до 16 лет) | 0 | 11 | -11 | 0 | 4 | -4 | 0 | 12 | -12 |
| Учреждения здравоохранения и соцобеспечения |
| 4 | Амбулаторно - поликлинические учреждения, посещение в смену** | 18,24 на 1 тыс. чел. | 0 | 46 | -46 | - | - |
| 5 | Больничные учреждения, койка** | 11,08 на 1 тыс. чел. | 0 | 28 | -28 | - | - |
| 6 | Фельдшерско-акушерские пункты, объект | по заданию на проектирование | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 7 | Аптеки, объект* | 1 на 6,2 тыс. чел | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 8 | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи**, автомобиль | 1 на 5 тыс. чел | 0 | 1 | -1 | - | - |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 9 | Территория физкультурно-спортивных сооружений, га | 0,7-0,9 на 1 тыс. чел. | 0 | 0,4 | -0,4 | 0 | 0,5 | -0,5 | 0 | 0,3 | -0,3 |
| 10 | Спортивный зал общего пользования, кв.м площади пола* | 540 | 0 | 540 | -540 | - | 162 | - | - |
| 11 | Бассейны крытые и открытые общего пользования, кв.м зеркала воды* | 20-25 на 1 тыс. чел. | 0 | 50 | -50 | - | - |
| Учреждения культуры и искусства |
| 12 | Клубы, посетительское место | 500-300 на 1 тыс. чел. | 0 | 270 | -270 | 0 | 276 | -276 | 300 | 215 | 85 |
| 13 | Библиотеки, тыс.ед. хранения | 6-7,5 на 1 тыс. чел. | 0 | 4,1 | -4,1 | 0 | 5,2 | -5,2 | 7,2 | 3,2 | 4 |
| Предприятия торговли |
| 14 | Магазины, кв. м торговой площади | 300 на 1 тыс. чел. | 243 | 162 | 81 | 113 | 207 | -94 | 580 | 129 | 451 |
| Предприятия общественного питания |
| 15 | Предприятия общественного питания, место | 40 на 1 тыс. чел. | 0 | 22 | -22 | 0 | 28 | -28 | 0 | 17 | -17 |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 16 | Предприятия бытового обслуживания , рабочее место | 7 на 1 тыс. чел. | 0 | 4 | -4 | 0 | 5 | -5 | 0 | 3 | -3 |
| 17 | Бани, место | 7 на 1 тыс. чел | 0 | 4 | -4 | 0 | 5 | -5 | 0 | 3 | -3 |
| 18 | Прачечные, кг белья в смену* | 60 на 1 тыс. чел. | 0 | 150 | -150 | - | - |
| 19 | Химчистки, кг вещей в смену* | 3,5 на 1 тыс. чел. | 0 | 9 | -9 | - | - |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 20 | Отделение и филиалы сберегательного банка, операционное место* | 0,5-1 на 1 тыс. чел. | 0 | 1 | -1 | - | - |
| 21 | Отделения связи, объект* | по нормам и правилам Министерства связи | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Учреждения управления |
| 22 | Администрация муниципального образования, объект* | по заданию на проектирование | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Объекты пожарной охраны |
| 23 | Пожарное депо, автомобиль* | 2 | 0 | 2 | -2 | - | - |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование, единица измерения | д. Старая Кашовка | д. Гудовка | п. Иванов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мощность сохраняемого объекта | Норма | Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит) | Мощность сохраняемого объекта | Норма | Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит) | Мощность сохраняемого объекта | Норма | Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит) |
| Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, место | 0 | 12 | -12 | 0 | 7 | -7 | - |
| 2 | Общеобразовательные (начальные, основные и средние) школы, учащийся | 0 | 24 | -24 | 90 | 45 | 45 | - |
| 3 | Внешкольные учреждения, место | 0 | 2 | -2 | 0 | 5 | -5 | - |
| Учреждения здравоохранения и соцобеспечения |
| 4 | Амбулаторно - поликлинические учреждения, посещение в смену** | - | - | - |
| 5 | Больничные учреждения, койка** | - | - | - |
| 6 | Фельдшерско-акушерские пункты, объект | - | 1 | - | - | - |
| 7 | Аптеки, объект* | - | - | - |
| 8 | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи**, автомобиль | - | - | - |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 9 | Территория физкультурно-спортивных сооружений, га | 0 | 0,2 | -0,2 | 0 | 0,2 | -0,2 | 0 | 0,1 | -0,1 |
| 10 | Спортивный зал общего пользования, кв.м площади пола* | - | - | - |
| 11 | Бассейны крытые и открытые общего пользования, кв.м зеркала воды* | - | - | - |
| Учреждения культуры и искусства |
| 12 | Клубы, посетительское место | 0 | 125 | -125 | 200 | 115 | 85 | - |
| 13 | Библиотеки, тыс.ед. хранения | 0 | 1,9 | -1,9 | 2,3 | 1,7 | 0,6 | - |
| Предприятия торговли |
| 14 | Магазины, кв. м торговой площади | 47 | 75 | -28 | 250 | 69 | 181 | 80 | 36 | 44 |
| Предприятия общественного питания |
| 15 | Предприятия общественного питания, место | 0 | 10 | -10 | 0 | 9 | -9 | 0 | 5 | -5 |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 16 | Предприятия бытового обслуживания , рабочее место | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | -1 |
| 17 | Бани, место | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | -1 |
| 18 | Прачечные, кг белья в смену* | - | - | - |
| 19 | Химчистки, кг вещей в смену* | - | - | - |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 20 | Отделение и филиалы сберегательного банка, операционное место* | - | - | - |
| 21 | Отделения связи, объект* | - | 1 | - | - | - |
| Учреждения управления |
| 22 | Администрация муниципального образования, объект* | - | - | - |
| Объекты пожарной охраны |
| 23 | Пожарное депо, автомобиль* | - | - | - |

Примечание

|  | - потребность в начальной школе; |
| --- | --- |
|  | - потребность в основной школе; |
|  | - мощность определена методом экспертной оценки; |
| * | - потребность в объекте рассчитана на муниципальное образование; |
| ** | - предполагается обслуживание за счет Центральной районной больницы . |

Помимо сноса ветхих и недействующих объектов проект предусматривает реконструкцию и размещение новых объектов соцкультбыта, для повышения уровня обеспеченности населения в таких объектах и улучшения качества предоставляемых услуг в социальной сфере.

В соответствии с приведенными выше расчетами был определен перечень объектов местного значения, запланированных генеральным планом к реконструкции:

с. Овчинец

На расчетный срок

основная школа с целью увеличения проектной мощности до 110 учащихся;

с. Душатин

На расчетный срок

средняя школа с целью организации дошкольной группы на 15 мест;

дом культуры с целью уменьшения проектной мощности до 220 мест;

магазин с целью размещения кафе на 20 мест;

административное здание.

На территории населенных пунктов к размещению запланированы следующие объекты местного значения:

с. Овчинец

На расчетный срок

спортивный зал 540 кв. м площади пола;

спортивная площадка 0,4 га;

дом культуры на 270 мест;

библиотека 5,3 тыс. ед. хранения (восстановление существующего книжного фонда);

кафе на 25 мест;

предприятие бытового обслуживания на 5 рабочих мест;

магазин смешанных товаров 50 кв.м торговой площади;

отделение сберегательного банка на 1 операционное место.

д. Калинки

На первоочередное освоение

кафе на 30 мест;

2 магазина по 50 кв. м торговой площади;

спортивная площадка 0,2 га;

На расчетный срок

начальная школа на 50 учащихся в комплексе с дошкольным отделением на 15 мест;

спортивная площадка 0,5 га;

дом культуры на 280 мест;

библиотека на 5,2 тыс. ед. хранения;

2 магазина по 50 кв. м торговой площади каждый;

предприятие бытового обслуживания на 5 рабочих мест.

с. Душатин

На расчетный срок

спортивная площадка площадью 0,3 га;

отделение сберегательного банка на 1 операционное место;

пожарное депо на 2 автомобиля.

д. Старая Кашовка

На расчетный срок

начальная школа на 30 мест в комплексе с отделением дошкольного образования на 15 мест;

спортивная площадка 0,2 га;

клуб на 130 мест;

библиотека на 1,9 тыс. ед. хранения;

магазин 30 кв. м торговой площади;

кафе на 10 мест.

д. Гудовка

На расчетный срок

основная школа с  дошкольной группой на 10 мест;

спортивная площадка 0,2 га;

кафе на 10 мест.

п. Иванов

На расчетный срок

спортивная площадка 0,1 га.

Потребность для Овчинского сельского поселения в амбулаторно-поликлинических учреждениях (46 посещений в смену), стационарном отделении (28 коек), выдвижном пункте скорой медицинской помощи (1 автомобиль) возможно реализовать за счет строительства данных объектов в административном центре поселения - с. Овчинец. В период до строительства данных объектов в поселении обслуживание жителей поселения осуществляется за счет соответствующих объектов, расположенных в г. Сураж при условии наличия резерва мощностей в данных объектах.

При объектах образования необходимо разместить внешкольные учреждения в объёме не менее 11 мест в с. Овчинец, 4 мест в д. Калинки, 12 мест в с. Душатин, 2 мест в д. Старая Кашовка, 5 мест в д. Гудовка или организовать посещение данных объектов в ближайших населенных пунктах сельского поселения с учетом подвоза детей.

При наличии спроса у населения рекомендуется организация пункта приема прачечной и химчистки в административном центре - с. Овчинец.

## Производственная сфера

Проектом предложены следующие мероприятия в производственной сфере:

п. Иванов, д. Старая Кашовка

В проектируемых границах населенных пунктов объектов производственного и сельскохозяйственного значения к размещению не предложено.

д. Гудовка

К размещению предусмотрен цех по переработке сельскохозяйственной продукции.

с. Душатин

Запланирована реконструкция фермы ОАО «Агрогородок «Суражский» - уменьшение проектной мощности с 230 голов до 50 голов с целью сокращения санитарно-защитной зоны.

К размещению предусмотрена ферма на 200 голов, цех по переработке сельскохозяйственной продукции.

В проектируемых границах населенного пункта сформированы зоны производственного и коммунально-складского назначения, объектов сельскохозяйственного назначения.

д. Калинки

К размещению предусмотрена молочная ферма на 800 голов маточного стада.

В проектируемых границах населенного пункта сформированы зоны производственного и коммунально-складского назначения, объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий.

с. Овчинец

В проектируемых границах населенного пункта объектов производственного значения к размещению не предложено. Сформированы зоны объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий.

Территория муниципального образования вне границ населенных пунктов

1. Снос

действующих объектов:

зерноток;

молочно-товарная ферма ООО «Агроресурс»;

тракторный стан;

недействующих объектов:

молочно-товарная ферма.

2. Строительство

зерноток (вблизи проектируемой границы с. Овчинец);

агрогородок (вблизи проектируемой границы с. Душатин).

В настоящее время на территории поселения ООО «Агроальянс» реализуется инвестиционный проект по разработке месторождения цементного сырья и строительству цементного завода в районе упраздненного населенного пункта д. Лубеньки. Под размещение перерабатывающего предприятия отводятся земельные участки площадью до 125 га.

Проектными решениями предусмотрено увеличение площади населенных пунктов и включение в их границы производственных и сельскохозяйственных объектов:

д. Калинки

зерносклад;

тракторный стан;

пилорама.

с. Душатин

пилорама;

ферма ОАО «Агрогородок «Суражский».

д. Гудовка

складской комплекс для хранения зерна, сена;

животноводческая ферма СПК «Западный».

## Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Анализ ранее разработанной градостроительной документации

На период разработки проекта с. Душатин, с. Овчинец и д. Калинки имеют градостроительную документацию. Конкретные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры изложены только в генеральном плане с. Душатин.

Проект планировки и застройки с. Душатин разработан Брянским филиалом института "РосГИПроНИИСельСтрой" в 1977 году. В данном документе предложены следующие мероприятия:

строительство автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием Сураж - Душатин - граница Республики Беларусь (современное название дороги) на участке Душатин - Грабовка. Часть этой дороги прокладывается по улицам с. Душатин;

строительство автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием Душатин - Гудовка (современное название дороги). Часть этой дороги прокладывается по улицам с. Душатин;

строительство объездной автомобильной дороги с. Душатин.

На сегодняшний построены и введены в эксплуатацию автомобильные дороги Сураж - Душатин - граница Республики Беларусь и Душатин - Грабовка. Улицы с. Душатин, находящиеся в створе автомобильных дорог Сураж - Душатин - граница Республики Беларусь и Душатин - Грабовка, так же как и дороги, имеют дорожные одежды капитального типа с асфальтобетонным покрытием.

Мероприятия по строительству объездной автомобильной дороги с. Душатин к настоящему времени не реализованы.

### Внешний транспорт

Согласно Схеме территориального планирования Брянской области предусмотрено:

реконструкция автомобильной дороги Сураж – Душатин – граница Республики Беларусь (1 очередь); протяженность реконструируемого участка в границах Овчинского сельского поселения составляет 9,1 км;

строительство северного обхода г. Сураж, в том числе, строительство 3 двухуровневых транспортных развязок (расчетный срок); протяженность участка дороги в границах Овчинского сельского поселения составляет 12,7 км;

реконструкция автомобильной дороги Сураж – Вьюково (расчетный срок); протяженность реконструируемого участка в границах Овчинского сельского поселения составляет 6,8 км.

В соответствии со Схемой территориального планирования Суражского муниципального района предусмотрено:

строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения Косичи – Душатин, протяженность участка дороги в границах Овчинского сельского поселения составляет 2,7 км;

строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения Грабовка – Кокот, в том числе, строительство 1 железнодорожного переезда (1 очередь); протяженность участка дороги в границах Овчинского сельского поселения составляет 0,6 км.

строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения Заводок – Цементный завод (3,5 км)

В целях развития транспортной инфраструктуры поселения генеральным планом предлагается строительство автомобильных дорог местного значения общего пользования, предназначенных для обеспечения подъезда к кладбищам, скотомогильникам, полигонам твердых бытовых отходов, объектам производственного и сельскохозяйственного назначения, а так же к объектам инженерной инфраструктуры (1 очередь). Эти дороги относятся к IV-V категории, имеют капитальный тип дорожной одежды и асфальтобетонное покрытие, их общая протяженность составляет 6,3 км.

Автомобильные дороги, не затронутые строительством, а так же все железные дороги сохраняются.

### Улично-дорожная сеть

Существующая улично-дорожная сеть населенных пунктов Овчинского сельского поселения имеет ряд недостатков, для устранения которых, с учетом проектируемой планировочной структуры, генеральным планом предложены следующие мероприятия.

В соответствии с МНГП введена четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям. С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдельных участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

улицы в жилой застройке основные;

улицы в жилой застройке второстепенные;

проезды.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри населенных пунктов предлагается реконструкция и строительство улиц и дорог. В соответствии с требованиями табл. 12 МНГП ширина проезжей части улиц в жилой застройке основных, улиц в жилой застройке второстепенных и проездов принята равной 6 м. Дорожные одежды улиц и проездов предусмотрены капитального типа с покрытием из асфальтобетона. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0 - 1,5 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. В связи с обслуживанием территории населенных пунктов внешними автомобильными дорогами, предлагается включение их участков в состав улично-дорожной сети. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже (Таблица 11).

Таблица 11 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

| Населенный пункт | Показатели улично-дорожной сети | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Овчинец | Общая протяженность / общая площадь покрытия, | км / м2 | 15,7 (2,8) / 94360 |
|  | в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды | км / м2 км / м2 км / м2 | 2,0 (2,0) / 12050 13,2 (0,8) / 79200 0,5 / 3110 |
| с. Душатин | Общая протяженность / общая площадь покрытия, | км / м2 | 11,8 (4,1) / 71020 |
|  | в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды | км / м2 км / м2 км / м2 | 3,4 (3,4) / 20320 6,6 (0,7) / 39700 1,8 / 11000 |
| д. Калинки | Общая протяженность / общая площадь покрытия, | км / м2 | 17,0 (6,7) / 101900 |
|  | в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды | км / м2 км / м2 км / м2 | 3,3 (3,3) / 19700 12,2 (3,2) / 73300 1,5 (0,2) /8900 |
| п. Иванов | Общая протяженность / общая площадь покрытия, | км / м2 | 2,6 (1,4) / 15100 |
|  | в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды | км / м2 км / м2 км / м2 | 1,1 (1,2) / 6600 1,0 (0,2) / 6000 0,5 / 2500 |
| д. Старая Кашовка | Общая протяженность / общая площадь покрытия, | км / м2 | 8,4 (3,4) / 50110 |
|  | в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды | км / м2 км / м2 км / м2 | 2,8 (2,8) / 16850 5,5 (0,6) / 32880 0,1 / 380 |
| д. Гудовка | Общая протяженность / общая площадь покрытия, | км / м2 | 7,9 (3,0) / 47570 |
|  | в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды | км / м2 км / м2 км / м2 | 1,7 (1,7) / 10220 5,2 (1,0) / 31150 1,0 (0,4) / 6200 |

Примечание - В скобках указана протяженность улиц, строительство и реконструкция которых намечены на 1 очередь.

В том числе проектом генерального плана предлагается включить в мероприятия на первую очередь (2009-2017 гг.):

строительство проезда (автомобильной дороги) «Подъезд к МТФ СПК «Западный» в н.п. Гудовка Суражского района Брянской области» протяженностью 0,365 км».

В том числе проектом генерального плана предлагается включить в мероприятия на расчетный срок  (2018-2030 гг.):

-строительство проезда (автомобильной дороги) «Подъезд к МТФ ОАО «Агрогородок» в н.п. Душатин Суражского района Брянской области» протяженностью 0,830 км».

При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе устройство:

пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

пешеходных ограждений в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками;

пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных сходах;

звуковых устройств для слабовидящих на светофорных объектах;

дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.

### Объекты транспортного обслуживания

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в Овчинском сельском поселении определена исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок - 200 ед. на 1000 человек, и проектной численности жителей - 2500 человек. Расчетное количество автомобилей составляет 500 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС и СТО обозначены в СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений":

согласно п. 6.41 потребность в АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

согласно п. 6.40 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей.

Для обеспечения легкового автотранспорта объектами дорожного сервиса, генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

строительство 2 АЗС, мощностью 2 топливо-раздаточные колонки каждая (расчетный срок);

строительство 2 СТО, мощностью 2 поста каждая (расчетный срок);

строительство 2 автомоек, мощностью 2 поста каждая (расчетный срок).

Размещение комплексов объектов дорожного сервиса предусмотрено на въездах в с. Овчинец и с. Душатин с юго-западных сторон.

Учитывая индивидуальный характер проектируемой жилой застройки населенных пунктов Овчинского сельского поселения, размещение гаражей не предусматривается.

При планировании развития внешнего транспорта, улично-дорожной сети и объектов транспортного обслуживания определился следующий перечень объектов транспортной инфраструктуры местного значения:

Объекты местного значения уровня муниципального района:

Автомобильные дороги:

автомобильная дорога общего пользования Косичи – Душатин; протяженность участка дороги в границах Овчинского сельского поселения составляет 2,7 км;

автомобильная дорога общего пользования Грабовка – Кокот, в том числе 1 железнодорожный переезд; протяженность участка дороги в границах Овчинского сельского поселения составляет 0,6 км.

автомобильная дорога общего пользования Заводок – Цементный завод.

Объекты дорожного сервиса:

2 АЗС;

2 СТО;

2 автомойки.

Объекты местного значения уровня сельского поселения:

Автомобильные дороги:

автомобильные дороги, предназначенные для обеспечения подъезда к кладбищам, скотомогильникам, полигонам твердых бытовых отходов, объектам производственного и сельскохозяйственного назначения, а так же к объектам инженерной инфраструктуры. Эти дороги относятся к IV-V категории, имеют капитальный тип дорожной одежды и асфальтобетонное покрытие, их общая протяженность составляет 6,3 км.

Улично-дорожная сеть:

улицы в жилой застройке основные, общей протяженностью 14,3 км;

улицы в жилой застройке второстепенные, общей протяженностью 43,7 км;

проезды, общей протяженностью 5,4 км.

## Инженерно-технические мероприятия по подготовке территорий

Отвод поверхностного стока с территории населенных пунктов Овчинского сельского поселения предлагается осуществлять посредством дождевой канализации открытого типа. Для сбора и отведения сточных вод предлагается использовать систему открытых лотков, укладываемых вдоль проезжих частей улиц. Дождевые воды предлагается сбрасывать в реки Ипуть, Иржач, Клинка и ручьи, так как общий уклон территории населенных пунктов направлен в их сторону. Перед выпусками необходимо предусмотреть устройство очистных сооружений. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение определяются на стадии подготовки рабочей документации.

## Инженерное оборудование территории

### Водоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с МНГП Овчинского сельского поселения и с учетом мероприятий, предусмотренных схемой территориального планирования Суражского муниципального района Брянской области.

Система водоснабжения в населенных пунктах Овчинского сельского поселения рассчитана с учетом ее развития на расчетный срок (до 2030 года). Генеральным планом предусмотрена организация централизованной системы водоснабжения, с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом. Для сохраняемых водопроводных сетей предусмотрена поэтапная реконструкция, с заменой на полимерные трубы.

В качестве источника водоснабжения необходимо использовать ресурсы подземных вод. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества" и СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения в каждом населенном пункте Овчинского сельского поселения отнесена к III категории, в соответствии с п.4.4 СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

Водопроводная сеть прокладывается согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городски и сельских поселений» и СНиП 2.04.02-84* на расстоянии не ближе 2 м, но не более 2,5 м от края проезжей части и не менее 5,0 м от фундаментов зданий.

Согласно п. 8.42 СНиП 2.04.02-84* глубина заложения труб, считая до низа, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.

Учитывая степень благоустройства зданий, удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в размере 200 л/сут на одного человека, в соответствии с п. 2.1 СНиП 2.04.02-84*.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенных пунктах определен в соответствии с п. 2.2 СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

При расчете водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта, в соответствии с примечанием к таблице 1, пункт 4 СНиП 2.04.02-84*.

При расчёте общего водопотребления, удельное среднесуточное потребление воды на поливку за поливочный сезон принимается 50 л/сут в расчете на одного жителя с  учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения и степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято 1 (одна) в сутки.

Расчет водопотребления приведен ниже (Таблица 12).

Таблица 12 Объем водопотребления Овчинского сельского поселения

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел | Норма водопот-ребления, л/сут | Коэф-т суточной неравномерности Ксут max | Количество потребляемой воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| с. Овчинец |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 540 | 200 | 1,2 | 108,0 | 129,6 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 540 | 50 | 1,2 | 27,0 | 32,4 |
| 3 | Местное производство и неучтенные расходы 15% | - | - | - | 16,2 | 19,44 |
| Итого по населенному пункту с. Овчинец: | 151,2 | 181,44 |
| д. Калинки |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 690 | 200 | 1,2 | 138,0 | 165,6 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 690 | 50 | 1,2 | 34,5 | 41,4 |
| 3 | Местное производство и неучтенные расходы 20% | - | - | - | 27,6 | 33,12 |
| Итого по населенному пункту д. Калинки: | 200,1 | 240,12 |
| п. Иванов |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 120 | 200 | 1,2 | 24,0 | 28,8 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 120 | 50 | 1,2 | 6,0 | 7,2 |
| 3 | Местное производство и неучтенные расходы 10% | - | - | - | 2,4 | 2,88 |
| Итого по населенному пункту п. Иванов: | 32,4 | 38,88 |
| д. Старая Кашовка |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 250 | 200 | 1,2 | 50,0 | 60,0 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 250 | 50 | 1,2 | 12,5 | 15,0 |
| 3 | Местное производство и неучтенные расходы 10% | - | - | - | 5,0 | 6,0 |
| Итого по населенному пункту д. Старая Кашовка: | 67,5 | 81,0 |
| с. Душатин |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 430 | 200 | 1,2 | 86,0 | 103,2 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 430 | 50 | 1,2 | 21,5 | 25,8 |
| 3 | Местное производство и неучтенные расходы 20% | - | - | - | 17,2 | 20,64 |
| Итого по населенному пункту с. Душатин: | 124,7 | 149,64 |
| д. Гудовка |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 230 | 200 | 1,2 | 46,0 | 55,2 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 230 | 50 | 1,2 | 11,5 | 13,8 |
| 3 | Местное производство и неучтенные расходы 20% | - | - | - | 9,2 | 11,04 |
| Итого по населенному пункту д. Гудовка: | 66,7 | 80,04 |

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования промывной воды.

Учитывая значительные эксплуатационные затраты, отсутствие системы водоподготовки предусматривается сохранение единого водозаборного узла с установкой блочно-модульных водопроводных очистных сооружений.

Для каждого населенного пункта предусмотрено строительство водозаборного узла. В состав водозаборного узла входят: водозаборные скважины (рабочие и резервные) в теплых павильонах с установленным водоподъемным оборудованием (сохраняемые и реконструируемые), водопроводная очистная станция (ВОС), совмещенная с насосной станцией второго подъема, резервуары чистой воды (регулирующий, аварийный, противопожарный запас).

В связи с ликвидацией населенного пункта д. Лубеньки – ликвидации подлежат скважины для забора воды и водонапорная башня около данного населенного пункта.

с. Овчинец

Производительность водозаборного узла с. Овчинец составит 190 м3/сут. Строительство водозаборного узла предусматривается в юго-западной части за границами населенного пункта.

Блочно-модульные водопроводные очистные сооружения производительностью 185 м3/сут предусмотрено разместить на площадке водозаборного узла.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полимерных труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 11,7 км.

Общая протяженность водопроводных сетей на расчетный срок составит 11,9 км.

д. Калинки

Производительность водозаборного узла д. Калинки составит 295 м3/сут. Строительство водозаборного узла предусматривается в юго-восточной части населенного пункта.

Блочно-модульные водопроводные очистные сооружения производительностью 280 м3/сут предусмотрено разместить на площадке водозаборного узла.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полимерных труб диаметром 110-160 мм, протяженностью 11,4 км.

п. Иванов

Водоснабжение п. Иванов предусмотрено осуществить от проектных сетей д. Калинки.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полимерных труб диаметром 110 мм, общей протяженностью 2,3 км.

д. Старая Кашовка

Производительность водозаборного узла д. Старая Кашовка составит 85 м3/сут. Строительство водозаборного узла предусматривается в северной части населенного пункта.

Блочно-модульные водопроводные очистные сооружения производительностью 81 м3/сут предусмотрено разместить на площадке водозаборного узла.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полимерных труб диаметром 110-140 мм, протяженностью 6,2 км.

с. Душатин

Производительность водозаборного узла с. Душатни составит 156 м3/сут. Строительство водозаборного узла предусматривается в северной части за границей населенного пункта.

Блочно-модульные водопроводные очистные сооружения производительностью 150 м3/сут предусмотрено разместить на площадке водозаборного узла.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полимерных труб диаметром 110-140 мм, протяженностью 8,9 км.

Общая протяженность водопроводных сетей на расчетный срок составит 9,2 км.

д. Гудовка

Производительность водозаборного узла д. Гудовка составит 85 м3/сут. Строительство водозаборного узла предусматривается в южной части населенного пункта.

Блочно-модульные водопроводные очистные сооружения производительностью 81 м3/сут предусмотрено разместить на площадке водозаборного узла.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полимерных труб диаметром 110-140 мм, протяженностью 5,7 км.

Общая протяженность водопроводных сетей на расчетный срок составит 5,7 км.

Вода после обработки и обеззараживания подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд жилых и общественных зданий, промышленных территорий.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения согласно требований СНиП 2.04.02-84*.

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам. Производительность водозаборных и водоочистных сооружений необходимо уточнить на стадии рабочего проектирования с учетом возможного водопотребления всех населенных пунктов сельского поселения.

Для обеспечения с. Овчинец централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, в течение расчетного срока необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство водозаборного узла в юго-западной части за границами населенного пункта, производительностью 190 м³/сут;

установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 185 м³/сут;

строительство кольцевой водопроводной сети из полимерных труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 11,7 км;

поэтапная реконструкция сохраняемых водопроводных сетей, с заменой на полимерные трубы.

Для обеспечения д. Калинки централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, в течение расчетного срока необходимо выполнить следующие мероприятия:

реконструкция водозаборного узла в юго-восточной части населенного пункта, производительностью 295 м³/сут;

установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 280 м³/сут;

строительство кольцевой водопроводной сети из полимерных труб диаметром 110-160 мм, протяженностью 11,4 км.

Для обеспечения п. Иванов централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, в течение расчетного срока необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство кольцевой водопроводной сети из полимерных труб диаметром 110 мм, общей протяженностью 2,3 км;

подключение проектируемых сетей водоснабжения к сетям д. Калинки.

Для обеспечения д. Старая Кашовка централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, в течение расчетного срока необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство водозаборного узла в северной части населенного пункта, производительностью 85 м³/сут;

установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 81 м³/сут;

строительство кольцевой водопроводной сети из полимерных труб диаметром 110-140 мм, протяженностью 6,2 км.

Для обеспечения с. Душатни централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, в течение расчетного срока необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство водозаборного узла в северной части за границей населенного пункта, производительностью 156 м³/сут;

установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 150 м³/сут;

строительство кольцевой водопроводной сети из полимерных труб диаметром 110-140 мм, протяженностью 8,9 км;

поэтапная реконструкция сохраняемых водопроводных сетей, с заменой на полимерные трубы.

Для обеспечения д. Гудовка централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, в течение расчетного срока необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство водозаборного узла в южной части населенного пункта, производительностью 85 м³/сут;

установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 81 м³/сут;

строительство кольцевой водопроводной сети из полимерных труб диаметром 110-140 мм, протяженностью 5,7 км.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции на территории муниципального образования, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

водозаборные сооружения – 5 объектов;

блочно-модульные водопроводные очистные сооружения – 5 объектов;

водопроводные сети – 46,2 км.

### Водоотведение

Раздел выполнен в соответствии с МНГП Овчинского сельского поселения и с учетом мероприятий, предусмотренных схемой территориального планирования Суражского муниципального района Брянской области.

Генеральным планом для населенных пунктов Овчинского сельского поселения предусмотрена децентрализованная система водоотведения.

Генеральным планом предусматривается оборудование групповыми и индивидуальными септиками общественной и жилой застройки.

Емкости септиков должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к камерам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из стальных труб диаметром не менее 160 мм. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

В соответствии с п.2.1 СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения" для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята равной норме водопотребления. Объем стоков образующихся на территории Овчинского сельского поселения составляет 635,52 м3/сут.

Вывоз стоков от септиков выполнить специализированными машинами со сливом на площадке проектных канализационных очистных сооружениях (КОС). Конструкция очистных сооружений должна предусматривать наличие сливной станции для приема стоков.

Площадка первых КОС расположена в 1500 метрах от восточной границы деревни Гудовка, производительностью 195 м3/сут. Очищенные сточные воды предусмотрено сбрасывать в реку Клинка.

Площадка вторых КОС расположена в 700 метрах от западной границы села Овчинец, производительностью 450 м3/сут. Очищенные сточные воды предусмотрено сбрасывать в реку Ипуть.

Производительность КОС необходимо уточнить на стадии рабочего проектирования с учетом возможного приема сточных вод от всех населенных пунктов сельского поселения.

Таким образом, для обеспечения населенных пунктов системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить следующие мероприятия:

необходимо обеспечить септиками полной заводской готовности существующую и проектируемую застройку сельского поселения. Для отвода сточных вод необходимо предусмотреть их вывоз специализированными машинами со сливом на площадке КОС;

строительство КОС, расположенных в 1500 метрах от восточной границы деревни Гудовка, производительностью 195 м3/сут;

строительство КОС, расположенных в 700 метрах от западной границы села Овчинец, производительностью 450 м3/сут.

В соответствии с проектными решениями в качестве объекта местного значения уровня сельского поселения, предусмотрены к размещению:

канализационные очистные сооружения (2 объекта).

### Теплоснабжение

Проект системы теплоснабжения Овчинского сельского поселения выполнен с учетом СТП Суражского района Брянской области и местных нормативов градостроительного проектирования.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений.

Климатические данные для расчета тепловых нагрузок приняты в соответствии с ТСН 23-327-2001 Брянской области:

расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 26°С;

средняя температура за отопительный период – минус 2,3 °С;

продолжительность отопительного периода – 199 суток.

с. Овчинец

Теплоснабжение общественных зданий и индивидуальной жилой застройки предусматривается от автономных источников - индивидуальных газовых котлов, расположенных в каждом здании.

Теплоснабжение Овчинской основной школы и Овчинского детского сада, осуществляется от индивидуальных газовых котельных. Расчетный температурный график от котельных - 95/70 °С.

Расчет тепловых нагрузок с. Овчинец приведен ниже (Таблица 13).

Таблица 13 Расчетные тепловые нагрузки с. Овчинец

| № | Наименование | Общая площадь, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
|  | Котельная Овчинской основной школы | 300 | 0,015 | 0,0115 | 0,0005 | 0,027 |
|  | Котельная Овчинского детского сада | 230 | 0,015 | 0,0101 | 0,0020 | 0,027 |
|  | Общественные здания | 3403 | 0,215 | 0,1489 | 0,0298 | 0,394 |
|  | Индивидуальная жилая застройка | 19440 | 1,112 | 0,0000 | 0,4666 | 1,579 |
|  | Всего: |  | 1,327 | 0,149 | 0,496 | 1,972 |

Общее теплопотребление населённого пункта составит 2,03 Гкал/ч (6855 Гкал/год).

д. Калинки

В соответствии с нормами проектирования котельных СНиП II-35-76 «Котельные установки» п. 1.8., теплоснабжение зданий, относящихся к дошкольным и школьным учреждениям, а так же к учреждениям отдыха предусматривается от отдельно стоящих индивидуальных газовых котельных. Данная система теплоснабжения предусмотрена для начальной школы.

Теплоснабжение начальной школы осуществляется от проектной индивидуальной газовой котельной, мощностью 0,05 Гкал/ч. Расчетный температурный график от котельных - 95/70 °С.

Теплоснабжение общественных зданий и индивидуальной жилой застройки предусматривается от автономных источников - индивидуальных газовых котлов, расположенных в каждом здании.

Теплоснабжение начальной школы осуществляется от проектной индивидуальной газовой котельной. Расчетный температурный график от котельных - 95/70 °С.

Расчет тепловых нагрузок д. Калинки приведен ниже (Таблица 14).

Таблица 14 Расчетные тепловые нагрузки д. Калинки

| № | Наименование | Общая площадь, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
|  | Котельная начальной школы | 300 | 0,015 | 0,0115 | 0,0005 | 0,027 |
|  | Общественные здания | 2666 | 0,168 | 0,1166 | 0,0233 | 0,308 |
|  | Индивидуальная жилая застройка | 24876 | 1,423 | 0,0000 | 0,5970 | 2,020 |
|  | Всего |  | 1,592 | 0,117 | 0,620 | 2,329 |

Общее теплопотребление населённого пункта составит 2,36 Гкал/ч (8221 Гкал/год).

Таким образом, для обеспечения д. Калинки системой теплоснабжения на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство котельной начальной школы мощностью 0,05 Гкал/ч;

с. Душатин

Теплоснабжение общественных зданий и индивидуальной жилой застройки предусматривается от автономных источников - индивидуальных газовых котлов, расположенных в каждом здании.

Теплоснабжение Душатинской средней школы от индивидуальной газовой котельной. Расчетный температурный график от котельных - 95/70 °С.

Расчет тепловых нагрузок с. Душатин приведен ниже (Таблица 15).

Таблица 15 Расчетные тепловые нагрузки с. Душатин

| № | Наименование | Общая площадь, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
|  | Котельная Душатинской средней школы | 2010 | 0,103 | 0,0767 | 0,0035 | 0,184 |
|  | Общественные здания | 5060 | 0,319 | 0,2214 | 0,0443 | 0,585 |
|  | Индивидуальная жилая застройка | 15500 | 0,887 | 0,0000 | 0,3720 | 1,259 |
|  | Всего |  | 1,206 | 0,221 | 0,416 | 1,844 |

Общее теплопотребление населённого пункта составит 2,03 Гкал/ч (6379 Гкал/год).

д. Старая Кашовка

В соответствии с нормами проектирования котельных СНиП II-35-76 «Котельные установки» п. 1.8., теплоснабжение зданий, относящихся к дошкольным и школьным учреждениям, а так же к учреждениям отдыха предусматривается от отдельно стоящих индивидуальных газовых котельных. Данная система теплоснабжения предусмотрена для начальной школы.

Теплоснабжение начальной школы осуществить от проектной  индивидуальной газовой котельной, мощностью 0,05 Гкал/ч. Расчетный температурный график от котельных - 95/70 °С.

Теплоснабжение общественных зданий и индивидуальной жилой застройки предусматривается от  автономных источников - индивидуальных газовых котлов, расположенных в каждом здании.

Расчет тепловых нагрузок д. Старая Кашовка приведен ниже (Таблица 16).

Таблица 16 Расчетные тепловые нагрузки д. Старая Кашовка

| № | Наименование | Общая площадь, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
|  | Котельная начальной школы | 300 | 0,015 | 0,0115 | 0,0005 | 0,027 |
|  | Общественные здания | 1452 | 0,092 | 0,0635 | 0,0127 | 0,168 |
|  | Индивидуальная жилая застройка | 9000 | 0,515 | 0,0000 | 0,2160 | 0,731 |
|  | Всего |  | 0,607 | 0,064 | 0,229 | 0,899 |

Общее теплопотребление населённого пункта составит 0,93 Гкал/ч (3141Гкал/год).

Таким образом, для обеспечения д. Старая Кашовка системой теплоснабжения на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство котельной начальной школы мощностью 0,05 Гкал/ч;

д. Гудовка

Теплоснабжение общественных зданий и индивидуальной жилой застройки предусматривается от автономных источников - индивидуальных газовых котлов, расположенных в каждом здании.

Теплоснабжение Гудовской основной школы от индивидуальной газовой котельной. Расчетный температурный график от котельных - 95/70 °С.

Расчет тепловых нагрузок д. Гудовка приведен ниже (Таблица 17).

Таблица 17 Расчетные тепловые нагрузки д. Гудовка

| № | Наименование | Общая площадь, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
|  | Котельная Гудовской основной школы | 305 | 0,016 | 0,0116 | 0,0005 | 0,028 |
|  | Общественные здания | 1652 | 0,104 | 0,0723 | 0,0145 | 0,191 |
|  | Индивидуальная жилая застройка | 8280 | 0,474 | 0,0000 | 0,1987 | 0,673 |
|  | Всего |  | 0,578 | 0,072 | 0,213 | 0,864 |

Общее теплопотребление населённого пункта составит 0,89 Гкал/ч (2981 Гкал/год).

п. Иванов

Теплоснабжение общественных зданий и индивидуальной жилой застройки предусматривается от  автономных источников - индивидуальных газовых котлов, расположенных в каждом здании.

Расчет тепловых нагрузок п. Иванов приведен ниже (Таблица 18).

Таблица 18 Расчетные тепловые нагрузки п. Иванов

| № | Наименование | Общая площадь, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
|  | Общественные здания | 106 | 0,007 | 0,0046 | 0,0009 | 0,012 |
|  | Индивидуальная жилая застройка | 4300 | 0,249 | 0,0000 | 0,1045 | 0,354 |
|  | Всего |  | 0,256 | 0,005 | 0,105 | 0,366 |

Общее теплопотребление населённого пункта составит 0,37 Гкал/ч (1332 Гкал/год).

В целях сохранения природных ресурсов и улучшения состояния окружающей природной среды на территории сельского поселения рекомендуется рассмотреть альтернативные источники энергии. В качестве альтернативных и возобновляемых источников теплоснабжения для потребителей могут стать солнечные водонагреватели и тепловые насосы. Они могут быть использованы совместно с котельными на газе для теплоснабжения потребителей (общественных зданий, учреждений здравоохранения, спорта, индивидуальной жилой застройки). Однако, для использования таких источников, необходимо провести изучение их потенциала на данной территории, а так же выполнить экономическое обоснование окупаемости их внедрения.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению:

Индивидуальные котельные - 2 объекта.

### Электроснабжение

Проект электроснабжения Овчинского сельского поселения выполнен в соответствии с МНГП Овчинского сельского поселения, СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», а также с учетом СТП Суражского района Брянской области.

Основные мероприятия генерального плана направлены на бесперебойное электроснабжение перспективной общественной и жилой застройки на проектный срок.

На расчетный срок система электроснабжения Овчинского сельского поселения сохраняется централизованной. Проектом предусматривается реконструкция транзитной линии электропредачи (ЛЭП) 35 кВ "Сураж-Новодроков", проходящей по территории сельского поселения, протяженностью - 8,0 км, с выносом за пределы селитебной территории в районе поселка Иванов.

Передача мощности от источников электроснабжения, в населенные пункты сельского поселения, сохраняется по воздушным магистральным фидерам 10 кВ на трансформаторные подстанции ТП-10/0,4 кВ.

Для проектных объектов водоотведения, на западе от с. Овчинец и с. Душатин, предусмотрено строительство двух трансформаторных подстанций ТП "КОС" 10/0,4 кВ, мощностью 2х160 и 1х100 кВА соответственно, а также воздушных ЛЭП 10 кВ, протяженностью 0,30 км.

В связи с ликвидацией населенного пункта д. Лубеньки – ликвидации подлежит трансформаторная подстанция около данного населенного пункта.

Генеральным планом для села Овчинец на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

строительство трансформаторной подстанций ТП 10/0,4 кВ на северо-востоке села, мощностью 1х160 кВА для индивидуальной жилой застройки;

строительство трансформаторной подстанций ТП 10/0,4 кВ на юго-западе села, мощностью 1х63 кВА для проектируемого объекта водоснабжения;

реконструкция существующей трансформаторной подстанции ТП№158, с заменой оборудования и увеличением мощности до необходимой, для существующей и проектируемой жилой застройки;

строительство воздушных линий электропередачи 10 кВ, общей протяженностью 0,7 км.

Генеральным планом для деревни Калинки на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

строительство трансформаторной подстанций ТП 10/0,4 кВ на юго-западе села, мощностью 1х160 кВА для индивидуальной жилой застройки;

строительство трансформаторной подстанций ТП 10/0,4 кВ на востоке села, мощностью 1х250 кВА для проектируемого объекта водоснабжения;

реконструкция существующей трансформаторной подстанции ТП№26, с заменой оборудования и увеличением мощности до необходимой, всвязи с износом;

строительство воздушных линий электропередачи 10 кВ, общей протяженностью 0,4 км.

Генеральным планом для села Душатин на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

строительство трансформаторной подстанций ТП 10/0,4 кВ на северо-востоке села, мощностью 1х160 кВА для индивидуальной жилой застройки;

строительство трансформаторной подстанций ТП 10/0,4 кВ на севере села, мощностью 1х100 кВА для проектируемого объекта водоснабжения;

реконструкция существующей трансформаторной подстанции ТП№148, с заменой оборудования и увеличением мощности до необходимой, всвязи с износом;

строительство воздушных линий электропередачи 10 кВ, общей протяженностью 1,9 км.

Генеральным планом для деревни Старая Кашовка на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

строительство трансформаторной подстанций ТП 10/0,4 кВ на севере села, мощностью 1х100 кВА для индивидуальной жилой застройки;

строительство трансформаторной подстанций ТП 10/0,4 кВ на юге села, мощностью 1х160 кВА для индивидуальной жилой застройки;

реконструкция существующих трансформаторных подстанций ТП№№63, 213, с заменой оборудования и увеличением мощности до необходимой, всвязи с увеличением жилой застройки и переносом;

строительство воздушных линий электропередачи 10 кВ, общей протяженностью 2,1 км.

Генеральным планом для деревни Гудовка на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

строительство трансформаторной подстанций ТП 10/0,4 кВ на юге села, мощностью 1х100 кВА для проектируемого объекта водоснабжения;

строительство воздушных линий электропередачи 10 кВ, общей протяженностью 0,75 км.

Генеральным планом для поселка Иванов на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

реконструкция существующей трансформаторной подстанции ТП№286, с заменой оборудования и увеличением мощности до необходимой, всвязи с износом.

Проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-3) с изоляцией из сшитого полиэтилена различного сечения, имеющего большие преимущества по отношению к голому проводу.

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-2). Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ из самонесущего изолированного провода использовать для одновременного подключения к магистрали системы уличного освещения.

Марку трансформаторных подстанций и мощность, тип проводов и сечения, марку опор определить на стадии рабочего проектирования.

По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии поселка относятся  к III категории, за исключением:

детского сада, школы, здания лечебно-профилактических учреждений в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

котельные, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

объекты водоснабжения и водоотведения, такие как  ВОС, КОС в соответствии с требованием СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух  независимых взаимно резервирующих источников питания.

В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания должны использоваться двухтрансформаторные подстанции, либо две ближайшие однотрансформаторные подстанции, подключенные от разных секций шин понизительной подстанции.

Для определения расчетных электрических нагрузок по Овчинскому сельскому поселению расчет по укрепленным показателям. Результаты расчета приведены ниже (Таблица 19).

Таблица 19 Расчет электрических нагрузок по Овчинскому сельскому поселению

| № п/п | Наименование потребителей | Этажность | Общая площадь (кв.м.) | Р уд эл.снабж (КВт/кв.м.) | Обществ. здания (кВт) | К см | Рр на шинах 0,4 кВ ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Овчинец |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 1 | 19440 | 0,02 |  | 0,9 | 349,92 |
| 2 | Общественно-деловая зона |  | 3934 |  | 177,03 | 0,6 | 106,22 |
| 3 | Зона производственного и коммунально-складского назначения |  | 320 |  | 11,52 | 0,7 | 8,06 |
| Итого: | 464,2 |
| д. Калинки |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 1 | 24516 | 0,02 |  | 0,9 | 441,29 |
| 2 | Общественно-деловая зона |  | 1500 |  | 67,50 | 0,6 | 40,50 |
| 3 | Зона производственного и коммунально-складского назначения |  | 2666 |  | 95,98 | 0,7 | 67,18 |
| Итого: | 549,0 |
| с. Душатин |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 1 | 15500 | 0,02 |  | 0,9 | 279,00 |
| 2 | Общественно-деловая зона |  | 7067 |  | 318,02 | 0,6 | 190,81 |
| 3 | Зона производственного и коммунально-складского назначения |  | 1077 |  | 38,77 | 0,7 | 27,14 |
| Итого: | 497,0 |
| д. Старая Кашовка |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 1 | 9000 | 0,02 |  | 0,9 | 162,00 |
| 2 | Общественно-деловая зона |  | 1752 |  | 78,84 | 0,6 | 47,30 |
| 3 | Зона производственного и коммунально-складского назначения |  | 155 |  | 5,58 | 0,7 | 3,91 |
| Итого: | 213,2 |
| д. Гудовка |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 1 | 8280 | 0,02 |  | 0,9 | 149,04 |
| 2 | Общественно-деловая зона |  | 1651 |  | 74,30 | 0,6 | 44,58 |
| 3 | Зона производственного и коммунально-складского назначения |  | 2618 |  | 94,25 | 0,7 | 65,97 |
| Итого: | 260,0 |
| п. Иванов |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 1 | 3780 | 0,02 |  | 0,9 | 68,04 |
| 2 | Общественно-деловая зона |  | 73 |  | 3,29 | 0,6 | 1,97 |
| Итого: | 70,0 |
| Всего по Овчинскому сельскому поселению: | 2585 |

Суммарная электрическая нагрузка (в режиме пикового электропотребления) проектируемых и сохраняемых объектов составляет – 2,05 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 2,40 МВт.

Исходя из приведенных расчётов, а так же учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определился следующий перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению.

Объекты местного значения уровня муниципального района:

воздушная линия электропредачи (ЛЭП) 35 кВ "Сураж-Новодроков", общей протяженностью -8,0 км;

Объекты местного значения уровня сельского поселения:

трансформаторные подстанции ТП-10/0,4 кВ, запланированные к строительству – 11 объектов;

трансформаторные подстанции ТП-10/0,4 кВ, запланированные к реконструкции – 6 объекта;

воздушные линии электропередачи 10 кВ, общей протяженностью 6,5 км.

### Газоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с МНГП Овчинского сельского поселения и с учетом мероприятий, предусмотренных схемой территориального планирования Суражского муниципального района Брянской области.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня газификации, обеспечение бесперебойного функционирования газораспределительной системы и надежного газоснабжения потребителей Овчинского сельского поселения. Все мероприятия по развитию газораспределительной системы предлагаются в течение срока реализации генерального плана, с учетом физического износа действующего оборудования и газораспределительных сетей.

Газоснабжение потребителей с. Овчинец, д. Калинки, с. Душатин, д. Гудовка, д. Старая Кашовка и п. Иванов сохраняется от существующей ГРС "Сураж".

Для газоснабжения потребителей д. Старая Кашовка предусматривается строительство межпоселковых газопроводов высокого давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 1,2 км.

В соответствии со схемой территориального планирования Суражского района, на территории Овчинского сельского поселения планируется газификация д. Новая Кашовка, п. Красный Бор и п. Верховой от существующей ГРС "Сураж". Для газификации потребителей предусматривается строительство межпоселковых газопроводов высокого давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 1,3 км, а также межпоселкового газопровода Заводок – Цементный завод протяженностью 4 км.

Газораспределительная система Овчинского сельского поселения сохраняется смешанная, включающая кольцевые и тупиковые газопроводы. По числу ступеней регулирования давления газа, газораспределительная система сохраняется 2-х ступенчатая.

Использование природного газа предусматривается для следующих нужд:

приготовление пищи, отопление и горячее водоснабжение в индивидуальной жилой застройке;

отопление и нужды коммунально-бытовых потребителей (котельных);

производственные нужды.

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец расчетного периода (2030 год) с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа.

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Укрупненные показатели потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения и теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³) приняты 120 м³/год на 1 чел.

Расходы газа определены исходя из расчетов теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение», и прогноза численности населения.

Расчет потребления газа с. Овчинец приведен ниже (Таблица 20).

Таблица 20 Расчет потребления газа с. Овчинец

| N п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пищеприготовление (жилая застройка) | 540 | 36 | 64800 |
| 2 | Отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов (жилая и общественно-деловая застройка) | 540 | 247 | 842250 |
| 3 | Котельная школы | - | 3 | 6875 |
| 4 | Котельная детского сада | - | 3 | 7750 |
|  | Итого: | 540 | 289 | 921675 |

Расчет потребления газа д. Калинки приведен ниже (Таблица 21).

Таблица 21 Расчет потребления газа д. Калинки

| N п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пищеприготовление (жилая застройка) | 690 | 46 | 82800 |
| 2 | Отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов (жилая и общественно-деловая застройка) | 690 | 291 | 102750 |
| 3 | Котельная школы | - | 3 | 6875 |
|  | Итого: | 690 | 340 | 192425 |

Расчет потребления газа с. Душатин приведен ниже (Таблица 22).

Таблица 22 Расчет потребления газа с. Душатин

| N п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пищеприготовление (жилая застройка) | 430 | 29 | 51600 |
| 2 | Отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов (жилая и общественно-деловая застройка) | 430 | 230 | 750750 |
| 3 | Котельная школы | - | 23 | 46625 |
|  | Итого: | 430 | 282 | 848975 |

Расчет потребления газа д. Гудовка приведен ниже (Таблица 23).

Таблица 23 Расчет потребления газа д. Гудовка

| N п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пищеприготовление (жилая застройка) | 230 | 15 | 27600 |
| 2 | Отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов (жилая и общественно-деловая застройка) | 230 | 108 | 365625 |
| 3 | Котельная школы | - | 4 | 7000 |
|  | Итого: | 230 | 127 | 400225 |

Расчет потребления газа д. Старая Кашовка приведен ниже (Таблица 24).

Таблица 24 Расчет потребления газа д. Старая Кашовка

| N п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пищеприготовление (жилая застройка) | 250 | 17 | 30000 |
| 2 | Отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов (жилая и общественно-деловая застройка) | 250 | 112 | 385750 |
| 3 | Котельная школы | - | 4 | 6875 |
|  | Итого: | 250 | 133 | 422625 |

Расчет потребления газа п. Иванов приведен ниже (Таблица 25).

Таблица 25 Расчет потребления газа п. Иванов

| N п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пищеприготовление (жилая застройка) | 120 | 8 | 14400 |
| 2 | Отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов (жилая и общественно-деловая застройка) | 120 | 46 | 166500 |
|  | Итого: | 120 | 54 | 180900 |

Для развития централизованной системы газораспределения Овчинского сельского поселения на первую очередь предусматривается строительство газопроводов высокого давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 1,3км и газопровода высокого давления диаметром до 300 мм, общей протяженностью 4 км..

Для улучшения качества жизни сельского населения на расчетный срок необходимо довести уровень газификации жилой застройки до 100%, а также обеспечить перевод отопления объектов социально-культурной сферы на природный газ.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определены объекты местного значения уровня муниципального района – газопроводы высокого давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 1,3 км.

### Связь и информатизация

Раздел выполнен в соответствии с МНГП Овчинского сельского поселения и с учетом мероприятий схемы территориального планирования Суражского муниципального района Брянской области.

Согласно «Стратегии развития информационного общества Российской Федерации» (Утвержденной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 07 февраля 2008 г., № Пр- 212) уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий должен быть 100 % в любом населенном пункте, независимо от его экономического веса, количества населения.

Генеральным планом предлагаются решения:

по развитию телекоммуникационного комплекса Овчинского сельского поселения;

по реконструкции и развитию систем связи, связанные с изменением планировочной структуры населенных пунктов поселения.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса Овчинского сельского поселения:

улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных;

расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая "Интернет";

развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций;

развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории поселения сотовой связью различных операторов и применения новейших технологий;

развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания за счет увеличения количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

Согласно концепции федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» (Утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1349-р), территория Овчинского сельского поселения будет покрыта цифровым телевизионным вещанием. Развитие сети радиовещания будет реализовано различными тематическими радиовещательными станциями.

По анализу существующего положения и предложениям по развитию телефонной сети, проектом предусматривается увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи в каждом населенном пункте сельского поселения. Перенос или строительство новых объектов и сетей связи генеральным планом предлагается в течение срока реализации проекта по причинам физического износа оборудования, морального устаревания технологий абонентского доступа.

Проектом предусмотрена реконструкция существующих автоматических телефонных станции (АТС). Емкость сети телефонной связи общего пользования в проекте определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято равным 20 % от общего числа абонентов. Таким образом, емкость сети телефонной связи должна будет составлять к расчетному сроку порядка 400 номеров на 1000 жителей.

Развитие телефонной сети предлагается на базе технологии NGN, что позволит предоставлять качественные услуги телефонной связи, передачи данных и Интернет.

Предлагается дальнейшее развитие и увеличение зоны покрытия сотовыми сетями мобильной связи стандарта GSM на основе технологий 3G.

Для телефонизации по территории Овчинского сельского поселения планируется прокладка волоконно-оптических линий связи протяженностью 21,0 км.

Для развития сетей связи в с. Овчинец на расчетный срок проектом предусматривается:

прокладка волоконного оптического кабеля, протяженностью 1,0 км для организации межстанционной связи;

реконструкция существующей АТС.

Для развития сетей связи в с. Душатин на расчетный срок проектом предусматривается:

прокладка волоконного оптического кабеля, протяженностью 2,1 км для организации межстанционной связи;

реконструкция существующей АТС.

Для развития сетей связи в д. Гудовка на расчетный срок проектом предусматривается:

прокладка волоконного оптического кабеля, протяженностью 1,0 км для организации межстанционной связи;

реконструкция существующей АТС.

Развитие сетей связи в д. Калинки, д. Старая Кашовка и п. Иванов на расчетный срок проектом не предусматривается. Территория данных населенных пунктов покрыта сетями сотовой связи стандарта GSM.

На территории Овчинского сельского поселения строительство новых антенно-мачтовых сооружений (АМС) для размещения оборудования операторов мобильной связи не предусматривается и предлагается сохранение 2-х АМС "Мегафон".

На территории сельского поселения строительство антенно-мачтовых сооружений для размещения оборудования операторов мобильной связи не предусматривается, но необходимо увеличение зоны покрытия и улучшение качества связи оператором МТС.

Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Требуемая номерная емкость, при численности населения с. Овчинец – 540 человек, составит 216 абонентских номеров. Требуемая номерная емкость, при численности населения с. Душатин – 430 человек, составит 172 абонентских номера. Требуемая номерная емкость, при численности населения д. Гудовка – 230 человек, составит 92 абонентских номера.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

волоконно-оптические линии связи протяженностью 21,0 км;

автоматические телефонные станции - 3 шт.

## Охрана окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение качества окружающей среды и рационального использования природных ресурсов для устойчивого развития территории Овчинского сельского поселения, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

### Зоны с особыми условиями использования

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития Овчинского сельского поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

На территории муниципального образования зоны с особыми условиями использования территории представлены:

санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

водоохранными зонами;

зонами санитарной охраны источников питьевого  хозяйственно-бытового водоснабжения;

санитарно-защитными и охранными зонами транспортной и инженерной инфраструктуры.

### Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, для предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов атмосферу, предусматривается установление санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, генеральным планом предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

Санитарно-защитные зоны на территории поселения установлены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Местными нормативами градостроительного проектирования на территории Овчинского сельского поселения Суражского района Брянской области, утвержденные решением Овчинского сельского Совета народных депутатов от 27.11.2009 г №23.

Таблица 26 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов Овчинского сельского поселения

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер, м |
| --- | --- | --- |
| Деревня Калинки |
|  | Молочная ферма (800 голов) | 300 |
|  | Пилорама | 100 |
|  | Тракторный стан | 100 |
|  | Зерносклад | 50 |
|  | Кладбище | 50 |
| Поселок Иванов |
|  | Кладбище | 50 |
| Деревня Гудовка |
|  | Складской комплекс для хранения зерна, сена | 50 |
|  | Животноводческая ферма СПК Западный | 50 |
|  | Кладбище | 50 |
|  | Цех по переработке молока | 50 |
| Село Овчинец |
|  | Кладбище | 50 |
| Село Душатин |
|  | Ферма КРС (200 голов) | 300 |
|  | Пилорама | 100 |
|  | Гаражи (ремонтно-механические мастерские, машинные дворы) | 100 |
|  | Зерносклад | 50 |
|  | ОАО "Агрогородок "Суражский" (50 голов) | 50 |
|  | Кладбище | 50 |
| Территория Овчинского сельского поселения |
|  | Скотомогильник закрываемый | 1000 |
|  | Скотомогильник с биологическими камерами | 500 |
|  | Полигон ТБО | 500 |
|  | Производство цемента | 500 |
|  | Карьеры предпрития по добыче гравия, песка, глины | 100 |
|  | Газораспределительная станция | 300 |
|  | Канализационные очистные сооружения | 150,100 |
|  | Зерноток | 100 |
|  | Песчаный карьер | 100 |
|  | Стоянка сельхозмашин | 100 |
|  | Агрогородок | 100 |
|  | Молочно-товарная ферма | 50 |
|  | Кладбище | 50 |
|  | АЗС, СТО, автомойка | 50 |

В соответствии с п. 3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеры и границы санитарно-защитных зон определяются проектом санитарно-защитных зон. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I-III класса опасности является обязательной.

При отсутствии возможности организации санитарно-защитных зон для предприятий и объектов необходимо предусматривать следующие мероприятия в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

уменьшение мощности, изменение состава, перепрофилирование промышленных объектов и производств и связанном с этим изменение класса опасности, при условии снижения всех видов воздейстия на среду обитания до предельно дорустимых концентраций и предельно допустимых уровней;

внедрение передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания.

### Водоохранные зоны

Кроме санитарно-защитных зон, градостроительные ограничения на использование территории муниципального образования накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса РФ. В настоящее время нет разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных на территории сельского поселения. Для отображения водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. В дальнейшем рекомендуется уточнить выделенные границы на местности и разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Ширина водоохранных зон р.Ипуть, р.Иржач, р. Клинка, р. Выжеребка и ручьев установлена в размере 200,100,100,50 и 50 м соответственно.

Ширина прибрежных защитных полос рек установлена в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий, и составляет 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

использование сточных вод для удобрения почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещается:

распашка земель;

размещение отвалов размываемых грунтов;

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, согласно "Правилам установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. N 17.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

### Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Зоны с особыми условиями использования территории муниципального образования представлены также санитарно-защитными и охранными зонами объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Из объектов инженерной инфраструктуры, имеющих градостроительные ограничения, по территории района проходят линии электропередачи напряжением 10 (6) кВ, 35 кВ.

Охранные зоны для линий электропередачи напряжением 10 (6) кВ, 35 кВ устанавливается в размере 10, 15 метров соответственно, согласно «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160.

Охранные зоны газорегуляторных пунктов устанавливается в размере 10 м в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными Постановлением правительства РФ от 20 ноября 2000 г №878.

Расстояние по горизонтали (в свету) от газопровода высокого давления 0,6 МПа до фундаментов зданий и сооружений, устанавливается в размере 7 метров в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования на территории Овчинского сельского поселения Суражского района Брянской области, утвержденные решением Овчинского сельского Совета народных депутатов от 27.11.2009 г №23.

По территории сельского поселения проходит магистральный нефтепровод и нефтепродуктопровод. Охранные зоны устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. № 9 и составляют 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

Минимальный размер санитарного разрыва от нефтепровода и нефтепродуктопровода установлен в размере 150 метров в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

По территории сельского поселения проходит магистральный газопровод высокого давления, санитарный разрыв установлен в размере 100 м в зависимости от диаметра трубы в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Охранная зона магистрального газопровода высокого давления установлена в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9 и представлена вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

Охранная зона от газораспределительной станции устанавливается в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией на 100 метров во все стороны в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.92 г. № 9 и составляют 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

для котельных, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений;

для понизительных подстанций (электроподстанции) размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности, на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

Для проектируемой автомобильной дороги III категории установлено расстояние от бровки земляного полотна до жилой застройки в размере 100 м в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги».

По территории сельского поселения проходит железная дорога. В настоящее время от железной дороги требуется установление санитарно защитной зоны шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50 % площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

### Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

На водопроводах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 30 м, в соответствии с п.2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПиН 2.1.4.1110-02.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия  по снижению загрязнения подземных источников водоснабжения на территории ЗСО включают:

Мероприятия по первому поясу:

территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, организационного и планировочного характера.

Технологические мероприятия направлены на снижение или исключение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Разработка таких мероприятий производится профильными институтами или самими предприятиями. К технологическим мероприятиям относятся:

использование высококачественных видов топлива на предприятиях и автотранспорте, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

совершенствование и регулировка двигателей автомобилей с выбором оптимальных в санитарном отношении состава горючей смеси и режима зажигания;

внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве;

разработка и внедрение замкнутых технологических циклов;

оборудование автозаправочной станции системой закольцовки паров бензина.

Генеральным планом сельского поселения предложены основные организационные мероприятия  по снижению загрязнения атмосферного воздуха и сокращению суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения:

внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории поселения;

разработка прогноза неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания загрязняющих веществ.

Планировочными мероприятиями, предусмотренными генеральным планом являются:

ликвидация зернотока в с.Овчинец, ликвидация молочно-товарной фермы ООО "Агроресурс" близ д.Калинки, реконструкция ОАО "Агрогородок "Суражский" в с.Душатин;

создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения  воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа;

упорядочение улично-дорожной сети, грузовых и обходных дорог;

вывод большегрузного транспорта за пределы населенных пунктов на объездные магистрали;

обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой;

организация зеленых полос вдоль магистралей и озеленение внутримикрорайонных пространств, в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

организация полос древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 30 м со стороны селитебной зоны на границе санитарно-защитных зон шириной более 100 м, и полосой не менее 10 м при ширине СЗЗ от 50 до 100 м согласно МНГП Овчинского сельского поселения Суражского района Брянской области.

### Мероприятия по охране водной среды

Для улучшения и сохранения качества поверхностных вод на территории Овчинского сельского поселения необходимо решение следующих основных задач:

прекращение сбросов загрязнённых промышленных, сельскохозяйственных и поверхностных сточных вод на рельеф;

сокращение объёмов водопотребления на производственные нужды за счёт внедрения маловодных технологий, а также увеличение доли оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод.

С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов генеральным планом рекомендуются следующие мероприятия:

установление водоохраных зон и прибрежных защитных полос рек и ручьёв;

расчистка русла рек и ручьёв, проведение берегоукрепительных работ;

организация сбора и очистки поверхностного стока на территории населенных пунктов;

усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

инженерная подготовка территории, планируемой к застройке;

организация сети ливневой канализации с устройством очистных сооружений в местах выпуска поверхностных вод;

строительство блочно-модульных комплексов по очистке поверхностного стока закрытого типа перед сбросом стоков в открытые водоёмы;

строительство канализационных очистных сооружений;

мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;

разработка проекта установления границ поясов ЗСО источников водоснабжения;

Для промышленных предприятий, сбрасывающих очищенные сточные воды несоответствующего качества по какому-либо виду загрязнений, необходимо организовать местную очистку сточных вод с доведением остаточного содержания загрязнения до величины, обеспечивающей необходимое его содержание в очищенной воде.

Для предотвращения загрязнения водных объектов стоками с производственных и коммунально-складских территорий необходимо проведение следующих мероприятий:

строительство ливневой канализации на территории промышленных и коммунально-складских зон;

строительство новых и реконструкция существующих локальных очистных сооружений на предприятиях;

применение системы оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на существующих и вновь организуемых предприятиях с водоёмкими технологическими процессами.

До установления водоохранных зон и прибрежных защитных полос рекомендуется разработать проект организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, с учетом гидрологических, геоморфологических и ландшафтных особенностей территории.

К основным организационным мероприятиям по охране поверхностных и подземных вод на территории поселения относятся:

создание системы мониторинга водных объектов;

эколого-токсикологическое исследование состояния водных объектов;

организация мониторинга за состоянием водопроводящих сетей и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода и канализации;

организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

### Мероприятия по охране почвенного покрова

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова в границах проектируемой территории рекомендуются следующие мероприятия:

инженерная подготовка территории, планируемой к застройке, устройство сети ливневой канализации с очистными сооружениями;

сброс дождевых вод в сеть ливневой канализации;

устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

устройство отмосток вдоль стен зданий;

расчистка, благоустройство и озеленение прибрежных территорий рек и ручьёв;

защита от береговой эрозии путем проведения берегоукрепительных работ, строительство набережных;

для уменьшения пыли – благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение;

биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений всех категорий;

устройство зеленых лесных полос вдоль магистральных транспортных коммуникаций.

В зависимости от характера загрязнения почв, необходимо проведение комплекса мероприятий по восстановлению и рекультивации почв. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

ликвидации последствий загрязнения земель.

Для восстановления нарушенного в результате хозяйственной деятельности и эрозионных процессов почвенного покрова, генеральным планом предусматривается ряд мероприятий на проектируемой территории:

рекультивация территорий площадок для временного хранения ТБО и мусора;

выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

рекультивация территории ликвидируемого зернотока в с.Овчинец, молочно-товарной фермы ООО "Агроресурс" близ д.Калинки.

На территориях с наибольшими техногенными нагрузками и загрязнением почв рекомендуется предусмотреть вывоз почвенного покрова (в зависимости от глубины загрязнения) на специальные места переработки.

Организационными мероприятиями, направленными на охрану почв от загрязнений являются:

охрана и рекреационное использование природных ландшафтов повышенной экологической значимости;

контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных территориях и в зоне влияния предприятий;

обеспечение контроля за использованием земель и повышение уровня экологических требований к деятельности землепользований.

### Мероприятия по санитарной очистке территории

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является организация санитарной очистки территории поселения, хранение отходов в специально отведенных местах с последующим размещением на полигоне ТБО.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории Овчинского сельского поселения:

организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигон;

сбор, транспортировка и обезвреживание всех видов отходов;

организация уборки территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий;

ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

организация сбора и удаление вторичного сырья;

поливка проезжих частей улиц, зеленных насаждений;

организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов;

рекультивация территорий ликвидируемых площадок для временного хранения ТБО и мусора, расположенных на территории сельского поселения;

закрытие скотомогильника на территории сельского поселения;

строительство скотомогильника южнее д.Калинки в соответствии с санитарным нормами и требованиями.

Вывоз отходов с жилых территорий будет производиться спецтранспортом на существующий полигон ТБО, расположенный севернее д.Калинки. Вывоз смета с территории необходимо производить по мере его образования совместно с бытовыми отходами.

Нормы накопления отходов принимаются в размере 120 кг/чел. в год  в соответствии с предоставленным письмом от Федеральной службы в сфере по защите прав потребителей и благополучия человека территориальный отдел управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области в Унечском, Мглинском, Стародубском и Суражском районах от 23 июля 2010 г.

Объем образующихся отходов в сельском поселении, с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения (2500 человек), на конец расчетного срока составит около 6 тыс. тонн при норме накопления бытовых отходов 120 кг на 1 человека в год. Размер земельного участка устанавливается из расчета 0,04 га на 1 тыс. тонн твердых бытовых отходов в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Для захоронения указанного объема ТБО, необходим участок полигона площадью 0,2 га. Площадь существующего полигона ТБО 5 га.

Частично отходы рекомендуется сортировать и отправлять на вторсырье потребителю, а оставшаяся часть отходов должна проходить процесс прессования, брикетирования с использованием современных технологий и захоронения.

На полигоны ТБО принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов III—IV класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.

Производственные отходы I-III классов опасности должны храниться в специально отведенных местах и подлежать утилизации по отдельной схеме. Информация о накоплении такого рода отходов на территории муниципального образования отсутствует.

В составе промышленных отходов содержатся нетоксичные отходы, которые можно обезвреживать совместно с ТБО и отходы, требующие специальных мероприятий для их эффективной технологической переработки или обезвреживания. Отходы должны размещаться в соответствии с нормативами отраслевых ведомств, часть отходов временно хранится на предприятиях в соответствии с действующими нормативными документами.

Регламентация деятельности при сборе, вывозе, переработке, утилизации и захоронении отходов производства и потребления, образующихся в процессе жизнедеятельности населения, производственной (хозяйственной) деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования необходимо осуществлять в соответствии с Модельными правилами обращения с отходами производства и потребления на территории муниципальных образований Брянской области, утверждённых Постановлением администрации Брянской области от 18 августа 2008 г. N 777.

Сбор отходов из лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.728–99  «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений». Запрещается вывозить такие отходы на полигоны (свалки). Их следует уничтожать на месте в специальных установках по согласованию с Роспотребнадзором.

В случае невозможности установить оборудование по сжиганию отходов лечебно-профилактических учреждений, по согласованию с Роспотребнадзором данные отходы вывозятся для сжигания в специальной печи на территории полигона ТБО.

Расположение специальных установок, сжигательных печей на территории ЛПУ и полигона ТБО регламентируется соответствующими санитарными и строительными нормативами и согласовывается с Роспотребнадзором.

Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов на территории сельского поселения должна осуществляться в соответствии с "Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов", утвержденные Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов являются обязательными для исполнения владельцами животных независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями (в дальнейшем организациями) всех форм собственности, занимающимися производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения.

### Мероприятия по благоустройству и озеленению территории

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

Главные направления озеленения рассматриваемой территории:

создание системы зеленых насаждений;

сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;

проектирование зеленых полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильных дорог;

посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.

организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль улиц жилой застройки.

вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений;

очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия;

восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

целенаправленное формирование крупных массивов насаждений из декоративных деревьев и кустарников, устойчивых к влиянию антропо- и техногенных факторов.

Организация системы зеленых насаждений населенных пунктов включает:

участки озеленения общего пользования;

участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных, территорий вдоль дорог).

В целях создания непрерывной системы зеленых насаждений предлагается все малые зеленые устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех свободных от покрытий участках. Ассортимент деревьев и кустарников определяется с учетом условий их произрастания, функционального назначения зоны и с целью улучшения декоративной направленности.

## Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий", принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта РФ от 22 декабря 1994 г. N 327 чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Различают ЧС по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные).

Источниками ЧС являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

В соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для разработки данного раздела использовалась информация, предоставленная в письме от 02.08.2010 № 7695-3-2-4 Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Брянской области (Главное управление МЧС России по Брянской области) а также Паспорт безопасности территории Суражского района, утвержденный Главой Суражского района в 2008 году.

### ЧС природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 20 июня 1995 г. N 308, на рассматриваемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации, представлены ниже в таблице (Таблица 27).

Таблица 27 Источники природных чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Источник ЧС природного характера | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника ЧС природного характера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные геологические процессы |
| Не характерны |
| 2 | Опасные гидрологические явления и процессы |
| 2.1 | Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  |  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |
| 3 | Опасные метеорологические явления и процессы |
| 3.1 | Сильный ветер (шторм, шквал, ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  |  | Аэродинамическое давление Вибрация |
| 3.2 | Сильные осадки |
| 3.2.1 | Продолжительный дождь (ливень) |  | Поток (течение) воды |
|  |  |  | Затопление территории |
| 3.2.2 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  |  | Снежные заносы |
| 3.2.3 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  |  | Снежные заносы |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |
| 3.3 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 3.3.1. | Град | Динамический | Удар |
| 3.3.2. | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 3.3.3 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 3.3.4 | Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| 3.3.5 | Суховей | Аэродинамический | Иссушение почвы |
|  |  | Тепловой |  |
| 3.3.6 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| 4 | Природные пожары |
| 4.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя |
|  |  |  | Нагрев теплым потоком |
|  |  |  | Тепловой удар |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха |
|  |  |  | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |
|  |  |  | Опасные дымы |

В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий. Природные условия на территории Овчинского сельского поселения оцениваются как простой категории сложности.

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений.

Опасные гидрологические явления

Гидрологические опасные явления – события гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Из опасных гидрогеологических процессов на территории Овчинского сельского поселения наблюдается подтопление в период весеннего половодья и дождевых паводков вдоль р.Ипуть.

Подтопление прямо влияет на коммунально-бытовые условия населения и производственную деятельность, угрожая устойчивости зданий в результате снижения несущей способности грунтов, активизируя оползневые и просадочные явления, придает грунтовым водам и почвам новые химические, физические и бактериологические свойства, ведущие к загрязнению и заражению подземных вод через зону аэрации, разрушая железобетонные и стальные конструкции подземной части сооружений, создает условия для снижения плодородия почв.

Подъем уровня воды в период прохождения максимальных уровней весеннего половодья составляет от 3 до 4,5 м, наибольшего значения величина подъема достигает 5,5 м.

Частота возникновения опасного явления составляет 1 раз в год.

При весеннем половодье величины максимального уровня и максимального расхода воды зависят от следующих факторов:

запасов воды в снежном покрове перед началом весеннего снеготаяния;

количество атмосферных осадков в период снеготаяния и половодья;

осенне-зимнего увлажнения почвы к началу снеготаяния;

глубины промерзания почвы к началу снеготаяния;

наличие и толщина ледяной корки на почвенном покрове;

интенсивность снеготаяния;

озерности, заболоченности и лесистости бассейна.

Опасные метеорологические  явления

Метеорологические опасные явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Сильный ветер (со скоростью 25 м/с и более) производит опустошительные действия, разрушает различные здания и сооружения. Последствиями сильного ветра часто бывают пожары, перебои в электроснабжении, остановка производства из-за разрушения электросетей и других жизненно важных коммуникаций, гибель людей и травмы различной степени тяжести.

При грозе выпадает большое количество осадков, однако наибольшую опасность представляют электрические разряды – молнии. Разряды молнии могут достигать 80 кулонов и иметь силу тока от нескольких единиц до 200 кА. При этом может пострадать электротехническое оборудование. От молнии могут быть расщеплены стволы деревьев, возникнуть пожары в лесах и зданиях, перебои в электроснабжении, могут быть поражены люди и животные.

Поражающим фактором града является ударное действие. Основной ущерб   град   наносит  сельхозяйственным угодьям.  Возможный   ущерб   связан   с   разрушением. разрушением остекления, повреждением кровли зданий и сооружений, автотранспорта.

Сильные (продолжительные) дожди приводят к увеличению уровня воды и, как следствие, подтоплению территорий, размыву автодорог.

Интенсивные снегопады парализуют транспорт, вызывают повреждения деревьев, линий электропередач, зданий (из-за груза снега). При выпадении снега в теплое время года наносится значительный ущерб также сельскому хозяйству.

Гололёд, представляющий собой слой плотного льда, иногда достигающий нескольких сантиметров, может вызывать обламывание ветвей, падение деревьев, обрывы проводов, гибель посевов, дорожно-транспортные происшествия.

Сильные морозы парализуют жизнь  населенных пунктов, губительно воздействуют на посевы (особенно в малоснежные зимы), увеличивают вероятность технических аварий. При температурах ниже -30°С существенно снижается прочность металлических и пластмассовых деталей и конструкций.

Метели создают снегозаносы, парализующие хозяйственную деятельность, а также могут снести снежный покров с полей, тем самым, обрекая их на иссушение и гибель озимых посевов.

Природные пожары (лесные и торфяные)

Природные пожары – неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной территории.

Наличие в лесном фонде больших площадей хвойных пород деревьев, неудовлетворительная работа по очистке лесов от сухостоя, посещение лесов населением увеличивают вероятность возникновения пожаров.

Продолжительность пожароопасного периода в лесах и на торфяниках обуславливается умеренно-континентальными природными условиями и составляет в среднем 160 дней в году.

Наибольшее количество пожаров прогнозируется в период с конца апреля до сентября, которое связано с неконтролируемым сельхозпалом, посещением лесов населением (особенно во время сбора ягод и грибов).

Причинами возникновения торфяных пожаров являются неосторожное обращение с огнем, разряд молнии или самовозгорание, которое может происходить при температуре выше 50°С. Летом поверхность почвы может нагреваться до 52-54°С. Кроме того, достаточно часто почвенные торфяные пожары являются развитием низового лесного пожара.

Торфяные пожары характерны для второй половины лета, когда в результате длительной засухи верхний слой торфа просыхает до относительной влажности 25-100 %. При таком содержании влаги он может загораться и поддерживать горение в нижних, менее сухих слоях. Глубина прогорания торфяной залежи определяется уровнем залегания грунтовых вод.

Торфяные пожары наносят огромный вред лесу, они уничтожают органику почвы, в огне сгорают корни деревьев, лес полностью погибает.

### ЧС техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной ЧС на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта (сооружения, комплекса, системы, агрегата и т.д.), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала, нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

ЧС техногенного характера на территории муниципального образования классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта  России от 2 ноября 1995 г. N 561.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

прямого действия или первичные;

побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

физического действия;

химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

воздушную ударную волну;

волну сжатия в грунте;

сейсмовзрывную волну;

волну прорыва гидротехнических сооружений;

обломки или осколки;

экстремальный нагрев среды;

тепловое излучение;

ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

На территории Овчинского сельского поселения возможны следующие чрезвычайные ситуации техногенного характера:

аварии на взрыво- и пожароопасных объектах;

аварии на электроэнергетических системах;

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

аварии на автомобильных и железных дорогах;

Зоны радиоактивного заражения

Западная часть Овчинского сельского поселения находится в зоне радиоактивного заражения в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, которая произошла в 1986 году. Доза радиации невелика – от 1 до 5 Ки/кв. км, но необходимо учитывать ее значения при планировании развития хозяйства и строительстве.

В соответствии с Законом РФ от 15 мая 1991 года №1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" территории, подвергшиеся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС подразделяются на 4 зоны:

зона отчуждения;

зона отселения;

зона проживания с правом на отселение;

зона проживания с льготным социально-экономическим статусом.

В соответствии с постановлением от 18 декабря 1997 г. №1582 "Об утверждении перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" деревня Сенча Овчинского сельского поселения входит в зону проживания с льготным социально-экономическим статусом.

Зона проживания с льготным социально-экономическим статусом - часть территории Российской Федерации за пределами зоны отчуждения, зоны отселения и зоны проживания с правом на отселение с плотностью радиоактивного загрязнения почвы цезием-137 от 1 до 5 Ки/кв. км. В указанной зоне среднегодовая эффективная эквивалентная доза облучения населения не должна превышать 1 мЗв (0.1 бэр).

Дополнительные критерии по определению границ этой зоны в зависимости от степени радиоактивной загрязненности ее территории другими (кроме цезия-137) долгоживущими радионуклидами устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В данной зоне помимо осуществления комплекса контрмер, включающего медицинские мероприятия по радиационной и радиоэкологической защите, создается хозяйственно-экологическая структура, обеспечивающая улучшение качества жизни населения выше среднего уровня, компенсирующая отрицательное воздействие психоэмоциональной нагрузки, связанной с чернобыльской катастрофой и применением контрмер.

Аварии на взрыво- и пожароопасных объектах

К взрыво- и пожароопасным объектам (ВПО) на территории Овчинского сельского поселения относятся объекты использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливозаправочные станции, а также газо- и нефтепроводы.

Аварии на нефте- и  газопроводах представляют большую опасность для человека и окружающей среды, поскольку сопровождаются выбросом в атмосферу, на грунт и в водоемы пожароопасных и токсических продуктов. Вторичными негативными факторами аварий являются пожар, взрыв.

Опасными (поражающими) факторами аварии (врыв, пожар) по линейной части магистральных нефтепродуктопроводах являются:

растекание нефтепродукта и загрязнение им территории, почвы, подземных и открытых водных источников;

образование опасных концентраций паров нефтепродуктов в приземистом слое атмосферы;

опасное воздействие негорящего нефтепродукта на людей, здания и сооружения, животный и растительный мир;

тепловое излучение пожара;

ударная волна взрыва.

Основные поражающие факторы при авариях на газопроводе:

большие утечки газа, нередко сопровождаемые его воспламенением;

поражение воздушной ударной волной при взрыве газопаровоздушной смеси;

токсическое отравление продуктами горения:

образование и перенос опасных концентраций паров горючих газов в приземистом слое атмосферы.

Аварии на газопроводе возможны в результате стихийных бедствий, неконтролируемой деятельности человека, террористических актов, использовании при ремонте некачественных стройматериалов, отсутствия контроля за эксплуатацией газового оборудования.

При эксплуатации автозаправочных станций требуется соблюдение противопожарных требований и разработка комплекса инженерно- технических мероприятий направленных на предотвращение и ликвидацию последствий возможных аварий.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом опасной объекте рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Аварии  на  электроэнергетических  системах

Аварии на электросистемах приводят к перерывам  электроснабжения потребителей,  выходу из строя установок,  обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов и производственных объектов.

Для энергосистемы и объектов энергетики опасными  стихийными бедствиями являются:

сильный  порывистый ветер (ветер со скоростью 25 м/сек и более приводит к обрыву проводов и разрушению опор линий электропередач напряжением 10 и 35 кВ);

сильный  гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за "пляски" и обрыва проводов ЛЭП);

продолжительные ливневые дожди,  продолжительное затопление талыми (снеговыми) водами (приводят к снижению плотности грунта на  глубину 0,5 м и более и разрушениям ЛЭП,  разрыву труб теплотрасс из-за размыва земли, нарушается электроснабжение и обеспечение населения и предприятий горячей водой);

лесные пожары (могут привести к нарушению в электроснабжении из-за перегорания опор ЛЭП);

При  снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных подстанций.

Все аварии на предприятиях энергосистемы опасности для окружающей территории не представляют.  Возможны ограничения в подаче электроэнергии и тепла в соответствии с разработанными графиками.

Аварии  на коммунальных системах жизнеобеспечения

Объекты, на которых возможно возникновение ЧС (аварий): котельные, тепловые сети, водопроводные и канализационные сети, водопроводные и канализационные очистные сооружения, жилые дома, газгольдеры, подающие газ в жилые дома.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем  на 60 %;

ветхости тепловых, водопроводных и канализационных сетей  (износ от 60 до 90 %);

халатности персонала, обслуживающего теплоисточники и другие объекты ЖКХ;

недофинансирования ремонтных работ;

образования конденсата после слива газа в газгольдеры.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям: прекращению подачи тепла потребителям и размораживанию тепловых сетей, прекращению подачи холодной воды, порывам тепловых сетей, выходу из строя основного оборудования теплоисточников; отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов, кратковременному прекращению подачи газа в жилые дома.

Аварии на автомобильных и железных дорогах

Особую опасность на территории поселения представляет автомобильный и железнодорожный транспорт, которым транспортируются опасные сжиженные углеводородные газы, находящиеся под давлении.

Аварии на железнодорожном и автомобильном транспорте сопровождаются повреждением автотранспортных средств и железнодорожных вагонов и, как следствие, сопровождаются разливом на грунт и в водоемы опасных веществ (химических, пожароопасных).

### Противопожарная безопасность

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным  законом от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

пламя и искры;

тепловой поток;

повышенная температура окружающей среды;

повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

пониженная концентрация кислорода;

снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

воздействие огнетушащих веществ.

В соответствии с Федеральным  законом  от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом. Состав и функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов должны входить в проектную документацию в виде раздела «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности».

Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проводится в соответствии с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», а так же с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В настоящее время на территории Овчинского сельского поселения объекты пожарной безопасности не расположены. Проектными решениями предполагается обслуживание сельского поселения за счет пожарного депо (ПЧ-№18), расположенного в г.Сураж и проектируемого пожарного депо на 2 автомобиля в с.Душатин.

### ЧС биолого-социального характера

Предпосылками к возникновению биолого-социальных ЧС на территории поселения являются эпизоотии, паразитарные и зоонозные заболевания животных, эпифитотии и вспышки массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений и леса.

В 2004 году были зафиксированы случаи эпифитопии: фитофтороз картофеля, колорадский жук. Эпидемии и эпизоотии на территории поселения не наблюдались.

Скотомогильники несут опасность распространения возбудителей инфекционных болезней в случае их частичного или полного разрушения (подтопления). На территории Овчинского сельского поселения расположен действующий скотомогильник, который не отвечает санитарным нормам и требованиям и проектными решениями подлежат закрытию.

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающий надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

наращивание усилий по профилактике инфекционных болезней, в том числе путем расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержке групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

# СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Процедура согласования проекта генерального плана поселения регламентируется положениями статьи 25 Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении Положения о порядке согласования проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований».

В соответствии с частью 1 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в случае, если предложения, содержащиеся в таком проекте, предполагают изменение существующих или в соответствии со схемами территориального планирования Российской Федерации планируемых:

границ земель лесного фонда, границ земель особо охраняемых природных территорий федерального значения, границ земель обороны и безопасности;

границ земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации;

границ территорий объектов культурного наследия;

границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального значения.

Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках.

Таблица 28 Вопросы, подлежащие согласованию

| № | Наименование предложения, подлежащего согласованию | Вопросы, подлежащие согласованию |
| --- | --- | --- |
|  |  | Границы категорий земель | Границы земельных участков, находящихся в собственности РФ | Границы территорий объектов культурного наследия | Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального значения | Размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках |
|  |  | Лесного фонда | Особо охраняемых природных территорий федерального значения | Обороны и безопасности |  |  |  |  |
|  | Перевод части территории земель лесного фонда в земли населенных пунктов (с. Душатин, с. Овчинец) | + |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого находятся поселение, городской округ, в случае, если предложения, содержащиеся в указанном проекте, предполагают изменение существующих или в соответствии со схемой территориального планирования субъекта Российской Федерации планируемых:

границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель особо охраняемых природных территорий регионального значения;

границ земельных участков, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации;

границ территорий объектов культурного наследия;

границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения.

Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории субъекта Российской Федерации.

Таблица 29 Вопросы, подлежащие согласованию

| № | Наименование предложения, подлежащего согласованию | Вопросы, подлежащие согласованию |
| --- | --- | --- |
|  |  | Границы категорий земель | Границы земельных участков, находящихся в собственности Брянской области | Границы территорий объектов культурного наследия | Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения | Размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории Брянской области |
|  |  | Сельскохозяйственного назначения | Особо охраняемых природных территорий регионального значения |  |  |  |  |
|  | Перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов (д. Гудовка, с. Душатин, д. Старая Кашовка, д. Калинки, п. Иванов, с. Овчинец) | + |  |  |  |  |  |

В соответствии с частью 3 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, подготовившими проект генерального плана, в целях соблюдения интересов населения муниципальных образований при установлении зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях таких муниципальных образований.

Принимая во внимание, что проект генерального плана поселения не содержит предложений, предполагающих установление зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, его согласование с соответствующими органами местного самоуправления не требуется.

В соответствии с частью 4 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана поселения подлежит согласованию с органами местного самоуправления Суражского района Брянской области, в границах которого находится поселение, в части учета содержащихся в схеме территориального планирования Суражского района Брянской области положений о территориальном планировании.

Общий вывод: с учетом изложенного, проект генерального плана поселения подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере градостроительства (в части перевода земель лесного фонда в земли населенных пунктов), с высшим исполнительным органом государственной власти Брянской области (в части перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов).

Проект генерального плана поселения также подлежит согласованию с органами местного самоуправления Суражского района Брянской области в части учета содержащихся в схеме территориального планирования Суражского района Брянской области положений о территориальном планировании.

Процедура согласования проекта генерального плана поселения должна быть завершена до назначения публичных слушаний по проекту генерального плана.

Срок согласования проекта генерального плана поселения не может превышать три месяца со дня направления уполномоченным органом местного самоуправления поселения на согласование данного проекта соответствующим органам местного самоуправления. В случае непоступления от указанных органов в установленный срок в орган местного самоуправления поселения заключений на проект генерального плана поселения такой проект считается согласованным с указанными органами.

# Основные технико-экономические показатели генерального плана

Муниципальное образование

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь территории сельского поселения в установленных границах | га | 16350 | 16353,6 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | Общая площадь территории населенных пунктов, всего | га | 846 | 1131 |
|  |  | % | 5,2 | 7,16 |
|  | д. Александровка | га | 28 | 28 |
|  | д. Беляны | га | 23 | 23 |
|  | д. Грабовка | га | 40 | 40 |
|  | д. Гудовка | га | 85 | 113 |
|  | д. Калинки | га | 108 | 232 |
|  | д. Лубеньки | га | 44 | 0 |
|  | д. Михайловка | га | 35 | 35 |
|  | д. Новая Кашовка | га | 11 | 11 |
|  | д. Сенча | га | 31 | 31 |
|  | д. Старая Кашовка | га | 58 | 94 |
|  | п. Верховой | га | 30 | 30 |
|  | п. Веселый | га | 4 | 4 |
|  | п. Высокий | га | 9 | 0 |
|  | п. Заводок | га | 15 | 15 |
|  | п. Иванов | га | 21 | 38 |
|  | п. Красный Бор | га | 13 | 13 |
|  | п. Низ | га | 17 | 17 |
|  | п. Пески | га | 21 | 21 |
|  | п. Петровский | га | 18 | 18 |
|  | с. Душатин | га | 112 | 202 |
|  | с. Овчинец | га | 123 | 166 |
|  | в том числе территории вне границ населенных пунктов: | га | 15504 | 15223 |
|  | Зона жилого назначения | га | 28,2 | - |
|  |  | % | 0,15 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) | га | 28,2 | - |
|  |  | % | 0,15 | - |
|  | Зона общественно-делового назначения | га | 2.2 | - |
|  |  | (…) | 0.01 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Административно-делового назначения | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0 | - |
|  | Торгового назначения и общественного питания | га | 0.4 | - |
|  |  | % | 0 | - |
|  | Учебно- образовательного назначения | га | 0 | - |
|  |  | % | 0 | - |
|  | Культурно-досугового назначения | га | 1.7 | - |
|  |  | % | 0.01 | - |
|  | Зона производственного и коммунально-складского назначения | га | 5.7 | 161,9 |
|  |  | (…) | 0.03 | 0,99 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Промышленности | га | 5 | 161,2 |
|  |  | % | 0.03 | 0,99 |
|  | Коммунально - складского назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Добычи полезных ископаемых | га | 0.7 | 1050 |
|  |  | % | 0 | 6,43 |
|  | Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 4.1 | 7,3 |
|  |  | (…) | 0.02 | 0,04 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Водоснабжения | га | 1.4 | - |
|  |  | % | 0.01 | - |
|  | Теплоснабжения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Водоотведения | га | 2.6 | - |
|  |  | % | 0.02 | - |
|  | Газоснабжения | га | 0.1 | - |
|  |  | % | 0 | - |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  | Автомобильного транспорта | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  | Железнодорожного транспорта | га | 159,6 | - |
|  |  | (…) | 0,98 | - |
|  | Зона улично-дорожной сети | га | 18,5 | - |
|  |  | (…) | 0,1 | - |
| 1.11 | Зона транспортных коридоров | га | 92,8 | 92,1 |
|  |  | % | 0,57 | 0,56 |
| 1.12 | Зона транспортировки газа и нефти | га | 108,8 | 108,1 |
|  |  | % | 0,67 | 0,66 |
| 1.13 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 6873,9 | 6734 |
|  |  | (…) | 42,04 | 41,19 |
| 1.13.1 | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 6768,4 | 6674,9 |
|  |  | % | 41,4 | 40,8 |
| 1.13.2 | Объектов сельскохозяйственного назначения | га | 97,2 | 55,2 |
|  |  | % | 0,59 | 0,34 |
| 1.13.3 | Для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества | га | 8.3 | 8,3 |
|  |  | % | 0.05 | 0,05 |
| 1.14 | Зона специального назначения | га | 10,2 | 10,1 |
|  |  | (…) | 0,06 | 0,05 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.14.1 | Ритуального назначения | га | 3,1 | 1,6 |
|  |  | % | 0,02 | 0,01 |
| 1.14.2 | Складирования и захоронения отходов | га | 7,1 | 8,5 |
|  |  | % | 0.04 | 0,04 |
| 1.15 | Зона оборонного назначения | га | 15,2 | 14,8 |
|  |  | % | 0,1 | 0,09 |
| 1.16 | Зона природных территорий | га | 8136,5 | 8001,9 |
|  |  | (…) | 49,76 | 47,92 |
| 1.16.1 | Природного ландшафта | га | 6528,6 | 6414 |
|  |  | % | 39,93 | 39,22 |
| 1.16.2 | Заболоченные территории | га | 211.7 | 210,8 |
|  |  | (…) | 1.29 | 1,29 |
| 1.16.3 | Лесной растительности | га | 1396.1 | 1377,1 |
|  |  | (…) | 8,54 | 8,42 |
| 1.17 | Зона акваторий | га | 51,3 | 51,3 |
|  |  | (…) | 0,31 | 0,31 |
|  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
|  | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | чел. | 2483 | 2500 |
|  | в том числе в населенных пунктах: |  |  |  |
|  | с. Овчинец | чел. | 535 | 540 |
|  | д. Калинки |  | 685 | 690 |
|  | с. Душатин |  | 423 | 430 |
|  | д. Гудовка |  | 221 | 230 |
|  | д. Старая Кашовка |  | 248 | 250 |
|  | п. Иванов | чел. | 119 | 120 |
|  | Возрастная структура населения |  |  |  |
|  | - младше трудоспособного возраста | % | 21 | 21 |
|  | - трудоспособного возраста | % | 58 | 58 |
|  | - старше трудоспособного возраста | % | 21 | 21 |
| 3 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 3.1 | Предприятия торговли |  |  |  |
| 3.1.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 3 | 0 |
|  |  | кв. м торговой площади | 150 | - |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | 61 | - |
| 3.2 | Учреждения культуры |  |  |  |
| 3.2.1 | Сельский дом культуры | объект | 2 | 0 |
|  |  | мест | 500 | - |
|  |  | мест на 1000 человек | 201 | - |
| 3.2.2 | Библиотека | объект | 1 | 0 |
|  |  | тыс.ед. хранения | 7,2 | - |
|  |  | тыс.ед. хранения на 1000 человек | 3 | - |
| 3.3 | Предприятия связи |  |  |  |
| 3.3.1 | Почтовое отделение | объект | 1 | 0 |
| 3.4 | Организации и учреждения управления |  |  |  |
| 3.4.1 | Административное здание | объект | 1 | 0 |
| 3.5 | Прочие учреждения |  |  |  |
| 3.5.1 | Воинская часть | объект | 1 | 1 |
| 4 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность автомобильных дорог |  |  |  |
|  | -всего | км | 109,3 | 127,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - регионального или межмуниципального значения | км | 22,3 | 35,0 |
|  | - местного значения | км | 87,0 | 92,4 |
| 4.2 | Протяженность автомобильных дорог с капитальным типом покрытия | км | 31,8 | 38,9 |
| 4.3 | Протяженность железных дорог | км | 12,4 | 12,4 |
| 4.4 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | ед. | - | 4 |
| 5 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 5.1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 5.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
| 5.1.2 | - всего по муниципальному образованию. | м3/сут | - | 771,48 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.1.3 | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 678,0 |
| 5.1.4 | - на производственные нужды | м3/сут | - | 93,12 |
| 5.1.5 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 5.1.6 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | 103,9 | 811 |
| 5.1.7 | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | 103,9 | 811 |
| 5.1.8 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут | - | 200 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 5.1.9 | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | - | 200 |
| 5.1.10 | Протяженность сетей | км | 20,0 | 46,2 |
| 5.2 | КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |
| 5.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего по муниципальному образованию. | м3/сут | - | 635,52 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.2.2 | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 542,4 |
| 5.2.3 | - производственные сточные воды | м3/сут | - | 93,12 |
| 5.2.4 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 645 |
| 5.2.5 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 5.3 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 5.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего по муниципальному образованию. | млн. кВт. ч./в год | 0,99 | 1,21 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.3.2 | - на производственные нужды | - - | - | - |
| 5.3.3 | - на коммунально-бытовые нужды | - - | 0,99 | 1,21 |
| 5.3.4 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 950 | 1150 |
| 5.3.5 | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 950 | 1150 |
| 5.3.6 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | - | - |
| 5.3.7 | Протяженность сетей | км | 74,0 | 77,3 |
| 5.4 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 5.4.1 | Потребление тепла |  |  |  |
| 5.4.2 | -всего по муниципальному образованию. | Гкал/год | - | 28909 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.4.3 | -на коммунально-бытовые нужды | - - | - | 28909 |
| 5.4.4 | -на производственные нужды | - - | - | - |
| 5.4.5 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.4.6 | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | - - | - | - |
| 5.4.7 | - районные котельные | - - | - | - |
| 5.4.8 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 8,6 |
| 5.4.9 | Протяженность сетей | км | 0 | 0 |
| 5.5 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 5.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселка | % | - | 100 |
| 5.5.2 | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 2,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.5.3 | - на коммунально-бытовые нужды | - - | - | 2,9 |
| 5.5.4 | - на производственные нужды | - - | - | - |
| 5.5.5 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 5.5.6 | Протяженность сетей | км | 23,5 | 25,4 |
| 5.6 | СВЯЗЬ |  |  |  |
| 5.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 5.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 1000 человек | 75 | 212 |
| 6 | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,3 | 0,3 |
| 6.2 | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - |
| 6.3 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс. т год | - | - |
| 6.4 | Мусоросжигательные заводы | - | - | - |
| 6.5 | Мусороперегрузочные станции | - | - | - |
| 6.6 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц /га | 1/ 5,0 | 1/ 5,0 |
| 6.7 | Общая площадь свалок | га | - | - |
|  | в том числе стихийных | - | - | - |
| 6.8 | Временные площадки для сбора и временного хранения ТБО | единиц /га | 4/1,8 | - |
| 6.9 | Иные виды инженерного оборудования территории | соответствующие единицы | - | - |
| 6.10 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 6.11 | Общее количество кладбищ | единиц /га | 8/4,3 | 5/2,8 |
| 6.12 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 6.13 | Скотомогильники | единиц | 1 | 1 |
| 6.14 | Охрана природы и рациональное природопользование | - | - | - |
| 6.15 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 111,4 |
| 7 | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО I ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ | млн. руб. |  |  |
| 7.1 | в том числе |  |  |  |
| 7.2 | жилищная сфера | - | - | 167,5 |
| 7.3 | социальная сфера | - | - | 18,9 |
| 7.4 | производственная сфера | - | - | по заданию на проектирование |
| 7.5 | транспортная инфраструктура | - | - | 300 |
| 7.6 | инженерное обеспечение | - | - | 164,81 |

Примечание: * - мощность объектов определена экспертно.

д. Гудовка

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта в установленных границах | га | 85 | 113 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | Жилого назначения | га | 47.3 | 54,8 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах поселка (…) | 55.65 | 48,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | индивидуальной жилой застройкой | га | 47.3 | 54,8 |
|  |  | (…) | 55.65 | 48,4 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | с учетом спроса | га | - | 3,6 |
|  |  | (…) | - | 3,18 |
|  | застройка сезонного проживания | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.2 | Общественно-делового назначения | га | 2.1 | 3,5 |
|  |  | (…) | 2.47 | 2,74 |
| 1.1.2.1 | административно - делового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.2 | социально-бытового назначения | га | 0.5 | - |
|  |  | % | 0.59 | - |
| 1.1.2.3 | торгового назначения | га | 0.1 | - |
|  |  | % | 0.12 | - |
| 1.1.2.4 | учебно - образовательного назначения | га | 1 | - |
|  |  | % | 1.18 | - |
| 1.1.2.5 | культурно - досугового назначения | га | 0.1 | - |
|  |  | % | 0.12 | - |
| 1.1.2.6 | спортивного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.7 | здравоохранения | га | 0.4 | - |
|  |  | % | 0.46 | - |
| 1.1.2.8 | культового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.3 | Зон производственного и коммунально-складского назначения | га | - | 2,1 |
|  |  | (…) | - | 1,86 |
| 1.1.4 | Зон инженерной инфраструктуры | га | 0.5 | 1,0 |
|  |  | (…) | 0.59 | 0,88 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.4.1 | электроснабжения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.4.2 | водоснабжения | га | 0.5 | - |
|  |  | % | 0,59 | - |
| 1.1.5 | Зона улично-дорожной сети | га | 5.6 | 16,5 |
|  |  | (…) | 6.59 | 14,60 |
| 1.1.6 | Рекреационных зон | га | - | 0,5 |
|  |  | (…) | - | 0,88 |
| 1.1.6.1 | Мест отдыха общего пользования | га | - | 0,5 |
|  |  | (…) | - | 0,88 |
| 1.1.7 | Зон сельскохозяйственного использования | га | 0,3 | 21,0 |
|  |  | (…) | 0,35 | 18,59 |
| 1.1.7.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | - | 2,0 |
|  |  | % | - | 1,77 |
| 1.1.7.2 | Объектов сельскохозяйственного назначения | га | - | 19,0 |
|  |  | % | - | 16,81 |
| 1.1.8 | Зон специального назначения | га | - | 0,8 |
|  |  | (…) | - | 0,71 |
| 1.1.8.1 | Ритуального назначения | га | - | 0,8 |
|  |  | (…) | - | 0,71 |
| 1.1.9 | Зон акваторий | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.10 | Зон природных территорий | га | 29.2 | 12,8 |
|  |  | (…) | 34.35 | 11,34 |
| 1.1.10.1 | Природного ландшафта | га | 29.2 | 12,8 |
|  |  | (…) | 34.35 | 11,34 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 221 | 230 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 104,1 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.2.1 | - младше трудоспособного возраста | % | 21 | 21 |
| 2.2.2 | - трудоспособного возраста | - | 58 | 58 |
| 2.2.3 | - старше трудоспособного возраста | - | 21 | 21 |
| 2.3 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 5 | 5 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/ чел. | 15 | 36 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда в т. ч. в общем объеме жилищного фонда | тыс. кв. м | 3,3 | 8,3 |
| 3.2.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 3,3 | 8,3 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м | - | 5,0 |
| 3.4 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| 3.4.1 | - электроснабжением | % от общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.2 | - централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.4.3 | - централизованным водоснабжением | % от общего жилищного фонда | 70 | 100 |
| 3.4.4 | - централизованным водоотведением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.4.5 | - газоснабжением | % от общего жилищного фонда | - | 100 |
| 3.4.6 | - связью | % от общего жилищного фонда | 25 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 4.1.1 | Детские сады | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | - | 10 |
|  |  | мест/1000 чел. | - | 43 |
| 4.1.2 | Общеобразовательные школы | объект | 1 | 1 |
|  |  | учащихся | 90 | 90 |
|  |  | учащихся/1000 чел. | 407 | 391 |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | - | 5 |
|  |  | мест/1000 чел. | - | 22 |
| 4.2 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| 4.2.1 | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Учреждения культуры |  |  |  |
| 4.3.1 | Библиотеки | объект | 1 | 1 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 2,3 | 2,3 |
|  |  | тыс. ед. хранения/1000 чел. | 10 | 10 |
| 4.3.2 | Клубы | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 200 | 200 |
|  |  | мест/1000 чел. | 904 | 870 |
| 4.4 | Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |
| 4.4.1 | Магазины | объект | 1 | 1 |
|  |  | кв.м торговой площади | 250 | 250 |
|  |  | кв.м торговой площади/1000 чел. | 1131 | 1087 |
| 4.4.2 | Кафе | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | - | 10 |
|  |  | мест/1000 чел. | - | 43 |
| 4.5 | Предприятия связи |  |  |  |
| 4.5.1 | Почтовое отделение | объект | 1 | 1 |
| 4.6 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |
| 4.6.1 | Спортивная площадка | объект | 0 | 1 |
|  |  | га | - | 0,2 |
|  |  | га/1000 чел. | - | 0,9 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц |  |  |  |
|  | - всего | км | 4,9 | 7,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - улиц в жилой застройке основных | км | - | 1,7 |
|  | - улиц в жилой застройке второстепенных | км | - | 5,2 |
|  | - проездов | км | - | 1,0 |
| 5.2 | Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием | км | 0,9 | 8,0 |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | км | - | 0 |
| 5.4 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | 5-10 |
| 5.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 192 | 200 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 80,04 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 69,0 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 11,04 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | 18,9 | 85 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | 18,9 | 85 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | - | 200 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. | - | 200 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 3,1 | 5,7 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 66,24 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 55,2 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 11,04 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,10 | 0,12 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,10 | 0,12 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 950 | 1150 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 950 | 1150 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 0,8 | 2,4 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла |  |  |  |
|  | -всего | Гкал/год | - | 2981 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 2981 |
| 6.4.2 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 0,89 |
| 6.4.3 | Протяженность сетей | км | 0 | 0 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | - | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа |  |  |  |
|  | - всего | млн. куб. м./год | - | 0,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | 0,4 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 1000 человек | 100 | 400 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,03 | 0,03 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - |
| 6.7.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.3 | Мусоросжигательные заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.4 | Мусороперегрузочные станции | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | - |
| 6.7.6 | Общая площадь свалок | га | - | - |
|  | в том числе стихийных | га | - | - |
| 6.7.7 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц/га | - | 1/0,8 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 8.2 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. |  |  |
| 8.3 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 1,0 |
| 9 | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО I ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ (В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2011Г.) | млн. руб. |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 9.1 | - жилищная сфера | - | - | 20,6 |
| 9.2 | - социальная сфера | - | - | 0 |
| 9.3 | - производственная сфера | - | - | по заданию на проектирование |
| 9.4 | -транспортная инфраструктура | - | - | 15 |
| 9.5 | - инженерное обеспечение | - | - | 21,49 |

с. Душатин

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта в установленных границах | га | 112 | 202 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | Жилого назначения | га | 93.2 | 114,6 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах поселка (…) | 82.95 | 56,74 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | многоэтажная жилой застройки | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  | среднеэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  | индивидуальной жилой застройкой | га | 93.2 | 114,6 |
|  |  | (…) | 82.95 | 56,74 |
|  | застройка сезонного проживания | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.2 | Общественно-делового назначения | га | 6.3 | 6,5 |
|  |  | (…) | 5.63 | 3,22 |
| 1.1.2.1 | административно - делового назначения | га | 0.8 | - |
|  |  | % | 0.7 | - |
| 1.1.2.2 | социально-бытового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.3 | торгового назначения | га | 1.8 | - |
|  |  | % | 1.58 | - |
| 1.1.2.4 | учебно - образовательного назначения | га | 1.9 | - |
|  |  | % | 1.7 | - |
| 1.1.2.5 | культурно - досугового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.6 | спортивного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.7 | здравоохранения | га | 1 | - |
|  |  | % | 0.93 | - |
| 1.1.2.8 | культового назначения | га | 0.8 | - |
|  |  | % | 0.73 | - |
| 1.1.3 | Зон производственного и коммунально-складского назначения | га | - | 0,7 |
|  |  | (…) | - | 0,35 |
| 1.1.3.1 | промышленности | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.3.2 | коммунально - складского назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.4 | Зон инженерной инфраструктуры | га | - | 0,2 |
|  |  | (…) | - | 0,1 |
| 1.1.5 | Зона улично-дорожной сети | га | 9 | 19,8 |
|  |  | (…) | 8.01 | 9,8 |
| 1.1.6 | Рекреационных зон | га | 0.5 | 1,1 |
|  |  | (…) | 0.42 | 0,54 |
| 1.1.6.1 | Мест отдыха общего пользования | га | 0.5 | 1,1 |
|  |  | (…) | 0.42 | 0,54 |
| 1.1.7 | Зон сельскохозяйственного использования | га | 1.4 | 40,4 |
|  |  | (…) | 1.23 | 20 |
| 1.1.7.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.7.2 | Объектов сельскохозяйственного назначения | га | 1.4 | 40,4 |
|  |  | % | 1.23 | 20 |
| 1.1.8 | Зон специального назначения | га | 1.3 | 1,3 |
|  |  | (…) | 1.17 | 0,64 |
| 1.1.8.1 | Ритуального назначения | га | 1.3 | 1,3 |
|  |  | (…) | 1.17 | 0,64 |
| 1.1.9 | Зон акваторий | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.10 | Зон природных территорий | га | 0.6 | 17,4 |
|  |  | (…) | 0.55 | 8,61 |
| 1.1.10.1 | Природного ландшафта | га | 0.6 | 17,4 |
|  |  | (…) | 0.55 | 8,61 |
| 1.1.10.2 | Лесной растительности | га |  | - |
|  |  | (…) |  | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 423 | 430 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 101,7 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.2.1 | - младше трудоспособного возраста | % | 21 | 21 |
| 2.2.2 | - трудоспособного возраста | - - | 58 | 58 |
| 2.2.3 | - старше трудоспособного возраста | - - | 21 | 21 |
| 2.3 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 5 | 4 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/ чел. | 11 | 36 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда в т. ч. в общем объеме жилищного фонда | тыс. кв. м | 4,8 | 15,5 |
| 3.2.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 4,8 | 15,5 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м | - | 10,7 |
| 3.4 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| 3.4.1 | - электроснабжением | % от общего жилищного фонда |  |  |
| 3.4.2 | - централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.4.3 | - централизованным водоснабжением | % от общего жилищного фонда | 80 | 100 |
| 3.4.4 | - централизованным водоотведением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.4.5 | - газоснабжением | % от общего жилищного фонда | - | 100 |
| 3.4.6 | - связью | % от общего жилищного фонда | 27 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 4.1.1 | Детские сады | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | - | 15 |
|  |  | мест/1000 чел. | - | 35 |
| 4.1.2 | Общеобразовательные школы | объект | 1 | 1 |
|  |  | учащихся | 320 | 320 |
|  |  | учащихся/1000 чел. | 757 | 744 |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | - | 12 |
|  |  | мест/1000 чел. | - | 28 |
| 4.2 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| 4.2.1 | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Учреждения культуры |  |  |  |
| 4.3.1 | Библиотеки | объект | 0 | 1 |
|  |  | тыс. ед. хранения | - | 7,2 |
|  |  | тыс. ед. хранения/1000 чел. | - | 17 |
| 4.3.2 | Клубы | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | - | 220 |
|  |  | мест/1000 чел. | - | 512 |
| 4.4 | Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |
| 4.4.1 | Магазины | объект | 3 | 4 |
|  |  | кв.м торговой площади | 300 | 580 |
|  |  | кв.м торговой площади/1000 чел. | 709 | 1349 |
| 4.4.2 | Кафе | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | - | 20 |
|  |  | мест/1000 чел. | - | 47 |
| 4.5 | Предприятия связи |  |  |  |
| 4.5.1 | Почтовое отделение | объект | 1 | 1 |
| 4.6 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |
| 4.6.1 | Спортивный зал | объект | 1 | 1 |
|  |  | кв.м площади пола | 162 | 162 |
|  |  | кв.м площади пола/1000 чел. | 383 | 377 |
| 4.6.2 | Спортивная площадка | объект | 0 | 1 |
|  |  | га | - | 0,3 |
|  |  | га/1000 чел. | - | 0,7 |
| 4.7 | Организации и учреждения управления |  |  |  |
| 4.7.1 | Административное здание | объект | 2 | 2 |
| 4.8 | Объекты культового значения |  |  |  |
| 4.8.1 | Церковь | объект | 1 | 1 |
| 4.9 | Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |
| 4.9.1 | Отделения сберегательного банка | объект | 0 | 1 |
|  |  | операционных мест | - | 1 |
|  |  | операционных мест/1000 чел. | - | 2 |
| 4.10 | Объекты пожарной безопасности |  |  |  |
| 4.10.1 | Пожарное депо | объект | - | 1 |
|  |  | автомобиль | - | 2 |
|  |  | автмобилей/1000 чел. | - | 5 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц |  |  |  |
|  | - всего | км | 5,7 | 11,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - улиц в жилой застройке основных | км | - | 3,4 |
|  | - улиц в жилой застройке второстепенных | км | - | 6,6 |
|  | - проездов | км | - | 1,8 |
| 5.2 | Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием | км | 1,7 | 11,9 |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | км | - | 0 |
| 5.4 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | 5-10 |
| 5.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 192 | 200 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 149,64 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 129,0 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 20,64 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | 35 | 156 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | 35 | 156 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | - | 200 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. | - | 200 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 4,45 | 9,2 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 123,84 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 103,2 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 20,64 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,19 | 0,23 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,19 | 0,23 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 950 | 1150 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 950 | 1150 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 1,6 | 5,3 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла |  |  |  |
|  | -всего | Гкал/год | - | 6379 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 6379 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - |  |  |  |
|  | всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 2,03 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0 | 0 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | - | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа |  |  |  |
|  | - всего | млн. куб. м./год | - | 0,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | 0,8 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 0,7 | 1,7 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 1000 человек | 109 | 400 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,1 | 0,1 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - |
| 6.7.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.3 | Мусоросжигательные заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.4 | Мусороперегрузочные станции | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | - |
| 6.7.6 | Общая площадь свалок | га | - | - |
|  | в том числе стихийных | га | - | - |
| 6.7.7 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц/га | 1/1,3 | 1/1,3 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 8.2 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | - | - |
| 8.3 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 6,4 |
| 9 | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО I ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ (В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2011Г.) | млн. руб. |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 9.1 | - жилищная сфера | - | - | 44,0 |
| 9.2 | - социальная сфера | - | - | 0 |
| 9.3 | - производственная сфера | - | - | по заданию на проектирование |
| 9.4 | -транспортная инфраструктура | - | - | 20 |
| 9.5 | - инженерное обеспечение | - | - | 36,98 |

п. Иванов

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта в установленных границах | га | 21 | 38 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | Жилого назначения | га | 18.3 | 25 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах поселка (…) | 86.16 | 65,78 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | многоэтажная жилой застройки | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  | среднеэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  | индивидуальной жилой застройкой | га | 18.3 | 25 |
|  |  | (…) | 86.16 | 65,78 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | с учетом спроса | га | - | 3,0 |
|  |  | (…) | - | 7,89 |
|  | застройка сезонного проживания | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.2 | Общественно-делового назначения | га | 0.5 | 0,7 |
|  |  | (…) | 2.38 | 1,84 |
| 1.1.2.1 | административно - делового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.2 | социально-бытового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.3 | торгового назначения | га | 0.1 | - |
|  |  | % | 0.06 | - |
| 1.1.2.4 | учебно - образовательного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.5 | культурно - досугового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.6 | спортивного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.7 | здравоохранения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.8 | культового назначения | га | 0.4 | - |
|  |  | % | 2.32 | - |
| 1.1.3 | Зон производственного и коммунально-складского назначения | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.4 | Зон инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.5 | Зон транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.6 | Зона улично-дорожной сети | га | 2.4 | 5 |
|  |  | (…) | 11.3 | 13,1 |
| 1.1.7 | Рекреационных зон | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.8 | Зон сельскохозяйственного использования | га | - | 3,3 |
|  |  | (…) | - | 8,69 |
| 1.1.8.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | - | 3,3 |
|  |  | % | - | 8,69 |
| 1.1.9 | Зон специального назначения | га | - | 0,7 |
|  |  | (…) | - | 1,84 |
| 1.1.9.1 | Ритуального назначения | га | - | 0,7 |
|  |  | (…) | - | 1,84 |
| 1.1.10 | Зон акваторий | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.11 | Зон природных территорий | га | 0.01 | 3,3 |
|  |  | (…) | 0.17 | 8,75 |
| 1.1.11.1 | Природного ландшафта | га | - | 3,3 |
|  |  | (…) | - | 8,75 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 119 | 120 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 100,8 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.2.1 | - младше трудоспособного возраста | % | 21 | 21 |
| 2.2.2 | - трудоспособного возраста | - - | 58 | 58 |
| 2.2.3 | - старше трудоспособного возраста | - - | 21 | 21 |
| 2.3 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 7 | 5 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/ чел. | 22 | 36 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда в т. ч. в общем объеме жилищного фонда | тыс. кв. м | 2,6 | 4,3 |
| 3.2.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 2,6 | 4,3 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м | - | 1,7 |
| 3.4 | Обеспеченность жилищного фонда |  | 22 | 36 |
| 3.4.1 | - электроснабжением | % от общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.2 | - централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.4.3 | - централизованным водоснабжением | % от общего жилищного фонда | 80 | 100 |
| 3.4.4 | - централизованным водоотведением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.4.5 | - газоснабжением | % от общего жилищного фонда | - | 100 |
| 3.4.6 | - связью | % от общего жилищного фонда | - | - |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения торговли |  |  |  |
| 4.1.1 | Магазины | объект | 0 | 1 |
|  |  | кв.м торговой площади | - | 80 |
|  |  | кв.м торговой площади/1000 чел. | - | 667 |
| 4.2 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |
| 4.2.1 | Спортивная площадка | объект | 0 | 1 |
|  |  | га | - | 0,1 |
|  |  | га/1000 чел. | - | 0,8 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц |  |  |  |
|  | - всего | км | 1,6 | 2,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - улиц в жилой застройке основных | км | - | 1,2 |
|  | - улиц в жилой застройке второстепенных | км | - | 0,9 |
|  | - проездов | км | - | 0,5 |
| 5.2 | Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием | км | 0,6 | 2,6 |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | км | - | 0 |
| 5.4 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | 5-10 |
| 5.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 192 | 200 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 38,88 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 36,0 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 2,88 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | - | 200 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. | - | 200 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 1,29 | 2,3 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 31,68 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 28,8 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 2,88 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,05 | 0,06 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,05 | 0,06 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 950 | 1150 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 950 | 1150 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 0,6 | 0,7 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла |  |  |  |
|  | -всего | Гкал/год | - | 1332 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 1332 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - |  |  |  |
|  | всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 0,366 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0 | 0 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | - | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа |  |  |  |
|  | - всего | млн. куб. м./год | - | 0,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | 0,2 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 0,7 | 0,7 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 1000 человек | - | - |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,01 | 0,01 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - |
| 6.7.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.3 | Мусоросжигательные заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.4 | Мусороперегрузочные станции | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | - |
| 6.7.6 | Общая площадь свалок | га | - | - |
|  | в том числе стихийных | га | - | - |
| 6.7.7 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц/га | - | 1/0,7 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 8.2 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | - | - |
| 8.3 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 2,8 |
| 9 | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО I ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ (В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2011Г.) | млн. руб. |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 9.1 | - жилищная сфера | - | - | 7,1 |
| 9.2 | - социальная сфера | - | - | 0 |
| 9.3 | - производственная сфера | - | - | по заданию на проектирование |
| 9.4 | -транспортная инфраструктура | - | - | 10 |
| 9.5 | - инженерное обеспечение | - | - | 6,69 |

д. Калинки

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта в установленных границах | га | 108 | 232 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | Жилого назначения | га | 89,2 | 137,9 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах поселка (…) | 82,59 | 59,74 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | индивидуальной жилой застройкой | га | 89,2 | 137,9 |
|  |  | (…) | 82,59 | 59,74 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | с учетом спроса | га | - | 18,9 |
|  |  | (…) | - | 8,14 |
|  | застройка сезонного проживания | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.2 | Общественно-делового назначения | га | 0.6 | 5,6 |
|  |  | (…) | 0.56 | 2,41 |
| 1.1.2.1 | административно - делового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.2 | социально-бытового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.3 | торгового назначения | га | 0.1 | - |
|  |  | % | 0.09 | - |
| 1.1.2.4 | учебно - образовательного назначения | га | 0.4 | - |
|  |  | % | 0.38 | - |
| 1.1.2.5 | культурно - досугового назначения | га | 0.1 | - |
|  |  | % | 0.09 | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.3 | Зон производственного и коммунально-складского назначения | га | - | 3,6 |
|  |  | (…) | - | 1,55 |
| 1.1.3.1 | промышленности | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.3.2 | коммунально - складского назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.4 | Зон инженерной инфраструктуры | га | 0.1 | 1,0 |
|  |  | (…) | 0.09 | 0,43 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.4.1 | связи | га | 0.1 | - |
|  |  | % | 0.09 | - |
| 1.1.5 | Зон транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.6 | Зона улично-дорожной сети | га | 10.6 | 32,4 |
|  |  | (…) | 9.81 | 14,14 |
| 1.1.7 | Рекреационных зон | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.8 | Зон сельскохозяйственного использования | га | 1.4 | 10,7 |
|  |  | (…) | 1.30 | 4,65 |
| 1.1.8.1 | сельскохозяйственных угодий | га | 1.4 | 3,5 |
|  |  | % | 1.30 | 1,5 |
| 1.1.8.2 | объектов сельскохозяйственного назначения | га | - | 7,3 |
|  |  | % | - | 3,14 |
| 1.1.9 | Зон специального назначения | га | 1.7 | 1,7 |
|  |  | (…) | 1.57 | 0,73 |
| 1.1.9.1 | ритуального назначения | га | 1.7 | 1,7 |
|  |  | (…) | 1.57 | 0,73 |
| 1.1.10 | Зон акваторий | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.11 | Зон природных территорий | га | 4.4 | 39,1 |
|  |  | (…) | 4.08 | 16,35 |
| 1.1.11.1 | природного ландшафта | га | 4.4 | 39,1 |
|  |  | (…) | 4.08 | 16,35 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 685 | 690 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 100,7 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.2.1 | - младше трудоспособного возраста | % | 21 | 21 |
| 2.2.2 | - трудоспособного возраста | - - | 58 | 58 |
| 2.2.3 | - старше трудоспособного возраста | - - | 21 | 21 |
| 2.3 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 8 | 6 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/ чел. | 22 | 36 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда в т. ч. в общем объеме жилищного фонда | тыс. кв. м | 15,0 | 24,8 |
| 3.2.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 15,0 | 24,8 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м | - | 9,8 |
| 3.4 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| 3.4.1 | - электроснабжением | % от общего жилищного фонда |  |  |
| 3.4.2 | - централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.4.3 | - централизованным водоснабжением | % от общего жилищного фонда | 80 | 100 |
| 3.4.4 | - централизованным водоотведением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.4.5 | - газоснабжением | % от общего жилищного фонда | - | 100 |
| 3.4.6 | - связью | % от общего жилищного фонда | - | - |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 4.1.1 | Детские сады | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | - | 15 |
|  |  | мест/1000 чел. | - | 22 |
| 4.1.2 | Общеобразовательные школы | объект | 1 | 1 |
|  |  | учащихся | 30 | 50 |
|  |  | учащихся/1000 чел. | 44 | 72 |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | - | 4 |
|  |  | мест/1000 чел. | - | 6 |
| 4.2 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |
| 4.2.1 | Спортивная площадка | объект | 0 | 2 |
|  |  | га | - | 0,7 |
|  |  | га/1000 чел. | - | 1 |
| 4.3 | Учреждения культуры |  |  |  |
| 4.3.1 | Библиотеки | объект | 1 | 1 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 4,5 | 5,2 |
|  |  | тыс. ед. хранения/1000 чел. | 7 | 8 |
| 4.3.2 | Клубы | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 200 | 280 |
|  |  | мест/1000 чел. | 292 | 406 |
| 4.4 | Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |
| 4.4.1 | Магазины | объект | 3 | 8 |
|  |  | кв.м торговой площади | 113 | 363 |
|  |  | кв.м торговой площади/1000 чел. | 165 | 526 |
| 4.4.2 | Кафе | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | - | 30 |
|  |  | мест/1000 чел. | - | 43 |
| 4.5 | Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.5.1 | Предприятия бытового обслуживания | объект | 0 | 1 |
|  |  | рабочих мест | - | 5 |
|  |  | рабочих мест/1000 чел. | - | 7 |
| 4.6 | Организации и учреждения управления |  |  |  |
| 4.6.1 | Административные здания | объект | 0 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц |  |  |  |
|  | - всего | км | 5,8 | 17,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - улиц в жилой застройке основных | км | - | 3,5 |
|  | - улиц в жилой застройке второстепенных | км | - | 12,3 |
|  | - проездов | км | - | 1,6 |
| 5.2 | Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием | км | 1,3 | 17,4 |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | км | - | 0 |
| 5.4 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | 5-10 |
| 5.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 192 | 200 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 240,12 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 207,0 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 33,12 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | 60 | 295 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | 60 | 295 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | - | 200 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. | - | 200 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 4,84 | 11,7 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 198,72 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 165,6 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 33,12 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,30 | 0,37 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,30 | 0,37 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 950 | 1150 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 950 | 1150 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 1,44 | 4,1 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла |  |  |  |
|  | -всего | Гкал/год | - | 8221 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 8221 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - |  |  |  |
|  | всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 2,36 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0 | 0 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | - | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа |  |  |  |
|  | - всего | млн. куб. м./год | - | 1,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | 1,9 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 1,4 | 1,4 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 1000 человек | - | - |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,1 | 0,1 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - |
| 6.7.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.3 | Мусоросжигательные заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.4 | Мусороперегрузочные станции | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | - |
| 6.7.6 | Общая площадь свалок | га | - | - |
|  | в том числе стихийных | га | - | - |
| 6.7.7 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц/га | 1/1,7 | 1/1,7 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 8.2 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | - | - |
| 8.3 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 17,0 |
| 9 | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО I ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ (В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2011Г.) | млн. руб. |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 9.1 | - жилищная сфера | - | - | 40,3 |
| 9.2 | - социальная сфера | - | - | 18,9 |
| 9.3 | - производственная сфера | - | - | по заданию на проектирование |
| 9.4 | -транспортная инфраструктура | - | - | 35 |
| 9.5 | - инженерное обеспечение | - | - | 31,71 |

с. Овчинец

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта в установленных границах | га | 123 | 166 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | Жилого назначения | га | 99.8 | 117,4 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах поселка (…) | 80.93 | 70,36 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | многоэтажная жилой застройки | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  | среднеэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  | индивидуальной жилой застройкой | га | 99.8 | 117,4 |
|  |  | (…) | 80.93 | 70,36 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | с учетом спроса | га | - | 9,7 |
|  |  | (…) | - | 5,84 |
|  | застройка сезонного проживания | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.2 | Общественно-делового назначения | га | 2.6 | 6,7 |
|  |  | (…) | 2.09 | 4,03 |
| 1.1.2.1 | административно - делового назначения | га | 0.2 | - |
|  |  | % | 0.15 | - |
| 1.1.2.2 | социально-бытового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.3 | торгового назначения | га | 0.2 | - |
|  |  | % | 0.2 | - |
| 1.1.2.4 | учебно - образовательного назначения | га | 2 | - |
|  |  | % | 1.65 | - |
| 1.1.2.5 | культурно - досугового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.6 | спортивного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.7 | здравоохранения | га | 0.1 | - |
|  |  | % | 0.09 | - |
| 1.1.3 | Зон производственного и коммунально-складского назначения | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.4 | Зон инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.5 | Зон транспортной инфраструктуры | га | 0.1 | - |
|  |  | (…) | 0.01 | - |
| 1.1.5.1 | объектов железнодорожного транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.5.2 | объектов автомобильного транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.5.3 | транспортных коридоров | га | 0.1 | - |
|  |  | % | 0.01 | - |
| 1.1.6 | Зона улично-дорожной сети | га | 14.4 | 24,6 |
|  |  | (…) | 11.75 | 14,81 |
| 1.1.7 | Рекреационных зон | га | - | 0,1 |
|  |  | (…) | - | 0,06 |
| 1.1.7.1 | мест отдыха общего пользования | га | - | 0,1 |
|  |  | (…) | - | 0,06 |
| 1.1.8 | Зон сельскохозяйственного использования | га | 0.4 | 1,5 |
|  |  | (…) | 0.36 | 0,9 |
| 1.1.8.1 | сельскохозяйственных угодий | га | - | 1,0 |
|  |  | % | - | 0,60 |
| 1.1.8.2 | объектов сельскохозяйственного назначения | га | 0.4 | 0,5 |
|  |  | % | 0.36 | 0,30 |
| 1.1.9 | Зон специального назначения | га | 2.2 | 2,2 |
|  |  | (…) | 1.82 | 1,33 |
| 1.1.9.1 | ритуального назначения | га | 2.2 | 2,2 |
|  |  | (…) | 1.82 | 1,33 |
| 1.1.10 | Зон акваторий | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.11 | Зон природных территорий | га | 3.8 | 14,1 |
|  |  | (…) | 3.05 | 8,51 |
| 1.1.11.1 | природного ландшафта | га | 3.1 | 14,1 |
|  |  | (…) | 2.51 | 8,51 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 535 | 540 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 100,9 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.2.1 | - младше трудоспособного возраста | % | 21 | 21 |
| 2.2.2 | - трудоспособного возраста | - - | 58 | 58 |
| 2.2.3 | - старше трудоспособного возраста | - - | 21 | 21 |
| 2.3 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 5 | 5 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/ чел. | 19 | 36 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда в т. ч. в общем объеме жилищного фонда | тыс. кв. м | 10,0 | 19,4 |
| 3.2.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 10,0 | 19,4 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м | - | 9,4 |
| 3.4 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| 3.4.1 | - электроснабжением | % от общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.2 | - централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.4.3 | - централизованным водоснабжением | % от общего жилищного фонда | 80 | 100 |
| 3.4.4 | - централизованным водоотведением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.4.5 | - газоснабжением | % от общего жилищного фонда | - | 100 |
| 3.4.6 | - связью | % от общего жилищного фонда | 47 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 4.1.1 | Детские сады | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 50 | 50 |
|  |  | мест/1000 чел. | 93 | 93 |
| 4.1.2 | Общеобразовательные школы | объект | 1 | 1 |
|  |  | учащихся | 90 | 110 |
|  |  | учащихся/ 1000 чел. | 168 | 204 |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | - | 11 |
|  |  | мест/1000 чел. | - | 20 |
| 4.2 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| 4.2.1 | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Учреждения культуры |  |  |  |
| 4.3.1 | Библиотеки | объект | 1 | 1 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 5,3 | 5,3 |
|  |  | тыс. ед. хранения/ 1000 чел. | 10 | 10 |
| 4.3.2 | Клубы | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | - | 270 |
|  |  | мест/1000 чел. | - | 500 |
| 4.4 | Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |
| 4.4.1 | Магазины | объект | 3 | 5 |
|  |  | кв.м торговой площади | 193 | 293 |
|  |  | кв.м торговой площади/1000 чел. |  |  |
| 4.4.2 | Кафе | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | - | 25 |
|  |  | мест/1000 чел. | - | 47 |
| 4.5 | Предприятия связи |  |  |  |
| 4.5.1 | Почтовые отделения | объект | 0 | 1 |
| 4.6 | Организации и учреждения управления |  |  |  |
| 4.6.1 | Административные здания | объект | 1 | 1 |
| 4.7 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |
| 4.7.1 | Спортивные залы | объект | 0 | 1 |
|  |  | кв.м площади пола | - | 540 |
|  |  | кв.м площади пола/1000 чел. | - | 1000 |
| 4.7.2 | Спортивная площадка | объект | 0 | 1 |
|  |  | га | - | 0,4 |
|  |  | га/1000 чел. | - | 0,7 |
| 4.8 | Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.8.1 | Предприятия бытового обслуживания | объект | 0 | 1 |
|  |  | рабочих мест | - | 5 |
|  |  | рабочих мест/1000 чел. | - | 9 |
| 4.9 | Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |
| 4.9.1 | Отделения сберегательного банка | объект | 0 | 1 |
|  |  | операционных мест | - | 1 |
|  |  | операционных мест/1000 чел. | - | 2 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц |  |  |  |
|  | - всего | км | 11,4 | 16,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - улиц в жилой застройке основных | км | - | 2,0 |
|  | - улиц в жилой застройке второстепенных | км | - | 13,6 |
|  | - проездов | км | - | 0,5 |
| 5.2 | Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием | км | 1,8 | 16,1 |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | км | - | 0 |
| 5.4 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | 5-10 |
| 5.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 192 | 200 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 181,44 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 162,0 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 19,44 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | - | 190 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | - | 190 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | - | 200 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. | - | 200 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 7,61 | 11,9 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 149,04 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 129,6 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 19,44 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,24 | 0,29 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,24 | 0,29 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 950 | 1150 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 950 | 1150 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 1,4 | 2,5 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла |  |  |  |
|  | -всего | Гкал/год | - | 6855 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 6855 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - |  |  |  |
|  | всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 2,03 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0 | 0 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | - | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа |  |  |  |
|  | - всего | млн. куб. м./год | - | 0,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | 0,9 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 0,7 | 0,7 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 1000 человек | 187 | 400 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,1 | 0,1 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - |
| 6.7.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.3 | Мусоросжигательные заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.4 | Мусороперегрузочные станции | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | - |
| 6.7.6 | Общая площадь свалок | га | - | - |
|  | в том числе стихийных | га | - | - |
| 6.7.7 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц/га | 1/ 2,2 | 1/ 2,2 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 8.2 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | - | - |
| 8.3 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 10,2 |
| 9 | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО I ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ (В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2011Г.) | млн. руб. |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 9.1 | - жилищная сфера | - | - | 38,6 |
| 9.2 | - социальная сфера | - | - | 0 |
| 9.3 | - производственная сфера | - | - | 0 |
| 9.4 | -транспортная инфраструктура | - | - | 15 |
| 9.5 | - инженерное обеспечение | - | - | 42,32 |

д. Старая Кашовка

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта в установленных границах | га | 58 | 93,6 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | Жилого назначения | га | 36 | 58,2 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах поселка (…) | 61.93 | 61,44 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | многоэтажная жилой застройки | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  | среднеэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
|  | индивидуальной жилой застройкой | га | 36 | 58,2 |
|  |  | (…) | 61.93 | 61,44 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | с учетом спроса | га | - | 12,7 |
|  |  | (…) | - | 14,11 |
|  | застройка сезонного проживания | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.2 | Общественно-делового назначения | га | 0.6 | 4,6 |
|  |  | (…) | 1.09 | 5,11 |
| 1.1.2.1 | административно - делового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.2 | социально-бытового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.3 | торгового назначения | га | 0.1 | - |
|  |  | % | 0.23 | - |
| 1.1.2.4 | учебно - образовательного назначения | га | 0.5 | - |
|  |  | % | 0.87 | - |
| 1.1.2.5 | культурно - досугового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.6 | спортивного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.7 | здравоохранения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2.8 | культового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.3 | Зон производственного и коммунально-складского назначения | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.3.1 | промышленности | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.3.2 | коммунально - складского назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.4 | Зон инженерной инфраструктуры | га | - | 0,2 |
|  |  | (…) | - | 0,22 |
| 1.1.5 | Зон транспортной инфраструктуры | га | 0.3 | - |
|  |  | (…) | 0.59 | - |
| 1.1.5.1 | объектов железнодорожного транспорта | га | 0.3 | - |
|  |  | % | 0.59 | - |
| 1.1.6 | Зона улично-дорожной сети | га | 3.9 | 12,0 |
|  |  | (…) | 6.71 | 13,33 |
| 1.1.7 | Рекреационных зон | га | - | 0,5 |
|  |  | (…) | - | 0,56 |
| 1.1.7.1 | мест отдыха общего пользования | га | - | 0,5 |
|  |  | (…) | - | 0,56 |
| 1.1.8 | Зон сельскохозяйственного использования | га | 5.4 | 4,6 |
|  |  | (…) | 9.37 | 5,11 |
| 1.1.8.1 | сельскохозяйственных угодий | га | 5.4 | 4,6 |
|  |  | % | 9.37 | 5,11 |
| 1.1.9 | Зон специального назначения | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.10 | Зон акваторий | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.11 | Зон природных территорий | га | 11.8 | 12,8 |
|  |  | (…) | 20.37 | 14,23 |
| 1.1.11.1 | природного ландшафта | га | 11.8 | 12,8 |
|  |  | (…) | 20.37 | 14,23 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 248 | 250 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 100,8 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.2.1 | - младше трудоспособного возраста | % | 21 | 21 |
| 2.2.2 | - трудоспособного возраста | - | 58 | 58 |
| 2.2.3 | - старше трудоспособного возраста | - | 21 | 21 |
| 2.3 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 7 | 6 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/ чел. | 20 | 36 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда в т. ч. в общем объеме жилищного фонда | тыс. кв. м | 4,9 | 9,0 |
| 3.2.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 4,9 | 9,0 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м | - | 4,1 |
| 3.4 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| 3.4.1 | - электроснабжением | % от общего жилищного фонда | - | 100 |
| 3.4.2 | - централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.4.3 | - централизованным водоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 | 100 |
| 3.4.4 | - централизованным водоотведением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.4.5 | - газоснабжением | % от общего жилищного фонда | - | 100 |
| 3.4.6 | - связью | % от общего жилищного фонда | - | - |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Общеобразовательные школы |  |  |  |
| 4.1.1 | Детские сады | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | - | 15 |
|  |  | мест/1000 чел. | - | 60 |
| 4.1.2 | Общеобразовательные школы | объект | 1 | 1 |
|  |  | учащихся | 30 | 30 |
|  |  | учащихся/ 1000 чел. | 121 | 120 |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | - | 2 |
|  |  | мест/1000 чел. | - | 8 |
| 4.2 | Учреждения торговли, общественного питания |  |  |  |
| 4.2.1 | Магазины | объект | 2 | 3 |
|  |  | кв.м торговой площади | 47 | 77 |
|  |  | кв.м торговой площади/1000 чел. | 190 | 308 |
| 4.2.2 | Кафе | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | - | 10 |
|  |  | мест/1000 чел. | - | 40 |
| 4.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |
| 4.3.1 | Спортивная площадка | объект | 0 | 1 |
|  |  | га | - | 0,2 |
|  |  | га/1000 чел. | - | 0,8 |
| 4.4 | Учреждения культуры |  |  |  |
| 4.4.1 | Библиотеки | объект | 0 | 1 |
|  |  | тыс. ед. хранения | - | 1,9 |
|  |  | тыс. ед. хранения/ 1000 чел. | - | 8 |
| 4.4.2 | Клубы | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | - | 130 |
|  |  | мест/1000 чел. | - | 520 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц |  |  |  |
|  | - всего | км | 3,3 | 8,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - улиц в жилой застройке основных | км | - | 2,8 |
|  | - улиц в жилой застройке второстепенных | км | - | 5,5 |
|  | - проездов | км | - | 0,1 |
| 5.2 | Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием | км | 0,0 | 8,4 |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | км | - | 0 |
| 5.4 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | 5-10 |
| 5.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 192 | 200 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 81,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 75,0 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 6,0 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | - | 85 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | - | 85 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | - | 200 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. | - | 200 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | 6,2 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 66,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 60,0 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 6,0 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,11 | 0,13 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,11 | 0,13 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 950 | 1150 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 950 | 1150 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 0,6 | 1,3 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла |  |  |  |
|  | -всего | Гкал/год | - | 3141 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 3141 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - |  |  |  |
|  | всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 0,93 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | - | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа |  |  |  |
|  | - всего | млн. куб. м./год | - | 0,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | 0,4 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,4 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 1000 человек | - | - |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,03 | 0,03 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - |
| 6.7.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.3 | Мусоросжигательные заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.4 | Мусороперегрузочные станции | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.7.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | - |
| 6.7.6 | Общая площадь свалок | га | - | - |
|  | в том числе стихийных | га | - | - |
| 6.7.7 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | - | - |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 8.2 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | - | - |
| 8.3 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 7,5 |
| 9 | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО I ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ (В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2011Г.) | млн. руб. |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 9.1 | - жилищная сфера | - | - | 16,9 |
| 9.2 | - социальная сфера | - | - | 0 |
| 9.3 | - производственная сфера | - | - | 0 |
| 9.4 | -транспортная инфраструктура | - | - | 20 |
| 9.5 | - инженерное обеспечение | - | - | 18,78 |

# Footnotes

Анализ муниципальной правовой базы поселения проводился на основании официально предоставленных исходных данных и справочно-правовой системы «Консультант Плюс» (региональное законодательство).