|  | «УТВЕРЖДЕНО» Постановлением администрации Суражского муниципального района Брянской области от ___________________№________ |
| --- | --- |

АКТУАЛЬНАЯ СХЕМа ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МО «СУРАЖСКОе ГОРОДСКОе ПОСЕЛЕНИе Суражского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                                   Брянской ОБЛАСТИ»

НА 2020 ГОД и на период до 2030

ТОМ №1

Разработчик: ООО «НП ТЭКтест-32»

г. Брянск

2020 г.

Оглавление

Общие положения	5

Термины и определения	9

Введение	12

Том 1 Водоснабжение	18

Раздел 1: Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования	18

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны	18

1.2. Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения	18

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	19

1.4 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоснабжения, включая описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, в том числе соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	20

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	21

1.4.2 Оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества питьевой воды.	22

1.5   Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций	23

1.5.1 Оценка энергоэфективности подачи воды насосными станциями	25

1.6   Описание состояния водопроводных сетей, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	27

1.7 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении, влияющих на качество и безопасность	29

1.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения	30

1.9 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или                                                    другом законном основании объектами централизованной системы водосабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	31

Раздел 2: Направления развития централизованных систем водоснабжения на период 2020-2030 годов	31

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	31

2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	33

Раздел 3: Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	                                                                                                                                                   34

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	34

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	38

3.3  Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	39

3.4 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	39

3.5 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения	41

3.6 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 30.13330.2016, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	42

3.7 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	43

3.8 Сведения об ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды	44

3.9 Описание территориальной структуры потребления воды, определенной по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	44

3.10  Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов	45

3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	48

3.12 Перспективные балансы водоснабжения	49

3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений	49

3.14 Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации	49

Раздел 4: Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	50

Раздел 5: Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	54

5.1 На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	54

5.2 На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке	55

Раздел 6: Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	56

Раздел 7: Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	58

Раздел 8: Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	59

ВЫВОДЫ ТОМ №1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ	61

Общие положения

Основание для разработки проекта схемы водоснабжения и водоотведения МО «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области».

Проект схемы водоснабжения и водоотведения МО «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области» на  2020 год и на перспективу до 2030 года (далее – проект схемы водоснабжения и водоотведения) выполнена ООО «НП ТЭКтест-32» на основании пункта 8 Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения.

Проект схемы водоснабжения и водоотведения выполнена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Водный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 2 августа 2019 года);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 02.08.2019);

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 №782 (ред. от 13.12.2016) «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и Водоотведения»);

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 №644 (ред. от 26.07.2018) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 25 января 2011 г. №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» (с изменениями и дополнениями);

- Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. №306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме» (с изменениями и дополнениями);

- ГОСТ Р 51617-2014 «Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Коммунальные услуги. Общие требования»;

- СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01» (с изменениями на 2 апреля 2018 года);

- СП 131.13330.2018 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*, дата введения 29.05.2019 г.;

- СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85, дата введения 26.06.2019 г.;

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями № 1, 2, 3, 4), дата введения 01.01.2013 г.

- СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, дата введения 17.06.2017 г.;

- МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утв. Приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 г. №168;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» от 01.06.2002 г., утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. №10;

- СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;

- ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования от 30 апреля 2003 года №78 (с изменениями на 13 июля 2017 года);

- «СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 22.06.2000) (с изм. от 04.02.2011, с изм. от 25.09.2014);

- СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с Изменением №1), приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. №180;

- МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (с Изменениями от 16.06.2014), постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1;

- МДС 81-25.2001 Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве с 01.03.2001 постановлением Госстроя России от 28.02.2001 №15;

- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. Дата введения 2009-05-01;

- Генеральный план городского поселения «Город Сураж», Брянская область, разработчик ООО «Научно-исследовательский институт градостроительства и землеустройства» г.Пенза (договор №б/н от16.06.2014г.);

- Муниципальная программа МО «Город Сураж» «Повышение качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год на территории Суражского муниципального района», как часть Федеральной программы «Чистая вода» на период 2019-2024 г.г.

Целью проекта схемы водоснабжения и водоотведения является, разработка мероприятий для удовлетворения спроса на услуги водоснабжения и водоотведения, и обеспечения надежного снабжения услугами водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

Проект Схема водоснабжения и водоотведения является документом, определяющим направление развития водоснабжения и водоотведения МО «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области» длительную перспективу до 2030 года, обосновывающим социальную и хозяйственную необходимость, экономическую целесообразность строительства новых, расширения и реконструкции действующих сетей в соответствии с мероприятиями по рациональному использованию энергетических ресурсов.

Проект схема водоснабжения и водоотведения выполнен в соответствии со следующими принципами:

- обеспечение безопасности и надежности водоснабжения и водоотведения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение эффективности водоснабжения и водоотведения с учетом требований, установленных федеральными законами;

- соблюдение баланса экономических интересов водоснабжающей организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- согласованность актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

Этапы реализации проекта схемы водоснабжения и водоотведения:

Расчетный период реализации проекта схемы водоснабжения и водоотведения принят с разделением на этапы реализации:

- 1 этап – 2020 – 2025 гг.;

- 2 этап – 2026 – 2030 гг.

Системы водоснабжения и водоотведения МО «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области» включает в себя источники, очистные сооружения, магистральные и распределительные сети водоснабжения и водоотведения.

При разработке проекта схемы водоснабжения и водоотведения учтены документы территориального планирования.

Разработка проекта схемы водоснабжения и водоотведения выполнена в составе разделов и обосновывающих материалов, являющихся их неотъемлемой частью, которые объединены в данной пояснительной записке (в 2 томах).

Термины и определения

При проведении разработки проекта схемы водоснабжения и водоотведения использованы следующие термины и определения:

источник водоснабжения – совокупность инженерных сооружений, определяющая расход воды;

ВЗС - водозаборное сооружение;

ВОС – водоочистные сооружения;

КОС – канализационные очистные сооружения;

КНС – канализационная насосная станция;

качество водоснабжения и водоотведения – совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором водоснабжения и водоотведения характеристик водоснабжения и водоотведения;

надежность водоснабжения и водоотведения– характеристика состояния системы водоснабжения и водоотведения, при котором обеспечиваются качество и безопасность водоснабжения и водоотведения;

потребитель – лицо, получающее услугу водоснабжения и водоотведения, для использования не принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании инженерных коммуникаций, либо для оказания услуг в части водоснабжения и водоотведения;

норма водопотребления – установленное количество воды на одного жителя или на условную единицу, характерную для данного производства;

удельное водопотребление – объем воды, подаваемый потребителю в интервал времени или на единицу продукции;

неравномерность водопотребления – колебание расхода воды в интервал времени;

водозаборная скважина – скважина для забора подземных вод, оборудованная, как правило, обсадными трубами и фильтром;

потеря воды в системе водоснабжения – объем воды, теряющийся при ее транспортировании, хранении, распределении и охлаждении;

мощность источника – величина, равная расходу воды в источнике за вычетом объемов расходов;

система водоснабжения и водоотведения – совокупность источников и потребителей, технологически соединенных сетями;

расход – количество воды (стоков), которое может быть принято (отдано) потребителем за единицу времени;

водопроводная сеть – совокупность элементов, предназначенных для распределения воды от источников до потребителя;

водоотводящая сеть – совокупность элементов, предназначенных для отвода стоков от источников до точек сброса (канализация);

водоснабжающая организация – организация, реализующая услугу водоснабжения и водоотведения для потребителей и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками водоснабжения, посредством которых осуществляется водоснабжение и водоотведение потребителей;

элемент территориального деления – территория городского поселения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

зона санитарной охраны (ЗСО) – территория и акватория, на которых устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и охраны водопроводных сооружений.

источники наружного противопожарного водоснабжения – наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения;

гидрант – техническое устройство, предназначенное для забора воды из водопровода передвижной пожарной техникой;

водопроводный узел – система сооружений и устройств, имеющая в своем составе насосные станции и резервуары для воды и предназначенная для поддержания необходимых напоров в водопроводной сети и снятия пиковых расходов воды в часы максимального водопотребления;

насосная стация – сооружение, предназначенное для забора воды из водоисточника и подачи ее в водопроводные сети;

резервуар – инженерное сооружение емкостного типа, предназначенное для хранения запаса воды. Резервуары, как правило, могут быть металлические, железобетонные;

пожарная соединительная головка – быстросмыкаемая арматура для соединения пожарных рукавов и присоединения их к пожарному оборудованию и пожарным насосам;

стояк-сухотруб – незаполненный огнетушащим веществом трубопровод, находящийся под атмосферным давлением окружающей среды;

централизованная система горячего водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее – открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее – закрытая система горячего водоснабжения);

нецентрализованная система горячего водоснабжения – сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно.

Введение

Город Сураж является административным, хозяйственным и культурным центром

Суражского района.

По данным статистики на 01.01.2020 года численность постоянно проживающего населения составляет 10 814    человек.

Город Сураж расположен в центральной части Суражского муниципального района в 177км к юго-западу от г. Брянск. Общая площадь города 1678 га. Координаты г. Сураж – 53°01, северной широты и 32°24 восточной долготы. Высота над уровнем моря–160 м. Расстояние от административного центра муниципального образования «Город Сураж» до областного центра г. Брянск – 159 км.

Территория состоит из одного единого массива и граничит на севере - с Овчинским

сельским поселениям, на востоке - с Кулажским сельским поселениям, на юге – с Кулажским сельским поселениям, на западе – с Влазовичским сельским поселением.

Муниципальное образование расположено во втором гидрогеологическом подрайоне
Днепровского артезианского бассейна. Основным источником водоснабжения здесь являются воды турон-сантонского и кампан-маастрихтского водоносных комплексов. Глубина залегания кровли горизонта увеличивается с северо-востока на юго-запад. Рекомендуемая глубина эксплуатационных скважин для этого подрайона составляет в основном 60-80 м, и только на отдельных участках – 120-140 м.

Характеристика элементов климата приводится по данным метеостанции г. Брянск на основании СП 131.13330.2018 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями №1, 2), дата введения 29.05.2019 г. и отражены в таблице 1, таблице 2, таблице 3.

Таблица 1 – средняя месячная и годовая температура воздуха, С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -7,4 | -6,6 | -1,2 | 7,0 | 13,6 | 16,9 | 18,4 | 17,2 | 11,7 | 5,6 | -0,4 | -5,0 | 5,8 |

Таблица 2 – средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 2,9 |

Таблица 3 – климатическая характеристика по метеостанции г. Брянск

| № п/п | Параметры | Показа тели |
| --- | --- | --- |
| Климатические параметры холодного периода года |
| 1.1 | Температура воздуха наиболее холодных суток, С, обеспеченностью 0,98 | - 30 |
| 1.2 | Температура воздуха наиболее холодных суток, С, обеспеченностью 0,92 | - 27 |
| 2.1 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, обеспеченностью 0,98 | - 26 |
| 2.2 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, обеспеченностью 0,92 | - 24 |
| 3 | Температура воздуха, С, обеспеченностью0,94 | - 12 |
| 4 | Абсолютная минимальная температура воздуха, С | - 42 |
| 5 | Средне суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, С | 5,6 |
| 6 | Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8С | 199 сут. - 2,0 |
| 7 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 70 |
| 8 | Количество осадков за ноябрь-март, мм | 210 |
| 9 | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | Ю |
| Климатические параметры теплого периода года |
| 10 | Барометрическое давление, гПа | 990 |
| 11 | Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,95 | 21 |
|  | Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,98 | 25 |
| 12 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, С | 19,3 |
| 13 | Абсолютная максимальная температура воздуха, С | 38 |
| 14 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, С | 9,6 |
| 15 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час.наиболее теплого месяца, % | 58 |
| 16 | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 438 |
| 17 | Преобладающее направление ветра за июнь-август | З |

Продолжительность отопительного периода 214 дней (2019 г.).

На рисунке 1 представлено расположение границ МО «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области»

Таблица 4 – Численность населения на 01.01.2020 г.

| № п/п | Наименование | Площадь, км2 | Численность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | населённого пункта |  | населения, |
|  |  |  | тыс. чел. |
| 1. | Город Сураж Суражского района Брянской области. | 16,78 | 10,814 |

Для расчета основных градостроительных параметров развития территории принят следующий прогноз численности постоянного населения МО «Город Сураж» Суражского района Брянской области:

- на 2025 год: 11,0 тыс.чел.;

- на 2030 год: 11,3 тыс.чел.

Численность населения городского поселения «Город Сураж» к расчётному сроку реализации Генерального плана, представлена по населенным пунктам и отражена в таблице ниже.

Таблица 5 – динамика роста численности населения по населенным пунктам

| Населенный пункт | Численность населения, тыс.чел. |
| --- | --- |
|  | 2020 год | 1-я очередь реализации 2025 г | Расчетный срок реализации 2030 г. |
| г. Сураж | 10,814 | 11,000 | 11,300 |

В соответствии с этапами реализации Генплана (положение о территориальном планировании) на расчётный срок (к 2030г.)

- рост вместимости дошкольных учреждений г. Сураж до 800-850 мест за счет нового строительства

Основными площадками нового жилищного строительства индивидуальной застройки являются:

- Застройка по ул. Казачья, Есенина, Глинная, Полевая, Слободская, Нахимова, Мельникова, Им.А.Ковалевского.

- Формирование новых улиц – Майская, Славянская, Березовая, Трудовая, Юбилейная в районе Красной Слободы.

- Площадки под индивидуальное строительство в юго-западной, северной, северо-западной (ул. Западная) части города площадь 9га, 2га и 4,7га.

- Площадка под индивидуальное строительство и малоэтажной жилой застройки в северной части города площадь 15га.

Общая площадь новой застройки составит 179,3 тыс.м2.

При отсутствии достаточных бюджетных средств, частное строительство является одним из путей решения жилищной проблемы.

Жилой фонд МО «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области» составляет 227,5 тыс. м2, средняя жилобеспеченность – 21,21 м2/чел.

Таблица 6 – жилой фонд «Суражского городского поселения Суражского муниципального района Брянской области»

| Наименование показателя | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Жилой фонд всего, в т.ч. | тыс.м2 | 227,5 |
| Средняя жилобеспеченность | м2/чел. | 21,21 |
| Индивидуальный жилищный фонд | тыс.м2 | 249,51 |
| Многоквартирный жилищный фонд | тыс.м2 | 154,39 |
| Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах | тыс.м2 | 0,202 |

На территории муниципального образования низкий объем жилого фонда, расположенного в ветхих и аварийных домах – 0,1% от всего жилого фонда МО «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области».

Объем нового жилищного строительства в период расчетного срока на территории городского поселения составит 179,3тыс. м2, в том числе на первую очередь 134тыс. м2.

Средняя жилобеспеченность к расчетному сроку составит 36 м2/чел. (на период первой очереди 32,86 м2/чел.), а общий жилой фонд 406,8 тыс. м2 (на период первой очереди 361,5 тыс. м2).

Генеральным планом предусматривается достижение обеспеченности населения жилищным фондом на начало 2030 г. на уровне 36-40 м2 на одного жителя. На конец расчетного срока ежегодный ввод жилищного фонда в расчете на душу населения должен приближаться к показателю 1 м2 на одного жителя.

Расчёт объёмов нового жилищного строительства приведен в таблице ниже.

Таблица 7 – расчёт объёмов нового жилищного строительства

| Наименование показателей | Ед. | Существующее | 1-я очередь | Расчетный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измерения | положение | (2020-2025гг.) | срок |
|  |  |  |  | до 2030 г. |
| Численность постоянного | тыс. чел | 10,814 | 11,000 | 11,300 |
| населения в границах |  |  |  |  |
| проектирования |  |  |  |  |
| Средняя жилобеспеченность | м2/чел | 21,21 | 32,86 | 36,00 |
| Убыль аварийного и ветхого | тыс.м2 |  | 0,202 |  |
| жилищного фонда (износ более |  |  |  |  |
| 70%) |  |  |  |  |
| Существующий сохраняемый | тыс.м2 | 227,5 | 227,5 | 227,5 |
| жилой фонд |  |  |  |  |
| Новое жилищное строительство | тыс.м2 |  | 134 | 179,3 |
| Весь жилой фонд к концу | тыс.м2 | 227,5 | 361,5 | 406,8 |
| периода |  |  |  |  |

Основным поставщиком услуг по водоснабжению и водоотведению потребителей   МО «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области» является МУП «Суражский районный водоканал». Зоны деятельности определены в таблице 8.

Таблица 8– Зоны деятельности регулируемой организации

| № п/п | Наименование гарантирующей организации | Зона деятельности гарантирующей организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Суражский районный водоканал» | Город Сураж |

Том 1 Водоснабжение

Раздел 1: Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны

Система водоснабжения г. Сураж представляет собой комплекс элементов, объединенных в общую структуру. Источником водоснабжения г. Сураж являются подземные воды, поднимаемые в сети водоснабжения посредством водозаборных сооружений.

В настоящее время водоснабжение МО «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области» осуществляется из подземных источников (артезианских скважин). Количество скважин – 9 рабочих: из них 8 рабочих и 1 (артскважина №6 – в резерве). Производительность 10,896 тыс.м3/сут. Для регулирования расхода воды в системе водоснабжения имеется 4 водонапорные башни и 30 водозаборных колонок.

Вода погружными насосами из скважин по водоводам перекачивается на станцию водоподготовки, затем, после очистки, поступает в резервуар-накопитель чистой воды (РЧВ), где осуществляется хранение расходного, аварийного, противопожарного запасов питьевой воды. Далее насосами по магистральным водоводам Ду-300 мм подается в распределительные сети города.

Распределительные сети города – единая система хозяйственно-противопожарного водоснабжения с кольцевой схемой, что обеспечивает надежную подачу воды потребителям. Общая протяженность сетей водоснабжения поселения составляет 99,18 км. Сети находятся в работоспособном состоянии. Водопроводные сети закольцованы, имеются и тупиковые.

По данным МУП «Суражский районный водоканал» качество питьевой воды соответствует основным показателям физико-химических и бактериологических свойств воды подземного водозабора, то есть гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.2. Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Водоснабжение жителей МО «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области» полностью охвачено централизованной системой водоснабжения. В частном секторе также используются водозаборные колонки в количестве 30 шт.

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

На момент разработки проекта схемы водоснабжения и водоотведения, система водоснабжения представлена одной централизованной зоной – зона города Сураж.  В таблице 9 представлена характеристика водозаборных сооружений муниципального образования. Общая производительность ВЗС составляет -10896 м3/сут.

Таблица 9 Характеристика ВЗС г.Сураж.

| Наименование населенного пункта | № скважины по ГВК | Абс. отметка устья скважины | Глубина скважины по паспорту | Год бурения /год ремонта | Наличие ЗСО 1 пояса, м | Производительность, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЗС г. Сураж |
| г. Сураж (артскв. 1 ) | 15204118 | 175 | 80 | 1954 | - | 600 |
| г. Сураж (артскв. 2 ) | 15204120 | 176 | 105 | 1988 | - | 1600 |
| г. Сураж (артскв. 3 ) | 15204121 | 176 | 105 | 1989 | - | 1600 |
| г. Сураж (артскв. 4 ) | 15204117 | 182 | 105 | 1972 | - | 1600 |
| г. Сураж (артскв. 5 ) | 15204116 | 177 | 100 | 1972 | - | 1600 |
| г. Сураж (артскв. 6 ) | 15204115 |  | 93 | 1974 | - | резерв |
| г. Сураж (артскв. 7 ) | 15204124 | 142 | 100 | 1974 | - | 200 |
| г. Сураж (артскв. 8 ) | 15205459 | 170 | 98 | 1998 | - | 200 |
| г. Сураж (артскв. 9 ) | 15205481 | 166 | 90 | 2000 | - | 600 |

Таблица 9.1. Характеристика Водонапорной башни

| Населенный пункт | Водонапорные башни | Объем водонапорной башни,м3 | РЧВ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (харак-ка) |  | (харак-ка) |
| г. Сураж (артскв. 1 ) | Водонапорная башня Рожновского | 25 | Цилиндрический |
| г. Сураж (артскв. 2 ) | - |  | - |
| г. Сураж (артскв. 3 ) | - |  | - |
| г. Сураж (артскв. 4 ) | - |  | - |
| г. Сураж (артскв. 5 ) | - |  | - |
| г. Сураж (артскв. 6 ) | - |  | - |
| г. Сураж (артскв. 7 ) | Водонапорная башня Рожновского | 15 | Цилиндрический |
| г. Сураж (артскв. 8 ) | Водонапорная башня Рожновского | 60 | Цилиндрическая |
| г. Сураж (артскв. 9 ) | Водонапорная башня Рожновского | 25 | Цилиндрическая |

В связи с высоким техническим износом Водонапорных башен на скважинах №1,№7 и №9 требуется капитальный ремонт данных объектов.

Схема расположение водозаборных сооружений в г.Сураж.

1.4 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоснабжения, включая описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, в том числе соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Водоснабжение города Суража осуществляет МУП «Суражский районный водоканал», согласно лицензии на пользование недрами (добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевых нужд населения, предприятий, организаций и учреждений).

Собственник объекта инфраструктуры - администрация Суражского района.

Эксплуатант объекта инфраструктуры - МУП «Суражский районный водоканал».

Основание эксплуатации - Право хозяйственного ведения.

Установлен допустимый водоотбор для г. Сураж  – 10896 м3/сут.

На момент разработки схемы водоснажения и водоотведения ЗСО отсутствуют. Проекты ЗСО объектов водоснабжения г. Суража в настоящее время разработаны и согласованы с Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области.

В соответствие с лицензионным соглашением к лицензии на добычу воды для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения г. Сураж должны быть установлены пояса зоны санитарной охраны в следующих границах:

1 пояс санитарной охраны – на расстоянии не менее 50 м от крайних водозаборных скважин, а также включена площадка головных сооружений.

В первом поясе ЗСО:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена постоянным наблюдением;

- запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водозабора и водопроводных сооружений, в том числе, жилых и хозяйственных зданий, прокладка трубопроводов различного назначения, проживание людей (в том числе, работающих на водозаборе), а также применение ядохимикатов и удобрений.

Во втором поясе ЗСО:

- запрещается размещение кладбищ, скотомогильников,  полей  ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, сооружений подземной фильтрации, животноводческих и птицеводческих предприятий, а также других сельскохозяйственных объектов, применение удобрений и ядохимикатов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

Во втором и третьем поясах ЗСО:

- Ликвидируются все бездействующие скважины, представляющие опасность в отношении возможности загрязнения водоносного горизонта;

- ограничивается бурение новых скважин и любое новое строительство при обязательном согласовании с местными органами санитарно-эпидемиологической службы, органами геологического контроля и органами по регулированию использования и охране вод;

- запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр, которые могут привести к загрязнению водоносного горизонта;

- запрещается размещение накоплений промстоков, шламохранилищ, складов горюче-смазочных материалов, складов ядохимикатов и минеральных удобрений  и  других  объектов,  обуславливающих  опасность  химического загрязнения подземных вод.

1.4.2 Оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества питьевой воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед её поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Лабораторные анализы качества подаваемой питьевой воды в водопроводную сеть, а также результаты санитарно-гигиенических исследований проб питьевой воды в разводящей сети по различным объектам г. Сураж за 2019 год, были представлены со стороны МУП «Суражский районный водоканал».

В таблице 10 сведены результаты анализов по показателям мутности, железа и общей жесткости за 2019 года.

Таблица 10 – Выписка из протоколов лабораторных исследований санитарно-химических, микробиологических исследований воды из водозаборных сооружений города Суража на соответствие СанПиН 2.1.1074-01.

| Наименование населенного пункта | Определяемый показатель |
| --- | --- |
|  | Мутность, мг/дм3 | Железо, мг/дм3 | Жесткость общая, мг-экв/дм3 |
| г. Сураж (артскв. 1 ) | 1,11+-0,22 | 0,24+-0,06 | 4,6+-0,7 |
| г. Сураж (артскв. 2 ) | 1,11+-0,22 | 0,20+-0,05 | 4,3+-0,6 |
| г. Сураж (артскв. 3 ) | 1,05+-0,21 | 0,18+-0,05 | 4,2+-0,6 |
| г. Сураж (артскв. 4 ) | 1,21+-0,24 | 0,24+-0,06 | 4,5+-0,7 |
| г. Сураж (артскв. 5 ) | 1,16+-0,23 | 0,22+-0,06 | 4,5+-0,7 |
| г. Сураж (артскв. 6 ) | - | - | - |
| г. Сураж (артскв. 7 ) | 1,16+-0,23 | 0,22+-0,06 | 4,4+-0,7 |
| г. Сураж (артскв. 8 ) | 1,11+-0,22 | 0,24+-0,06 | 4,6+-0,7 |
| г. Сураж (артскв. 9 ) | 1,11+-0,22 | 0,21+-0,05 | 4,5+-0,7 |

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению, качество питьевой воды по содержанию железа, мутности и жесткости на всех ВЗС соответствует требованиям СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Соблюдены величины допустимого уровня по показателям, не более:

- содержание железа 0,3 мг/л (ГОСТ 4011-72);

- мутность 1,5 мг/куб.дм (ГОСТ 3351-74);

- жесткость  7,0 мг.экв./куб.дм (ГОСТ Р 52407-2005).

К факторам, оказывающим негативное влияние на качество питьевой воды ВЗС ул. Семашко, относятся: отсутствие станции обезжелезивания, низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки, высокая изношенность сетей, территориальные природные особенности источников водоснабжения, обусловливающие избыток биогенных элементов и др.

На протяжении последних лет качество воды из источников водоснабжения характеризуется относительным постоянством.

1.5 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

В городском поселении эксплуатируются следующие водонасосные объекты:

- Насосная станция -4 шт.  (ул. Новая, д. 1, ул. Красноармейская, 19,                                 ул. Октябрьская, 2, ул. Ленина );

- Общая производительность насосных станций - 76 м3/ч. ;

- Общая мощность насосных станций - 14,5 м3/ч.

Характеристика объектов водонасосного хозяйства представлена в таблице 11.

Таблица 11.

| Наименование населенного | Насосная станция | Техническая характеристика насосного оборудования |
| --- | --- | --- |
| пункта |  | Марка насосов/режим | Производи- тельность | Мощность двигателя | Год постройки |
| г.Сураж | ул. Новая, д. 1 | К20/30 | 20 | 4 |  |
|  |  | К8/18 | 8 | 1,5 |  |
| г. Сураж | ул. Красноармейская, 19 | К8/18 | 8 | 1,5 |  |
|  |  | К8/18 | 8 | 1,5 |  |
| г. Сураж | ул. Октябрьская, 2 | К8/18 | 8 | 1,5 |  |
|  |  | К8/18 | 8 | 1,5 |  |
| г. Сураж | ул. Ленина | К8/18 | 8 | 1,5 |  |
|  |  | К8/18 | 8 | 1,5 |  |

Для добычи питьевой воды из скважин используются насосы типа: погружной многоступенчатый с вертикальным расположением вала - ЭЦВ, расположенные в стволах водозаборных скважин.

Вода из скважин при помощи электропогружных насосов марки ЭЦВ подается по водопроводной подземной сети, выполненной из сертифицированных чугунных труб в РЧВ , затем, по водоводам к уличным разводящим водопроводным сетям.

Результаты технического обследования насосного оборудования ВЗС представлены в таблице 12.

Таблица 12– Характеристика насосов на скважинах

| Наименование населенного пункта | № скважины по ГВК | Марка насоса | Техническая характеристика насосного оборудования | Марка водомера |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производи тельность | Высота подъема | Мощность двигателя | Год установки |  |
| г. Сураж (артскв. 1 ) | 15204118 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 | 2017 | - |
| г. Сураж (артскв. 2 ) | 15204120 | ЭЦВ 10-65-100 | 65 | 100 | 33 | 2018 | - |
| г. Сураж (артскв. 3 ) | 15204121 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 | 2020 | - |
| г. Сураж (артскв. 4 ) | 15204117 | ЭЦВ 10-65-100 | 65 | 100 | 33 | 2016 | WP-Dynamic 100/50 |
| г. Сураж (артскв. 5 ) | 15204116 | ЭЦВ 10-65-100 | 65 | 100 | 33 | 2019 | WP-Dynamic 100/50 |
| г. Сураж (артскв. 6 ) | 15204115 |  |  |  |  |  | - |
| г. Сураж (артскв. 7 ) | 15204124 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 8 | 4 | 2019 | - |
| г. Сураж (артскв. 8 ) | 15205459 | ЭЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 5,5 | 2019 | - |
| г. Сураж (артскв. 9 ) | 15205481 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 | 2017 | - |

Основная задача работы насосной станции – подача воды с ВЗС в распределительную сеть города. Вода подается по магистральным водоводам Ду-300мм под давлением 4,0-5,8 кгс/см2.

1.5.1 Оценка энергоэфективности подачи воды насосными станциями

Сводные данные по годовым затратам электроэнергии на подъём, очистку и подачу питьевой воды потребителям отражены в таблице 13.

Энергозатратность подъёма воды из подземных источников (артезианских скважин) г. Сураж можно охарактеризовать как увеличенную с тенденцией к увеличению.

Таблица 13 – Энергозатратность подъёма воды из подземных источников (артезианских скважин) г. Сураж

| № | Наименование | Ед.изм. | 2019г |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего ВЗС г.Сураж |
| 1 | Отпущено воды | тыс.куб.м | 639,56 |
| 2 | Затраты электроэнергии, в .ч. | тыс.кВт*ч | 439,74 |
| 3. | Удельное потребление электроэнергии на 1 м3 отпущенной в сеть воды (транспортировка) | кВт*ч/куб.м | 0,69 |
| в разрезе каждого ВЗС |
| ВЗС г.Сураж №1 |
| 1 | Отпущено воды | тыс.куб.м | 9,38 |
| 2 | Затраты электроэнергии, в .ч. | тыс.кВт*ч | 6,57 |
| 3. | Удельное потребление электроэнергии на 1 м3 отпущенной в сеть воды (транспортировка) | кВт*ч/куб.м | 0,70 |
| ВЗС г.Сураж №2 |
| 1 | Отпущено воды | тыс.куб.м | 120,17 |
| 2 | Затраты электроэнергии, в .ч. | тыс.кВт*ч | 82,55 |
| 3 | Удельное потребление электроэнергии на 1 м3 отпущенной в сеть воды | кВт*ч/куб.м | 0,69 |
| ВЗС г.Сураж №3 |
| 1 | Отпущено воды | тыс.куб.м | 110,92 |
| 2 | Затраты электроэнергии, в .ч. | тыс.кВт*ч | 80,04 |
| 3 | Удельное потребление электроэнергии на 1 м3 отпущенной в сеть воды | кВт*ч/куб.м | 0,72 |
| ВЗС г.Сураж №4 |
| 1 | Отпущено воды | тыс.куб.м | 47,72 |
| 2 | Затраты электроэнергии, в .ч. | тыс.кВт*ч | 35,10 |
| 3 | Удельное потребление электроэнергии на 1 м3 отпущенной в сеть воды | кВт*ч/куб.м | 0,74 |
| ВЗС г.Сураж №5 |
| 1 | Отпущено воды | тыс.куб.м | 275,69 |
| 2 | Затраты электроэнергии, в .ч. | тыс.кВт*ч | 183,11 |
| 3 | Удельное потребление электроэнергии на 1 м3 отпущенной в сеть воды | кВт*ч/куб.м | 0,66 |
| ВЗС г.Сураж №6 (резерв) |
| 1 | Отпущено воды | тыс.куб.м |  |
| 2 | Затраты электроэнергии, в .ч. | тыс.кВт*ч |  |
| 3 | Удельное потребление электроэнергии на 1 м3 отпущенной в сеть воды | кВт*ч/куб.м |  |
| ВЗС г.Сураж №7 |
| 1 | Отпущено воды | тыс.куб.м | 20,57 |
| 2 | Затраты электроэнергии, в .ч. | тыс.кВт*ч | 14,64 |
| 3 | Удельное потребление электроэнергии на 1 м3 отпущенной в сеть воды | кВт*ч/куб.м | 0,71 |
| ВЗС г.Сураж №8 |
| 1 | Отпущено воды | тыс.куб.м | 37,99 |
| 2 | Затраты электроэнергии, в .ч. | тыс.кВт*ч | 25,70 |
| 3 | Удельное потребление электроэнергии на 1 м3 отпущенной в сеть воды | кВт*ч/куб.м | 0,68 |
| ВЗС г.Сураж №9 |
| 1 | Отпущено воды | тыс.куб.м | 17,12 |
| 2 | Затраты электроэнергии, в .ч. | тыс.кВт*ч | 12,03 |
| 3 | Удельное потребление электроэнергии на 1 м3 отпущенной в сеть воды | кВт*ч/куб.м | 0,70 |

Согласно «Рекомендациям по расчету тарифов в водопроводно-канализационном хозяйстве. Институт экономики ЖКХ, Москва, 2004г.», значение норматива-индикатора удельного расхода электроэнергии для производства и транспортировки воды составляет 0,65-0,93кВтч/м3. Существующее положение в системе водоснабжения г. Суража, по энергоэффективности (удельное потребление электроэнергии на 1 м3 отпущенной/поднятой в сеть воды) в рамках нормативного коэффициента, который приведен в рекомендациях по расчету тарифов в водопроводно-канализационном хозяйстве.

Необходимо отметить, что данные предоставлены за расчетный период 2019 года. В 2019-2020 г.г. выполнены работы по замене насосного оборудования на скважинах №3,5,7,8.

1.6 Описание состояния водопроводных сетей, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Важнейшим элементом системы водоснабжения являются водопроводные сети. Общая протяженность водопроводных сетей МО «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области» составляет 64,4 км. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные сети предназначены, в основном, для транзита подачи воды и доставки к крупным отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, транзитные потоки в них незначительны.

В настоящий момент водопроводные сети системы водоснабжения МО «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области» проложены из асбоцемента, стали, чугуна и полиматериала. Средний срок службы такого материала ограничен и составляет не более 15 лет. Технический износ сетей водоснабжения составляет 65%. В связи с тем, что сети водоснабжения выполнены из стали, в воде возникает, высокая концентрация свободной углекислоты – это обуславливает  нестабильность воды и агрессивность по отношению к материалу водопроводов.

Статистика показывает, что порывы сетей водоснабжения происходят на водопроводных сетях из стали и чугуна. Среднее время локализации нештатных ситуаций -  не 1 сутки.                                                                                                                                                              Основные причины инцидентов – прорывы водоводов. В целях обеспечения качества воды необходима замена износившихся сетей на полиэтиленовые трубы, срок службы которых достигает 100 лет.

Параметры участков сетей актуализовались (корректировка) в соответствие с паспортами на сети.

Таблица 14. Характеристика водопроводных сетей.

| Диаметр водопровода, мм | Протяженность сети, м | Материал изготовления |
| --- | --- | --- |
| 20 | 1262 | Асбоцемент, сталь, чугун и полиматериал. |
| 25 | 407 |  |
| 32 | 2934 |  |
| 40 | 1954 |  |
| 50 | 22329 |  |
| 76-80 | 1776 |  |
| 100 | 30641 |  |
| 125 | 2955 |  |
| 200-210 | 136 |  |
| 500 | 8 |  |

Схема расположения водопроводных сетей г.Сураж.

1.7 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении, влияющих на качество и безопасность

Качество предоставляемой услуги системы водоснабжения должно соответствовать правилам предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирных и жилых домах, закрепленных Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (ред. от 13.07.2019) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»). Требования к качеству услуг приведены в таблице 15.

Таблица 15 – Требования к качеству услуги водоснабжения

| Показатели качества | Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальной услуги и допустимые отклонения качества коммунальной услуги |
| --- | --- |
| 1. Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года | Допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения холодного водоснабжения – в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, установленными для наружных водопроводных сетей и сооружений (СНиП 2.04.02-84*). За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва подачи холодной воды, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. №354 |
| 2. Постоянное соответствие состава и свойств холодной воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.1074-01) | Отклонение состава и свойств холодной воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается. При несоответствии состава и свойств холодной воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил. |
| 3. Давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора: в многоквартирных домах и жилых домах - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); у водоразборных колонок – не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см) | Отклонение за каждый час подачи холодной воды суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло отклонение давления: При давлении, отличающемся от установленного до 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу за указанный расчетный период снижается на 0,1 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам; При давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил давления не допускается. |

Анализ системы водоснабжения города Суража, выявил следующие технические и технологические проблемы:

- значительная протяженность сетей с высокой степенью износа;

1.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения

Централизованная система горячего водоснабжения – совокупность трубопроводов и расположенных в индивидуальных или центральных тепловых пунктах устройств для приготовления и распределения горячей воды на одно здание или группу. По организации движения горячей воды в трубопроводах централизованной системы горячего водоснабжения подразделяют на тупиковые и циркуляционные. В первых между тепловым пунктом и водоразборными приборами прокладывается трубопровод, подающий горячую воду к месту ее потребления. При отсутствии водозабора вода в подающем трубопроводе не движется и, следовательно, остывает. После перерыва в водоразборе потребители получают воду со сниженной температурой, что понижает качество горячего водоснабжения и приводит к необходимости слива теплой воды в канализацию. Тупиковые системы рекомендуются для объектов с постоянным водоразбором – банно-прачечных комбинатов, технологических установок. В циркуляционных системах, кроме подающего, прокладывают циркуляционный трубопровод, что позволяет поддерживать циркуляцию воды при небольшом водоразборе или при полном его отсутствии. При этом температура воды, подходящей к водоразборным приборам, не падает ниже заданной величины (60°С) и не происходит слива из системы, приводящего к потерям воды и теплоты.

МО «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области» имеет централизованное горячее водоснабжение. Система горячего водоснабжения города Сураж осуществляется по открытой схеме. Абоненты МО «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области»  заключают договоры теплоснабжения и поставки горячей воды в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении». Теплоснабжающей организацией МО является ГУП «Брянсккоммунэнерго».

1.9 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или                                                    другом законном основании объектами централизованной системы водосабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Собственник объектов водоснабжения - администрация Суражского района.

Эксплуатант объекта инфраструктуры - МУП «Суражский районный водоканал».

Основание эксплуатации - Право хозяйственного ведения.

Раздел 2: Направления развития централизованных систем водоснабжения на период 2020-2030 годов

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Разработка проекта схемы водоснабжения МО «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области» выполнена с учетом достижения следующих целей:

- охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение;

- обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.

Разработка проекта схемы водоснабжения проведена с соблюдением следующих принципов:

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоснабжению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения, исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения.

Основное направление развития централизованных систем водоснабжения заключается в повышении качества предоставляемых услуг населению за счет модернизации всей системы водоснабжения.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения:

- повышение обеспеченности населения централизованными системами водоснабжения.

- повышение качества питьевой воды.

- сокращение потерь воды.

- сокращение числа аварий в системе водоснабжения.

- повышение энергетической эффективности.

- повышение качества предоставляемых услуг в сфере водоснабжения.

- оптимизация работы системы водоснабжения в целом.

2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

В зависимости от уровня потерь воды в сетях меняется объем воды, отпущенной в сеть и объем поднятой воды с ВЗС. На основании Акта технического обследования в настоящем проекте схемы водоснабжения, с учетом динамики возникновения порывов сетей предусматривается два сценария развития, а также предусматривается альтернативный вариант замены всех сетей водоснабжения по муниципальному образованию.

При разработке сценариев замены сетей водоснабжения учитываются объемы реконструкции сетей (1,6 км.) до 2024 года согласно Федеральной программы «Чистая вода».

Первый сценарий развития на период с 2020 по 2030 гг. определяет замену сетей водоснабжения 41,6 км, поэтапно в год 4,16 км, снижение потерь воды в сетях с 16% до   8 %. Второй сценарий развития на период с 2020 по 2030 гг. определяет замену сетей водоснабжения 3,5 км, снижение потерь воды в сетях с 9, % до 9,1 %.

В случае проведения работ в периоде 2020 по 2030 гг. по замене сетей водоснабжения 45,12 км., поэтапно в год 4,8 км., снижение потерь воды в сетях с 16%до 6%, с заменой материала исполнения, существующего – сталь на рекомендуемый – полипропилен.

Раздел 3: Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 16.

Таблица 16 – Общий баланс водоснабжения МО «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области».

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г | 2018 г | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего ВЗУ МО «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области» | тыс.м3 | 597,06 | 603,34 | 639,56 |
| 1 | Добыча воды, всего | тыс.м3 | 597,06 | 603,34 | 639,56 |
| 1.1 | Питьевая | тыс.м3 | 597,06 | 603,34 | 639,56 |
| 1.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Питьевая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 579,92 | 593,67 | 622,44 |
| 3.1 | Питьевая | тыс.м3 | 579,92 | 593,67 | 622,44 |
| 3.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери | тыс.м3 | 92,79 | 94,99 | 99,59 |
| 4.1 | Питьевая | тыс.м3 | 92,79 | 94,99 | 99,59 |
| 4.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 487,14 | 498,68 | 522,85 |
| 5.1 | Питьевая | тыс.м3 | 487,14 | 498,68 | 522,85 |
| 5.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Таблица 16.1. |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г | 2018 г | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВЗУ № 1 ГВК 15204118 |  |  |  |  |
| 1 | Добыча воды, всего | тыс.м3 | 7,235 | 11,828 | 9,377 |
| 1.1 | Питьевая | тыс.м3 | 7,24 | 11,83 | 9,38 |
| 1.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,001 |
| 2.1 | Питьевая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 7,24 | 11,83 | 9,38 |
| 3.1 | Питьевая | тыс.м3 | 7,24 | 11,83 | 9,38 |
| 3.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери | тыс.м3 | 1,16 | 1,89 | 1,50 |
| 4.1 | Питьевая | тыс.м3 | 1,16 | 1,89 | 1,50 |
| 4.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 6,08 | 9,94 | 7,88 |
| 5.1 | Питьевая | тыс.м3 | 6,08 | 9,94 | 7,88 |
| 5.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Таблица 16.2. |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г | 2018 г | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВЗУ № 2 ГВК 15204120 |  |  |  |  |
| 1 | Добыча воды, всего | тыс.м3 | 185,532 | 197,49 | 120,166 |
| 1.1 | Питьевая | тыс.м3 | 185,53 | 197,49 | 120,17 |
| 1.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Питьевая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 185,53 | 197,49 | 120,17 |
| 3.1 | Питьевая | тыс.м3 | 185,53 | 197,49 | 120,17 |
| 3.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери | тыс.м3 | 29,69 | 31,60 | 19,23 |
| 4.1 | Питьевая | тыс.м3 | 29,69 | 31,60 | 19,23 |
| 4.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 155,85 | 165,89 | 100,94 |
| 5.1 | Питьевая | тыс.м3 | 155,85 | 165,89 | 100,94 |
| 5.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Таблица 16.3. |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г | 2018 г | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВЗУ № 3 ГВК 15204121 |  |  |  |  |
| 1 | Добыча воды, всего | тыс.м3 | 128,22 | 73,59 | 110,92 |
| 1.1 | Питьевая | тыс.м3 | 128,22 | 73,59 | 110,92 |
| 1.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Питьевая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 128,22 | 73,59 | 110,92 |
| 3.1 | Питьевая | тыс.м3 | 128,22 | 73,59 | 110,92 |
| 3.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери | тыс.м3 | 20,52 | 11,77 | 17,75 |
| 4.1 | Питьевая | тыс.м3 | 20,52 | 11,77 | 17,75 |
| 4.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 107,71 | 61,81 | 93,18 |
| 5.1 | Питьевая | тыс.м3 | 107,71 | 61,81 | 93,18 |
| 5.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Таблица 16.4. |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г | 2018 г | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВЗУ № 4 ГВК 15204117 | тыс.м3 |  |  |  |
| 1 | Добыча воды, всего | тыс.м3 | 48,632 | 93,789 | 47,723 |
| 1.1 | Питьевая | тыс.м3 | 48,63 | 93,79 | 47,72 |
| 1.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1 | Питьевая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 48,63 | 93,79 | 47,72 |
| 3.1 | Питьевая | тыс.м3 | 48,63 | 93,79 | 47,72 |
| 3.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери | тыс.м3 | 7,78 | 15,01 | 7,64 |
| 4.1 | Питьевая | тыс.м3 | 7,78 | 15,01 | 7,64 |
| 4.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 40,85 | 78,78 | 40,09 |
| 5.1 | Питьевая | тыс.м3 | 40,85 | 78,78 | 40,09 |
| 5.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Таблица 16.5. |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г | 2018 г | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВЗУ № 5 ГВК 15204116 |  |  |  |  |
| 1 | Добыча воды, всего | тыс.м3 | 165,793 | 187,607 | 275,689 |
| 1.1 | Питьевая | тыс.м3 | 165,79 | 187,61 | 275,69 |
| 1.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,000 | 0,001 | 0,000 |
| 2.1 | Питьевая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 165,79 | 187,61 | 275,69 |
| 3.1 | Питьевая | тыс.м3 | 165,79 | 187,61 | 275,69 |
| 3.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери | тыс.м3 | 26,53 | 30,02 | 44,11 |
| 4.1 | Питьевая | тыс.м3 | 26,53 | 30,02 | 44,11 |
| 4.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 139,27 | 157,59 | 231,58 |
| 5.1 | Питьевая | тыс.м3 | 139,27 | 157,59 | 231,58 |
| 5.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Таблица 16.6. |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г | 2018 г | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВЗУ № 7 ГВК 15204124 |  |  |  |  |
| 1 | Добыча воды, всего | тыс.м3 | 27,969 | 13,819 | 20,565 |
| 1.1 | Питьевая | тыс.м3 | 27,97 | 13,82 | 20,57 |
| 1.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1 | Питьевая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 27,97 | 13,82 | 20,57 |
| 3.1 | Питьевая | тыс.м3 | 27,97 | 13,82 | 20,57 |
| 3.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери | тыс.м3 | 4,48 | 2,21 | 3,29 |
| 4.1 | Питьевая | тыс.м3 | 4,48 | 2,21 | 3,29 |
| 4.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 23,49 | 11,61 | 17,28 |
| 5.1 | Питьевая | тыс.м3 | 23,49 | 11,61 | 17,28 |
| 5.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Таблица 16.7. |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г | 2018 г | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВЗУ № 8 ГВК 15205459 |  |  |  |  |
| 1 | Добыча воды, всего | тыс.м3 | 16,538 | 15,55 | 37,993 |
| 1.1 | Питьевая | тыс.м3 | 16,54 | 15,55 | 37,99 |
| 1.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1 | Питьевая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 16,54 | 15,55 | 37,99 |
| 3.1 | Питьевая | тыс.м3 | 16,54 | 15,55 | 37,99 |
| 3.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери | тыс.м3 | 2,65 | 2,49 | 6,08 |
| 4.1 | Питьевая | тыс.м3 | 2,65 | 2,49 | 6,08 |
| 4.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 13,89 | 13,06 | 31,91 |
| 5.1 | Питьевая | тыс.м3 | 13,89 | 13,06 | 31,91 |
| 5.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи воды, годовые и суточные значения, перечень технологических зон централизованного водоснабжения приведен в таблице 17.

Таблица 17 – Территориальный баланс подачи воды, годовые и суточные значения, перечень технологических зон централизованного водоснабжения

| № п/п | Технологическая зона водоснабжения | Подача, | Подача, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.м3/год | м3/сут. |
|  |  | факт, 2019г. | Расчетный срок 2020-2030гг. | факт, 2019г. | Расчетный срок 2020-2030гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | г. Сураж | 639,56 | 1 610,80 | 1 752,22 | 4 413,14 |
| Всего: | 639,56 | 1 610,80 | 1 752,22 | 4 413,14 |

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

3.3  Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Фактическое потребление питьевой воды населением за 2019 год составило 639,56 тыс.куб.м. Подъем технической воды ВЗС для нужд населения не осуществляется. Нормативы потребления коммунальных услуг (куб.м. в месяц на человека) в зависимости от категории жилых помещений, этажности и тарифы на холодное водоснабжение утверждены Приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от 20.12.2019 года №37/30-вк.

3.4 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Согласно Федеральному закону №416-ФЗ от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении» коммерческому учету подлежит:

- количество воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договорам водоснабжения;

- количество воды, транспортируемой организацией, осуществляющей эксплуатацию водопроводных сетей, по договору по транспортировке воды;

- количество воды, в отношении которой проведены мероприятия водоподготовки по договору по водоподготовке воды.

Коммерческий учет воды осуществляется в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утвержденными федеральным органом государственной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Коммерческий учет тепловой энергии, которая отпущена (получена) за определенный период абонентам в составе горячей воды по договорам горячего водоснабжения, производится в соответствии с Федеральным законом №190-ФЗ от 27.07.2010г. «О теплоснабжении». Коммерческий учет осуществляется в узлах учета путем измерения количества воды приборами учета воды.

Приборы учета воды, сточных вод размещаются абонентом, организацией, эксплуатирующей водопроводные сети, на границе балансовой принадлежности сетей, границе эксплуатационной ответственности абонента, указанных организаций или в ином месте в соответствии с договорами, указанными в части 1 статьи 7, части 1 статьи 11, части 5 статьи 12 Федерального закона, договорами о подключении. Приборы учета воды, установленные для определения количества поданной абоненту воды по договору водоснабжения, опломбируются организациями, которые осуществляют горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и с которыми заключены указанные договоры, без взимания платы с абонента, за исключением случаев, когда опломбирование соответствующих приборов учета производится такой организацией повторно в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц.

Подключение абонентов к централизованной системе горячего водоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения без оборудования узла учета приборами учета воды не допускается. Установка, замена, эксплуатация, поверка приборов учета воды, сточных вод осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Абоненты, организации, эксплуатирующие водопроводные сети, обязаны обеспечить доступ представителям организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, с которой заключены указанные договоры, или по ее указанию представителям иной организации к узлам учета и приборам учета, в том числе для опломбирования приборов учета, снятия показаний приборов учета.

В таблице 18 представлены показатели установки потребителями приборов учета ХВ в 2017-2019 г.г.

Таблица 18.

| № | Наличие приборов учета | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего домов, | 783 | 813 |  |
|  | Установка приборов учета всего | 1775 | 1870 |  |
| 1.1. | Ж/здания / квартиры | 1737 | 1832 |  |
| 1.2. | Бюджетные организации | 35 | 35 |  |
| 1.3. | Промышленные объекты | 3 | 3 |  |

3.5 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

Баланс холодного водоснабжения характеризуется потерями воды в сетях водоснабжения 16,0%.  Это, в первую очередь, связано с износом 65% водопроводных сетей. Данные по максимальному суточному, а также среднесуточному подъему воды г. Сураж за период 2019 г. представлены в таблице 19.

Таблица 19– Максимальный и среднесуточный расход подъема воды г. Сураж

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды из подземных источников (максимальное значение) | куб.м/сутки | 2 103 |
| 2 | Поднято воды из подземных источников (среднесуточное значение) | куб.м/сутки | 1 752 |
| 3 | Полезный отпуск (максимальное значение) | куб.м/сутки | 1 719 |
| 4 | Полезный отпуск (среднесуточное значение) | куб.м/сутки | 1 432 |

Максимальный суточный расход определен согласно СП:

Qмакс.сут. = Ксут.макс.*Qср.сут,

где: Qмакс.сут.– максимальный суточный расход воды,

Qср.сут.– среднесуточный расход воды,

Ксут.макс.– коэффициент суточной неравномерности, принят равным 1,3.

СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*)» от 01.01.2013 г., утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2011 г. №626.

Согласно лицензии установлен допустимый водоотбор для г. Сураж  – 10896 м3/сут. Из таблицы 19 максимальное значение поднятой  воды 2103 м3/сут. , резерв 8 793 м3/сут.

Таким образом, фактической мощности ВЗС г. Сураж достаточно для подъема требуемого количества воды. Существующая система технического водоснабжения позволяет обеспечивать необходимые нужды потребителей МО «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области».

3.6 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 30.13330.2016, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Расчет прогнозируемой потребности в воде на хозяйственно-питьевые нужды населения (таблица 20) выполнен с учётом удельных среднесуточных норм водопотребления, установленных в соответствии с СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением №1). Норма водопотребления на полив зеленых насаждений, тротуаров и проездов принята равной 50 л/сут. на человека. Неучтенные расходы приняты в размере 10%. В норму удельного водопотребления включены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Таблица 20 – Расчетные балансы фактического и прогнозируемого водопотребления

|  | Расчетное, 2019 г. | Расчетный срок 2020-2030 гг. |
| --- | --- | --- |
|  | кол-во населения тыс.чел. | норма водопотребления л/сут.чел. | расход воды | кол-во населения тыс.чел. | норма водопотребления л/сут.чел. | расход воды |
| Наименование потребителей |  |  | тыс.м3/сут. |  |  | тыс.м3/сут. |
|  |  |  | Qср. | Qmax. |  |  | Qср. | Qmax. |
|  |  |  |  | К=1,2 |  |  |  | К=1,2 |
| МО «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области» | 10,814 | 210/180 | 2,253 | 2,703 | 11,300 | 210/180 | 2,373 | 2,848 |
| в т.ч. горячая вода | 10,814 | 75/70 | 0,805 | 0,966 | 11,300 | 75/70 | 0,848 | 1,017 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,306 | 0,367 |  |  | 0,322 | 0,386 |
| Итого: |  |  | 3,363 | 4,036 |  |  | 3,543 | 4,251 |
| Поливочные нужды | 10,814 | 50 | 0,536 | 0,644 | 11,300 | 50 | 0,565 | 0,678 |
| Промышленные предприятия |  |  | 0,278 | 0,333 |  |  | 0,306 | 0,367 |
| Всего | 10,814 |  | 4,177 | 5,013 | 11,300 |  | 4,413 | 5,296 |

Таким образом, максимальное водопотребление на расчетный срок составит 5,3 тыс. м3/сут. Расход воды на наружное пожаротушение составит 50 л/с (2 пожара по 25 л/с). Дополнительно принят расход на внутреннее пожаротушение 10 л/с.

Хранение противопожарного запаса обеспечивается в резервуарах чистой воды на площадке ВЗС. Пополнение противопожарного запаса предусматривается за счет снижения подачи воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

3.7 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

При проведении работ по разработке проекта схемы водоснабжения и водоотведения МО «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области», установлено наличие системы закрытого типа теплоснабжения в городском округе.

Закрытая система теплоснабжения обеспечивает:

- снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

- снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;

- снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

- кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

- снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат;

- снижение аварийности систем теплоснабжения.

3.8 Сведения об ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

Сведения о фактическом потреблении воды (учетом горячего водоснабжения) приведены в таблице 21.

Таблица 21 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (с учетом горячего водоснабжения) МО «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области»

| № | Расход воды | 2019 г | Расчетный срок схемы 2020-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| 1 | Общий максимальный суточный расход воды, м3/сут., в том числе: | 2 103 | 4 605 |
| 1.2. | питьевая вода, м3/сут. | 2 103 | 2 848 |
| 1.3. | расход горячей воды, м3/сут. | 92 | 101 |
| 1.4. | расход технической воды, м3/сут. | 0 | 0 |
| 2. | Общий среднесуточный расход воды, м3/сут., в том числе: | 1 752 | 3 543 |
| 2.1. | расход питьевая вода, м3/сут. | 1 752 | 3 543 |
| 2.2. | расход горячей воды, м3/сут. | 92 | 101 |
| 2.3. | расход технической воды, м3/сут. | 0 | 0 |
| 3. | Общий годовой расход, тыс. м3/год | 640 | 1 293 |

3.9 Описание территориальной структуры потребления воды, определенной по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Основным поставщиком услуг по водоснабжению и водоотведению потребителей г. Суража является МУП «Суражский районный водоканал». Сведения о зонах обслуживания поставщика услуг по водоснабжению приведены в таблице 22.

Таблица 22 – Зоны обслуживания централизованного водоснабжения по Суражскому городскому поселению Суражского района Брянской области

| № п/п | Наименование гарантирующей организации | Зона деятельности гарантирующей организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Суражский районный водоканал» | Централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения МО «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области» |

3.10  Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, выполнен исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами приведен в таблице 23.

Таблица 23 – Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по группам и типам абонентов на 2020-2030 гг.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г | 2018 г | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего ВЗУ МО «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области» | тыс.м3 | 597,06 | 603,34 | 639,56 |
| 1 | Добыча воды, всего | тыс.м3 | 597,06 | 603,34 | 639,56 |
| 2 | Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 579,92 | 593,67 | 622,44 |
| 4 | Потери | тыс.м3 | 92,79 | 94,99 | 99,59 |
| 5 | Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 487,14 | 498,68 | 522,85 |
| 5.1. | Население | тыс.м3 | 371,68 | 381,38 | 397,36 |
| 5.2. | Бюджетные организации | тыс.м3 | 76,97 | 78,20 | 83,66 |
| 5.3. | Прочие потребители | тыс.м3 | 38,49 | 39,10 | 41,83 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г | 2018 г | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВЗУ № 1 ГВК 15204118 |  |  |  |  |
| 1 | Добыча воды, всего | тыс.м3 | 7,235 | 11,828 | 9,377 |
| 2 | Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,001 |
| 3 | Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 7,24 | 11,83 | 9,38 |
| 4 | Потери | тыс.м3 | 1,16 | 1,89 | 1,50 |
| 5 | Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 6,08 | 9,94 | 7,88 |
| 5.1. | Население | тыс.м3 | 6,08 | 9,94 | 5,99 |
| 5.2. | Бюджетные организации | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 1,26 |
| 5.3. | Прочие потребители | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,63 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г | 2018 г | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВЗУ № 2 ГВК 15204120 |  |  |  |  |
| 1 | Добыча воды, всего | тыс.м3 | 185,532 | 197,49 | 120,166 |
| 2 | Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 185,53 | 197,49 | 120,17 |
| 4 | Потери | тыс.м3 | 29,69 | 31,60 | 19,23 |
| 5 | Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 155,85 | 165,89 | 100,94 |
| 5.1. | Население | тыс.м3 | 118,44 | 126,08 | 76,71 |
| 5.2. | Бюджетные организации | тыс.м3 | 24,94 | 26,54 | 16,15 |
| 5.3. | Прочие потребители | тыс.м3 | 12,47 | 13,27 | 8,08 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г | 2018 г | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВЗУ № 3 ГВК 15204121 |  |  |  |  |
| 1 | Добыча воды, всего | тыс.м3 | 128,22 | 73,59 | 110,92 |
| 2 | Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 128,22 | 73,59 | 110,92 |
| 4 | Потери | тыс.м3 | 20,52 | 11,77 | 17,75 |
| 5 | Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 107,71 | 61,81 | 93,18 |
| 5.1. | Население | тыс.м3 | 81,86 | 46,98 | 70,81 |
| 5.2. | Бюджетные организации | тыс.м3 | 17,23 | 9,89 | 14,91 |
| 5.3. | Прочие потребители | тыс.м3 | 8,62 | 4,95 | 7,45 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г | 2018 г | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВЗУ № 4 ГВК 15204117 | тыс.м3 |  |  |  |
| 1 | Добыча воды, всего | тыс.м3 | 48,632 | 93,789 | 47,723 |
| 2 | Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 48,63 | 93,79 | 47,72 |
| 4 | Потери | тыс.м3 | 7,78 | 15,01 | 7,64 |
| 5 | Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 40,85 | 78,78 | 40,09 |
| 5.1. | Население | тыс.м3 | 31,05 | 59,88 | 30,47 |
| 5.2. | Бюджетные организации | тыс.м3 | 6,54 | 12,61 | 6,41 |
| 5.3. | Прочие потребители | тыс.м3 | 3,27 | 6,30 | 3,21 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г | 2018 г | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВЗУ № 5 ГВК 15204116 |  |  |  |  |
| 1 | Добыча воды, всего | тыс.м3 | 165,793 | 187,607 | 275,689 |
| 2 | Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,000 | 0,001 | 0,000 |
| 3 | Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 165,79 | 187,61 | 275,69 |
| 4 | Потери | тыс.м3 | 26,53 | 30,02 | 44,11 |
| 5 | Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 139,27 | 157,59 | 231,58 |
| 5.1. | Население | тыс.м3 | 105,84 | 119,77 | 176,00 |
| 5.2. | Бюджетные организации | тыс.м3 | 22,28 | 25,21 | 37,05 |
| 5.3. | Прочие потребители | тыс.м3 | 11,14 | 12,61 | 18,53 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г | 2018 г | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВЗУ № 7 ГВК 15204124 |  |  |  |  |
| 1 | Добыча воды, всего | тыс.м3 | 27,969 | 13,819 | 20,565 |
| 2 | Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 27,97 | 13,82 | 20,57 |
| 4 | Потери | тыс.м3 | 4,48 | 2,21 | 3,29 |
| 5 | Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 23,49 | 11,61 | 17,28 |
| 5.1. | Население | тыс.м3 | 17,86 | 8,82 | 13,13 |
| 5.2. | Бюджетные организации | тыс.м3 | 3,76 | 1,86 | 2,76 |
| 5.3. | Прочие потребители | тыс.м3 | 1,88 | 0,93 | 1,38 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г | 2018 г | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВЗУ № 8 ГВК 15205459 |  |  |  |  |
| 1 | Добыча воды, всего | тыс.м3 | 16,538 | 15,55 | 37,993 |
| 2 | Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 16,54 | 15,55 | 37,99 |
| 4 | Потери | тыс.м3 | 2,65 | 2,49 | 6,08 |
| 5 | Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 13,89 | 13,06 | 31,91 |
| 5.1. | Население | тыс.м3 | 10,56 | 9,93 | 24,26 |
| 5.2. | Бюджетные организации | тыс.м3 | 2,22 | 2,09 | 5,11 |
| 5.3. | Прочие потребители | тыс.м3 | 1,11 | 1,05 | 2,55 |

3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

На современном этапе развития коммунального водоснабжения повсеместно особую актуальность для сокращения водопотребления и устранения непроизводительных затрат приобретают вопросы оценки и управления потерями воды, поскольку они оказывают существенное влияние на себестоимость услуг водоснабжающих предприятий.

Основными причинами, побуждающими бороться с утечками воды из водопроводной сети, как и с другими видами ее потерь, являются:

- дефицит водных ресурсов как существующих, так и потенциальных;

- опасность вторичного загрязнения питьевой воды в случае снижения напора в месте утечки;

- финансовые и экономические аспекты;

- необходимость привлечения новых источников воды и, следовательно, дополнительных мощностей сооружений и капитальных вложений.

Важно отметить, что одним из основных показателей, которые позволяют объективно оценивать деятельность предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), является величина потерь и неучтенных расходов воды.

Основными мероприятиями по снижению потерь воды являются:

- управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды;

- скорость и качество ремонта, интенсификация аварийно-восстановительных и планово-профилактических работ;

- активный поиск и контроль за утечками;

- управление инфраструктурой – модернизация и реконструкция сети.

Реальные потери воды – это ежегодный объем воды, теряемой через все виды утечек (видимые и скрытые) из-за повреждений и аварий трубопроводов питьевой воды 
(до домового прибора учета воды абонента) и арматуры, а также утечек в резервуарах чистой воды. Реальные потери не могут быть устранены полностью.

В целом на число новых утечек, возникающих каждый год, влияет в первую очередь долгосрочное управление модернизацией и реконструкцией трубопроводов. Управление давлением может повлиять на интенсивность новых утечек, а также на расход воды по всем утечкам и повреждениям труб. Средняя продолжительность потерь воды ограничивается скоростью и качеством ремонта, а стратегия активного контроля за утечками обусловливает продолжительность существования потерь, о которых не поступало никаких сообщений, до момента их локализации.

Оценка потерь воды и их снижение в системах внутреннего водопровода у абонентов (жилой фонд, коммунально-бытовые и промышленные предприятия) не входят в задачи разработки проекта схемы и должны реализовываться отдельными программами.

Потери воды в централизованных системах водоснабжения на 2019 год составляют 9,4%, замена сетей, согласно описанных сценариев развития приведет к их снижению. Ожидаемый уровень потерь, на период перспективного развития системы водоснабжения должен составить:

- по первому сценарию развития – снижение потерь воды в сетях с 16%до 8,0%.

- по второму сценарию развития – снижение потерь воды в сетях с 16%до 9,1%.

На основании акта технического обследования, в г. Сураж износ сетей водоснабжения составляет в среднем 65%, некоторые сети имеют амотртизационный износ 99,9%, в связи с чем, рекомендуется их полная замена, что приведет к снижению потерь воды в сетях с существующих 16%до 6%.

3.12 Перспективные балансы водоснабжения

Общий перспективный баланс водоснабжения представлен в таблице 20. Территориальный перспективный баланс подачи воды по технологическим зонам представлен в таблице 19. Перспективные балансы учитывают потребление холодной и горячей воды. Структурный перспективный баланс реализации воды по группам абонентов с учетом горячего водоснабжения представлен в 20.

3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Требуемое количество воды на расчетный период представлено в таблице 21.

Основной задачей комплекса ВЗС является последовательная очистка воды для приготовления воды питьевого качества. Установленная мощность ВЗС 10896  м3/сут.

При максимальном суточном потреблении воды 5296 м3/сут., дефицит производительности ВЗС составляет -5600 м3/сут.

3.14 Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

В МО «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области» статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения наделено МУП «Суражский районный водоканал».

Раздел 4: Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В Муниципальном образовании разработана Муниципальная программа «Чистая вода» на периоды 2019-2024 г.г.

Основные цель программы - обеспечение жителей города Суража качественной питьевой водой.

Для достижения цели решаются следующие задачи:

- формирование финансовых ресурсов для реализации программы;

- строительство объектов питьевого водоснабжения;

- реализация федерального проекта «Чистая вода».

Для улучшения качества питьевой воды необходимо выполнение следующих мероприятий:

- реконструкция водопроводной сети в г. Сураж, ул. 8 марта;

- реконструкция водопроводной сети в г. Сураж, ул. Красных Партизан;

- реконструкция водопроводной сети  в г. Сураж, ул. Ново- Мглинская;

-реконструкция водопроводной сети  в г. Сураж, ул. Октябрьская.

- реконструкция водопроводной сети в г. Сураж, ул. Красноармейская.

Объем   средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Чистая вода» для МО «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области»  -   10 000,000 тыс.  рублей.

Поэтапная реализация программы «Чистая вода» представлена в таблице 24.

Данной Схемой предусмотрена реализация мероприятий программы «Чистая вода» до 2024 года и реконструкция и строительство водопроводных сетей на перспективную застройку. Общие данные по замене водопроводных сетей представлены в таблице 25.               (согласно 3-м сценариям выполнения работ).

Для обеспечения новой застройки предусмотрено строительство нового водопровода для улиц Мельникова, Им.А.Ковалевского, Михалькова, Нахимова, Западная, пер.Промышленный, так же для улиц, расширение застройки которых планируется проводить в западном направлении (ул. Казачья, Есенина, Глинная, Полевая, Слободская, Нахимова), проектируемых объектов социальной инфраструктуры.

Таблица 24. Показатели муниципальной программы «Чистая вода» на периоды 2019-2024 г.г.

| № | Объектная характеристика |  | Финансово-экономическая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предельная (плановая) стоимость работ | в том числе: |
|  | Муниципальное образования | Наименование объекта | Форма собственности объекта | Вид работ по объекту |  | Федеральный бюджет | Консолидированный бюджет субъекта РФ | Местный бюжет |
|  |  |  |  |  | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Суражский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в г. Сураж Суражского района Брянской области | муниципальная | реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 10000,00 | 9801,00 | 98,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | СМР | 10000,00 | 9801,00 | 98,00 | 100,00 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | Предельная (планов) стоимость работ | 10000,00 | 9801,00 | 98,00 | 100,00 |
|  | в том числе: ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | СМР | 10000,00 | 9801,00 | 98,00 | 100,00 |

Таблица 25 – Перечень перекладываемых существующих сетей согласно сценариям развития системы водоснабжения городского поселения.

| № п/п | Существующая сеть | Перекладываемая сеть | 2020 г. | 2021 г. | 2022г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г.-2030 г. | стоимость замены сети т.р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр | материал | диаметр | материал | длина, м | стоимость, т.р. | длинна, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. |  |
| Сценарий 1 |
| 1 | 50 | реконструкция водопроводных сетей | 50 | ПНД/ПЭ | 120 | 336,80 | 2233 | 6768,14 | 2233 | 7309,59 | 2233 | 7894,36 | 2233 | 8525,90 | 19642 | 81000,77 | 111835,55 |
| 2 | 100-108 |  | 100-108 | ПНД/ПЭ | 200 | 561,33 | 3064 | 9287,64 | 3064 | 10030,65 | 3064 | 10833,10 | 3064 | 11699,75 | 5013 | 20672,89 | 63085,35 |
| Итого по первому сценарию | 320 | 898,12 | 5297 | 16055,78 | 5297 | 17340,24 | 5297 | 18727,46 | 5297 | 20225,65 | 24655 | 101673,66 | 174920,90 |
| № п/п | Существующая сеть | Перекладываемая сеть | 2020 г. | 2021 г. | 2022г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г.-2030 г. | стоимость замены сети т.р |
|  | диаметр | материал | диаметр | материал | длина, м | стоимость, т.р. | длинна, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. |  |
| Сценарий 2 |
| 1 | 70 – 76 | новое строительство | 75 | ПНД/ПЭ | 50 | 140,33 | 2350 | 7123,22 | 2350 | 7693,08 | 2350 | 8308,52 | 2350 | 8973,20 | 2525 | 10412,74 | 42651,09 |
| 2 | 50 |  | 50 | ПНД/ПЭ | 25 | 70,17 | 2350 | 6595,57 | 2350 | 6595,57 | 2350 | 6595,57 | 2350 | 6595,57 | 2100 | 5893,92 | 32346,38 |
| Итого по второму сценарию | 75 | 210,50 | 4700 | 13718,79 | 4700 | 14288,65 | 4700 | 14904,10 | 4700 | 15568,78 | 4625 | 16306,65 | 74997,47 |
| № п/п | Существующая сеть | Перекладываемая сеть | 2020 г. | 2021 г. | 2022г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г.-2030 г. | стоимость замены сети т.р |
|  | диаметр | материал | диаметр | материал | длина, м | стоимость, т.р. | длинна, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. |  |
| Рекомендуемый сценарий |
| 1 | 50 | реконструкция водопроводных сетей | 50 | ПНД/ПЭ | 145 | 407 | 4583 | 13364 | 4583 | 13905 | 4583 | 14490 | 4583 | 15121 | 21742 | 86895 | 144181,93 |
| 2 | 100-108 |  | 100-108 | ПНД/ПЭ | 200 | 561,33 | 3064 | 9287,64 | 3064 | 10030,65 | 3064 | 10833,10 | 3064 | 11699,75 | 5013 | 20672,89 | 63085,35 |
| 3 | 50, 70-76 | новое строительство | 50, 70-76 | ПНД/ПЭ | 50 | 140,33 | 2350 | 7123,37 | 2350 | 7693,24 | 2350 | 8308,70 | 2350 | 8973,39 | 2525 | 10413 | 42651,98 |
| Итого по рекомендуемому варианту | 395 | 1108,62 | 9997 | 29774,72 | 9997 | 31629,05 | 9997 | 33631,73 | 9997 | 35794,62 | 29280 | 117980,53 | 249919,26 |

Всего, с учетом муниципальной программы «Чистая вода» до 2024 года, мероприятия по строительству и перекладке водопроводных сетей ориентировочно составляет   15 500,00 тыс.руб.

Раздел 5: Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения содержат сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод, на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

5.1 На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни граждан.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Сураж являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

По водопроводным сооружениям – 1 пояс ЗСО принимается на расстоянии: от водонапорных емкостей – 10 м, от станции водоочистки – 30 м, от насосной станции – 15 м. По водоводам – ширина санитарно-защитной полосы для труб Ду до 1000 мм – 10 м.

В первом поясе ЗСО:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена постоянным наблюдением;

- запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водозабора и водопроводных сооружений, в том   числе, жилых и хозяйственных зданий, прокладка трубопроводов различного   назначения, проживание людей (в том числе, работающих  на  водозаборе).  А также применение ядохимикатов и удобрений.

Во втором поясе ЗСО:

- запрещается размещение   кладбищ,  скотомогильников,   полей  ассенизации, полей фильтрации, земледельческих  полей орошения, сооружений подземной фильтрации, животноводческих и птицеводческих предприятий, а также других сельскохозяйственных  объектов, применение удобрений и ядохимикатов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

Во втором и третьем поясах ЗСО:

- Ликвидируются все бездействующие скважины, представляющие опасность в отношении возможности загрязнения водоносного горизонта;

- ограничивается бурение новых скважин и любое новое строительство при обязательном согласовании с местными органами санитарно-эпидемиологической службы, органами геологического контроля и органами по регулированию использования и охране вод;

- запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр, которые могут привести к загрязнению водоносного горизонта;

- запрещается размещение накоплений промстоков, шламохранилищ, складов горюче-смазочных материалов, складов ядохимикатови минеральных удобрений  и  других  объектов,  обуславливающих  опасность  химического загрязнения подземных вод.

В городе Сураже используются подземные источники, для которых в настоящее время не установлен пояс строгого режима ЗСО. Однако, проекты ЗСО объектов водоснабжения г. Суража разработаны и согласованы с Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области.

5.2 На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Согласно СП 30.13330.2016 на подземных водозаборах производительностью более 
50 м3/сут, следует предусматривать системы (мероприятия) обеззараживания воды вне зависимости от соответствия исходной воды гигиеническим нормам.

Раздел 6: Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию централизованных систем водоснабжения по периодам реализации проекта схемы водоснабжения МО «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области» представлен в таблице 26.

Таблица 26. Объем капитальных вложений.

| № п/п | Технические мероприятия | Итого кап. вложений, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г.-2030 г. |
| 1. Строительство ВЗУ и сетей водоснабжения |
| 1 | Строительство водопроводных сетей с учетом муниципальной программы "Чистая вода" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Строительство станции II подъема в северной части города. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Реконструкция/модернизация ВЗУ и сетей водоснабжения |
| 3 | Реконструкция водопроводных сетей с учетом муниципальной программы "Чистая вода" | 12500,00 | 0 | 2500,00 | 0 | 10000,00 | 0 | 0 |
| 4 | Строительство артезианской скважины в с. Нивное Суражского района Брянской области | 3000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,00 | 0 |
|  | Итого стоимость кап. вложений | 15500,00 | 0 | 2500,00 | 0 | 10000,0 | 3000,00 | 0 |

Согласно нормам действующего законодательства РФ для реализации мероприятий по ремонту, реконструкции и модернизации сетей коммунальной инфраструктуры предполагаются различные источники финансирования, к которым относятся: бюджетное финансирование, собственные денежные средства, заемные денежные средства. В настоящем проекте схемы водоснабжения МО «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области» предлагается рассмотреть вариант разделения финансовой нагрузки следующим образом:

- за счет средств собственных денежных средств организации водопроводно-канализационного хозяйства;

- за счет средств концессионного соглашения;

- за счет платы за подключение к системе водоснабжения;

- бюджетные средства.

Раздел 7: Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Целевые показатели развития систем водоснабжения муниципального образования представлены в таблице 26.

Таблица 26 – Целевые показатели развития водоснабжения на 2020-2030 гг.

| Наименование показателей | Единицы измерения | 2020 г. | 2021 г. | 2022г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г.-2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 395 | 9997 | 9997 | 9997 | 9997 | 29280 |
| Износ сетей водоснабжения | % | 65 | 63 | 60 | 50 | 39 | 10 |
| Уровень потерь | % | 9,4 | 8 | 7,5 | 6,8 | 6,2 | 6 |
| Обеспеченность потребления товаров и услуг общедомовыми приборами учета | % | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Раздел 8: Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоснабжение, и водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственника в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем водоснабжения, организация, которая осуществляет водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству воды, если меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества воды, характеризующих ее безопасность.

Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом муниципального образования.

По данным водоснабжающей организации бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.

ВЫВОДЫ ТОМ №1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения представлен в таблице 27.

Таблица 27 – Анализ резервов мощностей МО «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области»

| Наименование | Ед. изм. | 2019г факт | Разрешенная (лицензия) |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды из подземных источников (максимальное значение) | куб.м/сутки | 1752,2 | 10896 |

Таким образом, фактической мощности водозабора г. Сураж достаточно для подъема требуемого количества воды.

2.   Срок сдачи в эксплуатацию созданного или реконструированного объекта и объем инвестиций в создание и реконструкцию объекта, представлен в таблице 28.

Таблица 28 – Сроки сдачи объекта и объемы инвестиций на период регулирования 2020-2030 гг.

| 2030 | Технические мероприятия | Срок выполнения мероприятий, г.г. | Итого кап. вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ВЗУ и сетей водоснабжения |
| 1 | Строительство водопроводноых сетей с учетом муниципальной программы "Чистая вода" |  | 0 |
| 2 | Строительство станции II подъема в северной части города. |  | 0 |
| 2. Реконструкция/модернизация ВЗУ и сетей водоснабжения |
| 3 | Реконструкция водопроводных сетей с учетом муниципальной программы "Чистая вода" | 31.12.2021 г. 31.12.2023 г. | 2500,00 10000,00 |
| 4 | Строительство артезианской скважины в с. Нивное Суражского района Брянской области | 31.12.2024г. | 3000,00 |
| Итого стоимость кап. вложений |  | 15500,00 |